## Slide 1
BÀI GIẢNG TUẦN 11
HỌC PHẦN: TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG LẠNH
Giảng viên: Đặng Thế Huân
Khoa : Nhiệt lạnh
Thời gian: 90 phút
Lớp : 18C1-VSL1,2,3

## Slide 2
- Trình bày được kiến thức cơ bản về tự động hóa cho các kiểu dàn bay hơi ;
- Giải thích các sơ đồ tự động của hệ thống lạnh khi Điều chỉnh cấp lỏng.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Mục tiêu:

## Slide 3
Câu 1 : Khi sử dụng phương pháp của Alco để điều chỉnh phía môi chất của dàn ngưng giải nhiệt gió, thiết bị dùng là :
Van 2 ngã có 1 đường vào và 1 đường ra.
Van 3 ngã có 1 đường vào và 2 đường ra .
Van 3 ngã có 2 đường vào và 1 đường ra .
Van 4 ngã có 2 đường vào và 2 đường ra .
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Trả lời câu 1: A :

## Slide 4
Câu 2 : Khi sử dụng phương pháp của Alco để điều chỉnh phía môi chất của dàn ngưng giải nhiệt gió, Nếu áp suất và nhiệt độ ngưng tụ giảm quá giới hạn cho phép, van điều chỉnh Alco tác động:
  A. dẫn hơi nóng thẳng vào bình chứa cao áp.
  B. dẫn hơi nóng thẳng vào bình chứa thấp áp .
  C. dẫn lỏng cao áp vào bình chứa thấp áp .
  D. dẫn lỏng cao áp vào bình chứa cao áp .
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Trả lời câu 2: A :

## Slide 5
Câu 3 : Khi sử dụng phương pháp của Alco để điều chỉnh phía môi chất của dàn ngưng giải nhiệt gió, Mục đích chính của phương pháp này là:
  A. gây nên sự ứ đọng môi chất lỏng trong dàn ngưng tụ.
  B. gây nên sự ứ đọng môi chất lỏng trong dàn bay hơi .
  C. giảm năng suất lạnh của máy nén .
  D. tăng năng suất lạnh của máy nén .
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Trả lời câu 2: A :

## Slide 6
Câu 4 : Khi sử dụng phương pháp của Alco để điều chỉnh phía môi chất của dàn ngưng giải nhiệt gió, Mục đích chính của phương pháp này là:
  A. Làm giảm diện tích trao đổi nhiệt của TBNT do đó áp suất và nhiệt độ ngưng tụ tăng lên.
  B. Làm tăng diện tích trao đổi nhiệt của TBNT do đó áp suất và nhiệt độ ngưng tụ tăng lên .
  C. Làm giảm diện tích trao đổi nhiệt của TBBH do đó áp suất và nhiệt độ bay hơi tăng lên.
  D. Làm tăng diện tích trao đổi nhiệt của TBBH do đó áp suất và nhiệt độ bay hơi tăng lên .
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Trả lời câu 2: A :

## Slide 7
- Tự động hóa TBBH nhằm thực hiện 2 mục đích chính sau đây:
+ Cung cấp môi chất lạnh đầy đủ và liên tục (theo chương trình hoặc chu kỳ) cho TBBH.
+ Bảo vệ TBBH và hệ thống lạnh bằng cách xả đá hoặc xả tuyết để tăng cường trao đổi nhiệt
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
4.1 Đại cương.
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:

## Slide 8
- TBBH được chia làm 2 loại chính:
+ Bình bay hơi làm lạnh chất lỏng (Dàn lạnh gián tiếp)
+ Dàn bay hơi làm lạnh không khí trực tiếp có môi chất lạnh sôi trong ống.(dàn lạnh khô ).
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
4.1 Đại cương.
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:

## Slide 9
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
4.2.Tự động cấp lỏng cho thiết bị bay hơi
4.2.Tự động cấp lỏng cho thiết bị bay hơi
- Có 3 chỉ tiêu cho phép đánh giá mức độ cấp lỏng cho TBBH là:
+ Độ quá nhiệt của hơi ra khỏi dàn lạnh.
+ Mức lỏng của môi chất
+ Áp suất bay hơi P0.

## Slide 10
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
4.2.Tự động cấp lỏng cho thiết bị bay hơi
- Có 3 phương pháp cấp lỏng cho TBBH là:
+ Nhờ độ sai lệch giữa Pk và P0.
+ Dùng chiều cao cột lỏng (thế năng).
+ Dùng bơm lỏng.

## Slide 11
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
4.2.1. Cấp lỏng theo độ quá nhiệt hơi hút
4.2.1. Cấp lỏng theo độ quá nhiệt hơi hút

## Slide 12
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
4.2.1. Cấp lỏng theo độ quá nhiệt hơi hút
Phương pháp xác định độ quá nhiệt T
Xác định nhiệt độ hơi hút T’o về MN bằng nhiệt kế,
Sau đó đọc giá trị Po (áp suất hút), từ Po suy ra To tương ứng. Lấy hiệu của T’o và To ta được độ quá nhiệt:
T = T’o – To

## Slide 13
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
4.2.1. Cấp lỏng theo độ quá nhiệt hơi hút
* Hoạt động
Trong phương pháp này thường dùng van tiết lưu nhiệt tự động (TEV).
Tín hiệu độ quá nhiệt của hơi ra khỏi dàn lạnh sẽ tự động điều khiển 1 màng áp suất trong TEV làm cho tác nhân tự động cung cấp vào dàn lạnh.

## Slide 14
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
4.2.1. Cấp lỏng theo độ quá nhiệt hơi hút
* Hoạt động
- TEV cân bằng trong chỉ sử dụng cho các loại máy lạnh nhỏ, dàn bay hơi bé, tổn thất áp suất không lớn. Đối với các dàn lạnh có công suất lớn và tổn thất áp suất lớn, người ta phài dùng TEV cân bằng ngoài

## Slide 15
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
4.2.2. Điều chỉnh bằng van tiết lưu điện tử (RTC)
* Hoạt động
- Nguyên tắc cơ bản của RTC là lấy tín hiệu độ quá nhiệt kèm theo tín hiệu áp suất P0 đưa qua bộ vi xử lý điện tử để tự động điều khiển van tiết lưu có động cơ truyền động, đóng mở kim van, cung cấp môi chất lỏng cho dàn bay hơi

## Slide 16
Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
4.2.2. Điều chỉnh bằng van tiết lưu điện tử (RTC)
Hoạt động

## Slide 17
THAM KHẢO ĐOẠN VIDEO
và trả lời câu hỏi
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Hãy cho biết các công việc khi thực hiện lắp đặt van TEV là gì?
Video 1:
Video 2:
Vị trí lắp đặt của TEV có ảnh hưởng gì đến quá trình hoạt động của van
Câu hỏi ôn

## Slide 18
Chuẩn bị bài cho tuần 12
CHƯƠNG 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
- 4.2.3. Tự động cấp lỏng cho bình bay hơi dùng rơle hiệu nhiệt độ
- 4.2.4. Cấp lỏng cho thiết bị bay hơi bằng van phao