## Slide 1
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG LYÙ TÖÏ TROÏNG
KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ

HOÏC PHAÀN :
ÑIEÄN TÖÛ CÔNG SUẤT

## Slide 2
Chương 1: CÁC LINH KIỆN BÁN DẪN
CÔNG SUẤT
1.4/ Transistor công suất – BJT (Bipolar Junction Transistor):
1.4.1- Tổng quan về BJT:

## Slide 3
* Cấu tạo:
Gồm 3 lớp bán dẫn tạo bởi 2 tiếp giáp P-N, trong đó lớp giữa khác loại với 2 lớp bên.
- Lớp giữa là bán dẫn loại P, ta có BJT loại N-P-N
- Lớp giữa là bán dẫn loại N, ta có BJT loại P-N-P

## Slide 4
* Ký hiệu:
* Hình dạng:

## Slide 6
* Phân cực transistor:
Xét điều kiện phân cực transistor loại NPN:
Transistor ngưng dẫn :
Transistor dẫn bão hòa :
VBE ≥ Vγ (ngưỡng dẫn của transistor)

## Slide 7
  1.4.2- Các trạng thái hoạt động của BJT:
* Trạng thái ngưng dẫn:
Nếu phân cực nghịch mối nối BC và không phân cực hoặc phân cực nghịch mối nối BE thì tại các cực của transistor không có dòng điện, ta nói transistor ngưng dẫn.

## Slide 8
Khi ta phân cực thuận mối nối BE (VB>VE) và phân cực nghịch mối nối BC (VC>VB). Lúc này xuất hiện dòng điện đi qua mối BE là IB và dòng IC đi từ cực C sang cực E.
Như vậy: Khi ta phân cực nghịch BC và phân cực thuận BE thì transistor hoạt động trong vùng khuếch đại
IC=  IB
VCE= Vcc-  IB (RE+RC).
* Trạng thái khuếch đại:
Phân cực thuận mối nối BE và nghịch BC
N
N
P
C
B
E
JC
JE
IE
IB

## Slide 9
* Trạng thái bão hoà:
- Nếu ta giảm điện trở RB thì dòng IB tăng dòng IC sẽ tăng lên một lượng gấp  lần so với lượng tăng của dòng IB .
Nếu ta tiếp tục giảm RB thì dòng IB ,IC tiếp tục tăng cho đến lúc IC = IB =Icmax (ta tăng điện áp phân cực bằng cách giảm điện trở RB ) thì dòng IC không tăng được nữa tức là
IC < IB. người ta nói transistor đã bảo hòa.
Khi transistor hoạt động ở trạng thái bảo hòa với
IC = IB=Icmax (hoặc IC < IB.) .Lúc này nội trở mối nối CE rất nhỏ nên điện áp VCE = 0.
Như vậy: Khi ta phân cực thuận BC và BE thì transistor hoạt động trong vùng bảo hòa, khi đó IC = ICmax < IB . , VCE = 0V
Trong mạch ĐTCS, transistor chỉ làm việc ở 2 trạng thái ngưng dẫn và bão hòa.

## Slide 11
B
CBE
CBC
C
E
1.4.3- Đặc tính đóng cắt của BJT:
VBE
VB
VB
VCE
iB
iC
1 2 3 4 5 6 7 8

## Slide 12
VB
VBE
iB
VCE
iC
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Trans đang khóa
2. Thời gian trễ của trans khi mở
3. Quá trình tăng dòng Ic do sự tích lũy điện tích trong bazơ
4. Vào vùng bão hòa
5. Chế độ làm việc bão hòa
6. Thời gian trễ khi khóa, do mật độ điện tích lớn không giảm nhanh được
7. Dòng colector giảm về 0
8. Tụ BE được nạp với điện áp – đảm bảo cho trans khóa
VBE

## Slide 13
Ví dụ mạch đóng cắt dùng transistor
- Khi ñieän aùp VBB = 0 transistor khoâng daãn. Luùc naøy noù hoạt ñoäng nhö coâng taéc môû. Khi đó ( VRa = VC = 15V ).
- Khi ñieän aùp VBB = 5V, ta có:
Khi đó:
Giaù trò naøy lôùn hôn doøng ñieän cöïc goác gaàn 10 laàn, ñuû taïo neân traïng thaùi baõo hòa ôû transistor. Ñieàu này có nghóa là transistor hoaït ñoäng nhö coâng taéc ñoùng vaø VRa ≈ 0V.

## Slide 14
1.4.4- Các thông số cơ bản của BJT:
- IC : dòng điện định mức (tới 1000A)
- β : hệ số khuếch đại dòng điện
- IB = IC/β : dòng điện bazơ (mA)
: sụt áp thuận (khoảng 0,2V→2V)
- : tổn hao công suất sinh nhiệt (đến hàng kW)
- Tcp : nhiệt độ làm việc cho phép. Tại lớp tiếp giáp khoảng 200oC
- VCE : điện áp CE (khoảng 50V→1500V)
- VBE : điện áp BE (hàng vôn)

## Slide 15
1.4.5- Các mạch ứng dụng cơ bản của BJT:
Mạch nghịch lưu dòng 3 pha
Trong mạch này transistor làm nhiệm vụ đóng, ngắt để biến đổi điện một chiều thành xoay chiều

## Slide 16
Mạch nghịch lưu dòng với mạch tích năng lượng

## Slide 17
Mạch cầu H điều khiển chiều quay động cơ DC

## Slide 18
1.5/ MOSFET (Metal Oxide Semiconductor FET):
1.5.1 - Tổng quan về MOSFET:
- MOSFET được chia làm hai loại: MOSFET kênh liên tục và MOSFET kênh gián đoạn.
- Mỗi loại kênh liên tục hay gián đoạn đều có phân loại theo chất bán dẫn là kênh N hay P.
- Ta xét các loại MOSFET kênh N và suy ra cấu tạo ngược lại cho kênh P.
- MOSFET là transistor có khả năng đóng ngắt nhanh và tổn hao do đóng ngắt thấp. MOSFET được sử dụng trong các ứng dụng công suất nhỏ (vài KW).

## Slide 19: * Cấu tạo và ký hiệu của MOSFET liên tục kênh N:
Keânh daãn ñieän laø hai vuøng baùn daãn loaïi N pha noàng ñoä cao (N+), ñöôïc noái lieàn nhau baèng vuøng baùn daãn loaïi N pha noàng ñoä thaáp (N) ñöôïc kheách taùn treân moät neàn laø chaát baùn daãn loaïi P , phía treân keânh daãn ñieän coù phuû lôùp oxít caùch ñieän SiO2.

## Slide 20: * Cấu tạo và ký hiệu của MOSFET gián đoạn kênh N:
Trong MOSFET giaùn ñoaïn thì hai vuøng baùn daãn loaïi N pha noàng ñoä cao (N+) khoâng dính lieàn nhau goiï laø keânh giaùn ñoaïn. Maët treân keânh daãn ñieän cuõng phuû moät lôùp oxit caùch ñieän SiO2.

## Slide 21
* Hình dạng:

## Slide 22
1.5.2 – Đặc tính của MOSFET gián đoạn:
- Khi cöïc G coù VGS = 0 thì ñieän tích döông ôû cöïc G seõ huùt electron cuûa phaàn neàn P veà phía giöõa cuûa hai vuøng baùn daãn N+ .
- Khi löïc huùt ñuû lôùn thì soá electron bò huùt nhieàu hôn ñuû ñeå noái lieàn hai vuøng baùn daãn N+ vaø keânh ñöôïc lieân tuïc. Khi ñoù coù doøng ñieän ID ñi töø D sang S. Ñieän aùp phaân cöïc cho cöïc G caøng taêng thì doøng ñieän ID caøng lôùn.

## Slide 23
1.5.3 – Đặc tính vôn-ampe của MOSFET:
Giống đặc tính vôn-ampe của BJT

## Slide 24
Mạch cầu H điều khiển chiều quay động cơ DC
1.5.4 – Mạch ứng dụng của MOSFET:

## Slide 25
1.6/ IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor):
- IGBT là transistor công suất hiện đại, có kích thước gọn nhẹ, có khả năng chịu được điện áp và dòng điện lớn, có độ sụt áp khi dẫn điện vừa phải.
- Việc kích dẫn IGBT được thực hiện bằng xung điện áp đưa vào cổng G. Đặc tính V-A của IGBT có dạng tương tư như đặc tính V-A của MOSFET.
- IGBT có khả năng đóng ngắt nhanh nên được sử dụng trong các bộ biến đổi điều chế độ rộng xung tần số cao. Phạm vi công suất của IGBT có thể đến 10MW.
1.6.1 - Tổng quan về IGBT:

## Slide 27
* Hình dạng:

## Slide 28
* Hình dạng:

## Slide 29
1.6.2 – Nguyên lý làm việc của IGBT:
- Vieäc kích daãn IGBT ñöôïc thöïc hieän baèng xung ñieän aùp ñöa vaøo coång kích G. Ñaëc tính V-A cuûa IGBT coù daïng töông töï nhö ñaëc tính V-A cuûa MOSFET.
- Khi taùc duïng leân coång G ñieän theá döông so vôùi Emiter thì transistor NPN daãn  transistor PNP daãn  IGBT daãn. Vieäc ngaét IGBT baèng caùch ngaét ñieän caáp cho coång G.

## Slide 30
1.6.3 – Ứng dụng của IGBT:
Bộ nghịch lưu dòng một pha

## Slide 31
Bộ nghịch lưu dòng ba pha