## Slide 1
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG LYÙ TÖÏ TROÏNG
KHOA CN ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ

HOÏC PHAÀN :
ÑIEÄN TÖÛ CÔ BAÛN

## Slide 2
Baøi 5 : DIODE

## Slide 3
I . CẤU TẠO VÀ KÝ HIỆU CỦA DIODE :
Là linh kiện bán dẫn cấu tạo bởi bán dẫn loại P
(mang nhiều lỗ trống có điện tích dương) ghép với
bán dẫn loại N ( mang nhiều electron điện tích âm)
tạo nên 2 cực đó là Anod và Kathod, giữa 2 tiếp giáp
tạo nên mối nối P-N

## Slide 4: Kí hiệu DIODE

## Slide 5
II . NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA DIODE :
1) Phaân cöïc ngöôïc diode:
Cöïc aâm cuûa nguoàn vaøo chaân P cuûa diode
Cöïc döông cuûa nguoàn vaøo chaân N cuûa diode.
Trong tröôøng hôïp naøy DIODE khoâng daãn, chæ coù doøng ñieän ræ raát nhoû

## Slide 6
2) Phaân cöïc thuaän diode:
Cöïc döông cuûa nguoàn vaøo chaân P
Cöïc aâm cuûa nguoàn vaøo chaân N
Trong tröôøng hôïp naøy DIODE daãn ñieän khi ñieän aùp phaân cöïc ñuû lôùn

## Slide 7
III . ÑẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DIODE :
Ngöôøi ta ño doøng ñieän ID qua diode vaø ñieän aùp VD treân hai chaân P vaø N cuûa diode.
Ñaàu tieân phaân cöïc thuaän diod roài taêng ñieän aùp VDC töø 0V leân vaø khi treân diode ñaït trò soá ñieän aùp laø VD = V thì môùi baét ñaàu coù doøng ñieän qua diode.

## Slide 8
Ñieän aùp V goïi laø ñieän aùp theàm hay ñieän aùp ngöôõng vaø coù trò soá tuøy thuoäc chaát baùn daãn.
Thöïc nghieäm cho bieát:
V = 0,5V  0,6V; VDmax= 0,7V  0,8V(chaát Si)
V =0,2V  0,3V;VDmax= 0,4V  0,5V(chaát Ge)

## Slide 9
Khi phaân cöïc ngöôïc roài taêng ñieän aùp VDC töø 0V leân theo trò soá aâm chæ coù doøng ñieän ræ IS coù trò soá raát nhoû ñi qua diode.
Neáu taêng cao möùc ñieän aùp nghòch, ñeán moät trò soá khaù cao, doøng ñieän qua diod taêng leân raát lôùn seõ laøm hö diode.

## Slide 10: IV . ĐO KIỂM TRA DIODE :
*Đưa đồng hồ về thang đo điện trở, chỉnh về mức thang đo X1Ω,
đặt hai que đo vào 2 đầu Diode nếu
+ Đo chiều thuận que đen vào Anot, que đỏ vào Katot nếu kim lên thì ta đảo chiều đo nếu kim không nên là Diode còn tốt

## Slide 11
+ Nếu đo cả hai chiều kim lên = 0Ω như vậy là Diode bị chập.
+ Nếu đo thuận chiều mà kim không lên là Diode bị đứt.

## Slide 12
V - ÖÙNG DUÏNG CHỈNH LƯU CUÛA DIODE
1- Mạch chỉnh lưu bán kỳ:
a- Sơ đồ mạch
- giản đồ thời gian:

## Slide 13
b. Nguyên lý làm việc:
T1: Biến áp nguồn giảm điện áp 220V AC xuống trị số thích hợp V2
-Khi tại A có nửa chu kỳ dương (+) thì diode D phân cực thuận nên dẫn điện, dòng điện ID (ID = IL) qua RL cũng biến thiên hình sin, là nửa chu kỳ dương và cho ra điện áp trên tải cũng là nửa chu ky dương gần bằng tại A.

## Slide 14
Khi điểm A có nửa chu kỳ âm (-) thì diode D phân cực ngược nên không dẫn điện, lúc đó không có dòng qua diode nên ID = IL = 0.
Như vậy: Dòng điện qua tải IL và điện áp trên tải VL chỉ còn lại có nửa chu kỳ dương, do đó mạch điện được gọi là mạch chỉnh lưu điện bán kỳ (nửa chu kỳ).

## Slide 15
c. Khảo sát mạch điện thực tế:
- Đo điện áp ngõ vào biến áp 220 v
- Đo điện áp ngõ ra biến áp 12 v
Đo điện áp sau khi chỉnh lưu
Nhận xét Điện áp sau chỉnh lưu , có điện áp một chiều ngõ ra là 1/2 điện áp xoay chiều đặt vào mạch chỉnh lưu.

## Slide 16: Xét bán kỳ dương của nguồn điện vào
D1
D2
D3
D4
Rt
Led
D1
D3
D1
D3
D1
D3
D2
D4
D2
D4
D2
D4
2 - Mạch chỉnh lưu toàn kỳ duøng 4 diode:
a – Sơ đồ mạch điện - giản đồ thời gian:

## Slide 17
V1 :Điện áp nguồn
T: Biến áp nguồn
V2: Điện áp thứ cấp
D1, D2, D3, D4 : Diode
Rt + Led : tải
Khi tại A có nửa chu kỳ dương thì diode D1, D3 phân cực thuân nên dẫn điện và cho ra dòng điện trên tải It = Ia tăng theo nửa chu kỳ dương và điện áp đặt trên tải là Vt.
Lúc đó tại B có điện áp âm hơn A, diode D2, D4 được phân cực ngược nên ngưng dẫn.
b. Nguyên lý làm việc:

## Slide 18: Xét bán kỳ âm của nguồn điện vào
D1
D2
D3
D4
Rt
Led
D1
D3
D1
D3
D1
D3
D2
D4
D2
D4
D2
D4
2 - Mạch chỉnh lưu toàn kỳ duøng 4 diode:
a – Sơ đồ mạch điện - giản đồ thời gian:

## Slide 19
Khi tại A có nửa chu kỳ âm, diode D1, D3 được phân cực ngược nên ngưng dẫn.
Lúc đó tại B có nửa chu kỳ dương thì diode D2, D4 phân cực thuận nên dẫn điện, cho ra dòng điên trên tải It = Ib tăng theo bán lý dương và điện áp đặt trên tải là Vt.
Như vậy: Dòng điện qua tải It và điện áp trên tải Vt là dòng điện 1 chiều, mạch nắn cả 2 bán kỳ do đó mạch điện được gọi là mạch chỉnh lưu điện toàn kỳ.

## Slide 20
c. Khảo sát mạch điện thực tế:
- Đo điện áp ngõ vào biến áp 220 v
- Đo điện áp ngõ ra biến áp 12 v
Đo điện áp sau khi chỉnh lưu
Nhận xét Điện áp sau chỉnh lưu , có điện áp lớn gần bằng V xoay chiều đặt vào mạch chỉnh lưu.

## Slide 21
II – DỤNG CỤ - THIẾT BỊ - VẬT TƯ :
Kềm cắt , kềm vạn năng, nhíp , mỏ hàn , cây hút chì.
Đồng hồ đo VOM , nguồn điện AC, máy tính , máy chiếu , mô hình , vật thật.
Diode 1N 4007 , điện trở 1K , Led , dây điện.

## Slide 22: Mạch cầu nắn toàn kỳ dùng 4 diode
D1
D2
D3
D4
Rt
Led
D1
D3
D1
D3
D1
D3
D2
D4
D2
D4
D2
D4
III – PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH :
1 - Mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng 4 diode:
a - Sơ đồ mạch điện - giản đồ thời gian:

## Slide 23
2. Các bước tiến hành:
Bước 1: Chuẩn bị
- Tổ chức nơi làm việc thuận lợi, hợp lý, sắp xếp dụng cụ đồ nghề như mỏ hàn, kềm, nhíp ...để bên tay thuận, đồng hồ đo VOM để bên tay nghịch, các linh kiện đựng trong hộp nhiều ngăn để trước mặt.
- Làm vệ sinh mỏ hàn, các chân linh kiện, vị trí hàn.
Bước 2: Đo kiểm
- Dùng VOM kiểm tra mỏ hàn, nếu mỏ hàn tốt ta cấp điện cho mỏ hàn.

## Slide 24
- Trong khi chờ mỏ hàn nóng ta tiến hành đo kiểm các linh kiện bằng VOM.
Bước 3: Ráp mạch
- Khi mỏ hàn đủ nóng ta tiến hành ráp linh kiện vào mạch và hàn theo thứ tự: điện trở, dây điện, diode, Led. Khi ráp linh kiện nào thì hàn và cắt chân dư của linh kiện đó. Yêu cầu hàn đúng kỹ thuật để mối hàn chắc chắn, bóng, gọn đẹp và khi cắt chân linh kiện phải dùng tay che không để cho chân linh kiện bắn ra xung quanh.

## Slide 25
Bước 4: Thử mạch
- Khi ráp mạch xong, ta phải kiểm tra lại mạch như: cực tính linh kiện, đường mạch, mối hàn.
- Đo kiểm nguồn điện cần cung cấp cho mạch phải tốt, sau đó cấp điện cho mạch để mạch hoạt động tốt.
+ Những sai hỏng thường gặp:
- Hàn chưa dính dây, chân linh kiện.
- Ráp sai cực tính diode.
- Đứt đường mạch.
- Hàn bị chạm mạch.