## Slide 1: BÀI 1
RÁP MẠCH CẢM BIẾN TỪ

## Slide 2
KHÁI QUÁT VỀ CHỨC NĂNG CỦA SENSOR
NHIỆT
ÁNH SÁNG
TỪ
Nhiệt độ thay đổi
Ánh sáng thay đổi
Từ trường thay đổi
Tín hiệu điện
SENSOR

## Slide 3
Sensor
PLC
Box Rejecter
q
Conveyor
Motor
INPUT
Sensor
CONTROL
PLC
OUTPUT
Conveyor/ Rejecter
Ứng Dụng Sensor Trong Hệ Thống Điều Khiển Tự Động

## Slide 4
Phần 1:
CẢM BIẾN TIỆM CẬN
SENSOR

## Slide 5
Cảm Biến Tiệm Cận
Đặc điểm:
  Phát hiện vật không cần tiếp xúc, không tác động lên vật, khoảng cách xa nhất tới 30mm.
  Hoạt động ổn định, chống rung động và chống shock tốt.
  Tốc độ đáp ứng nhanh, tuổi thọ cao (so với limit switch).
  Đầu sensor nhỏ có thể lắp ở nhiều nơi.
  Có thể sử dụng trong môi trường khắc nghiệt.
Cảm Biến
Cảm Biến
Vật Cảm Biến
Vật Cảm Biến

## Slide 6
Cảm Biến Tiệm Cận
Loại
Cảm Ứng Từ
Loại
Điện Dung

## Slide 7
Cảm Biến Tiệm Cận
Loại 1: Cảm Ứng Từ
Nguyên Tắc Hoạt Động:
Từ trường do cuộn dây của sensor tạo ra sẽ thay đổi khi tương tác với vật thể kim loại (do đó chỉ phát hiện được vật thể kim loại).

## Slide 8
APPLICATION
SOLUTION
ĐẾM LON BIA SẢN XUẤT TRONG NGÀY
Phát hiện và đếm lon bia sản xuất trong từng ca sản xuất?
Sử dụng sensor tiệm cận loại cảm ứng từ E2E của Omron để phát hiện lon bia nhôm. Tín hiệu từ sensor xuất ra khi phát hiện lon nhôm được đưa về bộ đếm counter, counter sẽ hiển thị chính xác số lượng lon bia sản xuất trong từng ca

## Slide 9
APPLICATION
SOLUTION
GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA KHUÔN DẬP
Phát hiện và đếm số lần khuôn dập được trong ngày?
Sử dụng sensor tiệm cận loại cảm ứng từ E2E của Omron để phát hiện và đếm số lần khuôn dập trong ngày một cách chính xác.
E2E
Chỉ phát hiện sắt từ

## Slide 10
APPLICATION
SOLUTION
PHÁT HIỆN PALETTE ĐI NGANG QUA
Phát hiện sản phẩm để trong palette sắt?
Trong các ứng dụng phát hiện có/ không có vật kim loại sắt từ, cảm biến tiệm cận E2E của Omron là sự lựa chọn tốt nhất.
E2E
Chỉ phát hiện sắt từ

## Slide 11
APPLICATION
SOLUTION
PHÁT HIỆN LON NHÔM
Loại các lon không phải lon nhôm ra khỏi băng chuyền?
Trong một số ứng dụng cần phân loại giữa nhôm và các kim loại khác, cảm biến loại chỉ phát hiện nhôm/đồng là sự lựa chọn tinh tế.
E2EY
Chỉ phát hiện nhôm/đồng
Lon thép
Lon nhôm
Lon nhôm
Lon nhôm
E2EY

## Slide 12
APPLICATION
SOLUTION
PHÁT HIỆN NẮP KIM LOẠI TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
Phát hiện chai vô nắp kim loại, môi trường thật ẩm ướt?
Trong một số ứng dụng đòi hỏi sensor phải chịu được độ ẩm cao hoặc tiếp xúc trực tiếp với nước thì sử dụng sensor E2F là tốt nhất
E2F
Cảm biến chịu nước

## Slide 13
APPLICATION
SOLUTION
PHÁT HIỆN LON NHÔM
Loại các lon không phải lon nhôm ra khỏi băng chuyền?
Trong một số ứng dụng cần phân loại giữa nhôm và các kim loại khác, cảm biến loại chỉ phát hiện nhôm/đồng là sự lựa chọn tinh tế.
E2EY
Chỉ phát hiện nhôm/đồng
Lon thép
Lon nhôm
Lon nhôm
Lon nhôm
E2EY

## Slide 14
APPLICATION
OMRON SOLUTION
KIỂM RA GÃY MŨI KHOAN
Xuất tín hiệu báo khi khoan bị gãy mũi?
Trong trường hợp này vì mũi khoan khá nhỏ nên việc sử dụng sensor có bộ khuếch đại rời là thích hợp nhất
Loại bộ khuếch đại rời

## Slide 15
APPLICATION
SOLUTION
NHẬN BIẾT GIA VỊ TRONG GÓI NHÔM
Các gói gia vị hoặc thuốc được đưa vào các gói bằng nhôm lá. Cần kiểm tra xem đã có gia vị trong gói chưa?
Sử dụng sensor tiệm cận có đầu ra analog (4  20mA) và bộ xử lý tín hiệu thông minh K3- để tính độ rộng. Từ đó có thể biết được là đã có gia vị trong gói nhôm lá chưa.
E2CA
Heat Sealing
OK
NG

## Slide 16
APPLICATION
SOLUTION
PHÁT HIỆN KHUÔN KẸP ĐÃ SÁT CHƯA
Phát hiện khuôn kẹp trong môi trường nhiệt độ cao?
Cảm biến tiệm cận loại có bộ khuếch đại rời còn được sử dụng trong các ứng dụng phát hiện vật nhỏ hoặc khi nhiệt độ môi trường cao
Loại bộ khuếch đại rời

## Slide 17
SOLUTION
PHÁT HIỆN VẬT KIM LOẠI NHƯNG SỬ DỤNG SENSOR HÌNH CHỮ NHẬT
sensor hình chữ nhật thay thế sensor loại hình trụ
có rất nhiều loại sensor dạng hình chữ nhật, giá thành thấp, ứng dụng giống loại hình trụ tròn

## Slide 18
APPLICATION
SOLUTION
PHÁT HIỆN VẬT KIM LOẠI RƠI, KÍCH THƯỚC NHỎ
Phát hiện vật kim loại rơi, kích thước nhỏ?
Khi vật kim loại rơi vào trong lòng sensor, sensor sẽ phát hiện và xuất tín hiệu mong muốn

## Slide 19
Phân Loại -Tiệm Cận Cảm Ứng Từ
Từ trường được tập trung trước
mặt sensor nên ít bị nhiễu bởi
kim loại xung quanh, tuy nhiên
khoảng cách đo ngắn đi.
Loại Có Bảo Vệ (Shielded):
Loại Không Có Bảo Vệ (Un-Shielded):
Không có bảo vệ từ trường xung
quanh mặt sensor nên khoảng
cách đo dài hơn, tuy nhiên dễ bị
nhiễu của kim loại xung quanh.
Vật Cảm Biến
Sensor
Shielded
Vật Cảm Biến
Sensor
Un-Shielded

## Slide 20
Vật Cảm Biến
Nguyên Tắc Hoạt Động:
Phát hiện theo nguyên tắc tĩnh điện (sự thay đổi điện dung giữa vật cảm biến và đầu sensor), có thể phát hiện tất cả vật
Cảm Biến Tiệm Cận
Loại 2: Cảm Ứng Điện Dung

## Slide 21
APPLICATION
SOLUTION
PHÁT HIỆN MỰC CHẤT LỎNG TRONG BỒN
Phát hiện mực chất lỏng trong bồn mà không bị ảnh hưởng bởi bọt?
Sử dụng sensor loại điện dung với nút điều chỉnh độ nhạy giúp triệt tiêu được ảnh hưởng của bọt khí.
bọt
Chất lỏng
E2KQ-X10ME1
Dây ra
Điều chỉnh độ nhạy

## Slide 22
SOLUTION
Sử dụng ống nhựa kèm theo, mực nước trong bồn sẽ chính là mực nước trên ống nhựa, sensor họ E2K-L có thể phát hiện chính xác mực nước trong bồn và cho ra tín hiệu khi nước đầy, nước cạn
APPLICATION
PHÁT HIỆN MỰC CHẤT LỎNG TRONG BỒN
Phát hiện mực chất lỏng trong bồn?
E2K-L

## Slide 23
APPLICATION
SOLUTION
PHÁT HIỆN SỮA / NƯỚC TRÁI CÂY BÊN TRONG HỘP
Phát hiện được sữa / nước trái cây bên trong hộp giấy
E2K-C là sensor tiệm cận công suất lớn và có thể phát hiện được chất lỏng bên trong hộp hay không.
E2K

## Slide 24
Các Thuật Ngữ Thường Sử Dụng
1. Vật Chuẩn (Standard Object):
Vật Chuẩn (Standard Object):
Một vật được xem là vật chuẩn nếu hình dạng, vật liệu, kích cỡ, v.v.v... của vật phải phù hợp để phát huy được các đặt tính kỹ thuật của sensor.
Vật liệu
Hình dạng
Kích thước
Tốc độ
v..v..v..
Vật chuẩn 

## Slide 25
Các Thuật Ngữ Thường Sử Dụng
2. Khoảng Cách Phát Hiện (Detecting Distance):
Khoảng cách phát hiện (Detecting distance):
Là khoảng cách từ bề mặt cảm biến ở đầu sensor tới vị trí vật chuẩn xa nhất mà sensor có thể phát hiện.
Vật
Cảm
Biến
Bề mặt
cảm biến
Cảm Biến
Tiệm Cận
Khoảng Cách Phát Hiện
Khoảng Cách Reset

## Slide 26
Vật
Cảm
Biến
Bề mặt
cảm biến
Cảm Biến
Tiệm Cận
Khoảng Cách Phát Hiện Ước Lượng
Khoảng Cách Cài Đặt
Các Thuật Ngữ Thường Sử Dụng
3. Khoảng Cách Cài Đặt (Setting Distance):
Khoảng cách cài đặt (Setting distance):
Là khoảng cách từ bề mặt cảm biến ở đầu sensor tới vị trí vật cảm biến để sensor có thể phát hiện vật ổn định (thường thì khoảng cách này bằng 70%  80% khoảng cách phát hiện)

## Slide 27
Các Thuật Ngữ Thường Sử Dụng
4. Thời Gian Đáp Ứng (Response Time):
Thời gian đáp ứng (Response Time):
t1 : Khoảng thời gian từ lúc đối tượng chuẩn chuyển động đi vào vùng phát hiện của sensor tới khi đầu ra sensor bật ON.
t2 : Khoảng thời gian từ lúc đối tượng chuẩn chuyển động đi ra khỏi vùng phát hiện của sensor tới khi đầu ra sensor tắt về OFF.
tr : thời gian đáp ứng
Bề mặt
cảm biến
Cảm Biến
Tiệm Cận
Dãi hoạt động
Vật
Cảm
Biến
tr

## Slide 28
Các Thuật Ngữ Thường Sử Dụng
5. Tần Số Đáp Ứng (Response Frequency):
Tần số đáp ứng f (Response Frequency):
Số lần tác động lặp lại khi vật cảm biến đi vào vùng hoạt động của sensor.
Bề mặt
cảm biến
Vật Cảm Biến
khoảng cách cảm biến
Cảm Biến
Tiệm Cận

## Slide 29
Khoảng Cách Đo - Các Yếu Tố Ảnh Hưởng
1. Vật Liệu Đối Tượng (Material):
Iron
SUS
Brass
Aluminum
Copper
Độ dẫn của vật
Khoảng cách cảm biến (mm)
Khoảng cách phát hiện của sensor phụ thuộc rất nhiều vào vật liệu của vật cảm biến.
Các vật liệu có từ tính hoặc kim loại có chứa sắt sẽ có khoảng cách phát hiện xa hơn các vật liệu không từ tính hoặc không chứa sắt.
Khoảng cách phát hiện
Kim loại không chứa sắt (nhôm, đồng, …)
Vật
Đầu Sensor
Kim loại có từ tính (sắt, SUS, …)
Vật
Đầu Sensor

## Slide 30
Khoảng Cách Đo - Các Yếu Tố Ảnh Hưởng
2. Kích Cỡ Của Đối Tượng (Size):
Khoảng cách phát hiện
Kích thước vật lớn
Vật
Đầu Sensor
Vật
Đầu Sensor
Kích thước vật nhỏ
Nếu vật cảm biến nhỏ hơn vật thử chuẩn (test object), khoảng cách phát hiện của sensor sẽ giảm.

## Slide 31
Khoảng Cách Đo - Các Yếu Tố Ảnh Hưởng
3. Bề Dày Của Đối Tượng (Size):
Với vật cảm biến thuộc nhóm kim loại có từ tính (sắt, niken, SUS, …), bề dày vật phải lớn hơn hoặc bằng 1mm.
Với vật cảm biến không thuộc nhóm kim loại có từ tính, bề dày của vật càng mỏng thì khoảng cách phát hiện càng xa
Đầu Sensor
Vật
Khoảng cách cảm biến
Độ dày vật

## Slide 32
Khoảng Cách Đo - Các Yếu Tố Ảnh Hưởng
4. Lớp Mạ Bên Ngoài Của Vật (Plating):
Nếu vật bị mạ, khoảng cách cảm biến của vật sẽ bị ảnh hưởng

## Slide 33
Các Loại Đầu Ra – Cách Mắc Tải
Loại đầu ra AC 2 dây
Loại đầu ra AC/DC 2 dây
Loại đầu ra DC 2 dây có cực
Loại đầu ra DC 2 dây không cực

## Slide 34
Cách Mắc Cảm Biến Loại 2 Dây Với PLC
Loại AC 220V
Loại DC 24V
COM
01
02
PLC
~
Relay
24VDC
COM
01
02
PLC
Relay
24VDC
24VDC
220VAC

## Slide 35
Các Loại Đầu Ra – Cách Mắc Tải
Loại DC 3 dây NPN
Loại DC 3 dây NPN cực C hở
Loại DC 3 dây PNP cực C hở

## Slide 36
Cách Mắc Cảm Biến Với PLC
COM
01
02
out
Loại DC 3 dây NPN
PLC
COM
01
02
PLC
Loại DC 3 dây PNP
24VDC
24VDC
out

## Slide 37
Chọn Cảm Biến Tiệm Cận – Những Điều Cần Lưu Ý
1. Vật Cảm Biến (Object):
2. Hình dạng Sensor:
a. Vật liệu, kích cỡ vật:
Vật làm bằng vật liệu gì?
Hình dạng ?
Kích cỡ như thế nào?
b. Bề mặt của vật:
Bề mặt của vật
có mạ không?

## Slide 38
Chọn Cảm Biến Tiệm Cận - Những Điều Cần Lưu Ý
3. Ảnh Hưởng Môi Trường Xung Quanh:
Vật cảm biến
Kim loại xung quanh
4. Tần Số Đáp Ứng (Response Frequency):

## Slide 39
Chọn Cảm Biến Tiệm Cận - Những Điều Cần Lưu Ý
5. Ảnh Hưởng Môi Trường Xung Quanh:
6. Khoảng Cách Cảm Biến (Sensing Distance):
Nhiệt độ cao
Rung động mạnh Độ ẩm cao, …
Khoảng cách từ cảm biến tới vị trí vật bằng 70%  80% khoảng cách phát hiện
70%  80%
100%

## Slide 40
Chọn Cảm Biến Tiệm Cận - Những Điều Cần Lưu Ý
7. Tác Động Giữa Các Sensor Với Nhau:
Khi gắn 2 cảm biến tiệm cận gần nhau, hãy xem xét đến tác động tương hổ giữa chúng

## Slide 41
Chuẩn IP:
IP 
Mức độ bảo vệ nước và các vật rắn tác động từ bên ngoài, dựa theo chuẩn của IEC (International Electrotechnical Commission)
(Bảo vệ sự thâm nhập của nước)
(Bảo vệ các vật rắn tác động từ bên ngoài)
Mức độ bảo vệ của chỉ số thứ 1
Bảo vệ thiết bị
khỏi ảnh hưởng bụi
6
Bảo vệ chống khỏi bụi đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị
5
Bảo vệ chống va chạm với vật có Φ lớn hơn 1mm
4
Bảo vệ chống va chạm với vật có Φ lớn hơn 2.5mm
3
Bảo vệ chống va chạm với vật có Φ lớn hơn 12.5mm
2
Bảo vệ chống va chạm với vật có Φ lớn hơn 50mm
1
Không bảo vệ
0
Sử dụng được nếu nhúng vào trong nước
8
Không bị nước thấm vào nếu nhúng vào nước (trong một số trường hợp nhất định)
7
Không bị nước thấm vào nếu có tác động của tia nước bắn mạnh trực tiếp từ bất cứ hướng nào từ xung quanh
6
Không hư hại nếu có tác động của tia nước bắn mạnh trực tiếp từ bất cứ hướng nào từ xung quanh
5
Không hư hại nếu có tia nước văng vào từ bất cứ hướng nào
4
Không hư hại nếu có tác động của nước rơi từ phía trên xuống (theo hướng 60º so với phương thẳng đứng)
3
Không hư hại nếu có tác động của nước rơi từ phía trên xuống (theo hướng 15º so với phương thẳng đứng)
2
Không hư hại nếu có tác động của nước rơi từ phía trên xuống (theo hướng thẳng đứng)
1
Không bảo vệ
0
Mức độ bảo vệ của chỉ số thứ 2

## Slide 42
Gỡ nắp đậy cao su ra và điều chỉnh potentialmeter
Chỉnh cho đến khi E2K-C On (không có vật)
Chỉnh đến khi E2K-C Off (vật nằm trong khoảng cách cảm biến của sensor)
E2K-C On
E2K-C Off
1.5 vòng
E2K-C On
E2K-C Off
Đặt Potential meter nằm giữa

## Slide 43: CẢM BIẾN TỪ TL-Q2MC1

## Slide 44: SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY TL-Q2MC1

## Slide 45: ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT TL-Q2MC

## Slide 46: TẢI LÀ RƠ LE KHÔNG DIODE BẢO VỆ

## Slide 47: TẢI LÀ RƠ LE CÓ DIODE BẢO VỆ

## Slide 48: KẾT NỐI CẢM BIẾN VỚI PLC

## Slide 49: KẾT NỐI CẢM BIẾN VỚI CONTACTOR CÔNG SUẤT THẤP 24V DC