## Slide 1
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG LYÙ TÖÏ TROÏNG
KHOA CN ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ

HOÏC PHAÀN :
ÑIEÄN TÖÛ CÔ BAÛN

## Slide 2
Baøi 5 : DIODE

## Slide 3
I . CẤU TẠO VÀ KÝ HIỆU CỦA DIODE :

## Slide 4
Khi trong moät tinh theå baùn daãn silicium hay germanium ñöôïc pha troän ñeå trôû thaønh vuøng baùn daãn loaïi N (pha phosphor) vaø vuøng baùn daãn loaïi P (pha indium) thì trong tinh theå baùn daãn hình thaønh moái noái P-N.
ÔÛ moái noái P-N coù söï nhaïy caûm ñoái vôùi caùc taùc ñoäng cuûa ñieän, quang, nhieät.

## Slide 5
Trong vuøng baùn daãn loaïi P coù nhieàu loã troáng, trong vuøng baùn daãn loaïi N coù nhieàu electron thöøa.
Khi hai vuøng naøy tieáp xuùc nhau seõ coù moät soá electron vuøng N qua moái noái vaø taùi hôïp vôùi loã troáng cuûa vuøng P.
Khi chaát baùn daãn ñang trung hoøa veà ñieän maø vuøng baùn daãn N bò maát electron thì vuøng baùn daãn N gaàn moái noái trôû thaønh coù ñieän tích döông, vuøng baùn daãn P nhaän theâm electron thì vuøng baùn daãn P gaàn moái noái trôû thaønh coù ñieän tích aâm.

## Slide 6
Hieän töôïng naøy tieáp dieãn tôùi khi ñieän tích aâm cuûa vuøng P ñuû lôùn ñaåy electron khoâng cho electron töø vuøng N sang P nöõa.
Söï cheânh leäch ñieän tích ôû hai beân moái noái nhö treân goïi laø haøng raøo ñieän aùp.

## Slide 7
II . NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA DIODE :
1) Phaân cöïc ngöôïc diode:
Cöïc aâm cuûa nguoàn vaøo chaân P cuûa diode
Cöïc döông cuûa nguoàn vaøo chaân N cuûa diode.

## Slide 8
Ñieän tích aâm cuûa nguoàn seõ huùt loã troáng cuûa vuøng P vaø ñieän tích döông cuûa nguoàn seõ huùt electron cuûa vuøng N laøm cho loã troáng vaø electron hai beân moái noái caøng xa nhau hôn neân hieän töôïng taùi hôïp giöõa electron vaø loã troáng caøng khoù khaên.

## Slide 9
Tuy nhieân tröôøng hôïp naøy vaãn coù moät doøng ñieän raát nhoû ñi qua diod töø vuøng N sang vuøng P goïi laø doøng ñieän ræ trò soá khoaûng nA.
Hieän töôïng naøy ñöôïc giaûi thích laø do trong chaát P cuõng coù moät soá ít electron vaø trong chaát N cuõng coù moät soá ít loã troáng goïi laø haït taûi thieåu soá, nhöõng haït taûi thieåu soá naøy seõ sinh ra hieän töôïng taùi hôïp vaø taïo thaønh doøng ñieän ræ.

## Slide 10
Doøng ñieän ræ coøn goïi laø doøng ñieän baõo hoøa nghòch ISAT. Do doøng ñieän ræ coù trò soá raát nhoû neân trong nhieàu tröôøng hôïp ngöôøi ta coi nhö diode khoâng daãn ñieän khi ñöôïc phaân cöïc ngöôïc.

## Slide 11
2) Phaân cöïc thuaän diode:
Cöïc döông cuûa nguoàn vaøo chaân P
Cöïc aâm cuûa nguoàn vaøo chaân N

## Slide 12
Ñieän tích döông cuûa nguoàn seõ ñaåy loã troáng trong vuøng P vaø ñieän tích aâm cuûa nguoàn seõ ñaåy electron trong vuøng N laøm cho electron vaø loã troáng laïi gaàn moái noái hôn vaø khi löïc ñaåy tónh ñieän ñuû lôùn thì electron töø N seõ sang moái noái qua P vaø taùi hôïp vôùi loã troáng.

## Slide 13
Khi vuøng N maát electron trôû thaønh mang ñieän tích döông thì vuøng N seõ keùo ñieän tích aâm cöïc töø cöïc aâm cuûa nguoàn leân theá choã, khi vuøng P nhaän electron trôû thaønh mang ñieän tích aâm thì cöïc döông cuûa nguoàn seõ keùo ñieän tích aâm töø vuøng P veà.
Nhö vaäy, ñaõ coù moät doøng electron chaïy lieân tuïc töø cöïc aâm cuûa nguoàn qua diode töø N sang P veà cöïc döông cuûa nguoàn, noùi caùch khaùc, coù doøng ñieän ñi qua diod theo chieàu töø P sang N.

## Slide 14
III . ÑẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DIODE :
Ngöôøi ta ño doøng ñieän ID qua diode vaø ñieän aùp VD treân hai chaân P vaø N cuûa diode.
Ñaàu tieân phaân cöïc thuaän diod roài taêng ñieän aùp VDC töø 0V leân vaø khi treân diode ñaït trò soá ñieän aùp laø VD = V thì môùi baét ñaàu coù doøng ñieän qua diode.

## Slide 15
Ñieän aùp V goïi laø ñieän aùp theàm hay ñieän aùp ngöôõng vaø coù trò soá tuøy thuoäc chaát baùn daãn.
Thöïc nghieäm cho bieát:
V = 0,5V  0,6V; VDmax= 0,7V  0,8V(chaát Si)
V =0,2V  0,3V;VDmax= 0,4V  0,5V(chaát Ge)

## Slide 16
Khi phaân cöïc ngöôïc roài taêng ñieän aùp VDC töø 0V leân theo trò soá aâm chæ coù doøng ñieän ræ IS coù trò soá raát nhoû ñi qua diode.
Neáu taêng cao möùc ñieän aùp nghòch, ñeán moät trò soá khaù cao, doøng ñieän qua diod taêng leân raát lôùn seõ laøm hö diode.

## Slide 17: IV . ĐO KIỂM TRA DIODE :
*Đưa đồng hồ về thang đo điện trở, chỉnh về mức thang đo X1Ω,
đặt hai que đo vào 2 đầu Diode nếu
+ Đo chiều thuận que đen vào Anot, que đỏ vào Katot nếu kim lên thì ta đảo chiều đo nếu kim không nên là Diode còn tốt

## Slide 18
+ Nếu đo cả hai chiều kim lên = 0Ω như vậy là Diode bị chập.
+ Nếu đo thuận chiều mà kim không lên là Diode bị đứt.

## Slide 19
V - ÖÙNG DUÏNG CHỈNH LƯU CUÛA DIODE
1- Mạch chỉnh lưu bán kỳ:
a- Sơ đồ mạch
- giản đồ thời gian:

## Slide 20
b. Nguyên lý làm việc:
T1: Biến áp nguồn giảm điện áp 220V AC xuống trị số thích hợp V2
-Khi tại A có nửa chu kỳ dương (+) thì diode D phân cực thuận nên dẫn điện, dòng điện ID (ID = IL) qua RL cũng biến thiên hình sin, là nửa chu kỳ dương và cho ra điện áp trên tải cũng là nửa chu ky dương gần bằng tại A.

## Slide 21
Khi điểm A có nửa chu kỳ âm (-) thì diode D phân cực ngược nên không dẫn điện, lúc đó không có dòng qua diode nên ID = IL = 0.
Như vậy: Dòng điện qua tải IL và điện áp trên tải VL chỉ còn lại có nửa chu kỳ dương, do đó mạch điện được gọi là mạch chỉnh lưu điện bán kỳ (nửa chu kỳ).

## Slide 22
c. Khảo sát mạch điện thực tế:
- Đo điện áp ngõ vào biến áp 220 v
- Đo điện áp ngõ ra biến áp 12 v
Đo điện áp sau khi chỉnh lưu
Nhận xét Điện áp sau chỉnh lưu , có điện áp một chiều ngõ ra là 1/2 điện áp xoay chiều đặt vào mạch chỉnh lưu.

## Slide 23: Mạch cầu nắn toàn kỳ dùng 4 diode
D1
D2
D3
D4
Rt
Led
D1
D3
D1
D3
D1
D3
D2
D4
D2
D4
D2
D4
2 - Mạch chỉnh lưu toàn kỳ:
a – Sơ đồ mạch điện - giản đồ thời gian:

## Slide 24
V1 :Điện áp nguồn
T: Biến áp nguồn
V2: Điện áp thứ cấp
D1, D2, D3, D4 : Diode
Rt + Led : tải
Khi tại A có nửa chu kỳ dương thì diode D1, D3 phân cực thuân nên dẫn điện và cho ra dòng điện trên tải It = Ia tăng theo nửa chu kỳ dương và điện áp đặt trên tải là Vt.
Lúc đó tại B có điện áp âm hơn A, diode D2, D4 được phân cực ngược nên ngưng dẫn.
b. Nguyên lý làm việc:

## Slide 25
Khi tại A có nửa chu kỳ âm, diode D1, D3 được phân cực ngược nên ngưng dẫn.
Lúc đó tại B có nửa chu kỳ dương thì diode D2, D4 phân cực thuận nên dẫn điện, cho ra dòng điên trên tải It = Ib tăng theo bán lý dương và điện áp đặt trên tải là Vt.
Như vậy: Dòng điện qua tải It và điện áp trên tải Vt có cả chu kỳ , do đó mạch điện được gọi là mạch chỉnh lưu điện toàn kỳ.

## Slide 26
c. Khảo sát mạch điện thực tế:
- Đo điện áp ngõ vào biến áp 220 v
- Đo điện áp ngõ ra biến áp 12 v
Đo điện áp sau khi chỉnh lưu
Nhận xét Điện áp sau chỉnh lưu , có điện áp lớn gần bằng V xoay chiều đặt vào mạch chỉnh lưu.