## Slide 1: RS-FLIPFLOP Các ĐỐI TƯỢNG của bài học: *1 Vòng hồi tín song cực. *2 Phân biệt trạng thái tự ổn định / trạng thái kích lập. *3 Tín hiệu đồng hồ cạnh lên : cạnh xuống: *4 Khối biểu diễn và bảng sự thật của RS-FF
R Q
CK
S Q

## Slide 2: Yêu cầu cụ thể :
1/ Vẽ đúng mạch cài dùng cổng NOR.
2/ Lập được bảng sự thật của mạch cài.
3/ Nêu được ba tác dụng của tín hiệu đồng hồ.
4/ Vẽ được ký hiệu RS-FF tiếp nhận
tín hiệu đồng hồ cạnh lên.
5/ Vẽ đúng đồ thị tín hiệu đầu ra Q
của RS-FF theo đầu vào đã cho.

## Slide 3: MẠCH CÀI
Gồm hai cổng NOR2 kết thành vòng hồi tín song cực .
Mỗi cực nối kết đầu ra của cổng này với
một đầu vào của cổng kia.
R
S
QS
QR
R
S
Qs
Qr
Tên quy ước của hai bit đầu vào là R ( reset) và S (set).
Trị số ra trên song cực không thay đổi khi trị số vào nhảy về Zêrô.
MẠCH
SONG CỰC ĐỐI KẾT
LATCHING
Ý nghĩa giá trị đầu vào | R | S | Qs | Qr | Ghi chú
3 là trị số vào cưỡng chế song cực đẳng trị : | H | H |  |  | Không dùng
1 hoặc 2 vào để kích lập song cực đối trị : | L | H |  |  | Ghi S vào Qs
 | H | L |  |  | 
Zê-rô vào để song cực tự ổn định : | L | L |  |  | Bảo lưu trị số đã ghi
L L
H L
L H
Qs0 Qr0
R
S
Qs
Qr
R
S
Qs
Vòng hồi tín
song cực
Có một trị số mà vòng song cực Qs_Qr không thể phát ra được.
Hãy tìm nó.
R Q
S Q
3
1
0
3
2
0
Hãy so sánh hai trường hợp trên.
R
S
Q Q
Ghi S vào Q
Qs
RS
LL (0)
LH (1)
HL (2)
HH (3)
QSQR
LL (0)
LH (1)
HL (2)
R
S
Qs
Qr
2
0
3

## Slide 4: Ngăn chặn trị số vào cưỡng chế
Q
Q
R
S
R | S | r | s
L | L | L | L
L | H | L | H
H | L | H | L
H | H | L | L
r
s
Hãy viết biểu thức và vẽ mạch tiếp nhận biến số tứ trị RS và tạo ra biến số tam trị rs
để bảo đảm song cực đầu ra KHÔNG BỊ CƯỠNG CHẾ VÀO TRẠNG THÁI ĐẲNG TRỊ.

## Slide 5: RS-FF
Tín hiệu nhịp CK :
Định kỳ hóa việc cập nhật thông tin ra.
Tức thời hóa việc đọc các thông tin vào.
Đồng thời hóa việc xử lý các thông tin từ nhiều nguồn gần xa nhanh chậm
nhờ đó cực tiểu hóa thời gian quá độ của vòng hồi tín.
Phục vụ cho việc sắp xếp trình tự hoạt động của mạch nhiều flipflop.
Ngăn chặn nhiễu đầu vào xâm nhập liên tục, bảo đảm tính ổn định của đầu ra.
Tp
Q
Q
CK
CK
Tp
Tp
Tín hiệu nhịp
r
s
r.Tp
s.Tp
R Q
CK
S Q
Ý nghĩa giá trị đầu vào | CKn | Rn | Sn | Qn | Q’n | Ghi chú
3 là trị số vào cưỡng chế song cực đơn trị: |  | H | H | L | L | Cấm dùng
1 hoặc 2 là trị số vào kích lập song cực lưỡng trị : |  | L | H | H | L | Ghi Sn vào Qn
 |  | H | L | L | H | 
Zê-rô là trị số vào tự giữ song cực lưỡng trị : |  | L | L | Qn-1 | Qn-1 | Bảo lưu trị số đã ghi
?

## Slide 6: RS-FF
Tín hiệu nhịp CK :
Định kỳ hóa việc cập nhật thông tin ra.
Tức thời hóa việc đọc các thông tin vào.
Đồng thời hóa việc xử lý các thông tin từ nhiều nguồn gần xa nhanh chậm
nhờ đó cực tiểu hóa thời gian quá độ của mạch.
Phục vụ cho việc trình tự hóa hoạt động của mạch nhiều flipflop.
Ngăn chặn nhiễu xâm nhập liên tục, bảo đảm tính ổn định của đầu ra
trong một chu kỳ nhịp, thêm thuận lợi cho việc đọc truyền và xử lý số liệu ra.
R Q
CK
S Q
CK
R
S
Q
1 2 3 4 5 6
R1 = H
S1 = L
Thời biểu tín hiệu:
Hình khối RS-FF:
Q1 = ?
R
S
Q
QO = L
1 2 3 4 5 6
Ý nghĩa giá trị đầu vào | CKn | Rn | Sn | Qn | Qn | Ghi chú
3 là trị số vào cưỡng chế nhưng đã bị vô hiệu hóa: |  | H | H | Qn-1 | Qn-1 | Bảo lưu trị số đã ghi ở thời kích lập
1 hoặc 2 là trị số vào kích lập song cực lưỡng trị : |  | L | H | H | L | Ghi Sn vào Qn
 |  | H | L | L | H | 
Zê-rô là trị số vào để cho song cực tự duy trì: |  | L | L | Qn-1 | Qn-1 | Bảo lưu trị số đã ghi ở thời kích lập
CK

## Slide 7: Tổng kết
* Song cực hồi tín là gì ? Các trạng thái của nó.
* Hãy nêu ba tác dụng đầu tiên của tín hiệu nhịp.
* Nguyên tắc phối hợp tín hiệu nhịp với tín hiệu mức.
* Hình khối biểu diễn RS-FF có nét gì đặc biệt ?