## Slide 1
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐTCS (ONLINE)
* Lý thuyết:
1) Trình bày các ứng dụng của mạch nghịch lưu độc lập?
2) Phân tích đặc điểm của mạch NLĐL nguồn áp một pha? Trình bày biểu thức tính dòng hiệu dụng và độ méo dạng hài tổng THD của mạch nghịch lưu trên.
3) Trình bày đặc điểm của bộ biến tần gián tiếp nguồn áp?
4) Trình bày ưu và khuyết điểm của bộ biến tần trực tiếp?

## Slide 2
* Bài tập:
6) - Mạch chỉnh lưu cầu một pha dùng diode tải RL
- Mạch chỉnh lưu không điều khiển 3 pha hình tia tải RLE
- Mạch chỉnh lưu bán kỳ có điều khiển tải R
- Mạch chỉnh lưu có điều khiển 3 pha hình tia tải RLE
7) - Bộ biến đổi điện áp DC-DC Buck
- Bộ biến đổi điện áp DC-DC Boost
8) Mạch NLĐL nguồn áp ba pha 6 bước (six-step)

## Slide 3
Nghịch lưu độc lập được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp và dân dụng. Có thể phân ra làm các nhóm sau: - Ngõ ra tần số công nghiệp (nhỏ hơn 400kHz) không đổi: các bộ nguồn xoay chiều bán dẫn sử dụng làm nguồn cho các thiết bị điện thay thế điện lưới. - Ngõ ra tần số công nghiệp thay đổi: dùng để điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều, luôn có đầu vào là điện lưới nên còn gọi là biến tần. - Ngõ ra trung tần hay cao tần ….
1)

## Slide 4
* Đặc điểm của mạch: - Các ngắt điện phải có khả năng đóng ngắt theo sơ đồ điều khiển, không phụ thuộc tải. - Ở cấp công suất dưới 100kW người ta thường dùng linh kiện họ transistor (IGBT, trans Darlington, MosFet) và có thể dùng SCR + mạch tắt hay GTO ở công suất cao hơn.
2)
Dòng hiệu dụng: Độ méo dạng hài tổng THD:

## Slide 5
- Bộ biến tần gián tiếp gồm có bộ chỉnh lưu với chức năng chỉnh lưu điện áp xoay chiều với tần số cố định ở ngõ vào và bộ nghịch lưu thực hiện việc chuyển đổi điện áp (hoặc dòng điện) chỉnh lưu sang dạng áp hoặc dòng xoay chiều ở ngõ ra. - Bộ biến tần gián tiếp hoạt động với công suất khoảng vài kW đến vài trăm kW. Phạm vi hoạt động của tần số khoảng vài chục Hz đến vài trăm Hz. - Công suất tối đa có thể đến vài MW
3)

## Slide 6
4) * Ưu điểm: - Mạch chỉ cần thyristor thông thường - Nếu số xung áp chỉnh lưu lớn, dạng áp trên tải có dạng gần như sin. - Tổn hao phát sinh do đóng ngắt linh kiện thấp. - Không cần mạch lọc trung gian nên có hiệu suất cao. - Nếu sự cố xảy ra trong quá trình chuyển mạch ở một pha nào đó, bộ biến tần vẫn tiếp tục hoạt động bình thường dù lưới điện bị biến dạng. * Khuyết điểm: - Số linh kiện sử dụng nhiều do đó mạch điều khiển phức tạp. - Do mạch làm việc trên nguyên lý điều khiển pha của bộ chỉnh lưu nên hệ số công suất thấp.

## Slide 7
1) Cho mạch chỉnh lưu không điều khiển 3 pha hình tia như hình vẽ sau:
Biết trị hiệu dụng điện áp pha là 240V, f=50Hz, R=20Ω, E=150V, L có giá trị đủ lớn để dòng điện qua tải liên tục và bằng phẳng. Mạch ở trạng thái xác lập. Xác định:

## Slide 8
a) Trị trung bình điện áp và dòng điện trên tải
b) Điện áp ngược lớn nhất mà diode phải chịu
c) Dòng trung bình qua mỗi diode
d) Trị hiệu dụng dòng điện nguồn
e) Công suất tiêu thụ trên tải
Giải
a) Điện áp trung bình trên tải:
Dòng trung bình qua tải:

## Slide 9
b) Điện áp ngược cực đại đặt lên mỗi diode:
c) Dòng trung bình qua mỗi diode:
d) Trị hiệu dụng dòng điện qua nguồn:
e) Công suất tiêu thụ trên tải:

## Slide 10
2) Cho mạch chỉnh lưu có điều khiển hai nửa chu kỳ như hình vẽ sau:
Biết trị hiệu dụng điện áp nguồn là 220V, f=50Hz, R=100Ω. Góc kích của hai Thyristor là như nhau và bằng 60o. Xác định:
a) Trị trung bình điện áp trên tải
b) Trị trung bình dòng qua tải
c) Trị hiệu dụng dòng điện tải
d) Công suất tiêu thụ bởi tải

## Slide 11
Giải
a) Trị trung bình điện áp trên tải:
b) Trị trung bình dòng qua tải:

## Slide 12
c) Trị hiệu dụng dòng điện tải:
d) Công suất tiêu thụ bởi tải: