## Slide 1
KT GIỮA HP ĐTCS (OL)
Bài 1: Một bộ chuyển đổi Buck có điện áp đầu vào 30V và điện áp đầu ra 20V. Tần số chuyển mạch là 40kHz, công suất đầu ra là 25W. Xác định L sao cho dòng cực tiểu qua L là bằng 25% dòng trung bình qua cuộn dây. Xác định C để độ nhấp nhô điện áp đầu ra bé hơn 0,5%.

## Slide 2
Bài 2: Bộ chuyển đổi Buck-Boost có các thông số: VS = 12V, D=0,6; R=10Ω; L=10µH; C=20µF và tần số chuyển mạch là 200kHz. Xác định điện áp đầu ra; các giá trị max và min của dòng qua cuộn dây và độ nhấp nhô điện áp đầu ra.
Bài 3: Cho bộ nghịch lưu áp một pha dạng cầu. Tải thuần trở R=2,4Ω; điện áp nguồn một chiều
VDC = 48V.
a) Tính trị hiệu dụng hài cơ bản của điện áp ra
b) Tính công suất trung bình của tải.