## Slide 1: ĐÁP Án: thành phần bên trong router
Bộ phận xử lý trung tâm (CPU)
Bộ nhớ flash Memory
Non-Volitile RAM
RAM
Network Interfaces
Console
THIẾT BỊ MẠNG

## Slide 2: Bộ phận xử lý trung tâm (CPU)
Trung tâm xử lý đơn vị: Chạy phần mềm đặc biệt được gọi là "hệ điều hành" như Cisco IOS (Nexus OS) cho các bộ định tuyến của Router Cisco. Hệ điều hành quản lý các thành phần của router và kiểm tra tất cả các chức năng mạng logic của router.
THIẾT BỊ MẠNG

## Slide 3: Bộ nhớ flash Memory
Bộ nhớ Flash: là nơi hệ điều hành được lưu trữ, và về mặt này, giống như ổ đĩa cứng trong máy tính của bạn. Nếu bạn sử dụng Ổ đĩa thể rắn (SSD), thì máy tính của bạn sử dụng Flash RAM, giống như bộ định tuyến.
THIẾT BỊ MẠNG

## Slide 4: Non-Volitile RAM
Non-Volitile RAM: Đây là bộ nhớ bổ sung để lưu trữ bản sao lưu hoặc phiên bản khởi động của hệ điều hành đang được sử dụng. Router sẽ khởi động từ bộ nhớ này và tải tất cả các chương trình của nó từ đây.
THIẾT BỊ MẠNG

## Slide 5: RAM
RAM: Khi bộ định tuyến Router Cisco khởi động, hệ điều hành được nạp vào RAM. Khi Router Cisco kết thúc khởi động, nó bắt đầu tính toán các tuyến riêng của nó và, nếu được cấu hình để làm như vậy, hãy tìm hiểu các tuyến mạng từ các router khác thông qua RIP (v1 và v2), OSPF, EIGRP, IS-IS hoặc BGP. RAM cũng được sử dụng để lưu trữ các bảng ARP, các bảng định tuyến, các chỉ số định tuyến và các dữ liệu khác có thể tăng tốc quá trình chuyển tiếp các gói.
THIẾT BỊ MẠNG

## Slide 6: Network Interfaces
Network Interfaces: Các bộ định tuyến Router Cisco luôn có nhiều giao diện mạng. Hệ điều hành chứa 'trình điều khiển' cho phép sytem hoạt động truy cập phần cứng mạng trong các mô-đun giao diện. Các bộ định tuyến sẽ tìm hiểu các mạng nào được cấu hình trên các cổng nào khi chúng khởi động. Sau đó, họ sẽ 'tìm hiểu' các tuyến từ các router khác mà chúng được kết nối tới, và tìm hiểu giao diện nào để truyền các gói dữ liệu trên để đến đích đến từ xa của mạng.
THIẾT BỊ MẠNG

## Slide 7: Console
Console: Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là điều khiển console. Trong "Ye Olden Days", việc quản lý và định cấu hình bộ định tuyến được thực hiện tại bảng điều khiển của từng thiết bị, cũng như hầu hết các khắc phục sự cố và chẩn đoán. Bài kiểm tra giấy chứng nhận mạng sẽ chứa một số lượng lớn các câu hỏi về cấu hình và các lệnh khắc phục sự cố mà bạn có thể phát hành từ bảng điều khiển. Tuy nhiên, các nhà sản xuất đang nhanh chóng loại bỏ một bảng điều khiển trên mỗi thiết bị và các hệ thống quản lý tòa nhà để quản lý số lượng lớn các thiết bị mạng từ một vị trí tập trung.
THIẾT BỊ MẠNG

## Slide 8: 2.2.2 Đặc điểm vật lý của router
Lớp Vật lý trong mạng WAN mô tả các giao tiếp thiết bị dữ liệu đầu cuối DTE (Data Terminal Equipment) và thiết bị đầu cuối mạch dữ liệu DCE (Data Circuitterminal Equipment). Thông thường, DCE là thiết bị ở phía nhà cung cấp dịch vụ và DTE là thiết bị kết nối vào DCE. Theo mô hình này thì DCE có thể là modem hoặc CSU/DSU.
THIẾT BỊ MẠNG

## Slide 9: 2.2.3 Các loại cáp và cổng kết nối vào router
Sinh viên tự xem lại kiến thức cũ trong môn QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN
THIẾT BỊ MẠNG

## Slide 10: KẾT THÚC CHƯƠNG I