## Slide 2: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT LÝ TỰ TRỌNG KHOA CÔNG NGHỆ MAY - TT
Chương 1:
phân loại tính chất nguyên liệu dệt
MÔN : NGUYÊN PHỤ LIỆU DỆT MAY
GVTT: Nguyễn Thị Hiền

## Slide 3: MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Về kiền thức: trình bày được khái niệm, phân loại và một số thuật ngữ thường dùng trong ngành dệt
Về kỹ năng: phân biệt được xơ dệt, sợi dệt, chế phẩm dệt
Về thái độ: tích cực, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

## Slide 4: NỘI DUNG
KHÁI NiỆM
PHÂN LOẠI
III. MỘT SỐ THUẬT NGỮ
1. Xơ dệt
2. Sợi dệt
3. Chế phẩm dệt

## Slide 5: I. KHÁI NiỆM
Vật liệu dệt là một ngành chuyên môn nghiên cứu về cấu tạo, tính chất của các loại xơ sợi và chế phẩm dệt.
Đối tượng nghiên cứu: tất cả các loại xơ và các sản phẩm làm ra từ xơ

## Slide 6: Tầm quan trọng
1. Trong may mặc:
Giúp bảo vệ cơ thể
Giúp làm đẹp
Giúp thể hiện phong cách cá tính người mặc
Tạo sự tiện nghi cho người mặc
2. Trong dân dụng:
Sử dụng trong nội thất
Sử dụng làm vật liệu ngoài trời
Sử dụng trong lĩnh vực vệ sinh, y tế
Sử dụng trong lĩnh vực xây dựng
Sử dụng trong công nghiệp kỹ thuật
Sử dụng trong sinh hoạt

## Slide 7: II. PHÂN LOẠI THEO NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH
    1. Xơ sợi dệt tự nhiên
Xơ thực vật: bông, đay, gai, dứa, dừa, chuối….
Xơ động vật: tơ tằm, len
Xơ khoáng vật: amian, kim loại (nhôm, đồng…), á kim (thủy tinh, gốm…)
2. Xơ sợi dệt nhân tạo
Tái sinh: hydrat cellulose ( viscose, cuproamoni), acetyl cellulose ( acetate, triacetate), protide ( zein, casine, đậu nành, collagen)
Tổng hợp:
- Đồng mạch carbon: olefin (polyethylene, polypropylene) halogen (polyvinylcluoro, polyvinylfluoro), alhydroxyl ( polyvinylalcol ), alnitryl ( polyarylic).
- Dị mạch carbon: polyamide (nylon 4, nylon 6, polyamide thơm….), polyester, polyurethane, polycarbonate
- Dị vòng: polyimide, polyoxydiazol…

## Slide 8: II. PHÂN LOẠI THEO KHẢ NĂNG CHỊU NHIỆT
    1. Vật liệu dệt nhiệt rắn
Vật liệu nhiệt rắn có tính chất không chảy mềm ở nhiệt độ cao, khi vượt qua quá nhiệt độ cho phép thì kém bền, than hóa và dẫn đến bị phá hủy hoàn toàn
Nhóm nguyên liệu dệt nhiệt rắn thường là các nhóm xơ thiên nhiên và xơ tái sinh ( trừ acetate và triacetate)
2. Vật liệu dệt nhiệt dẻo
Nguyên liệu dệt nhiệt dẻo có đặc điểm chảy mềm ở nhiệt độ cao, khi vượt quá nhiệt độ cho phép xơ sẽ bị phá hủy
Nhóm nguyên liệu dệt nhiệt dẻo thường là nhóm các xơ tổng hơp, xơ acetate, triacetate

## Slide 9: IV. PHÂN LOẠI THEO QUÁ TRÌNH HOÀN TẤT
    1. Sản phẩm mộc
  Là sản phẩm sử dụng ở dạng chưa xử lý hóa chất chủ yếu làm phụ liệu may hoặc nguyên liệu cho ngành nào đó.
2. Sản phẩm hoàn tất
Là sản phẩm đã qua quá trình xử lý hóa lý như nấu, tẩy, nhuộm, định hình, tẩm hóa chất…

## Slide 10: III. PHÂN LOẠI THEO KHẢ NĂNG HÚT NƯỚC
    1. Vật liệu dệt ưa nước hay háo nước
Vật liệu ưa nước có đặc điểm hút ẩm cao, dễ thấm nước. Nhóm vật liệu này gồm xơ có gốc cellulose và gốc protide
2. Vật liệu dệt kỵ nước hay ghét nước
Vật liệu kỵ nước có đặc điểm hút ẩm thấphoặc không thấm nước. Nhóm vật liệu này gồm xơ tổng hợp

## Slide 11: III. MỘT SỐ THUẬT NGỮ
Xơ dệt
Xơ dệt là thành phần cơ bản của vật liệu dệt gồm các bó phân tử nằm dọc trục xơ và gắn bó với nhau bởi các lực liên kết phân tử, là những phần tử mảnh và rất mềm dẻo. Tỉ số dài ngang tối thiểu để làm xơ dệt phải là 350:1.
Xơ cơ bản: là vật liệu ban đầu trước khi chế biến, đơn thể duy nhất không thể chia nhỏ nếu không muốn phá hủy xơ. Xơ cơ bản có thể có dạng:
Xơ cắt ngắn: các xơ nhân tạo thường được cắt ngắn nhằm đạt yêu cầu về độ mềm mại, độ xốp
Tơ: là dạng xơ cơ bản có chiều dài rất lớn tính bằng m
Tơ liên tục: là loại tơ có chiều dài không xác định
Xơ tế vi: là dạng filament rất mảnh (< 10µm)
Cước: là dạng tơ có đường kính rất lớn (> 0,1mm)
Dải: là dạng tơ có bề ngang bé (0,1 – 1mm),

## Slide 12: III. MỘT SỐ THUẬT NGỮ
Xơ kỹ thuật: là tập hợp nhiều xơ cơ bản ghép nối với nhau theo chiều dọc bởi các chất keo (như xơ lanh, xơ đay…) hoặc lực liên kết (như amian).
Xơ hóa học: Là loại xơ do con người làm ra bằng kỹ thuật hóa học. Xơ hóa học có đủ các dạng trên, trong đó xơ cơ bản ở dạng dài liên tục gọi là filamen và dạng cắt ngang từ filamen gọi là stapen

## Slide 13: III. MỘT SỐ THUẬT NGỮ
2. Sợi dệt
Sợi dệt thành phần cơ bản là xơ, liên kết với nhau bằng các lực ma sát hoặc chất kết dính. Sợi tương đối mảnh, mềm mại và bền. Sợi dệt có một số dạng:
Sợi xơ cấp: nhận trực tiếp từ quá trình kéo sợi
- Sợi con ( sợi đơn): do các sợi cơ bản liên kết với nhau bằng phương pháp xoắn, gồm 2 loại:
Sợi trơn: có cấu tạo, màu sắc giống nhau trên toàn bộ chiều dài
Sợi hoa: có cấu tạo và màu sắc thay đôi theo chiều dài

## Slide 14
Sợi cắt: do các dải xoắn lại với nhau tạo thành dây buộc như dây kim tuyến
Sợi dún: là dạng sợi hóa học có độ co giãn cao (PES, PA, PAN….) với một số tên thương phẩm như sợi elastic, sợi meron, sợi gofron

## Slide 15: III. MỘT SỐ THUẬT NGỮ
Sợi thứ cấp: do các sợi sơ cấp xe, chập lại với nhau
Sợi phức: gồm nhiều sợi con liên kết với nhau bằng phương pháp xoắn hoặc kết dính.
Sợi xe hay sợi chập được ghép thừ 2 hay nhiều sợi sơ cấp bằng phương pháp xoắn
Sợi lõi hay sợi bọc có cấu trúc đặc biệt gồm một lõi là một sợi bền được bao bọc bằng lớp xơ tốt, xơ phế liệu hoặc dải kim loại có màu.
Sợi pha: chứa nhiều thành phần xơ phối trộn với nhau như bông với len, viscose với acetate…

## Slide 16: III. MỘT SỐ THUẬT NGỮ
3. Chế phẩm dệt
Chế phẩm dệt là các sản phẩm được sản xuất dưới nhiều hình thức khác nhau có nguồn gốc từ xơ và sợi dệt.
Dạng xơ gồm đệm, bông y tế, cốt chăn mền…
Dạng sợi gồm chỉ may, chỉ thêu, dây buộc, dây trang trí
Dạng tấm gồm có vải dệt thoi, vải dệt kim, vải không dệt, đăng ten…
Dạng chiếc như chăn, khăn, vớ, mũ…