## Slide 1: NTH: Nguyễn Thị Hiền
TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - TT
Bài 4: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SP VỚI NHÂN VIÊN QLĐH
Môn: QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

## Slide 2: I. Quá trình phát triển mẫu
Sản phẩm làm ra từ mẫu mỹ thuật gọi là mẫu phát triển
Mẫu phát triển không cần may đúng nguyên phụ liệu vì chủ yếu để xem cấu trúc sản phẩm
1. Mẫu phát triển

## Slide 3: I. Quá trình phát triển mẫu
Là mẫu ban đầu được thực hiện dựa trên thiết kế, kiểu dáng sản phẩm
Vải may mẫu chỉ cần có tính chất, thành phần tương tự và thông số mẫu không khắt khe, đúng chính xác như tài liệu
2. Mẫu proto

## Slide 4: I. Quá trình phát triển mẫu
Cập nhật các yêu cầu chỉnh sửa theo bộ TLKT mới khách hàng đề nghị
Nhân viên QLĐH cần lên kế hoạch may lại mẫu
Mục đích của lần may này là kiểm tra về chất liệu, màu sắc, kiểu dáng,
3. Mẫu second proto

## Slide 5: I. Quá trình phát triển mẫu
Là mẫu quan trong nhất trong giai đoạn phát triển mẫu, được thực hiện sau khi đã duyệt mẫu proto
Mẫu fit đòi hỏi phải đúng thông số như yêu cầu được mặc thử trên người mẫu hoặc mannequin form dáng chuẩn
Vải may mẫu có thể sử dụng đúng vải hoặc vải có thành phần tương tự
4. Mẫu kiểm thông số (fit sample)

## Slide 6: I. Quá trình phát triển mẫu
Là mẫu để chào hàng đến các đại lý và hệ thống của hàng, hoặc trưng bày trong các phòng trưng bày nhằm thu hút thị hiếu, phản ứng từ người tiêu dùng qua kênh bán lẻ
Yêu cầu của mẫu salesman là may trên size chuẩn, vải và phụ liệu phải đúng
5. Salesman sample

## Slide 7: I. Quá trình phát triển mẫu
Sau khi mẫu được hoàn thiện khách hàng yêu cầu may mẫu SRS để trưng bày ở các showroom hoặc hội chợ triển lãm thường kỳ
Nguyên phụ liệu sử dụng phải đúng
6. Mẫu trưng bày (SRS)

## Slide 8: I. Quá trình phát triển mẫu
Là mẫu thường được mặc bởi những người mẫu, với thông số điều chỉnh phù hợp, nhằm mục đích:
- Chụp hình in lên quảng cáo sản phẩm mới của khách hàng
- Chụp in lên thẻ bài, hộp đóng gói của sản phẩm
- Trình diễn thời trang ra mắt sản phẩm mới
7. Mẫu chụp ảnh quảng cáo(photo sample)

## Slide 9: I. Quá trình phát triển mẫu
Là mẫu may tất cả các size từ size nhỏ nhất đến size lớn nhất để kiểm tra thông số từng size và bước nhảy có hợp lý hay không
8. Mẫu kiểm size (size set sample)

## Slide 10: I. Quá trình phát triển mẫu
Là mẫu may đúng NPL để gửi cho khách hàng kiểm tra toàn diện trước khi cắt đơn hàng đại trà
Khi thực hiện mẫu PP, điều kiện tiên quyết là đúng – đạt – đẹp để được khách hàng chấp nhận và tránh được mọi trì hoãn cho kế hoạch lên chuyền
9. Mẫu tiền sản xuất (pre-productionsample)

## Slide 11: I. Quá trình phát triển mẫu
Thường là để kiểm tra độ bền kéo, bền xé rách, bền màu, bền giặt ủi… Sp phải đạt độ bền theo yêu cầu của khách hàng
Chỉ khi có báo cáo sản phẩm đạt tiêu chuẩn khách hàng mới cho phép nhà máy triển khai sản xuất hoặc xem như đủ điều kiện xuất hàng
10. Mẫu thử nghiệm (test sample)

## Slide 12: I. Quá trình phát triển mẫu
Là mẫu được chọn ra từ sản phẩm đại trà trên chuyền và gửi cho khách hàng xem xét.
Thông qua mẫu này khách hàng đánh giá lô hàng có đúng với mẫu PP không. Đồng thời đây cũng là mẫu duyệt cho xuất hàng khi khách hàng đến kiểm tra final
11. Mẫu trên chuyền (online sample)

## Slide 13: I. Quá trình phát triển mẫu
Là mẫu được lấy từ xưởng hoàn thành và gửi cho khách hàng sau khi đã đóng gói hoàn chỉnh
Mẫu này cũng được để lại phòng trưng bày của công ty để tham khảo cho mùa sau hoặc đối chứng khi có vấn đề xảy ra
12. Mẫu lưu trữ (shipment sample)

## Slide 14: II. Những lưu ý khi gửi mẫu
Kiểm tra NPL có đúng theo BOM của khách hàng hay không
Quy cách may và tiêu chuẩn chất lượng đúng như TLKT, mẫu gốc
Đúng size và thông số kích thước
1. Kiểm tra mẫu trước khi gửi

## Slide 15: II. Những lưu ý khi gửi mẫu
Lựa chọ dịch vụ gửi hàng uy tín, đúng hạn với chi phí phải chăng
Mẫu gửi cho khách hàng cần gắn thẻ bài với những thông tin như sau:
2. Thủ tục gửi mẫu
Date (ngày/tháng/ năm)
Style # (mã hàng)
Description (Mô tả)
Sample type
Fabric name/ Composition (loại vải/ định mức
Color (màu sắc)
Size/ Quantity (cỡ vóc/số lượng)
Factory (nhà máy)
Remark (lưu ý )

## Slide 16: II. Những lưu ý khi gửi mẫu
Nếu mẫu may sử dụng NPL thay thế cần ghi chú cho khách hàng biết
Gửi kèm mẫu gốc (nếu yêu cầu) để khách hàng duyệt mẫu, bảng thông số do QC kiểm tra
Lưu giữ hình chụp cách kiểm mẫu của QC
Trên kiện hàng mẫu gửi đi phải ghi rõ địa chỉ, tên, số điện thoại người nhận
Thông tin cho khách hàng về mẫu đã gửi bằng thư điện tử
2. Thủ tục gửi mẫu