## Slide 1
Câu hỏi: Phân loại thiết bị may?
Trả lời:
1.Cụm thiết bị may.
2.Cụm thiết bị cắt.
3.Cụm thiết bị ủi.
4.Cụm thiết bị phụ trợ.

## Slide 2
BÀI 2
CÁC LOẠI MŨI MAY CƠ BẢN

## Slide 3
MỤC TIÊU:
*Kiến thức:
Trình bày được định nghĩa, đặc tính và phạm vi ứng dụng của các loại mũi may cơ bản.
*Kỹ năng:
Phân biệt được ứng dụng, ưu và nhược điểm của từng loại mũi may.
*Thái độ:
Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong quá trình học tập.

## Slide 4
I.Mũi may móc xích đơn.
1.Định nghĩa.
Mũi may móc xích đơn là dạng mũi may được tạo bởi 1 chỉ kim, những móc xích liên kết với nhau ở mặt dưới của lớp nguyên liệu.

## Slide 6
2.Đặc tính.
-Có độ đàn hồi lớn.
-Máy có kết cấu gọn nhẹ nhờ bộ tạo mũi đơn giản.
-Độ bền kém.
-Không thực hiện được mũi may lùi.

## Slide 7
3.Phạm vi ứng dụng.
-May miệng bao.
-Thùa khuy, đính cúc.

## Slide 8
II.Mũi may móc xích kép.
1.Định nghĩa.
Mũi may móc xích kép là dạng mũi may được tạo bởi 1 chỉ kim và 1 chỉ của móc, những móc xích liên kết với nhau ở mặt dưới của lớp nguyên liệu.

## Slide 10
2.Đặc tính.
-Có độ đàn hồi lớn.
-Bộ tạo mũi đơn giản, ít chiếm không gian.
-Chỉ không bị giới hạn.
-Có độ bền ổn định.
-Không thực hiện được mũi may lùi.
-Tiêu hao nhiều chỉ.

## Slide 11
3.Phạm vi ứng dụng.
Dùng may các loại đường thẳng và các loại nguyên liệu.

## Slide 12
III.Mũi may thắt nút.
1.Định nghĩa.
Mũi may thắt nút là dạng mũi may được tạo bởi 1 chỉ kim và 1 chỉ của ổ, tạo các nút thắt ở giữa 2 lớp nguyên liệu.

## Slide 14
2.Đặc tính.
-Rất bền chặt.
-Hai mặt giống nhau.
-Thực hiện được 2 chiều.
-Chỉ dưới bị giới hạn.
-Đường may kém đàn hồi.

## Slide 15
3.Phạm vi ứng dụng.
Dùng may các loại đường thẳng và các loại nguyên liệu.

## Slide 16
IV.Mũi may vắt sổ.
1.Định nghĩa.
Là dạng mũi may được phát triển từ dạng mũi may móc xích sử dụng 1 hoặc 2 chỉ kim kết hợp với 2 chỉ móc tạo thành những móc xích khóa lại với nhau ở mặt trên, mặt dưới và cạnh mép nguyên liệu.

## Slide 18
2.Đặc tính.
-Độ đàn hồi lớn.
-Chỉ không bị giới hạn.
-Bộ tạo mũi đơn giản.
-Không thực hiện được mũi may lùi.

## Slide 19
3.Phạm vi ứng dụng.
-Có thể bọc, cắt mép sản phẩm.
-Liên kết chi tiết.