## Slide 1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG
CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC I
Giảng Viên: Lê Thị Phương Thảo

## Slide 2
BÀI GIẢNG MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1
HỆ: CAO ĐẲNG
Số ĐVHT: 1

## Slide 3
CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT MAY CƠ BẢN CHI TIẾT ÁO
CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT MAY TAY CƠ BẢN
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG
CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1
CHƯƠNG 4: KỸ THUẬT MAY CHI TIẾT QUẦN
BÀI 3: KỸ THUẬT MAY TAY, SANG DẤU
BÀI 4: KỸ THUẬT MAY CÁC ĐƯỜNG MAY MÁY CƠ BẢN
BÀI 5: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG ĐƯỜNG NỐI VẢI CƠ BẢN
BÀI 6: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG ĐƯỜNG VIỀN CƠ BẢN
BÀI 7: KỸ THUẬT MAY LY, CHIẾT QUẦN ÁO
GIỚI THIỆU CẤU TRÚC MÔN HỌC

## Slide 4
PHÂN BỐ BÀI GIẢNG
CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT MAY TAY CƠ BẢN
BÀI 3: KỸ THUẬT MAY TAY, SANG DẤU
BÀI 4: KỸ THUẬT MAY CÁC ĐƯỜNG MAY MÁY CƠ BẢN
BÀI 5: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG ĐƯỜNG NỐI VẢI CƠ BẢN
BÀI 6: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG ĐƯỜNG VIỀN CƠ BẢN
BÀI 7: KỸ THUẬT MAY LY, CHIẾT QUẦN ÁO
4.1 Mục tiêu
4.2 Khái niệm đường may máy cơ bản
4.3 Ý nghĩa các đường may cơ bản
4.4 Tiêu chuẩn kỹ thuật đánh giá chất lượng các đường may cơ bản
4.5 Kỹ thuật may đường may máy cơ bản

## Slide 5
4.1 MỤC TIÊU
4.1.1 Về kiến thức:
- Sinh viên khái niệm được các đường may máy cơ bản, tiêu chuẩn kỹ thuật đánh giá chất lượng các đường may máy cơ bản.
4.1.2 Về kỹ năng:
- Sinh viên phân biệt các yêu cầu kỹ thuật may đường may máy cơ bản.
4.1.3 Về thái độ:
- Sinh viên tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng các đường may máy cơ bản trong thực tế.

## Slide 6
ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT
Sinh viên đã học qua môn học: Hình họa - Vẽ kỹ thuật, Vẽ mỹ thuật
Ý ĐỊNH SƯ PHẠM
1. Giả định lớp học:
Lớp học 50 sinh viên, đã có kiến thức và kỹ năng đọc và vẽ kỹ thuật ngành may.
2. Phương pháp:
Thuyết trình, gợi mở, mô hình giảng dạy trực quan bằng projector, kết hợp bảng, phấn.

## Slide 8: KỸ THUẬT MAY CÁC ĐƯỜNG MAY MÁY CƠ BẢN
4.2 KHÁI NIỆM ĐƯỜNG MAY MÁY CƠ BẢN
4.3 Ý NGHĨA CÁC ĐƯỜNG MAY CƠ BẢN
4.4 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC ĐƯỜNG MAY CƠ BẢN
4.5 KỸ THUẬT MAY ĐƯỜNG MAY MÁY CƠ BẢN

## Slide 9: 4.2 KHÁI NIỆM ĐƯỜNG MAY MÁY CƠ BẢN
- Đường may là sự tổng hợp của các mũi chỉ trên mặt nguyên liệu.
Đường may cơ bản: Là đường may dùng để liên kết các chi tiết may đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của sản phẩm, về thẫm mỹ .

## Slide 10: 4.3 Ý NGHĨA CÁC ĐƯỜNG MAY CƠ BẢN
Đường may là cơ sở để người công nhân vận dụng trong suốt quá trình hành nghề.
Để may đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và có thể vận dụng vào may được tất cả các kiểu quần áo thì phải hiểu và nắm chắc các thao tác chuẩn về phương pháp may các đường may cơ bản.
Trong may công nghiệp, tên gọi cũng như tính chất và phương pháp may của các đường may cơ bản như là một thành phần đã được tiêu chuẩn hóa. Tên gọi của mỗi kiểu đường may sẽ thể hiện được phạm vi ứng dụng của chúng

## Slide 11: 4.4 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC ĐƯỜNG MAY CƠ BẢN
Mỗi kiểu đường may được thực hiện bằng phương pháp khác nhau nhưng đều dựa trên những tiêu chuẩn đánh giá chung chất lượng như sau:
Tiêu chuẩn êm phẳng | Phải đảm bảo êm phẳng giữa các lớp vải. Không bùng, vênh vặn và không găng Đảm bảo độ mo, lé cần thiết.
Tiêu chuẩn đúng quy cách | Được thực hiện đúng quy cách. Đúng cự ly ở mặt phải. Đúng độ dư đường may cho phép.
Tiêu chuẩn đường may | Đường may xong phải giữ đúng dáng và phom. Tạo dáng cho các đường lượn tròn không gãy khúc, các đường vuông góc phải vuông thàng sắc cạnh.

## Slide 12: 4.5 KỸ THUẬT MAY ĐƯỜNG MAY MÁY CƠ BẢN
Kỹ thuật may các đường may máy cơ bản
Đường may can
Đường may can rẽ
Đường may can kê mí
Đường may ép
Đường may diễu
Đường may lộn
Đường may can kê giáp
Đường may can kê xẻ
Đường may can rẽ diễu đè hai đường

## Slide 13: 4.5.1 Đường may can: ( Hình 4.1)
Quy trình | Phương pháp may | Yêu cầu kỹ thuật | Phạm vi ứng dụng
1.Đường may can | 2 mặt phải úp vào nhau 2 lớp vải êm phẳng, đường may thẳng | Đường may êm , phẳng, thẳng, đều Đúng mật độ mũi may | - May sườn áo, vai áo…
Hình 4.1: Đường may can

## Slide 14: 4.5.1.1 Đường may can rẽ: ( Hình 4.2)
Quy trình | Phương pháp may | Yêu cầu kỹ thuật | Phạm vi ứng dụng
1.Đường may can 2.Ủi rẽ đường may | 2 mặt phải úp vào nhau 2 lớp vải êm phẳng, đường may thẳng Ủi phẳng đường may | Đường may êm , phẳng, thẳng, đều Đúng mật độ mũi may Không ủi cháy, nhăn nhúm sản phẩm | - May sườn áo, sườn quần
Hình 4.2: Đường may can rẽ

## Slide 15: 4.5.1.2 Đường may can rẽ diễu đè hai đường:(Hình 4.3)
Quy trình | Phương pháp may | Yêu cầu kỹ thuật | Phạm vi ứng dụng
1.Đường may can 2.Ủi rẽ đường may 3.May diễu đè 2 đường chỉ | 2 mặt phải úp vào nhau 2 lớp vải êm phẳng, đường may thẳng Ủi phẳng đường may Diễu 2 đường theo yêu cầu kỹ thuật | Đường may êm , phẳng, thẳng, đều Đúng mật độ mũi may Không ủi cháy, nhăn nhúm sản phẩm | May sườn áo, sườn quần… May trên các loại vải dày.
Hình 4.3: Đường may can diễu đè hai đường

## Slide 16: 4.5.1.3 Đường may can kê xẻ:(Hình 4.4)
Quy trình | Phương pháp may | Yêu cầu kỹ thuật | Phạm vi ứng dụng
1.Đường may can | 2 mặt phải cùng hướng may, cách mép theo tiêu chuẩn 2 lớp vải êm, phẳng | Đường may êm , phẳng, thẳng, đều Đúng mật độ mũi may | May dựng cổ áo, bát tay.. Chổ nối không quá dày.
Hình 4.4: Đường may can kê xẻ

## Slide 17: 4.5.1.4 Đường may can kê giáp:(Hình 4.5)
Quy trình | Phương pháp may | Yêu cầu kỹ thuật | Phạm vi ứng dụng
1.Đường may can 2.May 2 đường may 3.May diễu đè 1 đường chỉ zíc zắc | 2 lớp vải bằng và phẳng 2 mép vải song song nhau. May 2 đường cách mép theo tiêu chuẩn + may zíc zắc | Đường may êm , phẳng, thẳng, đều Đúng mật độ mũi may | May dựng ngực áo veston. Các loại vải dày. Hàng len, dạ
Hình 4.5: Đường may can kê giáp

## Slide 18: 4.5.1.5 Đường may can kê mí:(Hình 4.6)
Quy trình | Phương pháp may | Yêu cầu kỹ thuật | Phạm vi ứng dụng
1.Đường may can 2.Ủi lật đường may 3.May diễu đè 1 đường chỉ | 2 mặt phải úp vào nhau 2 lớp vải êm, phẳng Ủi phẳng đường may May 1 đường theo yêu cầu kỹ thuật | Đường may êm , phẳng, thẳng, đều Đúng mật độ mũi may Không ủi cháy, nhăn nhúm sản phẩm | May đô áo, túi ốp vào thân…
Hình 4.6: Đường may can kê mí

## Slide 19: 4.5.2 Đường may diễu:(Hình 4.7)
Quy trình | Phương pháp may | Yêu cầu kỹ thuật | Phạm vi ứng dụng
1.Đường may can 2.May diễu đè | 2 mặt phải úp vào nhau 2 lớp vải êm, phẳng Lộn mặt phải ra ngoài Diễu đè mí vải | Đường may êm , phẳng, thẳng, đều Đúng mật độ mũi may Không nhăn nhúm. | May bâu sơ mi, bát tay,…
Hình 4.7: Đường may diễu

## Slide 20: 4.5.3 Đường may lộn:(Hình 4.8)
Quy trình | Phương pháp may | Yêu cầu kỹ thuật | Phạm vi ứng dụng
1.Đường may can 2.Cắt, gọt, lộn đường may 3. May đường may thứ 2 cách mép theo tiêu chuẩn | 2 mặt trái úp vào nhau 2 lớp vải êm, phẳng Gọt sạch Lộn mặt trái ra ngoài, may đường thứ 2 Lộn tiếp mặt phải ra ngoài, vuốt êm. | Đường may êm , phẳng, thẳng, đều Đúng mật độ mũi may - Không nhăn nhúm, lòi vải thừa | May sườn quần, sườn áo khi không vắt sổ
Hình 4.8: Đường may lộn

## Slide 21: 4.5.4 Đường may ép:(Hình 4.9)
Quy trình | Phương pháp may | Yêu cầu kỹ thuật | Phạm vi ứng dụng
1.Đường may can 2.Cuốn ép đè mí | 2 mặt trái vào nhau, vải trên hụt vải dưới o,6cm, gấp mép 2 lớp vải êm, phẳng Gấp mép dưới lên và may đường thứ 1 , sau đó may đường thứ 2 | Đường may êm , phẳng, thẳng, đều Đúng mật độ mũi may Mặt trên và dưới cuốn kín | May cuốn sườn áo, sườn tay
Hình 4.9: Đường may ép
0.6cm

## Slide 22: *NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐƯỜNG MAY MÁY CƠ BẢN
Lỗi | Hình ảnh | Nguyên nhân | Biện pháp khắc phục
- Bỏ mũi |  | Dùng không đúng cỡ kim Xâu chỉ chưa đúng Chỉ trên quá căng | Chọn kim đúng cỡ chỉ và vải Xâu chỉ qua hết các móc dẫn chỉ Nới lỏng ốc chỉnh sức căng chỉ
- Đứt chỉ |  | Gắn kim ngược Kim và chỉ không phù hợp Chỉ quá căng | Mặt phẳng của đuôi kim áp sát trụ kim Thay kim đúng số Nới lỏng ốc
- Đường may nhăn |  | Kim cong hoặc tà đầu Sức ép chân vịt quá lớn khi may hàng mỏng | Thay kim mới. Vặn ốc giảm lực ép chận vịt+ lót thêm giấy
- Rối chỉ may |  | Chỉ và xơ vải kẹt trong thuyền và chao Bàn đưa vải quá thấp | Lấy bụi chỉ và xơ Vặn ốc chỉnh bàn đưa vải lên cao

## Slide 23: CỦNG CỐ BÀI HỌC
Khái niệm đường may máy cơ bản?
Liệt kê các đường may máy cơ bản?
Kỹ thuật may các đường may máy cơ bản
Đường may can rẽ
Đường may can kê mí
Đường may can kê giáp
Đường may can kê xẻ
Đường may can rẽ diễu đè hai đường
Đường may ép
Đường may can
Đường may diễu
Đường may lộn

## Slide 24
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ LẮNG NGHE