## Slide 1: 2. Nội dung chương: 2.1. WAN 2.1.1 Giới thiệu về WAN 2.1.2 Giới thiệu về router trong mạng WAN 2.1.3 Vai trò của các router trong WAN 2.2. Router 2.2.1 Các thành phần bên trong router 2.2.2 Đặc điểm vật lý của router 2.2.3 Các loại cáp và cổng kết nối vào router
Chương 1: ROUTER VÀ WAN Thời gian: 3 giờ (LT: 3 giờ) 1. Mục tiêu: - Trình bày được các khái niệm về WAN và router - Trình bày được vai trò của router trong WAN - Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
THIẾT BỊ MẠNG

## Slide 2: 2.1 WAN 2.1.1 Giới thiệu về WAN
WAN là mạng truyền dữ liệu qua những vùng địa lý rất rộng lớn như các bang, tỉnh, quốc gia… Các phương tiện truyền dữ liệu trên WAN được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ, ví dụ như các công ty điện thoại.
THIẾT BỊ MẠNG

## Slide 3: 2.1 WAN 2.1.1 Giới thiệu về WAN
Mạng WAN có một số đặc điểm sau:
WAN dùng để kết nối các thiệt bị ở cách xa nhau bởi những địa lý lớn.
WAN sử dụng dịch vụ của các công ty cung cấp dịch vụ, ví dụ như: Regional Bell Operating Conpanies (RBOCs), Sprint, MCI, VPM internet servies, Inc., Altantes.net…
WAN sử dụng nhiều loại liên kết nối tiếp khác nhau.
WAN có một số điểm khác với LAN. Ví dụ như: LAN được sử dụng để kết nối các máy tính đơn lẻ, các thiết bị ngoại vi, các thiết bị đầu cuối và nhiều loại thiết bị khác trong cung một toà nhà hay một phạm vi địa lý nhỏ. Trong khi đó WAN được sử dụng để kết nối các chi nhánh của mình, nhờ đó mà thông tin được trao đổi dễ dàng giữa các trung tâm.
Mạng WAN hoạt động chủ yếu ở lớp Vật lý và lớp Liên kết dữ liệu mô hình OSI. WAN kết nối các mạng LAN lại với nhau. Do đó, WAN thực hiện chuyển đổi các gói dữ liệu giữa các router, switch và các mạng LAN mà nó kết nối.
Sau đây là các thiết bị được sử dụng trong WAN:
THIẾT BỊ MẠNG

## Slide 4: 2.1 WAN 2.1.1 Giới thiệu về WAN
THIẾT BỊ MẠNG
Sau đây là các thiết bị được sử dụng trong WAN:
· Router: cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm Internet và các giao tiếp WAN.
· Loại switch được sử dụng trong WAN cung cấp kết nối cho hoạt động thông tin liên lạc băng thoại video và dữ liệu.
· Modem: bao gồm: giao tiếp với dịch vụ truyền thoại; CSU/DSU (Chanel service units/ Digital service units) để giao tiếp với dịch vụ T1/E1; TA/NT1 (Terminal Adapters /Network Terminal 1) để giao tiếp với dịch vụ ISDN (Integrate Services Digital Network).
Server thông tin liên lạc: tập trung xử lý cuộc gọi của người dùng.
Sau đây là các thiết bị được sử dụng trong WAN:
· Router: cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm Internet và các giao tiếp WAN.
· Loại switch được sử dụng trong LAN cung cấp kết nối cho hoạt động thông tin liên lạc băng thoại video và dữ liệu.
· Modem: bao gồm: giao tiếp với dịch vụ truyền thoại; CSU/DSU (Chanel service units/ Digital service units) để giao tiếp với dịch vụ T1/E1; TA/NT1 (Terminal Adapters /Network Terminal 1) để giao tiếp với dịch vụ ISDN (Integrate Services Digital Network).
Server thông tin liên lạc: tập trung xử lý cuộc gọi của người dùng.

## Slide 5: 2.1 WAN 2.1.1 Giới thiệu về WAN
Kết nối WAN có nhiều dạng khác nhau. Một kết nối WAN sử dụng nhiều ký thuật khác nhau để thực hiện truyền dữ liệu qua một vùng địa lý rộng lớn. Các dịch vụ WAN thường được thuê từ nhà cung cấp dịch vụ. Chúng ta có 3 loại kết nối WAN như sau: kết nối thuê kênh riêng, kết nối chuyển mạch - mạch, kết nối chuyển mạch gói.
THIẾT BỊ MẠNG

## Slide 6: 2.1.2 Giới thiệu về router trong mạng WAN
Router là một loại máy tính đặc biệt. Nó cũng có các thành phần cơ bản giống như máy tính: CPU, bộ nhớ, system bus và các cổng giao tiếp. Tuy nhiên router được thiết kế để thực hiện một số chức năng đặc biệt. Ví dụ: router được thiết kế là để thực hiện một số chức năng đặc biệt. Ví dụ: router kết nối hai hệ thống mạng với nhau và cho phép hai hệ thống này có thể liên lạc với nhau, ngoài ra router còn thực hiện việc chọn lựa đường đi tốt nhất cho dữ liệu.
THIẾT BỊ MẠNG

## Slide 7: 2.1.3 Vai trò của các router trong WAN
Router: cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm Internet và các giao tiếp WAN.
Loại switch được sử dụng trong WAN cung cấp kết nối cho hoạt động thông tin liên lạc băng thoại video và dữ liệu.
Modem: bao gồm: giao tiếp với dịch vụ truyền thoại; CSU/DSU (Chanel service units/ Digital service units) để giao tiếp với dịch vụ T1/E1; TA/NT1 (Terminal Adapters /Network Terminal 1) để giao tiếp với dịch vụ ISDN (Integrate Services Digital Network).
Server thông tin liên lạc: tập trung xử lý cuộc gọi của người dùng.
THIẾT BỊ MẠNG

## Slide 8: 2.2. Router 2.2.1 Các thành phần bên trong router
Bộ phận xử lý trung tâm (CPU)
Bộ nhớ flash Memory
Non-Volitile RAM
RAM
Network Interfaces
Console
Auxilary
THIẾT BỊ MẠNG

## Slide 9: Bộ phận xử lý trung tâm (CPU)
Trung tâm xử lý đơn vị: Chạy phần mềm đặc biệt được gọi là "hệ điều hành" như Cisco IOS (Nexus OS) cho các bộ định tuyến của Router Cisco. Hệ điều hành quản lý các thành phần của router và kiểm tra tất cả các chức năng mạng logic của router.
THIẾT BỊ MẠNG

## Slide 10: Bộ nhớ flash Memory
Bộ nhớ Flash: là nơi hệ điều hành được lưu trữ, và về mặt này, giống như ổ đĩa cứng trong máy tính của bạn. Nếu bạn sử dụng Ổ đĩa thể rắn (SSD), thì máy tính của bạn sử dụng Flash RAM, giống như bộ định tuyến.
THIẾT BỊ MẠNG

## Slide 11: Non-Volitile RAM
Non-Volitile RAM: Đây là bộ nhớ bổ sung để lưu trữ bản sao lưu hoặc phiên bản khởi động của hệ điều hành đang được sử dụng. Router sẽ khởi động từ bộ nhớ này và tải tất cả các chương trình của nó từ đây.
THIẾT BỊ MẠNG

## Slide 12: RAM
RAM: Khi bộ định tuyến Router Cisco khởi động, hệ điều hành được nạp vào RAM. Khi Router Cisco kết thúc khởi động, nó bắt đầu tính toán các tuyến riêng của nó và, nếu được cấu hình để làm như vậy, hãy tìm hiểu các tuyến mạng từ các router khác thông qua RIP (v1 và v2), OSPF, EIGRP, IS-IS hoặc BGP. RAM cũng được sử dụng để lưu trữ các bảng ARP, các bảng định tuyến, các chỉ số định tuyến và các dữ liệu khác có thể tăng tốc quá trình chuyển tiếp các gói.
THIẾT BỊ MẠNG

## Slide 13: Network Interfaces
Network Interfaces: Các bộ định tuyến Router Cisco luôn có nhiều giao diện mạng. Hệ điều hành chứa 'trình điều khiển' cho phép sytem hoạt động truy cập phần cứng mạng trong các mô-đun giao diện. Các bộ định tuyến sẽ tìm hiểu các mạng nào được cấu hình trên các cổng nào khi chúng khởi động. Sau đó, họ sẽ 'tìm hiểu' các tuyến từ các router khác mà chúng được kết nối tới, và tìm hiểu giao diện nào để truyền các gói dữ liệu trên để đến đích đến từ xa của mạng.
THIẾT BỊ MẠNG

## Slide 14: Console
Console: Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là điều khiển console. Trong "Ye Olden Days", việc quản lý và định cấu hình bộ định tuyến được thực hiện tại bảng điều khiển của từng thiết bị, cũng như hầu hết các khắc phục sự cố và chẩn đoán. Bài kiểm tra giấy chứng nhận mạng sẽ chứa một số lượng lớn các câu hỏi về cấu hình và các lệnh khắc phục sự cố mà bạn có thể phát hành từ bảng điều khiển. Tuy nhiên, các nhà sản xuất đang nhanh chóng loại bỏ một bảng điều khiển trên mỗi thiết bị và các hệ thống quản lý tòa nhà để quản lý số lượng lớn các thiết bị mạng từ một vị trí tập trung.
THIẾT BỊ MẠNG

## Slide 15: 2.2.2 Đặc điểm vật lý của router
CẤU TRÚC BÊN TRONG ROUTER
THIẾT BỊ MẠNG

## Slide 16: 2.2.2 Đặc điểm vật lý của router
CẤU TRÚC BÊN NGOÀI ROUTER
THIẾT BỊ MẠNG

## Slide 17: 2.2.3 Các loại cáp và cổng kết nối vào router
Sinh viên tự xem lại kiến thức cũ trong môn QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN
THIẾT BỊ MẠNG

## Slide 18: KẾT THÚC CHƯƠNG I