## Slide 1
Mục tiêu:
Về kiến thức.
- Trình bày được quy trình các phương pháp cấp cứu người bị tai nạn điện giật.
  CHƯƠNG 7 CẤP CỨU NGƯỜI BỊ ĐIỆN GIẬT
- Xác định được tính cấp thiết của công tác sơ cứu và các yếu tố nguy hiểm ở hiện trường tai nạn điện giật.

## Slide 2
Mục tiêu:
Về kỹ năng.
- Sơ cứu người bị nạn đúng cách.
- Cô lập nguồn điện khỏi người bị nạn đúng cách.
  CHƯƠNG 7 CẤP CỨU NGƯỜI BỊ ĐIỆN GIẬT

## Slide 3
  7.1. TÁCH NẠN NHÂN RA KHỎI NGUỒN ĐIỆN.
  7.2. PHƯƠNG PHÁP NẰM SẤP.
  CHƯƠNG 7 CẤP CỨU NGƯỜI BỊ ĐIỆN GIẬT
  NỘI DUNG

## Slide 5
Hiện tượng điện giật là tình trạng xuất hiện dòng điện chạy qua cơ thể người, nó sẽ gây nên những hậu quả sinh học làm ảnh hưởng đến chức năng thần kinh, tuần hoàn, hô hấp hoặc có thể gây phỏng cho người bị nạn.
Khi dòng điện đủ lớn và nếu không được cắt kịp thời, thì người bị nạn có thể nguy hiểm đến tính mạng.
  CHƯƠNG 7 CẤP CỨU NGƯỜI BỊ ĐIỆN GIẬT

## Slide 6
Ảnh hưởng của dòng điện đối với cơ thể người gồm 4 yếu tố chính:
1. Biên độ của dòng điện.
3. Thời gian dòng điện qua cơ thể người.
2. Đường đi của dòng điện.
4. Tần số dòng điện.
  7.1. TÁCH NẠN NHÂN RA KHỎI NGUỒN ĐIỆN.

## Slide 7
1. Biên độ của dòng điện.
Điện trở lớp da.
- Tổng trở người.
Điện trở thân người.
Tình trạng sức khỏe và sinh học của người đó .
- Điện áp tiếp xúc.
- Diện tích tiếp xúc:
càng lớn càng nguy hiểm.

## Slide 8
2. Thời gian tiếp xúc.
- Càng lâu thì Rng càng giảm do quá trình phân hủy lớp da và hiện tượng điện phân phát triển.

## Slide 9
3. Đường đi của dòng điện qua người.

## Slide 10
4. Tần số của dòng điện.

## Slide 12
- Khi thấy người bị tai nạn điện giật, bất cứ ai cũng phải có trách nhiệm tìm mọi biện pháp để cứu người bị nạn.
- Việc xử lý, cấp cứu càng tiến hành nhanh thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống càng cao.
- Theo thống kê, trong 1 phút nếu nạn nhân được tách ra khỏi
nguồn điện và được cấp cứu kịp thời
Thời gian từ lúc bị điện giật (phút) | ≤ 1 | > 6 | > 10
Khả năng cứu sống (%) | 90 | 10 | Rất ít

## Slide 13
Việc xử lý, cấp cứu người bị điện giật đúng cách cần thực hiện theo 5 bước cơ bản:
B1 Nhanh chóng cách ly người bị nạn ra khỏi nguồn điện: Cắt cầu dao, CB hoặc dùng vật cách điện lấy dây điện ra khỏi nạn nhân…
B2 Chuyển nạn nhân đến nơi khô ráo, khoáng khí, an toàn.
B3 Kiểm tra tình trạng nạn nhân, sơ cứu nạn nhân nếu cần thiết bằng các phương pháp hô hấp nhân tạo. (cho tới khi biết nạn nhân không còn khả năng sống)…

## Slide 14
Việc xử lý, cấp cứu người bị điện giật đúng cách cần thực hiện theo 5 bước cơ bản:
B4 Nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện gần nhất để được theo dõi và xử trí kịp thời.
B5 Quan sát hiện trường để xác định nguyên nhân, tìm biện pháp để khắc phục nguyên nhân gây tai nạn, tránh phát sinh lại.

## Slide 15
7.1.1. Trường hợp cách ly được nạn nhân ra khỏi nguồn điện:
  7.1. TÁCH NẠN NHÂN RA KHỎI NGUỒN ĐIỆN.
- Nhanh chóng cắt ngay nguồn điện bằng cách cắt các thiết bị đóng cắt gần nhất như công tắc, cầu dao, CB, máy cắt điện,…

## Slide 16
  7.1. TÁCH NẠN NHÂN RA KHỎI NGUỒN ĐIỆN.
- Khi cắt cần chú ý: Nếu người bị nạn đang ở trên cao thì cần có biện pháp hứng đỡ khi nạn nhân rơi xuống. Có thể dùng dao, búa, rìu,…có cán cách điện để chặt đứt dây dẫn điện.
* Nếu người bị nạn do điện hạ thế:
7.1.2. Trường hợp không cách ly được nạn nhân ra khỏi nguồn điện:

## Slide 17
  7.1. TÁCH NẠN NHÂN RA KHỎI NGUỒN ĐIỆN.
* Nếu người bị nạn do điện hạ thế:
Người cứu cần có biện pháp an toàn cá nhân tốt như dùng các vật cách điện như sào, gậy gỗ, tre khô… để gạt dây điện ra khỏi nạn nhân.
7.1.2. Trường hợp không cách ly được nạn nhân ra khỏi nguồn điện:

## Slide 18
  7.1. TÁCH NẠN NHÂN RA KHỎI NGUỒN ĐIỆN.
Nếu nạn nhân nắm chặt vào dây điện cần phải đứng trên các vật cách điện khô như bàn, ghế gỗ, thảm hoặc đi ủng, mang găng tay cách điện để gỡ nạn nhân.
* Nếu người bị nạn do điện hạ thế:
7.1.2. Trường hợp không cách ly được nạn nhân ra khỏi nguồn điện:

## Slide 19
* Nếu người bị nạn do điện cao thế:
Khi tách nạn nhân ra khỏi mạch điện cần phải có các dụng cụ an toàn như găng tay, ủng , thảm, sào cách điện…
  7.1. TÁCH NẠN NHÂN RA KHỎI NGUỒN ĐIỆN.
7.1.2. Trường hợp không cách ly được nạn nhân ra khỏi nguồn điện:

## Slide 20
* Nếu người bị nạn do điện cao thế:
Trường hợp không cắt được mạch điện, tốt nhất là báo cho điện lực khu vực gần nhất.
  7.1. TÁCH NẠN NHÂN RA KHỎI NGUỒN ĐIỆN.
7.1.2. Trường hợp không cách ly được nạn nhân ra khỏi nguồn điện:

## Slide 21
Tóm lại
Nhắc lại các bước cơ bản khi cấp cứu người bị điện giật ?
Khi tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện cần lưu ý gì ?

## Slide 22
Tóm lại khi tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện cần lưu ý:
Không được tiếp xúc với phần để trần của nạn nhân.
- Không tiếp xúc những vật có nguy cơ dẫn điện ở gần nạn nhân.
Nếu điện áp cao cần chờ cách điện.

## Slide 23
Ngay sau khi tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện, phải căn cứ vào tình trạng của nạn nhân để xử lý cho thích hợp.
    - Người bị nạn chưa mất tri giác
- Người bị nạn mất tri giác nhưng vẫn còn thở nhẹ.
- Người bị nạn đã tắt thở.
Thường sẽ có 3 trường hợp sau:

## Slide 24
    7.1.3. Người bị nạn chưa mất tri giác
Khi nạn nhân chưa mất tri giác, chỉ bị mê man trong chốc lát, còn thở yếu,…
  7.1. TÁCH NẠN NHÂN RA KHỎI NGUỒN ĐIỆN.
- Cần đặt nạn nhân ở nơi thoáng khí, yên tĩnh

## Slide 25
- Cấp tốc đi mời y – bác sĩ ngay hoặc chuyển nạn nhân đến cơ quan y tế gần nhất.
- Lay gọi nạn nhân.

## Slide 26
7.1.4. Người bị nạn mất tri giác.
Nhưng vẫn còn thở nhẹ, tim đập yếu, cần đặt nạn nhân ở nơi thoáng khí, yên tĩnh (nếu trời lạnh phải đặt trong phòng thoáng)
Đánh giá sự thông thoáng đường thở.

## Slide 27
- Nới rộng quần áo, thắt lưng
- Xem có gì trong miệng thì lấy ra rồi cho ngửi ammoniac.
- Xoa bóp cho nóng lên đồng thời đi mời y – bác sĩ ngay.
Xoay nạn nhân nằm nghiêng, quay mặt xuống dưới.
Làm sạch miệng nạn nhân.
7.1.4. Người bị nạn mất tri giác.

## Slide 28
    7.1.5. Người bị nạn đã tắt thở.
- Thực hiện hô hấp nhân tạo ngay lập tức bằng 1 trong các phương pháp sau:
- Nếu nạn nhân bị tắt thở, tim ngừng đập, toàn thân sinh co giật cần:
- Đặt nạn nhân nơi thoáng khí, bằng phẳng, nới rộng quần áo và thắt lưng
- Lau sạch nước bọt và các chất bẩn
- Kiểm tra miệng xem có vướng gì không

## Slide 29
Phương pháp nằm ngửa.
Phương pháp nằm sấp.
Các phương pháp hô hấp nhân tạo
Phương pháp thổi ngạt.
    7.1.5. Người bị nạn đã tắt thở.
Phương pháp miệng – miệng.
Phương pháp miệng – mũi.

## Slide 30
Việc ngừng thở sẽ dẫn đến hiện tượng thiếu oxy trong máu và tế bào thần kinh.
Kỹ thuật hô hấp nhân tạọ là một phương pháp đưa không khí từ ngoài vào phổi và đẩy không khí ở trong phổi ra ngoài để thay thế cho hô hấp tự nhiên khi nạn nhân ngừng thở.
    7.2. Phương pháp nằm sấp.

## Slide 32
- Đặt nạn nhân nằm sấp, 1 tay gối vào đầu, 1 tay duỗi thẳng, mặt nghiêng về phía tay duỗi.
Bước 1:
- Moi nhớt rãi trong miệng và kéo lưỡi ra nếu lưỡi thụt vào.
Người cứu ngồi lên mông, quỳ 2 đầu gối ép vào 2 bên sườn nạn nhân, xòe 2 bàn tay đặt lên lưng phía dưới xương sườn cụt.
Bước 2:
Dùng sức nặng toàn thân ấn 2 bàn tay xuống theo nhịp thở, đếm 1,2,3 rồi từ từ thẳng người lên theo nhịp 4,5,6.
Bước 3:
Tiếp tục thực hiện động tác 15 lần/ph cho đến khi nạn nhân thở được hay có ý kiến của bác sỹ.
Bước 4:
    7.2. Phương pháp nằm sấp.

## Slide 33
Trình bày ưu điểm của phương pháp này?
    7.2. Phương pháp nằm sấp.

## Slide 34
Ưu điểm
Phương pháp này chỉ áp dụng khi có 1 người cứu chữa.
Do nạn nhân nằm sấp nên các chất dịch vị và nước miếng không theo đường khí quản vào cản trở hô hấp.
    7.2. Phương pháp nằm sấp.