## Slide 1: KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BÀI THUYẾT TRÌNH
SƠ CỨU NGƯỜI KHI BỊ ĐIỆN GIẬT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH VIÊN NHÓM 5 THỰC HIỆN GỒM:
1.Trần Lê Nguyên Hãn
2.Đỗ Hoàng Ân
3.Lê Tấn Lộc
4.Trương Phan Bảo Chí
5.Nguyễn Văn Bắc

## Slide 2
KHÁI QUÁT CHUNG
QUY TRÌNH CẤP CỨU
TÁCH NẠN NHÂN RA KHỎI NGUỒN ĐIỆN
CÁC PHƯƠNG PHÁP CẤP CỨU
CÁC PHƯƠNG PHÁP HÔ HẤP
KẾT LUẬN
Mục lục

## Slide 3
1. KHÁI QUÁT CHUNG
Nguyên nhân chính làm chết người vì điện giật là do hiện tượng kích thích chứ không phải do bị chấn thương.
Một người làm nghề điện đều phải biết cách cấp cứu người bị điện giật.
Nhiều cuộc thí nghiệm và thực tế chứng minh rằng từ lúc bị điện giật đến 1 phút nạn nhân được cứu chữa ngay thì 98% trường hợp cứu sống được; để 6 phút sau mới cấp cứu chỉ có thể cứu sống được 25%; nếu để từ 10 phút trở đi thì rất ít trường hợp được cứu sống.
Khi thấy người bị tai nạn điện, mọi công dân phải có trách nhiệm tìm mọi biện pháp để cứu người bị nạn.
Để cứu người có kết quả phải hành động nhanh chóng kịp thời và có phương pháp.

## Slide 4
2. QUY TRÌNH CẤP CỨU
Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện
Sơ cứu nạn nhân
Hô hấp cho nạn nhân

## Slide 5
3. TÁCH NẠN NHÂN RA KHỎI NGUỒN ĐIỆN
3.2. TRƯỜNG HỢP KHÔNG CẮT ĐƯỢC MẠCH ĐIỆN
Nếu ở mạch điện cao áp:
- Tốt nhất là người đi cứu phải được trang bị các dụng cụ cách điện như : ủng và găng tay cách điện, sào cách điện cao áp. Dùng sào cách điện để gạt hoặc đẩy nạn nhân ra khỏi mạch điện và lưu ý đến các biện pháp an toàn hứng đỡ nạn nhân.
- Trong các trường hợp không đủ khả năng xử lý đối với lưới điện cao áp thì tốt nhất phải điện thoại để đơn vị quản lý vận hành thiết bị hoặc báo điều độ cho cắt điện ngay.

## Slide 6
4. CÁC PHƯƠNG PHÁP CẤP CỨU
4.2. NẠN NHÂN MẤT TRI GIÁC
Nếu nạn nhân nhân mất tri giác nhưng vẫn còn thở nhẹ, tim đập yếu:
- Phải nhanh chóng đưa nạn nhân đế nơi thoáng khí
- Nới rộng quần áo, thắt lưng
-Cho người bị nạn ngửi amoniac hoặc nước tiểu
- Đồng thời moi trong miệng nạn nhân xem có đờm, máu, nôn … để lấy ra
- Sau đó xoa nóng người nạn nhân, đồng thời khẩn trương đi mời cán bộ y tế.

## Slide 7
4. CÁC PHƯƠNG PHÁP CẤP CỨU
4.3. NẠN NHÂN ĐÃ TẮT THỞ
Nếu nạn nhân tắt thở, tim ngừng đập, toàn thân bị co giật
- Nhanh chóng đưa nạn nhân đến nơi thoáng khí
- Nới lỏng quần áo, thắt lưng
- Lấy đờm, dãi,... Trong miệng ra
- Sau đó làm hô hấp nhân tạo hoặc hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực cho đến khi nào có bác sĩ, y sĩ đến và cho ý kiến quyết định mới thôi.

## Slide 8
5. CÁC PHƯƠNG PHÁP HÔ HẤP
5.1. HÔ HẤP NHÂN TẠO
- Đặt người bị nạn nằm sấp, một tay đặt dưới đầu, một tay duỗi thẳng, mặt nghiêng về phía tay duỗi thẳng, moi nhớt dãi trong miệng và kéo lưỡi ra nếu lưỡi thụt vào.
Người làm hô hấp ngồi trên lưng người bị nạn, hai đầu gối qùy xuống kẹp vào hai bên hông, hai bàn tay để vào hai bên cạnh sườn, hai ngón tay cái sát sống lưng. ấn tay xuống và đưa cả khối lượng người làm hô hấp về phía trước đếm ''1-2-3'' rồi lại từ từ đưa tay về, tay vẫn để ở lưng đếm “4-5-6”, cứ làm như vậy 12 lần trong một phút đều đều theo nhịp thở của mình, cho đến lúc người bị nạn thở được hoặc có ý kiến quyết định của y, bác sỹ mới thôi.
Phương pháp này chỉ cần một người thực hiện.
PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHẠN NHÂN NẰM SẤP

## Slide 9
5. CÁC PHƯƠNG PHÁP HÔ HẤP
5.1. HÔ HẤP NHÂN TẠO
PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHẠN NHÂN NẰM SẤP
Cấp cứu viên đặt hai bàn tay lên lưng nạn nhân: hai ngón tay cái đụngvào nhau, canh sao cho bàn tay ở dưới đường vòng ngực (đường chạy giữanách nạn nhân), hai cánh tay giang thẳng ra rồi nghiêng mình về phía trước gây áp lực mạnh trên lưng nạn nhân,rồi buông ra từ từ (từ 2-3giây)
Cấp cứu viên lui mình mình về phía sau, lướt bàn tay trên cánh tay nạn nhân. Nắm hai cánh tay của nạn nhân trên khuỷu tay (cùichỏ) rồi kéo về phía mình (giữ y như vậy khoảng 2-3 giây), kế đó đặt hai tay nạn nhân xuống đất, Như vậy là hết trọn một chu kỳ thở ra hítvào. - Ta nên tính mỗi phút làm 12 chu kỳ như vậy là đạt yêu cầu. Ở trẻ em làm 14 đến 16 lần trong một phút vì trẻ em thở nhanh hơn người lớn.
- Nên tùy vào nạn nhân lớn hay nhỏ mà gây áp lực lên lưng mạnh hay nhẹ.

## Slide 10
5. CÁC PHƯƠNG PHÁP HÔ HẤP
5.1. HÔ HẤP NHÂN TẠO
- Đặt người bị nạn nằm ngửa, dưới lưng đặt một cái gối hoặc quần áo vo tròn lại, đầu hơi ngửa, moi hết nhớt dãi, lấy khăn sạch kéo lưỡi ra và một người ngồi giữ lưỡi.
- Người cứu ngồi phía trên đầu, hai đầu gồi qùy trước cách đầu độ (2030)cm, hai tay cầm lấy hai cánh tay gần khuỷu, từ từ đưa lên phía đầu, sau (23)s lại nhẹ nhàng đưa tay người bị nạn xuống dưới, gập lại và lấy sức của người cứu để ép khuỷu tay của người bị nạn vào lồng ngực của họ, sau đó hai ba giây lại đưa trở lên đầu. Cần thực hiện (1618) lần/phút. Thực hiện đều và đếm ''1-2-3'' lúc hít vào và ''4-5-6'' lúc thở ra, cho đến khi người bị nạn từ từ thở được hoặc có ý kiến quyết định của y, bác sỹ mới thôi.
- Phương pháp này cần hai người thực hiện, một người giữ lưỡi và một người làm hô hấp.
PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHẠN NHÂN NẰM NGỪA

## Slide 11
5. CÁC PHƯƠNG PHÁP HÔ HẤP
5.2. HÀ HƠI THỔI NGẠC
- Nên đặt nạn nhân nằm ngửa, đầu hơi ngửa, người cấp cứu quỳ bên cạnh, sát ngang vai. Dùng tay ngửa hẳn đầu nạn nhân ra phía trước để cho cuống lưỡi không bít kín đường hô hấp, cũng có khi thoạt đầu dùng động tác này thì nạn nhân đã bắt đầu thở được.
- Nếu nạn nhân chưa thở được, người cấp cứu vẫn để đầu nạn nhân ở tư thế trên, một tay mở miệng, một tay luồn một ngón tay có cuốn vải sạch kiểm tra trong họng nạn nhân, lau hết đờm dãi.
- Người cấp cứu hít thật mạnh, một tay vẫn mở miệng, tay kia vít đầu nạn nhân xuống rồi áp kín miệng mình vào miệng nạn nhân và thổi mạnh.
- Ngực nạn nhân phồng lên, người cấp cứu ngẩng đầu lên hít hơi thứ hai, khi đó do sức đàn hồi của lồng ngực nạn nhân sẽ tự thở ra.
- Tiếp tục như vậy với nhịp độ 14 lần/phút, liên tục cho đến khi nạn nhân tỉnh thở trở lại hoặc có ý kiến của y, bác sỹ mới thôi.

## Slide 12
5. CÁC PHƯƠNG PHÁP HÔ HẤP
5.3. HÀ HƠI THỔI NGẠC KẾT HỢP ÉP TIM NGOÀI LÒNG NGỰC
- Đặt nạn nhân nằm ngửa, đầu hơi ngửa, người cấp cứu quỳ bên cạnh, sát ngang vai, ngửa hẳn đầu nạn nhân ra phía trước để cho cuống lưỡi không bít kín đường hô hấp, cũng có khi thoạt đầu dùng động tác này thì nạn nhân đã bắt đầu thở được.
- Nếu nạn nhân chưa thở được, người cấp cứu vẫn để đầu nạn nhân ở tư thế trên, một tay mở miệng, một tay luồn một ngón tay có cuốn vải sạch kiểm tra trong họng nạn nhân, lau hết đờm dãi.
- Người cấp cứu hít thật mạnh, một tay vẫn mở miệng, tay kia vít đầu nạn nhân xuống rồi áp kín miệng mình vào miệng nạn nhân và thổi mạnh.
- Ngực nạn nhân phồng lên, người cấp cứu ngẩng đầu lên hít hơi thứ hai, khi đó do sức đàn hồi của lồng ngực nạn nhân sẽ tự thở ra.
- Tiếp tục như vậy với nhịp độ 14 lần/phút, liên tục cho đến khi nạn nhân tỉnh thở trở lại hoặc có ý kiến của y, bác sỹ mới thôi.

## Slide 13
5. CÁC PHƯƠNG PHÁP HÔ HẤP

## Slide 14
5. CÁC PHƯƠNG PHÁP HÔ HẤP

## Slide 15
Cứu người bị tai nạn điện là một công việc khẩn cấp
Làm càng nhanh càng tốt.
Tuỳ theo hoàn cảnh mà áp dụng phương pháp cứu chữa cho thích hợp.
Phải hết sức bình tĩnh và kiên trì để xử lý.
Chỉ được phép coi như người bị nạn đã chết khi đã có bằng chứng rõ ràng như vỡ sọ, cháy toàn thân, hay có quyết định của y, bác sỹ, nếu không thì phải kiên trì cứu chữa.
6. KẾT LUẬN