## Slide 1
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG LYÙ TÖÏ TROÏNG
KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ

HOÏC PHAÀN :
ÑIEÄN TÖÛ CÔNG SUẤT

## Slide 2
Chương 1: CÁC LINH KIỆN BÁN DẪN
CÔNG SUẤT
1.2/ Thyristor - SCR(Silicon Controlled Rectifier):
1.2.1- Tổng quan về SCR:

## Slide 3
+ Cấu tạo: cấu trúc bán dẫn gồm 4 lớp, p-n-p-n, tạo nên 3 tiếp giáp p-n là J1, J2, J3.
+ Có 3 cực:
  Anode: nối với lớp p ngoài cùng.
  Cathode: nới với lớp n ngoài cùng.
  Gate: cực điều khiển, nối với lớp p ở giữa.

## Slide 4: Hình dáng SCR:
Ký hiệu SCR:

## Slide 6
Phân cực thuận:
Mở SCR
- Mở SCR là chuyển nó từ trạng thái không dòng điện sang trạng thái có dòng điện.
- Điều kiện để có dòng điện chạy qua SCR:
+ Điện áp UAK>0
+ Dòng điện điều khiển iGK0.
Trong mạch điện một chiều, SCR được mở dễ dàng. Còn trong mạch điện xoay chiều, việc mở SCR phức tạp hơn do điện áp và dòng điện thường xuyên đổi chiều
1.2.2- Nguyên lý làm việc của SCR:

## Slide 7
Một số sơ đồ mở SCR trong mạch xoay chiều:
U,i
U,i
U,i
t
t
t
Mở SCR bằng điện áp anod
Mở SCR bằng nguồn phụ
Điều khiển bằng mạch ĐK
Uđk
U1

## Slide 8
Khóa SCR
- Khóa SCR là chuyển nó từ trạng thái có dòng điện sang trạng thái không dòng điện.
Điều kiện để khóa SCR là phải đưa dòng điện chạy qua nó về 0.
Có thể hiểu về điều kiện này là đặt một điện áp ngược trực tiếp trên 2 đầu UAK<0 , SCR được khóa
Trong mạch điện xoay chiều SCR tự khóa do dòng điện tự động đổi chiều theo điện áp, khi dòng điện bằng không SCR tự khóa.

## Slide 9
Khi SCR hoạt động ở điện thế xoay chiều tần số thấp (thí dụ 50Hz hoặc 60Hz) thì vấn đề tắt SCR được giải quyết dễ dàng. Khi không có xung kích thì mạng điện xuống gần 0V, SCR sẽ ngưng. Dĩ nhiên ở bán kỳ âm SCR không hoạt động mặc dù có xung kích.
Khóa SCR đối với điện xoay chiều

## Slide 10
Khóa SCR đối với điện xoay chiều
Trong mạch này SCR được sử dụng nhö moät khoaù ñoùng ngaét .
SCR daãn ñieän ôû nửa chu kyø döông cuûa nguoàn VAC vaø noù töï khoaù vaøo cuoái nửa chu kyø naøy khi
VAC = 0 IA = 0 .

## Slide 11
* Maïch ñieän khoaù SCR baèng phöông phaùp cho IA = 0 hoaëc VAK = 0 .
Môû SCR aán S1  ñeøn saùng , khoaù SCR aán S2 hoaëc S3 .
* Maïch ñieän khoaù SCR baèng phöông phaùp ñaët ñieän aùp ngöôïc leân hai cöïc A vaø K .
Môû SCR aán S1  ñeøn saùng vaø tuï ñieän C naïp ñieän coù cöïc tính nhö hình veõ. Khoaù SCR aán S2 ñieän aùp treân tuï seõ ñaët ngöôïc leân hai cöïc A vaø K .
Khóa SCR đối với điện
một chiều

## Slide 12
1.2.3- Đặc tính vôn-ampe của SCR:
1. Đặc tính ngược: UAK < 0.
  Rất giống đặc tính ngược của điôt.
2. Đặc tính thuận: UAK > 0.
2.1. Khi UGK = 0,
- Cho đến khi UAK < Uf,max thyristor cản trở dòng điện.
- Cho đến khi UAK = Uf,max trở kháng giảm đột ngột. Đặc tính chuyển lên đoạn điện trở nhỏ như điôt khi dẫn dòng theo chiều thuận.
2.2. Khi UGK > 0,
- Đặc tính chuyển lên đoạn điện trở nhỏ tại UAK << Uf,max.
- Điện áp chuyển càng nhỏ nếu UGK càng lớn.
Trong mọi trường hợp thyristor chỉ dẫn dòng được nếu IV > Ih, gọi là dòng duy trì (Holding current).
Ur: reverse voltage(điện áp ngược)
Uf: forward voltage(điện áp thuận)

## Slide 13
1. Giá trị dòng trung bình cho phép chạy qua SCR: IV
  - Làm mát tự nhiên: một phần ba dòng IV
  - Làm mát cưỡng bức bằng quạt gió: hai phần ba dòng IV
  - Làm cưỡng bức bằng nước: có thể sử dụng 100% dòng IV.
2. Điện áp ngược cho phép lớn nhất: Ung,max
3. Thời gian phục hồi tính chất khóa của SCR: trr (μs)
  - Thời gian tối thiểu phải đặt điện áp âm lên anôt-catôt của SCR sau khi dòng iV đã về bằng 0 trước khi có thể có điện áp UAK dương mà SCR vẫn khóa.
  - Trong nghịch lưu phụ thuộc hoặc nghịch lưu độc lập, phải luôn đảm bảo thời gian khóa của van cỡ 1,5 - 2 lần tr.
  - trr phân biệt thyristor về tần số:
    Tần số thấp: trr > 50 μs;
    Loại nhanh: trr = 5 – 20 μs
trr càng nhỏ, càng đắt
1.2.4- Các thông số kỹ thuật của SCR:

## Slide 14
4. Tốc độ tăng dòng cho phép: dI/dt (A/μs)
- SCR tần số thấp: dI/dt cỡ 50 – 100 A/μs.
- SCR tần số cao: dI/dt cỡ 200 – 500 A/μs.
5. Tốc độ tăng điện áp cho phép: dV/dt (V/μs)
- SCR tần số thấp: dV/dt cỡ 50 – 100 V/μs.
  - SCR tần số cao: dV/dt cỡ 200 – 500 V/μs.
6. Thông số yêu cầu đối với tín hiệu điều khiển: (UGK, IG)
- Ngoài biên độ điện áp, dòng điện, độ rộng xung là một yêu cầu quan trọng.
- Độ rộng xung tối thiểu phải đảm bảo dòng IV vượt qua giá trị dòng duy trì Ih

## Slide 15
Ta có thể làm SCR dẫn điện bằng cách tăng điện thế anod lên đến điện thế quay về VBO hoặc bằng cách dùng dòng kích cực cổng. Một cách khác là tăng điện thế anod nhanh tức dv/dt lớn mà bản thân điện thế V anod không cần lớn. Thông số dv/dt là tốc độ tăng thế lớn nhất mà SCR chưa dẫn, vượt trên vị trí này SCR sẽ dẫn điện. Lý do là có một điện dung nội Cb giữa hai cực nền của transistor trong mô hình tương đương của SCR.,dòng điện qua tụ là: icb=CbdV/dt
Dòng điện này chạy vào cực nền của T1. Khi dV/dt đủ lớn thì icb lớn đủ sức kích SCR. Người ta thường tránh hiện tượng này bằng cách mắc một tụ C và điện trở R song song với SCR để chia bớt dòng icb.

## Slide 16: 1.2.5 - Ứng dụng của SCR:
Chỉnh lưu dòng điện nhưng có thể điều chỉnh được dòng và áp ngõ ra khi điều chỉnh xung kích vào cực G
Mạch chỉnh lưu cầu 1 pha có điều khiển

## Slide 17: Mạch chỉnh lưu cầu 3 pha có điều khiển

## Slide 18
1.3/ TRIAC:
1.3.1- Tổng quan về TRIAC:
Cấu tạo Triac
Mạch tương đương
Ký hiệu

## Slide 19: Hình dáng TRIAC:

## Slide 20
* Kích dẫn Triac ở nguồn DC:
- Khi cöïc T2 coù ñieän theá döông, cöïc T1 coù ñieän theá aâm vaø cöïc G ñöôïc kích xung döông thì triac daãn ñieän theo chieàu töø T2 qua T1 (Hinh a)
Khi cöïc T2 coù ñieän theá aâm, cöïc T1 coù ñieän theá döông vaø cöïc G ñöôïc kích xung aâm thì triac daãn ñieän theo chieàu töø T1 qua T2 (Hình b).
1.3.2- Nguyên lý làm việc của Triac:

## Slide 21
* Kích dẫn Triac ở nguồn AC:
Khi nguoàn coù baùn kyø döông, cöïc G ñöôïc kích xung döông và khi nguoàn coù baùn kyø aâm, cöïc G ñöôïc kích xung aâm.
Triac cho doøng ñieän qua ñöôïc hai chieàu vaø khi ñaõ daãn ñieän thì ñieän aùp treân hai cöïc (T1-T2) raát nhoû neân ñöôïc coi nhö coâng taéc baùn daãn duøng trong maïch ñieän xoay chieàu.

## Slide 22
Kích thuận
Cần dòng điện kích trị số nhỏ
Kích nghịch
Cần dòng điện kích trị số lớn
Các cách kích dẫn TRIAC

## Slide 23
1.3.3- Đặc tuyến vôn-ampe của TRIAC:
Triac coù ñaëc tính V-A goàm hai phaàn ñoái xöùng nhau qua ñieåm O. Hai phaàn naøy gioáng nhö ñaëc tính cuûa 2 SCR maéc ngöôïc chieàu nhau.

## Slide 24
TRIAC có rất nhiều ứng dụng. Tuy nhiên người ta không sử dụng nó trong các ứng dụng chuyển mạch công suất cao - một trong những lý do là đặc tính chuyển mạch không đối xứng của nó.
1.3.4- Ứng dụng của TRIAC:
Tuy nhiên TRIAC vẫn được sử dụng trong nhiều ứng dụng chuyển mạch điện:
- Đèn điều chỉnh ánh sáng trong nhà.
- Điều khiển tốc độ quạt điện.
- Điều khiển động cơ nhỏ.
- Kiểm soát các thiết bị gia dụng nhỏ chạy bằng điện xoay chiều.
TRIAC dễ sử dụng và có chi phí thấp hơn thay vì sử dụng hai thyristor cho các ứng dụng công suất thấp. Khi cần có công suất cao hơn, người ta thường sử dụng hai thyristor đặt đối song với nhau.

## Slide 25
Mạch ứng dụng Triac tổng quát

## Slide 26
Mạch điều chỉnh độ sáng đèn dùng Diac và TRiac
t
VG