## Slide 1
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG LYÙ TÖÏ TROÏNG
KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ

HOÏC PHAÀN :
ÑIEÄN TÖÛ CÔNG SUẤT

## Slide 2
Mục tiêu và yêu cầu của môn học
* Mục tiêu:
  - Nắm được các kiến thức cơ bản về quá trình biến đổi năng lượng điện dùng các bộ biến đổi bán dẫn công suất cũng như những lĩnh vực ứng dụng tiêu biểu của biến đổi điện năng.
  - Có hiểu biết về những đặc tính của các phần tử bán dẫn công suất lớn.
  - Có các khái niệm vững chắc về các quá trình biến đổi xoay chiều – một chiều (AC – DC), xoay chiều – xoay chiều (AC – AC), một chiều – một chiều (DC – DC), một chiều – xoay chiều (DC – AC) và các bộ biến tần.

## Slide 3
Mục tiêu và yêu cầu của môn học
* Mục tiêu:
  - Sau môn học này người học có khả năng tính toán, thiết kế những bộ biến đổi bán dẫn trong những ứng dụng đơn giản.
* Yêu cầu:
  Nghe giảng và đọc thêm các tài liệu tham khảo
  - Củng cố kiến thức bằng cách tự làm các bài tập trong sách bài tập.

## Slide 4
Điện tử công suất là gì?
Ñieän töû coâng suaát laø moät chuyeân ngaønh cuûa kó thuaät ñieän töû.
Ñieän töû coâng suaát nghieân cöùu vaø öùng duïng caùc phaàn töû baùn daãn coâng suaát trong caùc boä bieán ñoåi, nhaèm bieán ñoåi vaø khoáng cheá nguoàn naêng löôïng ñieän vôùi caùc thoâng soá khoâng thay ñoåi ñöôïc thaønh nguoàn naêng löôïng ñieän vôùi caùc thoâng soá coù theå thay ñoåi được, cung caáp cho caùc phuï taûi ñieän khaùc nhau.
Các linh kiện ĐTCS chỉ làm chức năng đóng cắt và cho dòng điện tải qua….

## Slide 6
Phân loại linh kiện bán dẫn theo khả năng điều khiển

## Slide 7: Lãnh vực ứng dụng của ĐTCS

## Slide 8
Xu hướng phát triển và phạm vi ứng dụng ĐTCS
* Xu hướng phát triển: dải công suất trải rộng, từ nhỏ ( vài W đến vài trăm W), thành phần chính trong các hệ thống điều khiển công suất của các thiết bị nhỏ, đến lớn và rất lớn (vài trăm KW đến vài chục MW).
* Ứng dụng: rộng khắp, từ các thiết bị cầm tay, dân dụng đến các hệ thống thiết bị công nghiệp.
Đặc biệt: tham gia vào điều khiển trong hệ thống năng lượng.

## Slide 9
Chương 1: CÁC LINH KIỆN BÁN DẪN
CÔNG SUẤT
1.1/ Diode công suất và ứng dụng:
1.1.1- Tổng quan về diode:

## Slide 10
- Đặc điểm cấu tạo của điôt công suất (Power diode)
+ Phải cho dòng điện lớn chạy qua (cỡ vài nghìn ampe), phải chịu được điện áp ngược lớn (cỡ vài nghìn vôn);
+ Vì vậy cấu tạo đặc biệt hơn là một tiếp giáp bán dẫn p-n thông thường. Trong lớp bán dẫn n có thêm lớp nghèo điện tích n-
Vùng nghèo n-, làm tăng khả năng chịu điện áp ngược, nhưng cũng làm tăng sụt áp khi dẫn dòng theo chiều thuận

## Slide 11
1.1.2- Hình dạng DIODE công suất:

## Slide 12
    Phaân cöïc ngöôïc:
Diode khoâng daãn ñieän
Khi phaân cöïc ngöôïc VD < 0v thì << 1 neân
ID~ IS (IS: doøng ñieän baõo hoaø ngöôïc)
* Điều kiện phân cực:

## Slide 13
Phaân cöïc thuaän:
Diode daãn ñieän:

## Slide 14: Gọi Vγ là ngưỡng dẫn Diode
Vγ= 0,5 đến 0,6v; VDmax = 0,8 đến 0,9v
(chất Si)
Vγ= 0,15 đến 0,2v; VDmax = 0,4 đến 0,5v
(chất Ge)
Thông thường người ta chọn
VD = 0,7v (chất Si)
VD = 0,3v (chất Ge)

## Slide 15
  - Giúp giải thích chế độ làm việc thực tế của diode
  - Tính toán chế độ phát nhiệt (tổn hao trên diode) trong quá trình làm việc.
Đặc tính Vôn-ampe thực tế của diode
Đặc tính tuyến tính hóa:
uD = UD,0 + rD*iD; rD = ΔUD/ΔID
1.1.3- Đặc tính vôn-ampe của diode:

## Slide 16
Caùc moâ hình gaàn ñuùng cuûa diode
Mô hình gần đúng thứ nhất:
Xeùt treân cô sôû maïch, diode lyù töôûng hoïat ñoäng töông töï nhö moät coâng taéc. Khi phaân cöïc thuaän diode töông ñöông vôùi coâng taéc ñoùng (ñieän aùp = 0). Neáu diode phaân cöïc ngöôïc, ñoù laø coâng taéc môû
(doøng ñieän = 0).

## Slide 17
Caùc moâ hình gaàn ñuùng cuûa diode
Mô hình gần đúng thứ 2:
Ñieän aùp phaân cöïc cuûa diode phải ôû möùc 0,7V ñoái vôùi diode Si (vaø ôû 0,4V ñoái vôùi diode Ge), thì diode môùi thöïc söï daãn ñieän toát. Vôùi ñieän aùp nguoàn lôùn, 0,7V (0,4V) naøy quaù nhoû khoâng aûnh höôûng gì. Theá nhöng, khi ñieän aùp nguoàn khoâng lôùn laém, chuùng ta phaûi xeùt ñeán ñieän aùp phaân cöïc thuaän cuûa 2 ñaàu diode.

## Slide 18
Caùc moâ hình gaàn ñuùng cuûa diode
Mô hình gần đúng thứ 3:
Moâ hình này laø moät coâng taéc maéc noái tieáp vôùi nguoàn pin 0,7V (Si) vaø ñieän trôû tòan khoái rD. Sau khi ñieän aùp nguoàn vöôït khoûi ñieän theá raøo, doøng ñieän qua diode gaây suït aùp một khoaûng ID.rD ngang qua ñieän trôû toøan khoái. Do ñoù toång ñieän aùp qua diode Si baèng:

## Slide 19
  Đặc tính động uD(t), iD(t),
Khi mở: điện áp uFr lớn lên đến vài V trước khi trở về giá trị điện áp thuận cỡ 1 – 1,5V do vùng n- còn thiếu điện tích
Khi khóa: dòng về đến 0, sau đó tiếp tục tăng theo chiều ngược với tốc độ dir/dt đến giá trị Irr rồi về bằng 0.
Điện tích phục hồi Qrr
Thời gian phục hồi trr
1.1.4- Đặc tính đóng cắt của diode:

## Slide 20
  Giá trị dòng trung bình cho phép chạy qua điôt theo chiều thuận: ID (A)
  Giá trị điện áp ngược lớn nhất mà điôt có thể chịu đựng được
  Ungmax (V)
Tại sao lại là dòng trung bình?
  Liên quan đến quá trình phát nhiệt.
  Ví dụ:
Khả năng chịu điện áp: 3 giá trị
  Repetitive peak reverse voltages, URRM
  điện áp ngược đỉnh lặp lại
  Non repetitive peak reverse voltages , URSM
  điện áp ngược đỉnh không lặp lại
  Direct reverse voltages, UR
điện áp ngược đỉnh trực tiếp
1.1.5- Các thông số cơ bản của diode:

## Slide 21
  - Tần số f (Hz)
  - Thời gian phục hồi trr (μs) và điện tích phục hồi Qrr (C)
Khi tần số tăng lên tổn thất do quá trình đóng cắt sẽ đóng vai trò chính chứ không phải là tổn thất khi dẫn.
1.1.5- Các thông số cơ bản của diode:
Có 3 loại diode công suất chính:
1. Loại thường, dùng ở tần số 50, 60 Hz: không cần quan tâm đến trr.
2. Loại nhanh: fast diode, ultrafast diode.
3. Schottky Diode: không phải là loại có tiếp giáp p-n. Sụt áp khi dẫn rất nhỏ, cỡ 0,4 – 0,5 V; có thể đến 0,1 V. Dùng cho các ứng dụng tần số cao cần dòng lớn, điện áp nhỏ, tổn thất rất nhỏ. Chỉ chịu được điện áp thấp, dưới 100 V.

## Slide 22
Ứng dụng của diode
Diode dùng để chỉnh lưu 1 pha , 3 pha AC thành DC
Bộ chỉnh lưu (rectifier): biến đổi U, I xoay chiều thành một chiều (AC/DC)

## Slide 23
MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA DIODE

## Slide 24
Mạch DIODE chỉnh lưu 3 pha bên trong tủ điện

## Slide 25
Mạch DIODE cầu dẫn cho các tấm pin năng lượng mặt trời

## Slide 26: Mạch DIODE thực hiện phần chỉnh lưu trong thiết bị biến tần

## Slide 27
1. Điện tử cơ bản; Khoa Điện - Điện Tử trường Cao đẳng Lý Tự Trọng.
2. Giáo trình điện tử công suất; Trần Trọng Minh; NXB Giáo dục, 2009.
3. Phân tích và giải mạch điện tử công suất; Phạm Quốc Hải, Dương Văn Nghi; NXB KH&KT, 1999.
Tài liệu tham khảo