## Slide 1: BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN CHƯƠNG 7 : CẤP CỨU NGƯỜI BỊ ĐIỆN GIẬT
MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức:
Xác định được các yếu tố nguy hiểm ở hiện trường tai nạn điện giật.
Trình bày được quy trình cấp cứu người bị tai nạn điện giật.
2. Kỹ năng:
Cô lập nguồn điện khỏi người bị nạn đúng cách.
Sơ cứu người bị nạn ở tư thế nằm sấp đúng cách.
3. Thái độ:
Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp liên quan đến việc cấp cứu người bị tai nạn điện giật. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.
Tuân thủ các quy tắc an toàn.
Rèn luyện tính cẩn thận
NỘI DUNG BÀI HỌC
Quy trình sơ cấp cứu người bị tai nạn điện giật.
7.1 Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện.
7.2 Phương pháp nằm sấp.
7.3. Phương pháp nằm ngữa.
7.4. Phương pháp thổi ngạt.
Thực hành: sơ cứu người bị điện giật bằng phương pháp nằm sấp
Notes: TRONG QUY TRÌNH HÀM CHỨA NỘI DUNG CỦA TOÀN CHƯƠNG
VÌ ẢNH HƯỞNG COVID NÊN KHÔNG SỬ DỤNG PP HÀ HƠI

## Slide 2: BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CẤP CỨU TAI NẠN GIẬT ĐIỆN
Phải có trách nhiệm biết cách cấp cứu người.
Đa số tai nạn điện giật gây tác dụng sinh học.
Thực tế chứng minh:
Trong 1 phút cứu chữa ngay thì 90% trường hợp cứu sống được;
Sau 6 phút chỉ có thể cứu sống được 10%;
Sau 10 phút trở đi thì rất ít trường hợp được cứu sống.
═> Để cứu người có kết quả phải hành động kịp thời và đúng quy trình
Notes: TÁC DỤNG NHƯ CÂU HỎI KIỂM TRA QUIZZI
NHẮC SV NOTE VÀO BÀI GIẢNG VIẾT TAY

## Slide 3: BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN QUY TRÌNH CẤP CỨU TAI NẠN GIẬT ĐIỆN
1. Người bị nạn chưa mất tri giác:
Để nạn nhân ra chỗ thoáng khí, yên tĩnh chăm sóc cho hồi tỉnh.
Sau đó mời y, bác sĩ hoặc đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để theo dõi, chăm sóc.
2. Người bị nạn đã mất tri giác nhưng vẫn còn thở:
Đặt nạn nhân nơi thoáng khí, yên tĩnh
Nới rộng trang phục, moi dị vật trong miệng Cho người bị nạn ngửi amoniac
Giữ ấm cơ thể nạn nhân
Đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất để theo dõi chăm sóc.
3. Người bị nạn đã tắt thở
Đưa nạn nhân ra chỗ thoáng khí;
Nới rộng quần áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong miệng người bị nạn. Nếu lưỡi thụt vào thì phải kéo ra.
Tiến hành làm hô hấp nhân tạo
Cách ly
nguồn điện
Kiểm tra tình hình nạn nhân
(có 3 tình huống)
Thực hiện
sơ cứu
Chuyển nạn nhân đến bệnh viện
Có tai nạn điện
Việc cần làm ngay:
La lớn / báo động
Không lập tức tiếp cận nạn
Bình tĩnh quan sát
?
?
?
?
Notes: CÁC BẠN nhiều lần được học (nhiều kinh nghiệm) nên HẦU NHƯ NẮM RÕ QUY TRÌNH
YÊU CẦU SV LÀM VIỆC NHÓM ĐỂ ĐIỀN VÀO CÁC Ô TRỐNG CHÚ Ý THUỘC BƯỚC 1 BƯỚC 3 CỦA QUY TRÌNH
DÁN BẢN GIẤY TRẢ LỜI TRUÓC KHI CHUYỂN SLIDE MỚI

## Slide 4: BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN QUY TRÌNH CẤP CỨU TAI NẠN GIẬT ĐIỆN
Kiểm tra tình trạng nạn nhân
Kiểm tra nhận thức bằng cách gọi, lay vai
Nhìn ngực xem còn cử động thở không
Kiểm tra động mạch cảnh trong 5-10 giây để xác nhận có mạch hay không
Động mạch cảnh

## Slide 5: BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN QUY TRÌNH CẤP CỨU TAI NẠN GIẬT ĐIỆN
Người bị nạn chưa mất tri giác:
Di chuyển nạn nhân ra chỗ thoáng khí, yên tĩnh chăm sóc cho hồi tỉnh.
Giữ ấm cho nạn nhân
Sau đó mời y, bác sĩ hoặc đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để theo dõi, chăm sóc.

## Slide 6: BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN QUY TRÌNH CẤP CỨU TAI NẠN GIẬT ĐIỆN
2. Người bị nạn đã mất tri giác nhưng vẫn còn thở:
Đặt nạn nhân nơi thoáng khí, yên tĩnh
Nới rộng trang phục, moi dị vật trong miệng, cho người bị nạn ngửi ammoniac để hồi tỉnh
Giữ ấm cơ thể nạn nhân
Đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất để theo dõi chăm sóc.

## Slide 7: BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN QUY TRÌNH CẤP CỨU TAI NẠN GIẬT ĐIỆN
3. Người bị nạn đã tắt thở
Đưa nạn nhân ra chỗ thoáng khí;
Nới rộng quần áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong miệng người bị nạn. Nếu lưỡi thụt vào thì phải kéo ra.
Tiến hành bước tiếp theo (làm hô hấp nhân tạo kết hợp ép tim)

## Slide 8: BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN QUY TRÌNH CẤP CỨU TAI NẠN GIẬT ĐIỆN
Ngắt CB/Rút nguồn
Dùng vật cách điện gỡ nạn nhân
Chặt đứt dây điện
Báo điện lực cắt điện
1. Còn tỉnh
Di chuyển đến nơi an toàn nếu ở vị trí nguy hiểm
3. Tắt thở/ ngưng tim
Cách ly
nguồn điện
Kiểm tra tình hình nạn nhân
(có 3 tình huống)
Thực hiện
sơ cứu
Chuyển nạn nhân đến bệnh viện
Có tai nạn điện
Báo động
Bình tĩnh quan sát
Không lập tức tiếp cận nạn nhân
2. Bất tỉnh vẫn còn thở
Notes: CLICK MŨI TÊN HOẶC LOGO ĐỂ CHUYỂN SLIDE 3 TH KIỂM TRA NẠN NHÂN
THƯỜNG LÀ 3 BƯỚC NHƯNG VÌ AN TOÀN CHÚNG TA CHUYỂN 2 CHÚ Ý THÀNH BƯỚC MỚI

## Slide 9: BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN QUY TRÌNH CẤP CỨU TAI NẠN GIẬT ĐIỆN
Bài tập: Sắp xếp các hình sau theo quy trình cấp cứu tai nạn điện giật?
Hình D
Hình B
Hình E
Hình A
Hình C

## Slide 10: BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN QUY TRÌNH CẤP CỨU TAI NẠN GIẬT ĐIỆN
Đáp án: B - A – C – E - D
Hình A
Hình B
Hình D
Hình E
Hình C
7.1
7.2
7.3
7.4
Notes: TỔNG KẾT QUY TRÌNH CẤP CỨU
KẾT LUẬN : CÀNG NHANH CÀNG TỐT NHƯNG PHẢI ĐẶT BIỆT CHÚ Ý ĐẾN AN TOÀN
CÁC PHƯƠNG PHÁP HÔ HẤP NHÂN TẠO ĐÃ THẢO LUẬN TRÊN GROUP ZALO LỚP (GỢI Ý ƯU NHƯỢC ĐIỂM CÁC PP HÔ HẤP) NÊN CHUYỂN QUA THỰC HÀNH
VÌ COVID 19 NÊN SẼ KO THỰC HIỆN HÀ HƠI THỔI NGẠT MÀ SỬ DỤNG PP NẰM SẤP

## Slide 11: BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN CẤP CỨU TAI NẠN GIẬT ĐIỆN
Notes: HỎI SV TRÌNH BÀY ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC PP HÔ HẤP NHÂN TẠO
CHỐT SỬ DỤNG PP NẰM SẤP VÌ COVID

## Slide 12: BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN 7.1 TÁCH NẠN NHÂN RA KHỎI NGUỒN ĐIỆN
Bình tĩnh, không tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân khi chưa bảo đảm cách điện an toàn
Nếu điện hạ áp:
+ Nếu biết nguồn điện khu vực tai nạn thì ngắt điện CB tổng, rút ổ căm nguồn…
+Nếu không biết thì dùng dụng cụ cách điện như cây khô, đồ nhựa,... tách nguồn điện ra khỏi nạn nhân.
Nếu ở mạch điện cao áp:
+ Tốt nhất là người đi cứu phải được trang bị các dụng cụ cách điện như: ủng và găng tay cách điện, sào cách điện cao áp. Dùng sào cách điện để gạt hoặc đẩy nạn nhân ra khỏi mạch điện.
+ Trong các trường hợp không đủ khả năng xử lý đối điện ngay.

## Slide 13: BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN 7.1 TÁCH NẠN NHÂN RA KHỎI NGUỒN ĐIỆN
Các phương pháp thông thường để cách ly nguồn điện khỏi nạn nhân
ở lưới hạ áp ?
Ngắt CB
Rút dây nguồn
Kéo nạn nhân ra khỏi nguồn
Dùng dụng cụ cách điện gỡ dây ra khỏi nạn nhân

## Slide 14: BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN 7.2 PHƯƠNG PHÁP HÔ HẤP NHÂN TẠO NẰM SẤP
Trước khi thực hiện
Đặt người bị nạn nằm sấp, một tay đặt dưới đầu, một tay duỗi thẳng, mặt nghiêng về phía tay duỗi thẳng, moi nhớt dãi trong miệng và kéo lưỡi ra nếu lưỡi thụt vào.

## Slide 15: BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN 7.2 PHƯƠNG PHÁP HÔ HẤP NHÂN TẠO NẰM SẤP
Ngồi trên lưng người bị nạn, hai đầu gối qùy xuống kẹp vào hai bên hông, hai bàn tay để vào hai bên cạnh sườn, hai ngón tay cái sát sống lưng.
Ấn tay xuống và đưa cả khối lượng người làm hô hấp về phía trước đếm ''1-2-3'' rồi lại từ từ đưa tay về, tay vẫn để ở lưng đếm “4-5-6”,
Làm như vậy 12 lần trong một phút đều đều theo nhịp thở của mình, cho đến lúc người bị nạn thở được hoặc có ý kiến quyết định của y, bác sỹ mới thôi.

## Slide 16: BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN 7.3 PHƯƠNG PHÁP HÔ HẤP NHÂN TẠO NẰM NGỮA
- Đặt người bị nạn nằm ngửa, dưới lưng đặt một cái gối hoặc quần áo vo tròn lại, đầu hơi ngửa, moi hết nhớt dãi, lấy khăn sạch kéo lưỡi ra và một người ngồi giữ lưỡi.
- Người cứu ngồi phía trên đầu, hai đầu gồi qùy trước cách đầu độ (2030)cm, hai tay cầm lấy hai cánh tay gần khuỷu, từ từ đưa lên phía đầu, sau (23)s lại nhẹ nhàng đưa tay người bị nạn xuống dưới, gập lại và lấy sức của người cứu để ép khuỷu tay của người bị nạn vào lồng ngực của họ, sau đó hai ba giây lại đưa trở lên đầu. Cần thực hiện (1618) lần/phút. Thực hiện đều và đếm ''1-2-3'' lúc hít vào và ''4-5-6'' lúc thở ra, cho đến khi người bị nạn từ từ thở được hoặc có ý kiến quyết định của y, bác sỹ mới thôi.

## Slide 17: BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN 7.4 PHƯƠNG PHÁP HÀ HƠI THỔI NGẠT
Người cấp cứu hít thật mạnh, một tay vẫn mở miệng, tay kia vít đầu nạn nhân xuống rồi áp kín miệng mình vào miệng nạn nhân và thổi mạnh.
Ngực nạn nhân phồng lên, người cấp cứu ngẩng đầu lên hít hơi thứ hai, khi đó do sức đàn hồi của lồng ngực nạn nhân sẽ tự thở ra.
Tiếp tục như vậy với nhịp độ 14 lần/phút, liên tục cho đến khi nạn nhân tỉnh thở trở lại hoặc có ý kiến của y, bác sỹ mới thôi.

## Slide 18: BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN 8.4 HÀ HƠI THỔI NGẠT KẾT HỢP ÉP TIM
Người cứu đứng hoặc quỳ bên cạnh người bị nạn, đặt chéo hai bàn tay lên ngực trái (vị trí tim) của người bị nạn rồi dùng cả sức mạnh thân người ấn xuống 3 đến 4 cm. Sau khoảng 1/3 giây thì buông tay ra để lồng ngực người bị nạn trở lại bình thường. Làm như vậy khoảng 60 lần/phút.
Đồng thời với động tác ép tim, phải có người thứ 2 để hà hơi
Điều quan trọng là kết hợp 2 động tác nhịp nhàng với nhau. Cách phối hợp đó là: cứ 1 lần thổi ngạt thì làm động tác xoa bóp (ép) tim 4 nhịp (phù hợp với mỗi nhịp thở khoảng 4 giây và mỗi nhịp đập của tim là 1 giây). Làm liên tục cho đến khi người bị nạn tự thở được hoặc có ý kiến quyết định của y, bác sỹ mới thôi.

## Slide 19: BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN CẤP CỨU TAI NẠN GIẬT ĐIỆN
Bước 1: Báo động / Quan sát và phân tích hiện trường tai nạn
Bước 2: Nhanh chóng cách ly nguồn điện ra khỏi nạn nhân.
Bước 3: Chuyển nạn nhân đến nơi khô ráo, thoáng khí, an toàn.
Bước 4: Kiểm tra tình trạng nạn nhân
Bước 5: Thực hiện sơ cấp cứu
Notes: SẮP XẾP THỰC HIỆN THAO TÁC MẪU
YÊU CẦU SV CHIA NHÓM CÙNG THỰC HIỆN BƯỚC 4-5

## Slide 21: BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN KẾT LUẬN
Cứu người bị tai nạn điện là một công việc khẩn cấp
Làm càng nhanh càng tốt.
Tuỳ theo hoàn cảnh mà áp dụng phương pháp cứu chữa cho thích hợp.
Phải hết sức bình tĩnh và kiên trì để xử lý.
Chỉ được phép coi như người bị nạn đã chết khi đã có bằng chứng rõ ràng hay có quyết định của y, bác sỹ, nếu không thì phải kiên trì cứu chữa.
Notes: XEM CLIP ĐỂ TỔNG KẾT

## Slide 22: BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN BÀI TẬP
Câu 1. Trình bày quy trình cấp cứu người bị tai nạn điện giật ?
Câu 2. Trình bày quy trình cắt mạng cao áp khi có tai nạn về điện?
Câu 3. Phân tích an toàn phương pháp dùng búa để cách ly nguồn điện?
Câu 4. Trình bày quy trình kiểm tra tình trạng nạn nhân?
Câu 5. Trình bày quy trình thực hiện các phương pháp hô hấp nhân tạo?
Câu 6. So sánh ưu nhược điễm các phương pháp hô hấp nhân tạo? Hãy cho biết phương pháp nào là tối ưu nhất hiện nay?

## Slide 23: BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
Làm bài trắc nghiệm cá nhân trên phần mềm Quizzi
Ôn tập chuẩn bị thi kết thúc môn học
Notes: BÀI GIẢNG ĐẾN ĐAY LÀ KẾT THÚC: CẢM ƠN CÁC BẠN SV VÀ QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ỦNG HỘ CHO BÀI GIẢNG