## Slide 2
6.1/ Diode Zener:

## Slide 3
- Trạng thái phân cực thuận : Diode zener có đặc tính V – A như diode thường.
- Trạng thái phân cực ngược : Nếu điện áp ngược đạt trị số ổn áp thì diode sẽ hoạt động và giữ điện áp ở mức cần ổn áp định là VZ đó là đọan AB (hình 6-2). Giá trị điện áp ổn định được ghi trên thân diode zener như: 3V; 3,9V; 4V3; 5V; 5,2V; 5,5V; 5,6V; 6,2V ; 6,8V; 7V; 7,5V; 9V2 …

## Slide 4
Diode zener được dùng làm linh kiện ổn áp trong các mạch có điện áp nguồn thay đổi.

## Slide 5
Xét mạch ổn áp dùng diode zener như hình 6-3:
VL: Điện áp đặt lên tải.
VZ: Điện áp ổn định của diode zener.
R: Điện trở hạn chế dòng điện.
RL: Điện trở tải.
DZ: Diode ổn áp.
IZ : Dòng điện định mức của diode zener.
IL: Dòng điện tải
Ta có : VL = VZ = hằng số Vậy I = IZ + IL

## Slide 6
Điện trở R :
Thông thường chọn VDC = VDC max (điện áp lớn nhất của nguồn không ổn)
- Điều kiện để mạch họat đông tốt:
VDC = (1,52)VZ
- Điện trở R được chọn có công suất là:

## Slide 7
6.2/ Diode phát quang:
* Diode phát quang được gọi tắt là led (Light Emitting Diode). Ở một số chất bán dẫn đặc biệt như (GA, AS) khi có dòng điện đi qua thì có hiện tượng bức xạ quang (phát ra ánh sáng). Tùy theo chất bán dẫn mà ánh sáng phát ra có màu khác nhau.
* Led thường có điện áp phân cực thuận cao hơn diode thường.
Vled =1,5V÷ 3V, nhưng điện áp phân cực ngược thường không cao (3V÷15V).

## Slide 8
- Điện áp phân cực thuận của các led có màu sắc khác nhau như sau:
+ Led đỏ có Vled = 1,4V÷1,8V
+ Led vàng có Vled = 2 V÷ 2,5V
+ Led xanh lá có Vled = 2V÷2,8V

## Slide 9
- Dòng điện qua led: Iled = 1÷20 mA (thông thường chọn Iled = 10 mA).
- Khi led sáng, điện áp ngang qua led có tính ghim áp, điện áp ngang qua led phụ thuộc màu sắc, do đó khi dùng led trong mạch chỉ thị phải mắc điện trở R hạn dòng như hình 6-5.

## Slide 10
6.3/ Diode biến dung (varicap):
Diode biến dung là lọai linh kiện bán dẫn hai cực, trong đó mối nối PN được chế tạo sao cho điện dung của nó thay đổi nhiều theo điện áp ngược đặt vào. Chúng thường được dùng nhiều trong các mạch tạo sóng điều tần, mạch dao động, điều chỉnh tần số cộng hưởng…

## Slide 11
Điện dung ký sinh được tính theo công thức sau:
- Khi diode được phân cực thuận thì lỗ trống và e- được đẩy gần nhau nên điện dung tăng.
- Khi diode phân cực ngược thì lỗ trống và e- bị kéo ra xa nên điện dung giảm, vì bề dày diode tăng lên nên CD giảm.
- Diode biến dung được sử dụng như một tụ điện biến đổi, bằng cách thay đổi điện áp phân cực đặt vào diode.

## Slide 12
6.4/ Diode tách sóng (diode cao tần):
Là loại diode làm việc với dòng điện xoay chiều có tần số cao (đến hàng trăm MHz), có dòng điện chịu đựng nhỏ
(IDmax = vài chục mA) và điện áp ngược cực đại thấp
(VRmax = vài chục vôn).
- Để làm việc ở tần số cao diode tách sóng phải có điện dung ký sinh thật nhỏ nên mối nối P–N có diện tích tiếp giáp rất nhỏ. Diode tách sóng thường là loại Ge.

## Slide 13
6.5/ Diode hầm (diode Tunnel):
Có cấu tạo giống như diode thường, nhưng nồng độ tạp chất thường cao hơn rất nhiều.

## Slide 14
Bài tập
1) Tính điện trở hạn dòng cho mạch điện ổn áp dùng diode zener như hình vẽ. Biết VDC = 15V,
VZ =7,5V, IZ = 25mA, IL = 50mA?
2) Xét mạch điện như hình vẽ. Biết VDC = 12V, ID = 11,3mA. Tính điện áp đặt lên R và trị số điện trở R?