## Slide 1
BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ CẮT KIM LOẠI

## Slide 2: Chương 2: PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TIỆN
Khái niệm về tiện và dao tiện
Khái niệm về tiện:
Tiện là phương pháp gia công cắt gọt được thực hiện nhờ chuyển động chính thông thường do phôi quay tròn tạo thành chuyển động cắt Vc kết hợp với chuyển động tiến dao là tổng hợp của hai chuyển động tiến dao dọc Sd và tiến dao ngang Sng do dao thực hiện.
Tiện là phương pháp gia công cắt gọt thông dụng nhất.
Máy tiện chiếm khoảng 25% - 35% tổng số thiệt bị trong phân xưởng gia công cắt gọt.

## Slide 3: Chương 2: PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TIỆN
Khái niệm về tiện và dao tiện

## Slide 4: CÁC BỀ MẶT KHI GIA CÔNG TIỆN

## Slide 5: 2.1.1 Công dụng và các chuyển động khi tiện
Công dụng
- Khả năng tạo hình: Tiện có thể gia công được nhiều loại bề mặt tròn xoay khác nhau như: tiện mặt ngoài, tiện lỗ, tiện mặt đầu, tiện cắt đứt, tiện ren ngoài, tiện ren trong, tiện công ngoài, tiện côn trong, tiện định hình
- Khả năng đạt độ chính xác gia công khi tiện: Độ chính xác của nguyên công tiện phụ thuộc vào các yếu tố sau:
Độ chính xác của máy: Độ đảo trục chính, độ song song của sống trượt với đường tâm trục chính, độ đồng tâm ụ động và trục chính,…
Tình trạng dao cụ.
Trình đồ tay nghề công nhân.

## Slide 6: 2.1.1 Công dụng và các chuyển động khi tiện
Công dụng
Khi gia công trên máy tiện CNC chất lượng nguyên công ít phụ thuộc vào kỹ năng và kỹ xảo của người thợ so với tiện trên máy vạn năng.
Độ chính xác khi gia công
Độ chính xác về vị trí tương quan như độ đồng tâm giữa các bậc trục,
Độ đồng tâm giữa mặt trong và mặt ngoài phụ thuộc vào phương pháp gá đặt phôi,
Độ chính xác của máy và có thể đạtt được 0.01 mm
Khi tiện ren độ chính xác có thể đạt cấp 7, Ra= 2.5 – 1.25 micro mét.

## Slide 7: 2.1.2 Các yếu tố cắt khi tiện
Chiều sâu cắt t (mm): là chiều dày lớp kim loại được bóc đi sau một lần chạy dao.
Bước tiến s (mm/vòng): là khoảng dịch chuyển của lưỡi cắt theo phương chuyển động tiến sau mộ vòng quay của chi tiết gia công.
Tốc độ cắt v (m/phút): là quãng đường đi được của điểm thuộc mặt cắt và nằm cách xa trục quay nhất so với lưỡi cắt của dao trong một đơn vị thời gian.

## Slide 8: Chieàu saâu caét t
  Khaùi nieäm
Chieàu saâu caét t laø chieàu daày cuûa lôùp kim loaïi ñöôïc boùc ñi sau moät laàn chaïy dao, noùi caùch khaùc t laø khoaûng caùch giöõa maët chöa gia coâng vaø maët ñaõ gia coâng sau moät laùt caét. Khi löôïng dö gia coâng thöïc hieän trong moät laàn caét thì t = h (h: löôïng dö cuûa moät nguyeân coâng). Khi caét nhieàu laùt caét thì chieàu saâu caét cuûa moãi laùt caét nhö sau:
t =b.sin  (trong ñoù b laø chieàu daøi cuûa löôõi caét laøm vieäc,  laø goùc leäch chính).

## Slide 9: Chieàu saâu caét t

## Slide 11: Tốc độ cắt v
Tốc độ cắt v (m/phút): là quãng đường đi được của điểm thuộc mặt cắt và nằm cách xa trục quay nhất so với lưỡi cắt của dao trong một đơn vị thời gian.
Nếu lấy quảng đường đi được của một điểm trên mặt cắt là π.D nhân với số vòng quay của trục chính (số vòng quay trong một phút n vòng/phút) thì sẽ được chiều dài quãng đường đi được của điểm đó trong một phút:
L = π.D.n mm/phút
Còn quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian chính là tốc độ. Trong cắt gọt kim loại, tốc độ cắt được tính bằng đơn vi mét/phút (m/phút)
Vì 1mm = 0,001m nên có công thức sau:
v = π.D.n/1000, m/phút.

## Slide 12
Từ công thức trên ta thấy đường kính D của phôi càng lớn thì tốc độ cắt v càng tăng nếu số vòng quay n không đổi vì sau 1 vòng quay của vật gia công thì quãng đường đi của một điểm A nào đó trên mặt có đường kính D sẽ lớn hơn quãng đường đi được cảu điểm B trên mặt có đường kính d (πD> πd). Nếu đã biết tốc độ cắt v mà các tính chất cắt gọt của dụng cụ cho phép phụ thuộc vào đường kính D của phôi thì sẽ xác định được số vòng quay phù hợp của chi tiết. Số vòng quay được tính theo công thức:
n = 1000.v/ π.D , vòng/phút.
Thể tích phoi mà dao cắt được trong một đơn vị thời gian gọi là năng suất của dao. Với số vòng quay n (vòng/phút) thì thể tích lớp cắt trong 1 phút sẽ là:
Q = π.D.t.s.n, mm3/phút
Nhưng π.D.n= 1000.v, nên Q= 1000.t.s.v, mm3/phút.

## Slide 13: 2.2 Thông số hình học của tiết diện lớp cắt
Ñeå nghieân cöùu veà quaù trình caét, ta caàn nghieân cöùu söï bieán ñoåi cuûa caùc haït tinh theå ôû vuøng caét goït, ñeå giuùp cho vieäc nghieân cöùu ñoù ñöôïc deã daøng ngöôøi ta nghieân cöùu caáu taïo cuûa caùc haït tinh theå kim loaïi treân dieän tích caét ngang laøm yeáu toá ñaëc tröng cho vuøng caét goït.

## Slide 14
  Caùc coâng thöùc tính thoâng soá hình hoïc cuûa lôùp caét khi tieän
Dieän tích lôùp caét ñoù ñöôïc xaùc ñònh treân maët phaúng chöùa löôõi caét chính vaø caét ngang qua vuøng caét goït, khi löôõi caét song song vôùi maët phaúng ngang thì dieän tích ñoù ñöôïc tính nhö sau:
F = t x s [mm2] = a.b [mm2] * khi  = 0.
Trong ñoù:
b: chieàu roäng lôùp caét [mm]; (laø chieàu daøi löôõi caét tham gia caét goït)
a: chieàu daøy lôùp caét [mm]; (laø khoaûng caùch giöõa hai löôõi caét khi dao thöïc hieän moät böôùc S); a= S. sin.
Khi   0 thì b =
Khi   0 thì

## Slide 15: 2.3 Hình dáng và kết cấu dao tiện

## Slide 19: 2.3.1 Các góc của dao tiện ở trạng thái tĩnh Caùc maët phaúng ñeå xaùc ñònh caùc yeáu toá hình hoïc cuûa dao
Hình daùng hình hoïc nghóa laø caùc goùc cuûa dao seõ quyeát ñònh khaû naêng laøm vieäc cuûa noù. Ñeå xaùc ñònh hình daùng hình hoïc cuûa dao caàn phaûi qui öôùc caùc maët phaúng sau:
Maët phaúng ñaùy (maët phaúng cô sôû): laø maët phaúng vuoâng goùc vôùi vectô toác ñoä caét taïi ñieåm ñang xeùt naèm treân löôõi caét chính, maët phaúng ñaùy thöôøng truøng vôùi maët töïa cuûa thaân dao (dao tieän vaø dao baøo)
Maët phaúng caét goït: laø maët phaúng taïo bôûi phöông cuûa löôõi caét chính thaúng vaø vectô toác ñoä caét V taïi ñieåm ñang xeùt cuûa löôõi caét chính.

## Slide 20: CÁC MẶT PHẲNG TRÊN DAO

## Slide 21: 2.3.1 Các góc của dao tiện ở trạng thái tĩnh Caùc maët phaúng ñeå xaùc ñònh caùc yeáu toá hình hoïc cuûa dao
Maët phaúng caét goït: laø maët phaúng taïo bôûi phöông cuûa löôõi caét chính thaúng vaø vectô toác ñoä caét V taïi ñieåm ñang xeùt cuûa löôõi caét chính.
Tieát dieän chính (maët caét chính): laø maët phaúng vuoâng goùc vôùi hình chieáu cuûa löôõi caét chính treân maët phaúng ñaùy.
Tieát dieän phuï (maët caét phuï): laø maët phaúng vuoâng goùc vôùi hình chieáu cuûa löôõi caét phuï treân maët phaúng ñaùy.

## Slide 22: Caùc goùc cuûa dao treân maët caét chính
* Goùc tröôùc  (gama):
Laø goùc giöõa maët tröôùc cuûa dao vaø maët phaúng ñaùy, ño trong tieát dieän chính.
* Goùc sau chính  (alpha):
Laø goùc giöõa maët sau chính cuûa dao vaø maët phaúng caét goït, ño trong tieát dieän chính.
* Goùc saéc (gùc neâm)  :
Laø goùc taïoo bôûi maët tröôùc vaø maët sau chính cuûa dao, ño trong tieát dieän chính.
* Goùc caét goït  :
Laø goùc taïo bôûi maët tröôùc cuûa dao vaø maët phaúng caét goït.
 = 900 - .

## Slide 24: Caùc goùc cuûa dao treân maët caét chính
* Goùc nghieâng chính  :
Laø goùc giöõa hình chieáu cuûa löôõi caét chính treân maët phaúng ñaùy vaø phöông chaïy dao.
* Goùc nghieâng phu ï1:
Laø goùc giöõa hình chieáu cuûa löôõi caét phuï treân maët phaúng ñaùy vaø phöông chaïy dao.
* Goùc muõi dao  (epsilon):
Laø goùc giöõa hình chieáu cuûa löôõi caét
* Goùc naâng (nghieâng) cuûa löôõi caét chính :
Laø goùc taïo bôûi löôõi caét chính vaø hình chieáu cuûa noù treân maët phaúng ñaùy.

## Slide 25
* Goùc naâng (nghieâng) cuûa löôõi caét chính :
Laø goùc taïo bôûi löôõi caét chính vaø hình chieáu cuûa noù treân maët phaúng ñaùy.
+  = 0 neáu löôõi caét chính song song vôùi maët phaúng ñaùy.
+  > 0 neáu muõi dao laø ñieåm thaáp nhaát so vôùi taát caû nhöõng ñieåm khaùc naèm treân löôõi caét chính.
+  < 0 neáu muõi dao laø ñieåm cao nhaát so vôùi taát caû nhöõng ñieåm khaùc naèm treân löôõi caét chính.
Höôùng thoaùt phoi phuï thuoäc vaøo höôùng cuûa löôõi caét chính vaø trò soá cuûa goùc .
Neáu  = 0 phoi thoaùt ra theo phöông vuoâng goùc vôùi löôõi caét.
Neáu  > 0 phoi thoaùt veà phía beà maët chöa gia coâng, tröôøng hôïp naøy thích hôïp khi tieän tinh. Maët khaùc khi  > 0 muõi dao tieáp xuùc vôùi chi tieát gia coâng sau cuøng so vôùi taát caû caùc ñieåm khaùc treân löôõi caét, vì vaäy noù traùnh ñöôïc caùc va ñaäp. Ñoái vôùi taûi troïng va ñaäp lôùn ngöôøi ta duøng dao coù goùc +  vaø - .

## Slide 26: 2.3.2 Các góc của dao tiện ở trạng thái Động
  Khi gaù dao cao hôn taâm chi tieát
Neáu gaù dao cao hôn taâm chi tieát thì maët phaúng caét goït vaø maët phaúng ñaùy luùc naøy seõ quay ñi moät goùc  (goïi laø goùc ñoäng hoïc) neân  vaø  cuõng thay ñoåi theo.
Ta coù:
(R laø baùn kính chi tiết)
- Khi tieän ngoaøi, do maët phaúng caét goït quay ñi moät goùc  neân goùc sau thöïc teá tt seõ giaûm so vôùi goùc  m vaø Goùc tt seõ taêng so vôùi goùc m.
t t =  m - .
 t t =  m + .
- Khi tieän loã, do maët phaúng caét goït quay ñi moät goùc  neân goùc sau thöïc teá  tt seõ taêng so vôùi goùc  m vaø Goùc tt seõ giaûm so vôùi goùc  m.
 t t =  m + .
 t t =  m - .
Trong thöïc teá, khi tieän ngoaøi cho pheùp gaù dao cao hôn taâm cuûa chi tieát moät khoaûng h = 0,02 d; khi ñoù löïc caét goït seõ aán dao xuoáng moät chuùt vaø muõi dao vaãn giöõ ôû vò trí ngang vôùi taâm maùy.

## Slide 27: B. Lực cắt khi tiện
2.4 Phân tích và tổng hợp lực
2.5 Tác dụng của lực lên dao, máy, vật gia công
2.5.1 Lực cắt gọt Pz (lực tiếp tuyến)
2.5.2 Lực dọc trục Px
2.5.3 Lực hướng kính Py
2.6 Công thức tính và trình tự tính chế độ cắt khi tiện
2.6.1 Chiều sâu cắt (t)
2.6.2 Bước tiến (s)
2.6.3 Vận tốc cắt (v)
2.6.4 Lực cắt
2.6.5 Công suất cắt gọt

## Slide 28
I. PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP LỰC
Trong quá trình cắt :
- Phoi tác dụng lên mặt trước của dao :
+ Lực pháp tuyến N1
+ Lực ma sát F1
Dao
N1
N2
F1
F2
Sơ đồ các lực tác dụng khi gia công
- Phôi tác dụng lên mặt sau của dao :
+ Lực pháp tuyến (áp lực) N2
+ Lực ma sát F2
Phôi

## Slide 29
PZ
Px
Py
R
Dao
Phôi
Để nghiên cứu và đo lực cản cắt gọt được dễ dàng, người ta phân tích lực R thành các lực thành phần
Sơ đồ lực cắt khi tiện
Ta có :
Px,
Py
và Pz
theo hệ trục tọa độ Ox, Oy, Oz
PN

## Slide 30
Thay các trị số Px , Py bằng Pz ta có :
Như vậy Pz là thành phần lực có trị số lớn nhất. Vì vậy người ta gọi Pz là lực cắt chính. Khi nghiên cứu lực cắt là chủ yếu nghiên cứu lực Pz
PZ
Px
Py
R
Dao
Phôi
PN

## Slide 31: ẢNH HƯỞNG CỦA LỰC CẮT
LỰC CẮT GỌT PZ (LỰC TIẾP TUYẾN)
LỰC DỌC TRỤC PX
LỰC HƯỚNG KÍNH PY

## Slide 32: LỰC CẮT GỌT PZ (LỰC TIẾP TUYẾN)
Khái niệm
Lực cắt gọt pz có phương thẳng đứng theo chiều đi xuống, nằm trong mặt phẳng cắt gọt (véctơ của nó trùng với véctơ tốc độ cắt).
Ảnh hưởng của lực Pz
Lực cắt gọt Pz tác dụng lên dao theo phương thẳng đứng có xu hướng uốn và bẻ gãy dao, tiết diện uốn là phần làm việc của dao. Vì vậy khi tính toán độ bền của dao phải căn cứ vào lực Pz.
Trong đó: u: ứng suất phát sinh do lực PZ gây ra
PZ: lực tác dụng.
l: chiều dài dao bị uốn.
WX: moment chống uốn của tiết diện uốn.

## Slide 33: Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cắt gọt Pz
Lực cắt gọt Pz phụ thuộc trước hết vào vật liệu gia công. Độ bền cơ học của vật liệu càng cao thì lực cản cắt gọt càng lớn và lực cắt gọt Pz càng lớn.
Yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến lực cắt gọt là diện tích lớp cắt F = t. S [mm2] hay nói cách khác là chiều sâu cắt t và bước tiến s.

## Slide 34: LỰC DỌC TRỤC PX
Khái niệm
Lực dọc trục px có phương song song với phương chạy dao (nằm trong mặt phẳng ngang) chiều ngược vơí hướng tiến của dao.
Ảnh hưởng của lực Px
Lực Px làm cản chuyển động tiến của dao. Căn cứ vào lực này để tính toán cơ cấu bước tiến của máy.
  Tính lực Px
Px = CPx . tXpx . Sypx.Vnpx.KPx
CPx : Hằng số phụ thuộc vào vật liệu gia công.
nPx : Số mũ chỉ mức độ ảnh hưởng của t, s, v đối với Pz, các số mũ khác chỉ mức độ ảnh hưởng của t, s, v đến Py và Px.
KPx: Các hệ số điều chỉnh tính đến ảnh hưởng của các thông số khác đến lực cắt.

## Slide 35: LỰC HƯỚNG KÍNH PY
  Khái niệm
Lực hướng kính py có phương dọc theo trục của dao, đẩy dao khỏi phôi và tác dụng vào bulong trên ổ dao, phản lực Py’ đẩy phôi làm cong chi tiết.
  Ảnh hưởng của lực PY
Lực py gây rung động trên mặt phẳng ngang, ảnh hưởng nhiều đến độ chính xác và độ bóng bề mặt gia công.
Căn cứ vào lực P’y để tính toán độ cứng vững của phôi và dung sai kích thước của chi tiết gia công khi bị uốn.
  Tính lực PY
Py = CPy . tXpy . SyPy .VnPy.KPy
CPy: Hằng số phụ thuộc vào vật liệu gia công.
yPy: Số mũ chỉ mức độ ảnh hưởng của t, s, v đối với Pz, các số mũ khác chỉ mức độ ảnh hưởng của t, s, v đến Py và Px.
KPy: Các hệ số điều chỉnh tính đến ảnh hưởng của các thông số khác đến lực cắt.
Hình 1-29: Lực hướng kính.

## Slide 36: GIA CÔNG TIỆN

## Slide 37
Chương 2. GIA CÔNG TIỆN (tt)
3.6 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰC CẮT
Vật liệu gia công.
Chiều sâu cắt t, lượng chạy dao s.
Thông số hình học phần cắt (các góc trên dao tiện) đến lực cắt.

## Slide 38
Chương 2. GIA CÔNG TIỆN
3.6 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰC CẮT
3.6.1 Ảnh hưởng của vật liệu gia công.
Tính chất cơ lý của vật liệu gia công ảnh hưởng đến lực cắt. Khi gia công vật liệu giòn, lực cắt nhỏ hơn so với vật liệu dẻo.
VD: Khi tiện gang lực cắt nhỏ hơn khi tiện thép 1.5 lần. Vì khi tiện gang vật biến dạng nhỏ còn ở thép phần lớn công tiêu phí dùng để biến dạng dẻo của lớp cắt. Mặt khác giới hạn bền của thép cao hơn gang. Kim loại độ hạt càng nhỏ, độ cứng càng cao, lực cắt càng lớn.

## Slide 39
3.6.2 Ảnh hưởng của chiều sâu cắt t, lượng chạy dao s
Chiều sâu cắt t: khi tăng t lực cắt tăng vì khi đó lực biến dạng của lớp kim loại bị lực cắt và lực ma sát giữa dao và phôi tăng.
Thực nghiệm cho thấy Pz,Px,Py coi như tỉ lệ với t.

## Slide 40
3.6.2 Ảnh hưởng của chiều sâu cắt t, lượng chạy dao s
Ảnh hưởng của lượng chạy dao S, khi tăng S thì lực biến dạng và lực biến dạng ma sát đều tăng nên lực cắt tăng. Song tăng S thì chiều dày cắt a tăng tỉ lệ thuận với S(a=S.sin) như vậy hệ số co phoi và hệ số ma sát giảm, do đó lượng chạy dao ảnh hưởng đến lực cắt ít hơn.

## Slide 41
3.6.3 Ảnh hưởng các thông số hình học phần cắt đến lực cắt
Ảnh hưởng của góc trước γ: Góc trước càng nhỏ dao cắt và chi tiết càng khó, biến dạng dẻo tăng lên, lực cắt tăng.

## Slide 42
3.6.3 Ảnh hưởng các thông số hình học phần cắt đến lực cắt
Ảnh hưởng của góc sau α: Khi cắt mặt cắt sau của dao tiếp xúc với chi tiết gia công.
Góc sau càng lớn đoạn tiếp xúc càng nhỏ làm cho ma sát càng giảm, lực cắt giảm.
Nếu tiếp tục tăng góc sau thì lực cắt giảm không đáng kể.

## Slide 43
Ảnh hưởng của góc nghiêng chính φ và góc nghiêng phụ φ1 khi tăng nếu giữ nguyên t và S thì chiều dày cắt a tăng (a=sin) nên Pz giảm.
Điều này chỉ đúng khi gia công gang hoặc thép với dao có bán kính r = 0.
Còn khi dao có bán kính r khác 0, lúc đầu Pz giảm, nhưng khi tăng quá 60 độ do chiều dày lưỡi cắt tham gia tăng lên Pz lại tăng. Đối với Px, Py có mối quan hệ:
Px =PN .Sin Py = PN .Cos.
Khi tăng thì Px tăng Py giảm ảnh hưởng đến rung động nên khi hệ thống công nghệ không đủ độ cứng vững nên tận dụng dùng dao có góc lớn.

## Slide 44
Hình 3-22. Sự thay đổi chiều dầy cắt a, chiều rộng cắt b theo góc 

## Slide 45
Góc nghiêng phụ φ1: ảnh hưởng lực cắt rất ít nên có thể bỏ qua.
Ảnh hưởng của bán kính mũi dao r: Khi tăng r do đoạn cong của lưỡi cắt tham gia cắt tăng nên khi biến dạng phoi tăng lực Pz tăng.Mặt khác khi tăng r thì góc trên phần cong của lưỡi cắt giảm làm cho Py tăng rất nhanh còn Px giảm.
Hình 3-21. Sự biến đổi chiều dầy cắt
khi lưỡi cắt thẳng và cong

## Slide 46
Ảnh hưởng của góc λ thay đổi trong khoảng -5 đến 5 độ lực cắt biến đổi ít tăng lên nữa thì Pz Py tăng Px giảm.

## Slide 47: Vaät lieäu laøm dao
Vật liệu làm dao khác nhau hệ số ma sát cũng khác nhau nên lực cắt cũng thay đổi.

## Slide 48: Ảnh hưởng của sự mài mòn dao: Mặt dao càng mòn thì diện tích tiếp xúc giữa dao với mặt gia công càng lớn nên lực cắt càng tăng.

## Slide 49: CÁC DẠNG MÒN

## Slide 50: Ảnh hưởng của dung dịch trơn nguội: Dung dịch trơn nguội trong quá trình cắt vừa làm giảm nhiệt cắt, đồng thời làm giảm ma sát giữa phoi và mặt trước và mặt gia công nên lực cắt giảm.