## Slide 1: Chương 4 GIA CÔNG BÀO VÀ XỌC

## Slide 2: MÁY BÀO NGANG

## Slide 3: MÁY XỌC

## Slide 4: CÔNG DỤNG VÀ ĐẶC ĐIỂM
Bào và Xọc được dùng để gia công mặt phẳng và các mặt định hình có đường sinh thẳng trong sản xuất đơn chiếc và hàng loạt nhỏ.
Bào và Xọc là 2 phương pháp gia công kim loại có các chuyển động gần nhau trong quá trình cắt gọt kim loại.
Bào được thực hiện trên máy bào ngang hoặc máy bào giường.
Đối với Bào chuyển động chính là chuyển động thẳng, tịnh tiến khứ hồi gồm một hành trình có tải và một hành trình không tải. Chuyển động này có thể do dao hoặc bàn máy ngang chi tiết thực hiện. Chuyển động này thường có phương nằm ngang.

## Slide 5: CÔNG DỤNG VÀ ĐẶC ĐIỂM
Xọc là trường hợp đặc biệt của Bào có chuyển động chính do dao thực hiện theo phương thẳng đứng, còn chuyển động chạy dao do chi tiết thực hiện.
Bào có các dạng bào thô, bào tinh, bào tinh mỏng và bào tinh rộng bản. Bào tinh rộng bản có khả năng đạt độ chính xác và độ nhẵn bề mặt cao.
Các dạng bề mặt chi tiết gia công bằng phương pháp Bào

## Slide 6: MÁY BÀO

## Slide 8: MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG MÁY BÀO NGANG

## Slide 9: MÁY XỌC

## Slide 10: CÔNG DỤNG VÀ ĐẶC ĐIỂM
- Bào có các dạng bào thô, bào tinh, bào tinh mỏng và bào tinh rộng bản. Bào tinh rộng bản có khả năng đạt độ chính xác và độ nhẵn bề mặt cao.
- Xọc chủ yếu dùng để gia công các rãnh then trong lỗ. Trong sửa chữa đôi khi dùng Xọc để gia công rãnh then hoa trong lỗ hoặc Xọc răng theo nguyên lý định hình.
- Năng suất của Bào và Xọc thấp do:
+ Có hành trình chạy không.
+ Đầu dao có chuyển động tịnh tiến khứ hồi do đó không thể làm việc với vận tốc cắt lớn. Để tránh lực quán tính lớn sinh ra khi đảo chiều chuyển động thông thường vận tốc cắt khi bào v = 12 ÷ 22m/ph, vận tốc cắt khi xọc v = 12m/ph.
+ Khi bào hoặc xọc không có khả năng gia công bằng nhiều dao cùng một lúc (trừ máy bào giường).

## Slide 11: CẤU TẠO CỦA DAO BÀO VÀ DAO XỌC
Vật liệu làm dao bào và dao xọc
Do đặc điểm như ở trên mà vật liệu làm dao bào và xọc cũng có yêu cầu như vật liệu làm dao tiện, nhưng yêu cầu về khả năng chịu được va đập đòi hỏi cao hơn (độ bền uốn).
Vật liệu thông dụng dùng để làm phần cắt gọt của dao bào và xọc là thép gió (P18) hoặc hợp kim cứng: BK6, BK8, T15K6, T5K12B, TT7K12.
Vật liệu làm thân dao cũng được chọn như thân dao tiện.
Tiết diện ngang thân dao lớn để chịu được lực va đập trong quá trình cắt.
Góc nâng lưỡi cắt chính của dao được chế tạo lớn hơn 0, để tăng khả năng chịu va đập của mũi dao.

## Slide 12: DAO BÀO VÀ DAO XỌC
- Dao Bào có hai loại là : dao bào đầu thẳng và dao bào đầu cong. Dao bào đầu thẳng dễ chế tạo dơn dao bào đầu cong.
- Dao Xọc được chế tạo dạng thẳng. Kết cấu dao tương tự dao tiện cắt đứt.

## Slide 13: CÁC YẾU TỐ CẮT KHI BÀO VÀ XỌC
Chiều sâu cắt t [mm]
Là khoảng cách giữa bề mặt chưa gia công và bề mặt đã gia công sau một lát cắt đo theo phương vuông góc với bề mặt gia công.
Bước tiến s [mm/hành trình kép]
Là khoảng dịch chuyển của dao hay vật gia công sau một hành trình kép.
Chiều dày cắt a [mm]
Là khoảng cách giữa hai vị trí kế tiếp của lưỡi cắt chính trên mặt phẳng ngang khi dao thực hiện một bước tiến S.
Chiều rộng cắt b [mm]
Là chiều dài lưỡi cắt chính tham gia cắt gọt.
Quan hệ của các yếu tố trên thông qua góc  như sau
a = s.sin [mm]
        b = t/sin [mm]
(Khi xọc thông thường  = 900, = 0 nên a = s và t = b)
Hình 4-4. Hướng chuyển động của dao và chi tiết
Các ký hiệu về thông số lớp kim loại bị cắt khi xọc
a

## Slide 14: CÁC YẾU TỐ CẮT KHI BÀO VÀ XỌC
Diện tích lớp cắt
F = a.b = s.t [mm2]
Tốc độ cắt v [m/phút]
Khi bào và xọc, tốc độ dịch chuyển của dao hay vật liệu gia công khi cắt gọt (luôn thay đổi trị số).
Hình 4-4. Hướng chuyển động của dao và chi tiết
Các ký hiệu về thông số lớp kim loại bị cắt khi xọc
a

## Slide 15: Các biện pháp công nghệ khi bào và xọc
Để tăng năng suất khi bào người ta dùng các biện pháp sau:
Gá đặt:
  Trong sản xuất đơn chiếc phôi được gá đặt dựa theo dấu, rà gá và cắt thử nên năng suất thấp. Trong sản xuất hàng loạt người ta sử dụng đồ gá cũng như cữ so dao để gá đặt chi tiết và dụng cụ cắt nhằm tăng năng suất.
  Chọn máy:
    Các chi tiết lớn nên gia công trên máy bào giường để có thể gia công đồng thời nhiều đầu dao và nhiều dao khác nhau.

## Slide 16: Các biện pháp công nghệ khi bào và xọc
    Khi dùng nhiều dao có thể gá dao theo 2 cách:
    + Gá dao theo cách phân chia chiều sâu cắt làm nhiều lớp sẽ tránh được hiện tượng mòn dao không đồng đều tới chất lượng bề mặt gia công.
    + Gá dao theo cách đặt các dao nối tiếp liên tục theo phương tiến dao cho phép gia công với bước tiến dao S lớn . Khi đó bước tiến cho 1 dao là s/n với n là số lượng dao và hiện tượng mòn không đều của các dao sẽ ảnh hưởng tới chất lượng bề mặt gia công.
    Các chi tiết có bề mặt gia công hẹp nên gá thành háng dọc theo phương chuyển động cắt.

## Slide 17: Các biện pháp nâng cao độ chính xác khi bào:
Khi gia công các chi tiết lớn nên tách thành hai nguyên gia công thô và tinh riêng để giảm ảnh hưởng của hiện tượng phân bố lại ứng suất dư.
Dùng phương pháp bào tinh mỏng bằng dao rộng bản chế tạo từ hợp kim cứng: dao bào có bề rộng từ 40mm÷120mm, cắt với chiều dài cắt t nhỏ (t1=0,1÷0.2mm, t2 =0.05 ÷ 0.1mm) bằng một hoặc hai lần chạy dao, bước tiến cắt lớn (S= 0.5 bề rộng dao), Vc= 15÷200m/ph.

## Slide 18: Các biện pháp nâng cao độ chính xác khi bào:
Bào tinh mỏng bằng dao rộng bản có các yêu cầu sau:
  + Máy phải đảm bảo chính xác
  + Dao đủ cứng vững, phần côngxôn của dao ngắn, lưỡi dao phải thẳng và được đánh bóng đạt Ra = 0.16µm, giá đặt dao phải kiểm tra bằng khe sáng.
  + Các mặt tỳ của chi tiết phải thẳng và có Ra < 5µm.
  Bào tinh mỏng bằng dao rộng bản đạt được độ chính xác kích thước, độ phẳng, độ nhám bề mặt cao, có thề thay thế cho cạo hoặc khi không có phương tiện khác như mài phẳng, chuốt.

## Slide 19
Tốc độ cắt v

## Slide 21: CÔNG THỨC TÍNH VÀ TRÌNH TỰ CHỌN CHẾ ĐỘ CẮT KHI BÀO VÀ XỌC
Chiều sâu cắt (t)
Xác định trên cơ sở tương tự nguyên công tiện khi gia công thô và tinh.
Bước tiến (s)
Khi bào mặt phẳng trên máy bào ngang:
s = 0,4  2 mm/hành trình kép (htk) khi gia công thô gang, thép.
s = 0,2  1,2 mm/htk khi gia công tinh gang, thép.
Vận tốc cắt (v)
Tính theo công thức như tiện ngoài nhưng phải nhân với hệ số hiệu chỉnh chuẩn xét đến tính va đập của phụ tải Kv

## Slide 23
Lực cắt
Pz = CPz. txpz. sypz. vnpz. KPz [KG]
Công suất cắt gọt
  Ncg = [Kw]