## Slide 1: Chương 3: PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN DẪN VÀ CÁC THIẾT BỊ MẠNG

## Slide 2: 1. Giới thiệu về phương tiện truyền dẫn và môi trường truyền dẫn
Là phương tiện vật lý cho phép truyền tải tín hiệu giữa các thiết bị.
Hai loại phương tiện truyền dẫn chính:
  Hữu tuyến
  Vô tuyến
Hệ thống sử dụng
hai loại tín hiệu:
  Digital
  Analog

## Slide 3: Các đặc tính của phương tiện truyền dẫn
Chi phí
Yêu cầu cài đặt
Băng thông (bandwidth).
Băng tần (baseband, broadband)
Ðộ suy dần (attenuation).
Nhiễu điện từ (Electronmagnetic Interference - EMI)
Nhiễu xuyên kênh (crosstalk)

## Slide 4: 2. Các loại cáp
Cáp đồng trục
Cáp xoắn đôi
Cáp quang
Wireless

## Slide 5: Cáp đồng trục (coaxial)
Cấu tạo
Phân loại
  Thinnet/Thicknet
  Baseband/ Broadband
Thông số kỹ thuật
  Chiều dài cáp
  Tốc độ truyền
  Nhiễu
  Lắp đặt/bảo trì
  Giá thành
  Kết nối

## Slide 6: Cáp xoắn đôi Unshielded Twisted Pair (UTP) Cable

## Slide 7: Cáp xoắn đôi Shielded Twisted Pair (STP) Cable

## Slide 8: Chuẩn cáp 568A & 568B
Giới thiệu
8

## Slide 9: Phương thức bấm Cáp
Giới thiệu
9

## Slide 10: Cáp quang (Fiber optic)
Thành phần & cấu tạo
  Dây dẫn
  Nguồn sáng (LED, Laser)
  Đầu phát hiện (Photodiode, photo transistor)
Phân loại
  Multimode stepped index
  Multimode graded index
  Single mode (mono mode)
Thông số kỹ thuật
  Chiều dài cáp
  Tốc độ truyền
  Nhiễu
  Lắp đặt/bảo trì
  Giá thành
  Kết nối
Lõi
Lớp phủ
Lớp đệm

## Slide 11: Cáp quang (Fiber optic)

## Slide 12: Thông số cơ bản của các loại cáp

## Slide 13: 3. Đường truyền vô tuyến
Wireless?
Các kỹ thuật
  Radio
  Microwave
  Infrared
  Lightwave

## Slide 14: Radio
Đặc điểm
  Tần số
  Thiết bị: antenna, transceiver
Phân loại
  Single-Frequency
    Low power
    High power
  Spread-Spectrum
    Direct-sequence modulation
    Frequency-hopping

## Slide 15: Microwave (sóng cực ngắn)
Đặc điểm
Phân loại
  Terrestrial Microwave
  Satellite Microwave
Thông số

## Slide 16: Infrared (Sóng hồng ngoại)
Đặc điểm
Phân loại
  Point-to-point Infrared
  Broadcast Infrared
Thông số

## Slide 17: Lightwave

## Slide 18: 4. Thiết bị mạng
Card mạng (Network Interface Card - NIC)
Modem
Repeater (Bộ chuyển tiếp)
Hub (Bộ tập trung)
Bridge (Cầu nối)
Switch (Bộ chuyển mạch)
Router (Bộ định tuyến)
Gateway (Cổng nối)

## Slide 19: Biểu diễn của các thiết bị mạng trong sơ đồ mạng

## Slide 20: Card mạng
Kết nối giữa máy tính và cáp mạng để phát hoặc nhận dữ liệu với các máy tính khác thông qua mạng.
Kiểm soát luồng dữ liệu giữa máy tính và hệ thống cáp.
Mỗi NIC (Network Interface Adapter Card) có một mã duy nhất gọi là địa chỉ MAC (Media Access Control). MAC address có 6 byte, 3 byte đầu là mã số nhà sản xuất, 3 byte sau là số serial của card.

## Slide 21: Card mạng

## Slide 22: Modem
Là tên viết tắt của hai từ điều chế (MOdulation) và giải điều chế (DEModulation).
Điều chế tín hiệu số (Digital) sang tín hiệu tương tự (Analog) để gởi theo đường điện thoại và ngược lại.
Có 2 loại là Internal và External.

## Slide 23: Modem

## Slide 24: Repeater (bộ chuyển tiếp)
Khuếch đại, phục hồi các tín hiệu đã bị suy thoái do tổn thất năng lượng trong khi truyền.
Cho phép mở rộng mạng vượt xa chiều dài giới hạn của một môi trường truyền.
Chỉ được dùng nối hai mạng có cùng giao thức truyền thông.
Hoạt động ở lớp Physical.

## Slide 25: Repeater (bộ chuyển tiếp)

## Slide 26: Hub (bộ tập trung)
Chức năng như Repeater nhưng mở rộng hơn với nhiều đầu cắm các đầu cáp mạng.
Tạo ra điểm kết nối tập trung để nối mạng theo kiểu hình sao.
Tín hiệu được phân phối đến tất cả các kết nối.
Có 3 loại Hub: thụ động, chủ động, thông minh.

## Slide 27: Hub (bộ tập trung)
  Hub thụ động (Passive Hub): chỉ đảm bảo chức năng kết nối, không xử lý lại tín hiệu.
  Hub chủ động (Active Hub): có khả năng khuếch đại tín hiệu để chống suy hao.
  Hub thông minh (Intelligent Hub): là Hub chủ động nhưng có thêm khả năng tạo ra các gói tin thông báo hoạt động của mình giúp cho việc quản trị mạng dễ dàng hơn.

## Slide 28: Hub (bộ tập trung)

## Slide 29: Bridge (cầu nối)
Dùng để nối 2 mạng có giao thức giống hoặc khác nhau.
Chia mạng thành nhiều phân đoạn nhằm giảm lưu lượng trên mạng.
Hoạt động ở lớp Data Link với 2 chức năng chính là lọc và chuyển vận.
Dựa trên bảng địa chỉ MAC lưu trữ, Brigde kiểm tra các gói tin và xử lý chúng trước khi có quyết định chuyển đi hay không.

## Slide 30: Bridge (cầu nối)
Hub
Hub
Bridge

## Slide 31: Switch (bộ chuyển mạch)
Là thiết bị giống Bridge và Hub cộng lại nhưng thông minh hơn.
Có khả năng chỉ chuyển dữ liệu đến đúng kết nối thực sự cần dữ liệu này làm giảm đụng độ trên mạng.
Dùng để phân đoạn mạng trong các mạng cục bộ lớn (VLAN).
Hoạt động ở lớp Data Link.

## Slide 32: Switch (bộ chuyển mạch)

## Slide 33: Switch (bộ chuyển mạch)

## Slide 34: Router (Bộ định tuyến)
Dùng để ghép nối các mạng cục bộ lại với nhau thành mạng rộng.
Lựa chọn đường đi tốt nhất cho các gói tin hướng ra mạng bên ngoài.
Hoạt động chủ yếu ở lớp Network.
Có 2 phương thức định tuyến chính:
  Định tuyến tĩnh: cấu hình các đường cố định và cài đặt các đường đi này vào bảng định tuyến.
  Định tuyến động:
    Vectơ khoảng cách: RIP, IGRP, EIGRP, BGP
    Trạng thái đường liên kết: OSPF

## Slide 35: Router (Bộ định tuyến)

## Slide 36: Gateway (Proxy - cổng nối)
Thường dùng để kết nối các mạng không thuần nhất, chủ yếu là mạng LAN với mạng lớn bên ngoài chứ không dùng kết nối LAN – LAN.
Kiểm soát luồng dữ liệu ra vào mạng.
Hoạt động phức tạp và chậm hơn Router.
Hoạt động từ tầng thứ 47