## Slide 1
Giảng viên: PHAN ĐỨC LONG
HỌC PHẦN : KT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
KHOA ĐỘNG LỰC
TP.HCM, THÁNG 11 NĂM 2021
Notes: Kính thưa quý thầy trong hội đồng
Em ten Nguyễn Anh Tuấn hôm nay được sự cho phép của TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
Em xin báo cáo đề tài : NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG LÁI TÍCH CỰC TRÊN Ô TÔ

## Slide 2
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR 2 MỐI NỐI ( BJT)
TRCẤUÚC CỦA HỌC PHẦN
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
CHƯƠNG 3: DIODE
NỘI DUNG HỌC PHẦN
CHƯƠNG 5: OP - AMP
CHƯƠNG 6: SƠ ĐỒ ĐIỆN TRÊN Ô TÔ
Notes: 2

## Slide 3
1.2. Các ký hiệu điện thường gặp
trong ngành ôtô
CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG 1
1.1. Tổng quát về mạng điện và các
hệ thống điện trên ôtô
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ
MẠCH ĐIỆN
Notes: 3

## Slide 4
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này Sinh viên phải vẽ được, đọc được các ký hiệu cơ bản trong sơ đồ điện sử dụng trong ngành ôtô.
Notes: 4

## Slide 5
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
1.1. Tổng quát về mạng điện và các hệ thống điện trên ô tô
1.1.1 Hệ thống điện cơ bản trên ôtô gồm có
Hệ thống khởi động (starting system)
Hình 1.1: Hệ thống khởi động
(1. Ắc-quy; 2. Công tắc máy; 3. Máy khởi động)
Notes: 5

## Slide 6
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
Hệ thống cung cấp điện (charging system)
Hình 1.2: Hệ thống nạp
(1. Máy phát, 2. ắc – quy, 3. Đèn báo sạc, 4. Công tắc máy)
Notes: 6

## Slide 7
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
Hệ thống đánh lửa
Hình 1.3: Hệ thống đánh lửa
(1. Công tắc máy, 2. ắc quy, 3. Biến áp đánh lửa,
4. Bugi, 5. ECU, 6,7. Các cảm biến)
Notes: 7

## Slide 8
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
Hệ thống chiếu ánh sáng và tín hiệu
Hình 1.3: Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu
  Đèn chiếu sáng.
  Các đèn tín hiệu, còi.
  Các công tắc và các rơ - le.
Notes: 8

## Slide 9
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
Hệ thống đo đạc và kiểm tra
Hình 1.3: Hệ thống đo đạc và kiểm tra
Gồm có:
  Đồng hồ tốc độ động cơ.
  Đồng hồ đo tốc độ xe,
  Đồng hồ đo nhiên liệu và nhiệt độ nước.
Notes: 9

## Slide 10
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
Hệ thống điều khiển động cơ
Gồm có:
  Hệ thống điều khiển xăng, lửa, góc phối cam, ga tự động.
  Trên các động cơ diesel ngày nay thường sử dụng hệ thống điều khiển nhiên liệu bằng điện tử (EDC – electronic diesel control hoặc common rail injection)
Notes: 10

## Slide 11
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
Hệ thống điều khiển ôtô
Gồm có:
  Hệ thống điều khiển phanh chống hãm ABS (antilock brake system).
  Hộp số tự động.
  Tay lái.
  Gối hơi (SRS).
  Lực kéo (traction control)
Notes: 11

## Slide 12
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
Hệ thống gạt nước, phun nước (wiper and washer system).
Hình 1.7: Hệ thống gạt và phun nước
Notes: 12

## Slide 13
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
Hệ thống nâng hạ cửa kính
Hình 1.8: Hệ thống nâng hạ cửa kính
Notes: 13

## Slide 14
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
Hệ thống điều khiển kính chiếu hậu (mirror control).
Hệ thống âm thanh
Hệ thống định vị (navigation system)
Notes: 14

## Slide 15
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
1.1.2 Tổng quát về các phụ tải điện trên ôtô
- Được mắc song song và có thể được chia làm 3 loại:
Phụ tải làm việc liên tục
Bơm nhiên liệu (50¸70W)
Hệ thống đánh lửa (20W
Kim phun (70 ¸ 100W) …
Phụ tải làm việc không liên tục
Đèn pha (60W)
Đèn cốt ( 55W),
Đèn kích thước (10W)
Radio car (10¸15W)
Các đèn báo trên táp-lô ( 2W)…
Phụ tải làm việc trong khoảng thời gian ngắn
Đèn báo rẽ (4 x 21W + 2 x 2W)
Đèn thắng (2 x 21W)
Mô-tơ điều khiển kính (150W)
Quạt làm mát động cơ (200W).....
Notes: 15

## Slide 16
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
1.1.3 Các thiết bị bảo vệ và điều khiển trung gian trên ôtô
Cầu chì
Cầu chì 5 – 30A
Cầu chì 40 –120A
Bộ ngắt mạch
(CB–circuit breaker)
Công tắc đóng mở
Thường đóng (normally closed)
Thường mở (normally open)
phối hợp (changeover switch)
Rơ – le
Thường đóng (normally closed)
Thường mở (normally open)
Rơ-le kép (changeover relay).
Notes: 16

## Slide 17
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
1.2 Các ký hiệu điện thường gặp trong ngành ôtô
Còi
Nguồn điện
Tụ điện
Gạt tàn thuốc
CB
Mát
Đèn đầu 1 dây tóc
Đèn đầu 2 dây tóc
Còi
Notes: 17

## Slide 18
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
1.2 Các ký hiệu điện thường gặp trong ngành ôtô
Còi
Đi-ốt thường
Biến áp đánh lửa
Đi-ốt zen-nơ
Đi-ốt quang
Bộ chia điện (loại IIA)
Cầu chì
Đèn
Đi-ốt phát quang
Đồng hồ đo trên
Táp-lô(dạng tương
tự)
Đồng hồ đo trên
táp-lô (dạng số)
Notes: 18

## Slide 19
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
1.2 Các ký hiệu điện thường gặp trong ngành ôtô
Còi
Rơ-le thường đóng
Rơ-le thường mở
Rơ-le 5 chân
Điện trở
Mô tơ
loa
Công tắc thường mở
Công tắc thường đóng
Công tắc dạng cam
Công tắc lưỡi gà
Notes: 19

## Slide 20
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
1.2 Các ký hiệu điện thường gặp trong ngành ôtô
Còi
Cầu phân áp
Biến trở
Cảm biến nhiệt độ
Hai dây không nối
Hai dây nối
Cuộn dây (solenoid)
Công tắc 2 trạng thái
Công tắc máy
loại 7 dây
Transistor (loại NPN
và PNP)
Notes: 20

## Slide 21
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
1.2 Các ký hiệu điện thường gặp trong ngành ôtô
Còi
Công tắc điều khiển đèn chính
Công tắc máy loại 3 dây
Notes: 21

## Slide 22
CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG 2
2.1 Khái niệm cơ bản về mạch điện
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.3 Mối quan hệ giữa các thành phần
cơ bản của mạch điện
2.2 Các thành phần cơ bản của mạch điện
2.4 Các cách đấu mạch điện cơ bản
2.5 Phơng pháp dùng đồng hồ VOM
2.6 Độ sụt áp – phương pháp đo kiểm độ sụt áp
Notes: 22

## Slide 23
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
MỤC TIÊU
Giúp Sinh viên hiểu được các thành phần cơ bản trong 1 mạch điện một chiều.
Nắm được các cách đo kiểm về điện trong ngành ôtô
Notes: 23

## Slide 24
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.1. Khái niệm cơ bản về mạch điện
Là một hệ thống gồm các thiết bị điện, điện tử ghép lại.
Trong đó xảy ra các quá trình truyền đạt, biến đổi năng lượng hay tín hiệu điện từ đo bởi các đại lượng dòng điện, điện áp.
Notes: 24

## Slide 25
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.2 Các thành phần cơ bản của mạch điện
2.2.1 Điện áp
Điện áp là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích lũy năng lượng của dòng điện.
Ta có: UAB = j A - j B
Qui ước:
Chiều điện áp là chiều từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp.
Đơn vị điện áp là vôn (V). Ký hiệu: U, u(t).
j A: điện thế tại điểm A;
j B: điện thế tại điểm B
UAB: hiệu điện thế giữa A và B
Notes: 25

## Slide 26
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.2 Các thành phần cơ bản của mạch điện
2.2.2 Dòng điện
Dòng điện là dòng các điện tích chuyển dời có hướng dưới tác dụng của điện trường.
Cường độ dòng điện I là đại lượng đặc trưng cho độ lớn của dòng điện.
I =
Qui ước:
Chiều dòng điện hướng từ cực dương về cực âm của nguồn
Đơn vị của dòng điện là ampe (A).
Notes: 26

## Slide 27
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.2 Các thành phần cơ bản của mạch điện
2.2.3 Điện trở
Đặc trưng cho hiện tượng tiêu tán năng lượng
Ký hiệu:
Đơn vị của điện trở là ohm ().
Notes: 27

## Slide 28
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.2 Các thành phần cơ bản của mạch điện
2.2.4 Công suất
Công suất P là đại lượng đặc trưng cho khả năng thu và phát năng lượng điện trường của dòng điện
P = U.I
Đối với mạch điện xoay chiều
P = U.I.
Ký hiệu:
Đơn vị công suất là watt (W)
U : là điện áp hiệu dụng .
I : là dòng điện hiệu dụng.
là hệ số công suất.
Notes: 28

## Slide 29
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.3 Mối quan hệ giữa các thành phần cơ bản của mạch điện
2.3.1 Giữa điện áp và dòng điện
Notes: 29

## Slide 30
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.3 Mối quan hệ giữa các thành phần cơ bản của mạch điện
2.3.2 Giữa dòng điện và điện trở
Notes: 30

## Slide 31
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.3 Mối quan hệ giữa các thành phần cơ bản của mạch điện
2.3.3 Giữa điện áp, dòng điện và điện trở
Định luật Ôm: U= I.R
Notes: 31

## Slide 32
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.3 Mối quan hệ giữa các thành phần cơ bản của mạch điện
2.3.3 Giữa điện áp, dòng điện và điện trở
U
R
I
Định luật Ôm: U= I.R hay I =
U I
U I
Notes: 32

## Slide 33
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.4 Các cách đấu mạch điện cơ bản
2.4.1 Mạch điện đấu nối tiếp
R0 = R1 + R2 + R3
I0 = I1 =I2 = I3
U0 = U1 + U2 + U3
Notes: 33

## Slide 34
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.4 Các cách đấu mạch điện cơ bản
2.4.1 Mạch điện đấu nối tiếp
R1
R2
U
I
UR1 = I*R1 = U*R1/ R1+ R2
UR2 = I*R2 = U*R2/ R1+ R2
I = U / RTĐ = U / R1 + R2
U =UR1 + UR2 = U*R1/ R1+ R2 + U*R2/ R1+ R2
Notes: 34

## Slide 35
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.4 Các cách đấu mạch điện cơ bản
2.4.1 Mạch điện đấu nối tiếp
R1= 100Ω
R2= 100Ω
U=200V
I
Rtđ = 200Ω
I = 1A
UR1 =200*100/100+100 = 100V
UR2 =200*100/100+100 = 100V
UR2 =U – UR1 = 200-100 = 100V
Notes: 35

## Slide 36
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.4 Các cách đấu mạch điện cơ bản
2.4.2 Mạch điện đấu song song
R0 = 1/(1/R1 + 1/R2 + 1/R3)
I0 = I1 + I2 + I3
U0 = U1 = U2 = U3
Notes: 36

## Slide 37
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.4 Các cách đấu mạch điện cơ bản
2.4.2 Mạch điện đấu song song
R1=R2=R3= 100Ω
U = 100V
I1=I2=I3 = 100/100= 1A
I=I1+I2+I3 = 1+1+1 = 3A
RTD= 1/(1/100)+(1/100)+(1/100)
RTD= 1/(3/100)= 33.3 Ω
Notes: 37

## Slide 38
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.5 Đồng hồ đo VOM
Notes: 38

## Slide 39
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.5 Đồng hồ đo VOM
2.5.1 Đo điện trở
Mục đích
Đo điện trở của 1 biến trở
Thông mạch
Đoản mạch
Hở mạch
Notes: 39

## Slide 40
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.5 Đồng hồ đo VOM
2.5.1 Đo dòng điện
Mục đích
Notes: 40

## Slide 41
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
Đo mức tiêu thụ cường độ của các thiết bị làm việc với dòng điện 1 chiều
2.5 Đồng hồ đo VOM
2.5.1 Đo dòng điện
Mục đích
Notes: 41

## Slide 42
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.5 Đồng hồ đo VOM
2.5.2 Đo điện áp
Mục đích
Đo điện áp 1 chiều và xoay chiều
Thiết bị điện
Các mạch tranzito
Notes: 42

## Slide 44
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.6 Độ sụp áp
Khái niệm
Khi dòng điện chạy qua 1 mạch điện, điện áp sẽ giảm khi qua 1 điện trở mức giảm này gọi là sụt áp
Notes: 44

## Slide 45
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.6 Độ sụp áp
2.6.1 Đo kiểm độ sụt áp khi mạch hở
Tìm kiếm hư hỏng
Notes: 45

## Slide 46
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.6 Độ sụp áp
2.6.1 Đo kiểm độ sụt áp khi mạch hở
Tìm kiếm hư hỏng
Notes: 46

## Slide 47
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.6 Độ sụp áp
2.6.2 Đo kiểm độ sụt áp khi ngắn mạch
Cầu chì bị đứt
Tìm kiếm hư hỏng
Notes: 47

## Slide 48
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.6 Độ sụp áp
2.6.3 Đo kiểm độ sụt áp khi tổng trở của toàn mạch tăng
Bóng đèn sáng mờ
Tìm kiếm hư hỏng
Notes: 48