## Slide 1
CHƯƠNG II: NHỮNG CHI TIẾT CỐ ĐỊNH TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

## Slide 2
CHƯƠNG II: NHỮNG CHI TIẾT CỐ ĐỊNH TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

## Slide 3
CHƯƠNG II: NHỮNG CHI TIẾT CỐ ĐỊNH TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
2.1. THÂN MÁY

## Slide 4
CHƯƠNG II: NHỮNG CHI TIẾT CỐ ĐỊNH TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
2.1. THÂN MÁY

## Slide 5
CHƯƠNG II: NHỮNG CHI TIẾT CỐ ĐỊNH TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
2.1. THÂN MÁY
2.1.1. Công dụng
+ Thân máy là nơi gá đặt và bố trí hầu hết các cụm các chi tiết của động cơ. Cụ thể trên thân máy bố trí xylanh, hệ trục khuỷu, và các bộ phận truyền động dể dẫn động các hệ thống khác của động cơ như trục cam, bơm nhiên liệu, bơm dầu, bơm nước, quạt gió…
+ Hình thành không gian công tác của môi chất. Trong không gian này piston thực hiện các quá trình: hút, nén, cháy - giãn nở, thải.
+ Truyền nhiệt làm mát động cơ.

## Slide 6
2.1.2. Điều kiện làm việc
+ Thân máy vừa chịu tải trọng cơ và tải trọng nhiệt. Do đó dễ bị biến dạng và rung động.
+ Chịu sự mài mòn của các chi tiết khác phụ thuộc vào thân máy.
2.1.3. Vật liệu chế tạo
+ Gang xám: C×_24_44 , C×_32_52.
+ Gang hợp kim: pha thêm Ni , Cr , Mn.

## Slide 7
+ Ngày nay, nguời ta làm thân máy bằng hợp kim nhôm, lổ xylanh mạ Crôm hoặc Ni. Thân máy nhôm cho phép động cơ làm việc quá tải dài hơn so với gang vì giải nhiệt tốt hơn, nhiệt độ giảm từ 15 - 230 C. Do đó đảm bảo vấn đề bôi trơn xylanh được tốt hơn. Trọng lượng động cơ cũng nhẹ hơn so với gang.
+ Thân máy bằng thép: dùng ở động cơ tàu thủy,có độ cứng vững cao hơn so với gang .

## Slide 8
2.1.4. Kết cấu thân máy
Thân máy rất phức tạp, khó chế tạo; có kích thước và khối lượng tương đối lớn chiếm khoảng (30 – 60)% khối lượng của động cơ. Đặc điểm kết cấu phụ thuộc vào nhiều vấn đề: Kiểu làm mát, Kiểu bố trí xúpáp và dẫn động trục cam.
- Làm mát bằng nước: còn gọi thây máy là khối xylanh (block máy ).
+ Khi lót xylanh làm riêng rồi đóng vào lỗ xylanh của block máy mà không tiếp xúc với nước làm mát thì gọi là sơ mi khô.
+Khi lót xylanh làm riêng rồi đóng vào lỗ xylanh của block máy mà tiếp xúc với nước làm mát thì gọi là sơ mi ướt.

## Slide 9
Hình 2.1 : Thân máy kiểu xylanh – hộp trục khuỷu
1. Thân xylanh 2. Hộp trục khuỷu

## Slide 10
Hình 2.2: Thân máy động cơ làm mát bằng gió
Hộp trục khuỷu; 2. Thân xilanh; 3.Nắp xilanh;
4. Gugiông; 5. Lót xilanh
- Làm mát bằng không khí: thân máy làm mát bằng gió thường là thân máy rời. Xylanh có thể làm liền với thân hay rời ở dạng sơ mi rồi lắp vào thân.

## Slide 12
Thân Máy Động Cơ Ô Tô Được Chế Tạo Như Thế Nào-.webm

## Slide 13
2.2. NẮP MÁY

## Slide 14
2.2. NẮP MÁY

## Slide 15
2.2. NẮP MÁY
2.2.1. Công dụng
Cùng đỉnh piston và xylanh tạo thành buồng đốt. Nắp máy là nơi gắn: bugi, vòi phun, cụm xupap, trục cam..... Ngoài ra, trên nắp máy còn bố trí các đường nạp, đường thải, đường nước làm mát, đường dầu bôi trơn ...
2.2.2. Điều kiện làm việc
Chịu tải trọng nhiệt rất lớn, nhiệt độ không đều, vùng nóng nhất là ở giữa 2 xupap và hay bị nứt ở phần giữa 2 xupap.
Chịu áp suất khí thể rất lớn và bị ăn mòn hoá học bởi các chất ăn mòn có trong sản phẩm cháy.

## Slide 16
2.2.3.Vật liệu chế tạo
- Thường bằng gang cùng loại với thân máy
- Thường bằng nhôm vì truyền nhiệt tốt do đó tỉ số nén được nâng cao mà không sợ kích nổ.
2.2.4 . Kết cấu nắp máy
Nắp máy là chi tiết có hình dạng rất phức tạp. Mặt dưới được mài phẵng để lắp vào thân máy. Mặt này có khoét lỗ buồng đốt.
+ Nắp máy động cơ xăng có kết cấu phụ thuộc vào kiểu buồng cháy, số xupap, cách bố trí xupap và bugi , kiểu bố trí đường nạp và đường thải, kiểu làm mát (bằng nước hay bằng gió) do đó nắp xylanh động cơ xăng thường đúc bằng hợp kim nhôm vì nhẹ, tản nhiệt và chống kích nổ tốt.

## Slide 17
+ Nắp máy động cơ Diesel có kết cấu phức tạp hơn so với động cơ xăng.Trên nắp xylanh phải bố trí các đường nạp, đường thải, cụm xupap của cơ cấu phối khí xupap treo. Ngoài ra còn rất nhiều chi tiết như vòi phun, buồng cháy phụ, van giảm áp, bugi sấy. Do thường làm mát nắp xylanh bằng nước nên được đúc bằng gang hợp kim.
+ Nắp máy có thể đúc liền hay rời từng cụm. Động cơ chữ V thì mỗi bên có một nắp xylanh. Còn động cơ KDM-46, KDM-100 thì cứ 2 xylanh có 1 nắp xylanh và có thể đổi lẫn cho nhau được.
Chú ý: Khi siết bulông để ép nắp xylanh vào thân:
- Siết các bulông phải đúng thứ tự (siết từ trong ra ngoài theo hình xoắn ốc hay đường chéo).
- Lực siết phải đúng qui định của nhà chế tạo và đảm bảo kín khít không lọt khí.

## Slide 18
Các kiểu nắp máy
Hình 2.3: Các kiểu nắp máy

## Slide 19
* Ưu điểm khi có sự xoáy lốc
- Môi chất hoà trộn đều do đó sự cháy mãnh liệt hơn.
- Tránh hiện tượng tự cháy của môi chất.
 Yêu cầu đối với nắp xylanh
- Phải tạo một buồng cháy tốt;
- Đủ bền và độ cứng vững: khi chịu tải trọng cơ và nhiệt không gây ảnh hưởng đến quá trình làm việc của động cơ;
- Bề mặt lắp ghép với thân máy phải phẳng ;
- Thiết kế chế tạo bề dày nắp xylanh phân bố đều và góc phải bo tròn;
- Được làm mát tốt bằng nước hoặc không khí.

## Slide 21
2.3. XYLANH
2.3.1.Công dụng: Nhằm mục đích kéo dài tuổi thọ cho thân máy, để khi piston – xecmăng hết kích thước sửa chữa (hết cốt) ta thay sơ mi khác mà không bỏ cả thân máy. Khi sử dụng ống lót có thể chế tạo thân máy bằng hợp kim nhẹ .
2.3.2. Điều kiện làm việc: Chịu lực khí thể, lực siết bulông, chịu ma sát, ăn mòn hoá học, ứng suất nhiệt lớn .
2.3.3. Vật liệu chế tạo: Là ống thép hay gang được gia công chính xác cả trong và ngoài thành ống để lắp vào thân máy. Để tăng thêm tính chịu mòn, khi đúc bằng gang thường pha thêm Ni, Cr.

## Slide 22
Nguyên lý động cơ đốt trong
Chương 2: Những chi tiết cố định trong động cơ đốt trong
22
2.3.4. Kết cấu xylanh: xylanh có thể đúc liền một khối với thân máy, nhưng thường được làm rời với thân máy. Nó là một ống bằng gang hay thép được chế tạo chính xác & lắp vào thân máy.
* Ưu điểm của lót xylanh
- Dùng vật liệu tốt làm sơ mi xylanh, do đó tăng tuổi thọ .
- Thay thế sửa chữa dễ dàng .
- Tiết kiệm nguyên vật liệu hợp lý

## Slide 23
Lót xylanh luôn chịu tải trọng cơ học, tải trọng nhiệt và ăn mòn hoá học, vì vậy lót xylanh phải đảm bảo yêu cầu sau:
+ Chịu va đập tốt .
+ Đủ bền chịu áp suất khí thể .
+ Chịu ma sát lớn .
+ Chống ăn mòn hoá học ở nhiệt độ cao.
+ Không lọt khí vào nước làm mát.
+ Đảm bảo độ giản nở tự do khi chịu nhiệt.

## Slide 24
Mặt trong lót xylanh được mài bóng cấp chính xác 8-9, độ côn và độ ô van cho phép từ (0,01 - 0,06) mm đối với động cơ có đường kính xylanh từ 80 - 450 mm .
Để nâng cao độ chịu mòn của lót xylanh, người ta mạ 1 lớp Crôm dày từ 0,05-0,25mm (tính chịu mòn tăng lên 5-6 lần)
Hình 2.4: Các loại lót xylanh
a) Thân xylanh ; b)&c) Lót xylanh khô ; d) Lót xylanh ướt

## Slide 25
Lót xylanh có 2 loại
Lót xylanh khô
Là ống thép hay gang được gia công chính xác cả trong và ngoài thành ống để lắp vào thân máy. Để tăng thêm tính chịu mòn, khi đúc bằng gang thường pha thêm Ni, Cr.
* Ưu điểm
- Có độ cứng cao.
Không lọt khí và rò nước
vào buồng đốt.
Tiết kiệm được kim loại quí vì lúc
này thân máy có thể làm bằng gang thường.

## Slide 26
Lót xylanh ướt
Được dùng phổ biến ở động cơ đốt trong, xylanh tiếp xúc trực tiếp với nước nên hiệu quả làm mát cao.
* Đặc điểm của lót xylanh ướt
+ Khi làm việc không được xoay nhưng có thể giản nở theo chiều dài. Bởi vậy xylanh có vai tựa và mặt vai lắp cao hơn thân máy khoảng (0,05 – 0,15) mm để khi lắp joint, nắp máy và thân máy ép chặt joint không cho lọt khí.
+ Để chống lọt khí xuống cạcte thì giữa mặt ngoài của xylanh và thân máy thường dùng vòng joint cao su để làm kín.
+ Chiều dày xylanh thép ( 4 – 7)mm, bằng gang (5-9) mm .

## Slide 27
*Ưu điểm :
Làm mát tốt, chế tạo thân máy dễ dàng, dễ sửa chữa và thay thế.
*Nhược điểm
+ Dễ rò nước xuống cạcte làm hỏng nhớt bôi trơn, và buồn đốt.
+ Độ cứng vững kém hơn lót xylanh khô.
*Vấn đề lên cốt sửa chữa cho xylanh:

## Slide 28
*Vấn đề lên cốt sửa chữa cho xylanh:
ví dụ thông số của piston xe honda: Hiệu Wave 110:
(Bore x Stroke) 50 x 55.5
mm | Standard | code 1 | code 2 | code 3 | code 4
piston | 50 | 50,25 | 50,50 | 50,75 | 51
xylanh |  |  |  |  | 
Chương 2: Những chi tiết cố định trong động cơ đốt trong

## Slide 29
2.4. ĐỆM NẮP MÁY

## Slide 30
2.4. ĐỆM NẮP MÁY
2.4.1. Công dụng: dùng để làm kín các mạch dầu bôi trơn và nước làm mát
2.4.2. Yêu cầu: Phải đàn hồi tốt khi siết như vậy mới đảm bảo kín khít, đảm bảo làm kín mạch dầu bôi trơn và nước làm mát .
2.4.3. Vật liệu chế tạo
+ Bằng Amiant đồng hay nhôm.
+ Bằng thép:
- Một lá: nó là một tấm thép mỏng được dập các gân để làm kín và 2 mặt đầu phủ một lớp nhựa chịu nhiệt
- Nhiều lá: thường là 5 lá xếp chồng lên nhau.

## Slide 31
2.4. ĐỆM NẮP MÁY

## Slide 32
2.4. ĐỆM NẮP MÁY
VẤN ĐỀ ĐỆM NẮP MÁY VÀ TỶ SỐ NÉN:
KHI TĂNG ĐỘ DÀY CỦA ĐỆM NẮP MÁY.
TỶ SỐ NÉN THAY ĐỔI THẾ NÀO?

## Slide 33
2.5. CẠCTE
Hình 2.5 Cạcte
1. Thân máy; 2. Cạcte dầu số 2
A Cạcte dầu không có tấm ngăn; B Cạcte dầu có tấm ngăn.

## Slide 34
2.5.1. Công dụng: Cạcte được kết nối với phần dưới của hộp trục khuỷu qua trung gian của joint làm kín.
2.5.2. Yêu cầu: Cạcte dùng để chứa dầu làm mát và bôi trơn khi động cơ làm việc, ngoài ra nó còn có tác dụng che kín các chi tiết bên trong hộp trục khuỷu.
2.5.3. Vật liệu chế tạo: Cạcte của động cơ ôtô thường làm bằng thép cán, một số khác thường dùng hợp kim gang hoặc hợp kim nhôm.
2.5.4. Kết cấu cạcte: Bên dưới có bố trí nắp xả nhớt, bên trong có bố trí 1 vách ngăn và bên dưới vách ngăn bố trí lọc của hệ thống bôi trơn. Vách ngăn dùng để giảm dao động, đồng thời đảm bảo được nhớt luôn ngập lọc thô khi xe chuyển động ở mặt đường nghiêng, khi phanh xe hoặc khi tăng tốc.

## Slide 35
QUÁ TRÌNH GIA CÔNG CHẾ TẠO MỘT ĐỘNG CƠ
BMW Engine Block Casting - HOW IT'S MADE.mp4