## Slide 1
NHÓM PISTON THANH TRUYỀN, TRỤC KHUỶU, BÁNH ĐÀ
Mục tiêu
Sau khi học xong chương này:
- Học sinh trình bày được cấu tạo, điều kiện làm việc, vật liệu chế tạo của nhóm các chi tiết chuyển động

## Slide 2
Hoạt động của động cơ đốt trong

## Slide 3
1. Công dụng
+ Cùng với nắp máy và xylanh tạo thành buồng cháy .
+ Truyền lực khí thể đến thanh truyền
+ Nhận lực từ thanh truyền để nén khí.
+ Thu nhiệt của khí cháy truyền qua xylanh.
+ Đối với động cơ 2 kỳ, piston làm nhiệm vụ phối khí đóng mở cửa nạp và cửa thải .
PISTON

## Slide 4
2. Điều kiện làm việc: chịu các tải trọng sau:
2.1 Tải trọng cơ học
+ Lực khí thể: Ở quá trình cháy áp suất khí cháy lớn. Trong quá trình công tác áp suất thay đổi có chu kỳ.
+ Lực quán tính: Ở những động cơ cao tốc có số vòng quay cao thì lực quán tính lớn, thay đổi theo chu kỳ.
Các lực này gây nên va đập tạo ứng suất và gây biến dạng chi tiết piston
PISTON

## Slide 5
2. Điều kiện làm việc: chịu các tải trọng sau:
2.2 Tải trọng nhiệt
Trong quá trình cháy piston tiếp xúc với khí cháy có nhiệt độ cao làm nhiệt độ của piston tăng gây ra những tác hại:
+ Rạn nứt piston.
+ Piston bị bó kẹt trong xylanh, tăng ma sát.
+ Giảm sức bền của piston.
+ Nhớt mau bị phân huỷ do đó bôi trơn kém.
PISTON

## Slide 6
2. Điều kiện làm việc: chịu các tải trọng sau:
2.3 Ma sát:
+ Thiếu nhớt bôi trơn.
+ Do lực ngang N ép piston vào xylanh .
+ Do nhiệt độ làm biến dạng piston.
PISTON

## Slide 7
2. Điều kiện làm việc: chịu các tải trọng sau:
2.4 Ăn mòn hoá học:
Do piston tiếp xúc trực tiếp với khí cháy và bị sản vật cháy ăn mòn.
PISTON

## Slide 8
2. Điều kiện làm việc: chịu các tải trọng sau:
Do các điều kiện làm việc nêu trên nên piston phải đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Phải tạo buồng cháy tốt và kín khít
+ Tản nhiệt tốt để tránh kích nổ và giảm ứng suất nhiệt.
+ Trọng lượng nhỏ để giảm lực quán tính nhưng phải đủ bền, độ cứng vững.
+ Tổn thất ma sát ít, chịu mòn tốt.
PISTON

## Slide 9
3. Vật liệu chế tạo
Vật liệu chế tạo piston phải đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Sức bền lớn ở nhiệt độ cao và chịu tải trọng thay đổi.
+ Trọng lượng nhỏ, dẫn nhiệt tốt, giản nở thấp.
+ Chống được sự ăn mòn hoá học của khí cháy
Do đó các vật liệu thường dùng chế tạo là:
PISTON

## Slide 10
3. Vật liệu chế tạo
3.1 Hợp kim nhôm
Được dùng nhiều vì có nhiều ưu điểm cơ bản:
+ Nhẹ nên lực quán tính sinh ra nhỏ.
+ Hợp kim nhôm dẫn nhiệt tốt
+ Hệ số truyền nhiệt vào piston thấp .
+ Hệ số ma sát nhỏ.
+ Dễ đúc, gia công cơ dễ dàng.
PISTON

## Slide 11
3. Vật liệu chế tạo
3.1 Hợp kim nhôm
Cũng có những hạn chế
+Chịu mòn kém hơn gang, thép.
+Ở nhiệt dộ cao sức bền giảm nhiều
+Đắt tiền.
+Hệ số giãn dài lớn nên phải để khe hở giữa piston và xylanh do đó khi khởi động lạnh dễ bị lọt khí và có tiếng gõ.
PISTON

## Slide 12
3. Vật liệu chế tạo
3.2 Gang hợp kim
Ưu điểm:
+ Có sức bền cơ học cao, ổn định ở nhiệt độ cao.
+ Hệ số giản nở chiều dài bé.
+ Đúc và gia công cơ tốt.
+ Rẻ tiền.
PISTON

## Slide 13
3. Vật liệu chế tạo
3.2 Gang hợp kim
Khuyết điểm:
+ Trọng lượng riêng lớn
+ Hệ số dẫn nhiệt bé
.
PISTON

## Slide 14
3. Vật liệu chế tạo
3.2 Gang dẻo
Loại này có sức bền cao, chịu nhiệt cao và chịu mòn tốt nhưng tính công nghệ gia công và công nghệ đúc rất kém .
PISTON

## Slide 15
3. Vật liệu chế tạo
3.2 Thép
Sức bền cao, trọng lượng nhỏ, chịu mòn tốt nhưng dẫn nhiệt kém, khó đúc, giá thành chế tạo cao. Do đó ngày nay hầu như không sử dụng nữa.
PISTON

## Slide 16
4. Kết cấu piston:
Gồm: đỉnh piston, đầu ,thân, chân.
4.1. Đỉnh piston:
Có nhiều dạng khác nhau: đỉnh bằng, đỉnh lồi, đỉnh mõm, đỉnh chứa buồng cháy.
PISTON

## Slide 17
4. Kết cấu piston:
4.1. Đỉnh piston:
+ Đỉnh bằng: diện tích chịu nhiệt nhỏ, kết cấu đơn giản, sử dụng trong động cơ Diesal buồng cháy dự bị và xoáy lốc.
+ Đỉnh lồi: thường dùng trong động cơ xăng 4 kỳ xúpáp treo và động cơ 2 kỳ quét vòng dòng khí
PISTON

## Slide 18
4. Kết cấu piston:
4.1. Đỉnh piston:
+ Đỉnh lõm: loại đỉnh này được dùng trong cả động cơ xăng và động cơ Diesel.
+ Đỉnh chứa buồng cháy: thường gặp trong động cơ Diesel.
PISTON

## Slide 19
4. Kết cấu piston:
4.1. Đỉnh piston:
+ Đỉnh chứa buồng cháy
PISTON

## Slide 20
4. Kết cấu piston:
4.2. Đầu piston: kết cấu đầu piston chịu ứng suất nhiệt, ứng suất kéo, ứng suất nén .Khi chế tạo đầu piston cần chú ý 3 vấn đề:
+Vấn đề tản nhiệt
+Vấn đề bao kín
+Vấn đề sức bền
PISTON

## Slide 21
4. Kết cấu piston:
4.2. Đầu piston:
- Vấn đề tản nhiệt: phải bố trí các gân tản nhiệt, lỗ phun nhớt ở dưới đỉnh piston.
Để tản nhiệt tốt thường dùng các kết cấu đầu piston sau:
+ Phần chuyển tiếp giữa đỉnh và đầu có bán kính R lớn
+ Dùng gân tản nhiệt ở dưới đỉnh piston
+ Dùng rãnh ngăn nhiệt để giảm lượng nhiệt truyền cho secmăng thứ nhất
+ Làm mát đỉnh piston
PISTON

## Slide 22
4. Kết cấu piston:
4.2. Đầu piston:
- Vấn đề bao kín:
Biện pháp duy nhất là dùng xécmăng
Thông thường Pz càng cao, tốc độ càng thấp, đường kính xylanh càng lớn thì phải chọn số segment càng nhiều.
PISTON

## Slide 23
4. Kết cấu piston:
4.2. Đầu piston:
- Vấn đề sức bền: làm gân phía dưới đỉnh và các gân dọc nối với bệ chốt piston ở phía trong
PISTON

## Slide 24
4. Kết cấu piston:
4.3 Thân piston: Thân Piston là phần dưới rãnh xéc măng dầu cuối cùng. Có công dụng dẫn hướng, chịu lực ngang N.
PISTON

## Slide 25
4. Kết cấu piston:
4.3 Thân piston:
Chiều dài thân
+ Tuỳ thuộc vào kiểu động cơ. Nếu lực ngang N lớn, Lthân phải lớn.
+ Đối với động cơ 2 kì, thân piston phải đảm bảo khi piston lên đến điểm chết trên nó vẫn đóng kín cửa thải và quét .
PISTON

## Slide 26
4. Kết cấu piston:
4.4 Vị trí chốt piston:
+ Thường vị trí bệ chốt piston cao hơn phần thân một chút.
+ Tâm bệ chốt piston nằm lệch về bên phải so với đường tâm xylanh từ 1,5 2,5 mm
PISTON

## Slide 27
4. Kết cấu piston:
4.5 Chân piston: Kết cấu điển hình của chân piston là thân có vành đai để tăng độ cứng vững. Mặt trụ a cùng với mặt đầu chân piston là chuẩn công nghệ khi gia công và là nơi hiệu chỉnh trọng lượng của piston sao cho đồng đều giữa các xylanh.
PISTON

## Slide 28
4. Kết cấu piston:
Tiết diện ngang thân piston: có dạng ôvan do các nguyên nhân sau
+ Khi chịu nhiệt thân giãn nở theo phương chốt piston.
+ Lực khí thể làm thân piston biến dạng theo đường tâm chốt piston .
+ Lực ngang N làm thân piston biến dạng theo chiều đường tâm chốt piston
PISTON

## Slide 29
5. Các biện pháp nâng cao độ bền cho piston:
- Tiện vát bớt 2 mặt ở bệ chốt chỉ để lại một cung = 90 - 1000 để chịu lực mà không ảnh hưởng nhiều đến phân bố lực
PISTON

## Slide 30
5. Các biện pháp nâng cao độ bền cho piston:
- Xẽ rãnh T và lỗ trên thân piston để tránh bó kẹt piston nên khe hở giữa piston và xylanh rất bé. Khi xẻ rãnh người ta không xẻ hết mà thường xẻ chéo. Khi lắp cần chú ý để bề mặt thân xẻ rãnh về phía lực ngang N nhỏ
PISTON

## Slide 31
5. Các biện pháp nâng cao độ bền cho piston:
- Đúc hợp kim có độ giãn dài nhỏ vào bệ chốt piston để hạn chế giãn nở của thân theo phương vuông góc với tâm chốt.
PISTON

## Slide 32
PISTON

## Slide 33
3.2. CHỐT PISTON
3.2.1. Công dụng
+ Nối piston với thanh truyền.
+ Truyền lực tác dụng từ piston đến thanh truyền và ngược lại.
Tuy có kết cấu đơn giản nhưng chốt piston có vai trò quan trọng để đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của động cơ.

## Slide 34
3.2.2. Điều kiện làm việc: Chốt piston chịu lực sau:
- Tải trọng cơ học (thay đổi theo chu kỳ) gồm các lực Pj & Pz, tải trọng này có giá trị lớn & luôn đổi hướng sinh ra va đập.
- Tải trọng nhiệt: do nhiệt lượng truyền từ đỉnh piston xuống.
- Điều kiện bôi trơn khó khăn do đó chốt piston dễ bị mòn.

## Slide 35
3.2.3. Vật liệu chế tạo
* Yêu cầu
- Chế tạo bằng cật liệu có sức bền cao.
- Trọng lượng nhỏ, ít biến dạng trong quá trình làm việc.
- Bề mặt làm việc phải bóng, có độ cứng cao, chống ăn mòn tốt nhưng nhưng ruột chốt phải dẻo để chống mỏi tốt.
Do những yêu cầu trên nên vật liệu làm chốt là thép cacbon có thành phần thấp như: 20, 15XA hoặc thép hợp kim. Mặt ngoài chốt phải gia công bóng 8  10.

## Slide 36
3.2.4. Các phương pháp lắp ghép chốt piston: lắp chốt piston vào đầu nhỏ thanh truyền và bệ chót theo 3 kiểu sau:
3.2.4.1. Chốt piston cố định trên đầu nhỏ thanh truyền

## Slide 37
* Ưu điểm: giảm được chiều rộng đầu nhỏ thanh truyền so với các kiểu lắp ghép khác do đó tăng chiều dài bệ chốt để cải thiện bôi trơn chốt và giảm độ võng.
* Khuyết điểm
- Do chốt chỉ quay trên bệ 1 góc quay nhất định nên sự mài mòn chốt không đều.
- Đối với piston bằng nhôm thì không thích hợp vì khe hở giữa bệ chốt và chốt tương đối lớn do đó dễ xảy ra tiếng gõ khi nóng máy vì vậy phải dùng bạc lót.
- Do mặt chịu lực của chốt ít thay đổi nên tính chịu mỏi kém.

## Slide 38
3.2.4.2. Cố định chốt piston trên bệ chốt
- Đầu nhỏ thanh truyền và chốt lắp lỏng.
- Bệ chốt và chốt lắp chặt bằng bu lông hoặc chốt chẻ.

## Slide 39
° Ưu điểm: Do chốt cố định nên không có sự chuyển động tương đối giữa chốt và bệ chốt nên chiều dài bệ chốt giảm, bề rộng đầu nhỏ thanh truyền tăng dẫn đến tăng bề mặt tiếp xúc của chốt làm giảm sự mài mòn chốt và đầu nhỏ thanh truyền.
° Khuyết điểm
- Vì bề rộng đầu nhỏ thanh truyền tăng làm chiều dài bệ chốt giảm do đó độ võng thanh truyền tăng nên ứng suất uốn tăng.
- Bệ chốt khoan lỗ làm ren nên gây ứng suất tập trung.
- Chốt bị mài mòn không đều do vậy vùng chịu lực của chốt piston không đổi nên tính chịu mỏi của chốt kém.

## Slide 40
3.2.4.3.. Lắp tự do ở cả 2 mối ghép
Đây là kiểu lắp mà chốt piston xoay tự do trong lỗ đầu nhỏ thanh truyền và trong bệ chốt piston.
° Ưu điểm
- Bề mặt làm việc của chốt luôn thay đổi do chốt xoay tự do vì vậy chốt mòn đều và chịu mỏi tốt hơn.
- Nếu có chất bẩn chui vào làm kẹt chốt vói chi tiết này thì chi tiết kia vẫn chuyển động tưng đối với chốt tránh gây ra cào xước trên bề mặt tiếp xúc.
Tuy nhiên phải giải quyết vấn đề bôi trơn ở cả 2 mối ghép và phải có kết cấu hạn chế di chuyển dọc trục của chốt, thông thường dùng vòng hãm (hình 8b) hoặc nút kim loại mềm có mặt cầu.

## Slide 41
3.3. XÉC-MĂNG
3.3.1. Công dụng
+ Cùng đỉnh piston làm kín buồng đốt trong xylanh không để khí cháy lọt xuống cạc te.
+ Ngăn không cho dầu bôi trơn vào buồng đốt.
3.3.2. Phân loại
- Xéc-măng khí
- Xéc-măng dầu
3.3.3. Điều kiện làm việc
Làm việc trong điều kiện chịu nhiệt độ cao, lực va đập lớn, ma sát và chịu ăn mòn hoá học cao.

## Slide 42
 Chịu nhiệt độ cao
Vì xéc măng trực tiếp tiếp xúc với khí cháy và do piston truyền nhiệt cho xylanh qua xéc măng, do ma sát với xylanh.
Do nhiệt độ cao làm cho sức bền cơ học giảm, dẫn đến mất độ đàn hồi.
 Chịu lực va đập lớn
Do lực khí thể Pz và lực quán tính Pj luôn thay đổi trị số và chiều gây va đập mạnh giữa xéc măng và rãnh xéc măng.
Chịu mài mòn
Do ma sát, công ma sát của xéc măng chiếm 50 – 60% tòan bộ tổn thất cơ giới của động cơ đốt trong.
Động cơ không làm việc xéc măng vẫn chịu ứng suất uốn .

## Slide 43
3.3.4. Vật liêụ chế tạo
* Yêu cầu khi chế tạo xéc măng
+ Chịu mòn tốt trong điều kiện ma sát lớn.
+ Có hệ số ma sát nhỏ.
+ Độ bền đàn hồi cao, ổn định trong điều kiện t0 cao .
+ Có khả năng rà khít với xylanh một cách nhanh chóng.

## Slide 44
3.3.5. Kết cấu của xéc-măng khí
Có tác dụng bao kín buồng đốt không cho khí thoát xuống carter. Trong quá trình hoạt động của động cơ, các xéc măng khí không ngăn được dầu bôi trơn đi vào buồng đốt mà bơm dầu vào buồng đốt.

## Slide 45
Vì vậy phải ráp thêm 1 hoặc 2 xéc măng dầu bên dưới các xéc măng khí để gạc dầu trên vách xylanh trở về carter, đồng thời phân bố đều một lớp mỏng dầu nhờn trên vách xylanh để bôi trơn cho piston và xylanh.
 Xéc măng khí được thiết kế chế tạo với nhiều dạng khác nhau:

## Slide 46
3.3.6. Xéc măng dầu
Xéc măng dầu có tác dụng gạc dầu bám ở vách xylanh về carter và phân bố lớp dầu mỏng bôi trơn cho xéc măng khí và xylanh.

## Slide 47
Thông thường ở xéc măng dầu hoặc ở rãnh xéc măng dầu của piston đều có rãnh thoát dầu và tiết diện xéc măng dầu có dạng lưỡi cạo gạc dầu thường gặp trong thực tế.
Có loại xéc măng dầu tổ hợp gồm 3 chi tiết riêng lẽ, do có lò xo dạng sóng ép 2 vòng thép mỏng lên mặt dầu của rãnh nên xéc măng khi làm việc không có khe hở mặt dầu. Do đó xéc măng dầu dạng tổ hợp có tác dụng ngăn dầu và giảm va đập rất tốt.

## Slide 48
3.4. THANH TRUYỀN
3.4.1. Công dụng
+ Biến chuyển động tịnh tiến của piston thành chuyển động quay tròn của trục khuỷu.
+ Nhận lực của piston biến thành moment của trục khuỷu.
+ Ngược lại nhận lực quán tính quay tròn của trục khuỷu truyền chuyển động cho piston để thực hiện các quá trình công tác tiếp theo.

## Slide 49
3.4.2. Điều kiện làm việc
Lực tác dụng lên thanh truyền gồm:
+ Lực khí thể Pz.
+ Lực quán tính chuyển động thẳng Pj .
+ Lực quán tính chuyển động quay Pk ( do đầu to thanh truyền gây ra )
Thanh truyền chủ yếu chịu tải trọng cơ học, tải trọng này luôn thay đổi và có tính chu kỳ. Ngoài ra thanh truyền có các ứng suất phụ khi lắp ghép và giản nở vì nhiệt.

## Slide 50
3.4.3. Vật liệu chế tạo
Do phải truyền lực lớn nên thanh tuyền phải được chế tạo bằng thép tốt, thông thường sử dụng thép hợp kim và thép cacbon.
+ Động cơ tốc độ thấp, tĩnh tại: thép cacbon CT 30, CT 35, CT 40.
+ Động cơ cao tốc: thép hợp kim Crom, Ni, Mn, vônphram.

## Slide 51
3.4.4. Kết cấu thanh truyền
3.4.4.1. Đầu nhỏ thanh truyền
Kết cấu đầu nhỏ thanh truyền phụ thuộc vào kích thước chốt piston và phương pháp lắp ghép chốt piston vào đầu nhỏ thanh truyền và piston.

## Slide 52
3.4.4.2. Thân thanh truyền
+ Chiều dài của thân thanh truyền được tính từ tâm đầu nhỏ tới tâm đầu to thanh truyền.
+ Thân thanh truyền chịu lực phức tạp: chịu kéo, nén, & chịu uốn. Lực tác dụng vào thân thanh truyền phân bố theo hình ∆ và tăng dần về đầu to. Để chịu lực tốt, người ta chế tạo đầu to có tiết diện lớn hơn dầu nhỏ.
+ Thân thanh truyền có nhiều tiết diện khác nhau, hình dáng & kích thước của tiết diện ảnh hưởng đến độ cứng vững của thanh truyền.

## Slide 53
Tiết diện thân thanh truyền
+ Tiết diện tròn có dạng đơn giản, thường được dùng trong tàu thuỷ. Loại này không tận dụng quan điểm sức bền.
+ Tiết diện chữ I có sức bền theo hai phương, được dùng rất phổ biến, từ động cơ cỡ nhỏ đến động cơ cỡ lớn.
+ Thanh truyền có tiết diện chữ I và khoan lỗ dầu ở giữa và làm gân để tăng cường suốt chiều dài.
+ Loại tiết diện chữ nhật, ô van: có ưu điểm là dễ chế tạo , thường dùng ở động cơ xuồng máy cỡ nhỏ.

## Slide 54
3.4.4.3. Đầu to thanh truyền
+ Là một ổ lắp ghép thanh truyền với chốt khuỷu. Để lắp ráp dễ dàng, đầu nhỏ thanh truyền thường được cắt 2 nửa và lắp ghép với nhau bằng bu lông hay vít cấy. Do đó bạc lót cũng chia làm 2 nửa và phải được cố định trong lỗ đầu to thanh truyền theo kiểu vấu lưỡi gà.
+ Đối với động cơ cỡ lớn, để tiện khi chế tạo người ta chế tạo đầu to thanh truyền riêng rồi lắp với thân thanh truyền.
+ Nếu kích thước đầu to thanh truyền quá lớn nên đầu to thanh truyền được chia làm 2 nửa bằng mặt phẵng chéo để đút lọt vào xylanh khi lắp ráp. Khi đó mối ghép sẽ có kết cấu chịu lực cắt thay cho bulông như vấu hoặc răng khía.

## Slide 55
+ Để giảm kích thước đầu to thanh truyền, có loại có kết cấu bản lề và hãm bằng chốt.
+ Một số động cơ cỡ nhỏ thanh truyền không chia làm hai nửa do đó phải dùng ổ bi đũa và được lắp dần từng viên.
+ Có loại động cơ nhiều xylanh chữ V hoặc hình sao, thanh truyền của hai hàng xylanh thì khác nhau, thanh truyền phụ không lắp trục tiếp với chốt khuỷu mà lắp với chốt phụ trên đầu to thanh truyền chính. Hoặc hai thanh truyền lắp lồng với nhau trên chốt khuỷu nên một thanh truyền có đầu to dạng hình nạng.
+ Đối với có trục khuỷu trốn cổ, để bố trí khoảng cách giữa các xylanh hợp lý, chiều dày đầu to không đối xứng qua mặt phẳng dọc của thân thanh truyền.

## Slide 56
3.4.5. Bạc lót thanh truyền
3.4.6. Bulong thanh truyền
Nếu kích thước đầu to thanh truyền quá lớn nên đầu to thanh truyền được chia làm 2 nửa bằng mặt phẵng chéo để đút lọt vào xylanh khi lắp ráp. Khi đó mối ghép sẽ có kết cấu chịu lực cắt thay cho bulông như vấu hoặc răng khía.

## Slide 57
3.5. TRỤC KHUỶU
3.5.1. Công dụng
+ Trục khuỷu nhận lực tác dụng từ piston tạo moment kéo các máy công tác và nhận năng lượng của bánh đà, sau đó truyền cho thanh truyền và piston thực hiện các quá trình làm việc của động cơ.
+Dẫn động các cơ cấu khác như: trục cam, bơm nước, bơm nhớt, máy phát điện, máy nén điều hoà không khí......

## Slide 58
3.5.2. Điều kiện làm việc
Trục khuỷu làm việc trong điều kiện chịu lực và moment tác dụng luôn thay đổi. Nó chịu tác dụng của lực khí thể, lực quán tính (tịnh tiến & ly tâm ).
3.5.3. Vật liệu chế tạo
Được chế tạo bằng thép cacbon có pha Cr, Ni, Mn, Mg sau đó tôi các cổ trục và chốt khuỷu.
Thép cacbon được dùng nhiều vì: Giá thành rẽ, hệ số ma sát lớn nên giảm dao động xoắn tốt nhưng sức bền không cao bằng thép hợp kim.
Gang grafit cầu: rất dễ đúc và rẽ; chịu mòn tốt và không nhạy cảm với ứng suất tập trung.

## Slide 59
3.5.4. Kết cấu trục khuỷu
3.5.4.1. Đầu trục khuỷu
Đầu trục lắp vấu để quay trục khuỷu bằng tay (maniven) khi cần thiết. Trên đầu trục khuỷu thường có then để lắp buli dẫn động quạt gió, bơm nước, đĩa giảm dao động xoắn (nếu có) và lắp bánh răng trục khuỷu để dẫn động trục cam của cơ cấu phối khí; bơm cao áp hoặc bộ chia điện đánh lửa ; bơm dầu của hệ thống bôi trơn. Ngoài ra đầu trục khuỷu còn có kết cấu hạn chế di chuyển dọc trục.

## Slide 60
Hình 3.17: Kết cấu dẫn dầu bôi trơn chốt khuỷu

## Slide 61
3.5.4.2. Cổ trục
+ Cổ trục khuỷu được gia công và xử lý bề mặt đạt độ cứng và độ bóng cao.
+ Phần lớn các động cơ có cổ trục cùng đuờng kính.
+ Chiều dài cổ trục khác nhau, cổ sau cùng và cổ giữa thường dài hơn các cổ khác vì chịu trọng lực của bánh đà và lực quán tính của xylanh giữa.
+ Cổ trục thường làm rỗng và khoan lỗ dầu thông lên chốt.

## Slide 62
3.5.4.3. Chốt khuỷu
+ Hướng theo các góc lệch khác nhau tuỳ thuộc vào số máy và thứ tự thì nổ.
+ Chốt khuỷu cũng phải được gia công và xử lý bề mặt đạt độ cứng và độ bóng cao.
+ Đường kính chốt thường nhỏ hơn đường kính cổ trục. Trong trường hợp đầu to thanh truyền làm liền khối để lắp ổ bi kim nên chốt khuỷu có đường kính lớn hơn cổ trục khuỷu.
 Dầu bôi trơn thường được dẫn từ thân máy đến các cổ trục khuỷu, rồi theo các đường rãnh trong cổ trục, má khuỷu dẫn lên chốt khuỷu.

## Slide 63
3.5.4.3. Chốt khuỷu
Góc lệch khuỷu

## Slide 64
3.5.4.4. Má khuỷu
Dùng để nối cổ trục với chốt khuỷu. Hình dáng má khuỷu phụ thuộc vào: loại động cơ, vận tốc góc trục khuỷu & trị số lực khí thể Pz.
3.5.4.5. Đối trọng
Đối trọng là các khối lượng gắn trên đuôi má khuỷu để tạo ra lực quán tính ly tâm nhằm mục đích sau:
+ Cân bằng lực quán tính ly tâm Pk của trục khuỷu.
+ Cân bằng một nửa lực quán tính chuyển động thẳng cấp I của nhóm piston.

## Slide 65
3.5.4.6. Đuôi trục khuỷu
Đuôi trục khuỷu có mặt bích để lắp bánh đà và được làm rỗng để lắp vòng bi hoặc bạc thau để đỡ trục sơ cấp hộp số. Trên bề mặt ngõng trục có lắp phớt chắn dầu, tiếp đó là ren hồi dầu có chiều xoắn ngược chiều quay trục khuỷu để gạc dầu trở lại. Sát với cổ trục là đĩa chắn dầu. Dầu được kết cấu chắn dầu ngăn lại sẽ rơi xuống và theo lỗ thoát trở về cacte dầu.

## Slide 66
3.6. BÁNH ĐÀ
3.6.1. Công dụng
Bánh đà có nhiệm vụ làm trục khuỷu quay đều. Ngoài ra còn là nơi ghi các ký hiệu: ĐCT, khắc vạch chia độ, góc đánh lửa sớm hoặc góc phun sớm. Vành ngoài của bánh đà có lắp vành răng khởi động động cơ. Ở động cơ dùng hộp số tự động, bánh đà được thay thế bằng bộ biến mô thuỷ lực.
Trong quá trình làm việc khối lượng của bánh đà phải đảm bảo sao cho moment quán tính của nó có thể khắc phục được lực ma sát và truyền chuyển động ngược lại cho piston thực hiện các quá trình hút, nén & thải.

## Slide 67
3.6.2. Vật liệu chế tạo
Bánh đà của động cơ thấp tốc thường là gang xám, còn của động cơ tốc độ cao thường dùng thép ít cacbon.
3.6.3. Kết cấu bánh đà
a. Dạng đĩa; b. Dạng vành; c. Dạng chậu; d. Dạng có nan hoa

## Slide 68
+ Bánh đà dạng đĩa là bánh đà mỏng có moment quán tính nhỏ nên chỉ dùng cho động cơ tốc độ cao và thường sử dụng trên động cơ ôtô ,máy kéo. Bề mặt bánh đà được gia công phẳng, nhẵn để lắp đĩa ma sát và đĩa ép ly hợp.
+ Bánh đà dạng vành là bánh đà dày có mômen quán tính lớn. Một số động cơ còn sử dụng bánh đà như một buli để truyền công suất ra kéo máy công tác.
+ Bánh đà dạng chậu là bánh đà có dạng trung gian của 2 loại trên. Bánh đà loại này có mômen quán tính và sức bền lớn, thường gặp ở động cơ máy kéo.
+ Bánh đà dạng vành có nan hoa, để tăng mômen quán tính của bánh đà,phần lớn khối lượng của bánh đà ở dạng vành xa tâm quay và nối với moayơ bằng các gân kiểu nam hoa.