## Slide 1
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 2
TẮT MÁY
KHỞI ĐỘNG TĂNG TỐC
HÂM NÓNG THẢ TRÔI TẢI NHẸ
CẦM CHỪNG GIẢM TỐC TẢI TRUNG BÌNH
VƯỢT TỐC TOÀN TẢI
HỆ THỐNG BÔI TRƠN
CÁC CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH CỦA XE

## Slide 3
1. Công dụng
+ Giảm mài mòn giữa các chi tiết chuyển động
HỆ THỐNG BÔI TRƠN
+ Làm mát các chi tiết của động cơ
+ Làm sạch các bề mặt tiếp xúc
+ Làm kín giữa hai bề mặt
+ Làm giảm tiếng ồn
+ Chống gỉ sét

## Slide 4
2. Phân loại: Theo phương pháp
+ Phương pháp vung tóe
+ Phương pháp pha nhớt vào nhiên liệu
+ Phương pháp bôi trơn bằng áp lực
Ngày nay trên ôtô sử dụng phương pháp bôi trơn bằng áp lực
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 5
2. Phân loại: Theo phương pháp
+ Phương pháp vung tóe
..\boi tron vung toe.avi
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 6
2. Phân loại: Theo phương pháp
+ Phương pháp vung tóe
- Ưu điểm: Kết cấu đơn giản
- Nhược điểm: Hiệu quả bôi trơn kém
Vì vậy chỉ thích hợp với động cơ công suất nhỏ
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 7
2. Phân loại: Theo phương pháp
+ Phương pháp hòa trộn nhớt-nhiên liệu
..\boi tron 2 thì.avi
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 8
2. Phân loại: Theo phương pháp
+ Phương pháp hòa trộn nhớt-nhiên liệu
- Ưu điểm: Kết cấu gọn nhẹ, hiệu quả bôi trơn khá cao
- Nhược điểm: Tỉ lệ dầu bôi trơn cao hoặc thấp hơn tỉ lệ tiêu chuẩn dễ gây ảnh hưởng xấu đến động cơ
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 9
2. Phân loại: Theo phương pháp
+ Phương pháp bôi trơn bằng áp lực: Các-te ướt
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 10
2. Phân loại: Theo phương pháp
+ Phương pháp bôi trơn bằng áp lực: Các-te khô
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 11
3. Các chi tiết cơ bản trong hệ thống:
3.1 Bơm nhớt: Bánh răng ăn khớp ngoài
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 12
3. Các chi tiết cơ bản trong hệ thống:
3.1 Bơm nhớt: Bánh răng ăn khớp ngoài
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 13
3. Các chi tiết cơ bản trong hệ thống:
3.1 Bơm nhớt: Bánh răng ăn khớp trong
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 14
3. Các chi tiết cơ bản trong hệ thống:
3.1 Bơm nhớt: Bánh răng ăn khớp trong
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 15
3. Các chi tiết cơ bản trong hệ thống:
3.1 Bơm nhớt: Bơm cánh gạt
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 16
3. Các chi tiết cơ bản trong hệ thống:
3.1 Bơm nhớt: Bơm cánh gạt
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 17
3. Các chi tiết cơ bản trong hệ thống:
3.2 Van điều áp:
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 18
3. Các chi tiết cơ bản trong hệ thống:
3.3 Lọc nhớt:
+ Theo chất lượng lọc: Bầu lọc thô (cặn bẩn kích thước > 0,03 mm) và bầu lọc tinh (cặn bẩn kích thước > 0,1 ηm).
+ Theo kết cấu có thể chia lọc dầu thành các loại: bầu lọc cơ khí, bầu lọc ly tâm, bầu lọc từ tính.
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 19
3. Các chi tiết cơ bản trong hệ thống:
3.3 Lọc nhớt:
Bầu lọc cơ khí: Bầu lọc thấm dùng lưới lọc
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 20
3. Các chi tiết cơ bản trong hệ thống:
3.3 Lọc nhớt:
Bầu lọc cơ khí: Bầu lọc thấm dùng tấm kim loại
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 21
3. Các chi tiết cơ bản trong hệ thống:
3.3 Lọc nhớt:
Bầu lọc cơ khí: Bầu lọc thấm dùng lõi bằng giấy
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 22
3. Các chi tiết cơ bản trong hệ thống:
3.3 Lọc nhớt:
Bầu lọc ly tâm:
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 23
3. Các chi tiết cơ bản trong hệ thống:
3.3 Lọc nhớt:
Bầu lọc ly tâm: có ưu điểm
+ Do không dùng lõi lọc nên khi bảo dưỡng không cần phải thay các phần tử lọc.
+ Khả năng lọc tốt hơn nhiều so với lọc thấm dùng lõi lọc.
+ Tính năng lọc ít phụ thuộc vào mức độ cặn bẩn bám trong bầu lọc
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 24
3. Các chi tiết cơ bản trong hệ thống:
3.3 Lọc nhớt:
Bầu lọc từ tính:
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 25
3. Các chi tiết cơ bản trong hệ thống:
3.4 Van an toàn:
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 26
3. Các chi tiết cơ bản trong hệ thống:
3.5 Đèn báo áp suất nhớt(dầu) bôi trơn:
HỆ THỐNG BÔI TRƠN
Khi bật công tắc máy:
Dòng điện đi từ + ác-qui -> công tắc máy -> đèn báo -> công tác áp suất dầu -> - ác-qui: kết quả đèn sang
Khi động cơ hoạt động: Dòng điện đi từ + ác-qui -> công tắc máy -> đèn báo -> công tác áp suất dầu ->x: đèn tắt

## Slide 27
3. Các chi tiết cơ bản trong hệ thống:
3.6 Bộ làm mát nhớt:
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 28
3. Các chi tiết cơ bản trong hệ thống:
3.7 Que thăm nhớt: Thường làm bằng kim loại. Que thăm nhớt thường nằm bên hông thân máy và có công dụng
HỆ THỐNG BÔI TRƠN
+ Kiểm tra mực nhớt
+ Kiểm tra chất lượng nhớt

## Slide 29
4. Sơ đồ tổng quát:
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 30
5. Nguyên lý hoạt động:
Nhớt được đưa từ các-te qua lọc thô nhờ bơm nhớt sau đó đi đến lọc tinh đến đường nhớt chính từ đây được chia ra làm hai đường:
+ Đường thứ nhất sẽ đi đến nhóm các piston - trục khuỷu - thanh truyền và xylanh rồi trở về lại cacte.
+ Đường thứ hai nhớt đi từ đường nhớt chính đến nắp máy đến các cổ trục cam, các mấu cam, con đội và các chi tiết, các bánh răng dẫn động rồi trở về lại cacte.
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 31
Dầu (nhớt) bôi trơn:
5.1 Tính chất
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 32
Dầu (nhớt) bôi trơn:
5.1 Tính chất
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 33
Dầu (nhớt) bôi trơn:
5.1 Tính chất
HỆ THỐNG BÔI TRƠN
1. Độ nhớt: là đại lượng đặc trưng cho khả năng lưu chuyển của dầu nhớt. Dầu nhớt có độ nhớt càng cao thì càng khó lưu chuyển và ngược lại. Độ nhớt là một đại lượng thay đổi theo nhiệt độ. Nhiệt độ tăng thì độ nhớt giảm và ngược lại. Đơn vị độ nhớt thường dùng là cSt.
Độ nhớt được đo bằng hai phương pháp: động lực và động học.
+ Độ nhớt động lực: là số đo lực cần thiết để làm trượt một lớp dầu trên một lớp dầu khác. Đơn vị thường dùng là CentiPoise (cP = mPa.S).
+ Độ nhớt động học: được đo qua thời gian để một thể tích chuẩn của dầu nhớt chảy qua một ống chuẩn ở một nhiệt độ chuẩn, thường là 400C và 1000C.
Độ nhớt động học ở 400C: là độ nhớt của dầu tại điều kiện nhiệt độ 400C ( Nhiệt độ thông thường, khi khởi động máy).
Độ nhớt động học ở 1000C: là độ nhớt của dầu tại điều kiện nhiệt độ 1000C (Điều kiện làm việc).

## Slide 34
Dầu (nhớt) bôi trơn:
5.1 Tính chất
HỆ THỐNG BÔI TRƠN
2. Chỉ số độ nhớt (VI: Viscosity Index): là đại lượng đặc trưng cho khả năng thay đổi độ nhớt của dầu nhớt theo nhiệt độ. Dầu nhớt có VI càng cao thì càng ít thay đổi độ nhớt theo nhiệt độ và ngược lại. Dầu gốc khoáng (gốc dầu mỏ) thường có VI thấp hơn nhiều so với dầu gốc tổng hợp.
3. Tỉ trọng tại 150C: là tỉ lệ giữa trọng lượng riêng của dầu so với trọng lượng riêng của nước tại 150C.
Tỉ trọng đặc biệt tại 300C: là chỉ tiêu dùng để tính toán khối lượng(lít), trọng lượng(kg) của dầu mỡ tại nhiệt độ bình thường.
4. Điểm chớp cháy: là nhiệt độ thấp nhất dưới áp suất khí quyển mà hơi dầu sẽ chớp cháy khi gặp ngọn lửa. Điểm chớp cháy cốc hở dùng để đánh giá nguy cơ cháy của dầu nhớt khi tồn trữ, đong rót; điểm chớp cháy cốc kín dùng để đánh giá tình trạng của dầu nhớt khi đang sử dụng trong máy móc. Đối với cùng một loại dầu nhớt, điểm chớp cháy cốc hở cao hơn điểm chớp cháy cốc kín từ 15 đến 20oC.

## Slide 35
Dầu (nhớt) bôi trơn:
5.1 Tính chất
HỆ THỐNG BÔI TRƠN
5. Điểm đông đặc (Pour point): là nhiệt độ thấp nhất mà dầu nhớt còn có thể rót chảy được. Đây là đặc trưng cho tính chảy của dầu nhớt ở nhiệt độ thấp, rất quan trọng đối với các nước ôn đới vào mùa đông khi xe hoặc thiết bị làm việc ngoài trời phải khởi động trong thời tiết giá lạnh.
6. Độ kiềm tổng (TBN: Total base number): là số đo độ kiềm của dầu nhớt động cơ, tính bằng đơn vị mgKOH/g. Độ kiềm này là do các phụ gia có tính kiềm được pha vào dầu nhớt động cơ để trung hòa các a-xít sinh ra trong quá trình động cơ đốt cháy nhiên liệu và để tẩy rửa làm sạch động cơ. Tùy theo chất lượng nhiên liệu sử dụng (hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu) mà phải chọn loại dầu nhớt có độ kiềm tổng thích hợp để đảm bảo chống ăn mòn và làm sạch tốt cho động cơ. Hàm lượng lưu huỳnh càng cao thì độ kiềm tổng của dầu nhớt phải càng lớn.

## Slide 36
Dầu (nhớt) bôi trơn:
5.1 Tính chất
HỆ THỐNG BÔI TRƠN
7. Độ a-xít tổng: là số đo độ a-xít của dầu nhớt do các thành phần ô-xi hóa của dầu nhớt trong quá trình sử dụng, đơn vị là mgKOH/g. Các loại dầu nhớt công nghiệp (dầu thủy lực, dầu bánh răng, …) thường được sử dụng trong thời gian dài, do đó độ a-xít sẽ tăng dần cùng với mức độ biến chất của dầu. Khi độ a-xít vượt quá một mức giới hạn thì phải thay dầu để ngăn chận ăn mòn và đảm bảo tính năng làm việc của dầu nhớt.
8. Hàm lượng nước: Phải < 100 ppm (ppm: Parts per million, nghĩa là trong một triệu đơn vị thì chỉ chấp nhận tối đa 100 đơn vị).,

## Slide 37
Dầu (nhớt) bôi trơn:
5.1 Ý nghĩa các chỉ số trên nhãn hàng
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 38
Dầu (nhớt) bôi trơn:
5.1 Ý nghĩa các chỉ số trên nhãn hàng
HỆ THỐNG BÔI TRƠN
Các kí hiệu SAE 20W-50, 15W-40; 5W-30.

## Slide 39
Dầu (nhớt) bôi trơn:
5.1 Ý nghĩa các chỉ số trên nhãn hàng
HỆ THỐNG BÔI TRƠN
Dầu đơn cấp: theo phân loại SAE có ký hiệu là SAE 40; SAE 50… thường được dùng cho các loại động cơ 2 kỳ, máy nông nghiệp, công nghiệp...
Dầu đa cấp: theo phân loại SAE có ký hiệu là SAE 5W30; 10W30… thường được dùng cho tất cả các loại động cơ, thiết bị trong cả mùa đông và mùa hè.

## Slide 40
Dầu (nhớt) bôi trơn:
5.1 Ý nghĩa các chỉ số trên nhãn hàng
HỆ THỐNG BÔI TRƠN
SAE stands for the Society of Automotive Engineers
SAE là viết tắt của Hiệp hội Kỹ sư Ô tô, một tổ chức đặt ra các yêu cầu về nhiệt độ được sử dụng để đánh giá loại dầu. Ký hiệu SAE cho thấy dầu đáp ứng các yêu cầu đó, cho phép đồng nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật của dầu động cơ.
Các kí hiệu 20W-50, 15W-40; 5W-30 là chỉ số độ nhớt ứng với điều kiện khí hậu lạnh; còn chỉ số đứng sau là chỉ số độ nhớt tương ứng với điều kiên khí hậu nóng.
Số càng lớn thì độ đặc của nhớt càng cao

## Slide 41
Dầu (nhớt) bôi trơn:
5.1 Ý nghĩa các chỉ số trên nhãn hàng
HỆ THỐNG BÔI TRƠN
CẤP ĐỘ NHỚT
Có hai loại tiêu chuẩn trên bao bì nhớt.
API (American Petroleum Institute) và
ACEA (Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles).
Chỉ số này là Phẩm chất nhớt hay Cấp nhớt,
Cấp nhớt càng cao thì phụ gia càng nhiều và cao cấp,
đáp ứng các yêu cầu khắc nghiệt của các chi tiết máy xe đời mới.

## Slide 42
Dầu (nhớt) bôi trơn:
5.1 Ý nghĩa các chỉ số trên nhãn hàng
HỆ THỐNG BÔI TRƠN
CẤP ĐỘ NHỚT
Chuẩn API API chia các loại xe du lịch thành 2 loại:
S = động cơ xăng;
C = Động cơ Diesel.
Hầu hết các loại nhớt hiện tại đều mang đủ hai chuẩn S (Xăng) và C (Diesel).

## Slide 43
Dầu (nhớt) bôi trơn:
5.1 Ý nghĩa các chỉ số trên nhãn hàng
HỆ THỐNG BÔI TRƠN
CẤP ĐỘ NHỚT
Chuẩn API XĂNG
Theo thứ tự chữ cái đi sau chữ S, ví dụ SG – SH – SJ – SF – SL – SN…(A-Z)
Các cấp độ cũ hơn SL hầu như đã không còn được sử dụng. Mặc dù các cấp độ đó có thể phù hợp với một số dòng xe cũ nhưng sẽ không giúp bảo vệ động cơ cũng như không cho được hiệu suất làm việc tốt như các cấp SL, SN và SM.

## Slide 44
Dầu (nhớt) bôi trơn:
5.1 Ý nghĩa các chỉ số trên nhãn hàng
HỆ THỐNG BÔI TRƠN
CẤP ĐỘ NHỚT
Chuẩn API DIESEL Theo thứ tự chữ cái đi sau chữ C, ví dụ CD – CE – CF4 – CF – CF2…Các cấp độ trước CF4 đã lỗi thời, có thể vẫn được dùng cho một số dòng xe nhưng sẽ không cho hiệu suất cao như các cấp độ sau này.

## Slide 45
Dầu (nhớt) bôi trơn:
5.1 Ý nghĩa các chỉ số trên nhãn hàng
HỆ THỐNG BÔI TRƠN
CẤP ĐỘ NHỚT
Chuẩn ACEA Đây là cấp độ chuẩn châu Âu, tương đương với API của Mĩ nhưng chi tiết hơn. Trong đó A = Xăng, B = Diesel, C = Mức tương thích các chất xúc tác (SAPS thấp: tro sulphate, phốt pho và sulphur).

## Slide 46
Dầu (nhớt) bôi trơn:
5.1 Ý nghĩa các chỉ số trên nhãn hàng
HỆ THỐNG BÔI TRƠN
CẤP ĐỘ NHỚT
Chuẩn ACEA Không như chuẩn API, chuẩn ACEA phân chia theo hiệu suât và ứng dụng như sau: A1 tiết kiệm nhiên liệu A2 hiệu suất chuẩn (hiện nay không còn được sử dụng) A3 hiệu suất cao A4 chuẩn bị cho các dòng động cơ bơm trực tiếp sẽ xuất hiện sau này A5 Kết hợp A1 và A3 B1 tiết kiệm nhiên liệu

## Slide 47
Dầu (nhớt) bôi trơn:
5.1 Ý nghĩa các chỉ số trên nhãn hàng
HỆ THỐNG BÔI TRƠN
CẤP ĐỘ NHỚT
Chuẩn ACEA Không như chuẩn API, chuẩn ACEA phân chia theo hiệu suât và ứng dụng như sau: B2 hiệu suất chuẩn (hiện nay không còn được sử dụng) B3 hiệu suất cao B4 chuẩn bị cho các dòng động cơ bơm trực tiếp sẽ xuất hiện sau này B5 Kết hợp B1 và B3/B4 C1-04 Cho động cơ xăng và Diesel nhẹ dựa trên chuẩn A5/B5-04 SAPS thấp C2-04 Cho động cơ xăng và Diesel nhẹ dựa trên chuẩn A5/B5-04 SAPS trung bình C3-04 Cho động cơ xăng và Diesel nhẹ dựa trên chuẩn A5/B5-04 SAPS trung bình. HTHS cao hơn cho hiệu năng làm việc tốt hơn..

## Slide 48
Dầu (nhớt) bôi trơn:
5.1 Ý nghĩa các chỉ số trên nhãn hàng
HỆ THỐNG BÔI TRƠN
CẤP ĐỘ NHỚT
Chuẩn JASO
JASO (Japanese Automotive Standards Organization) - tổ chức chứng nhận tiêu chuẩn ôtô của Nhật Bản. Có nhiều tiêu chuẩn của JASO, tuy nhiên đối với loại xe 4 thì là JASO MA, còn xe 2 thì là JASO “FC”.

## Slide 49
Dầu (nhớt) bôi trơn:
5.2 Mỡ bôi trơn
HỆ THỐNG BÔI TRƠN
Độ nhớt dầu gốc ( Đơn vị Cst) được đo ở nhiệt độ 40°C và 100°C. Chúng ta quan tâm đến độ nhớt ở 40°C để đánh giá tính năng của mỡ chịu nhiệt. Mỡ chịu nhiệt có độ nhớt ở 40°C càng cao thì có khả năng chịu tải tốt hơn nhưng khả năng chịu tốc độ cao sẽ kém đi, Mỡ chịu nhiệt có độ nhớt ở 40 °C càng thấp thì khả năng chịu tải sẽ kém hơn nhưng khả năng chịu được tốc độ cao sẽ tốt hơn.