## Slide 1
Giảng viên: PHAN ĐỨC LONG
HỌC PHẦN : KT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
KHOA ĐỘNG LỰC
TP.HCM, THÁNG 11 NĂM 2021
Notes: Kính thưa quý thầy trong hội đồng
Em ten Nguyễn Anh Tuấn hôm nay được sự cho phép của TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
Em xin báo cáo đề tài : NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG LÁI TÍCH CỰC TRÊN Ô TÔ

## Slide 2
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR 2 MỐI NỐI ( BJT)
TRCẤUÚC CỦA HỌC PHẦN
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
CHƯƠNG 3: DIODE
NỘI DUNG HỌC PHẦN
CHƯƠNG 5: OP - AMP
CHƯƠNG 6: SƠ ĐỒ ĐIỆN TRÊN Ô TÔ
Notes: 2

## Slide 3
1.2. Các ký hiệu điện thường gặp
trong ngành ôtô
CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG 1
1.1. Tổng quát về mạng điện và các
hệ thống điện trên ôtô
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ
MẠCH ĐIỆN
Notes: 3

## Slide 4
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này Sinh viên phải vẽ được, đọc được các ký hiệu cơ bản trong sơ đồ điện sử dụng trong ngành ôtô.
Notes: 4

## Slide 5
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
1.1. Tổng quát về mạng điện và các hệ thống điện trên ô tô
1.1.1 Hệ thống điện cơ bản trên ôtô gồm có
Hệ thống khởi động (starting system)
Hình 1.1: Hệ thống khởi động
(1. Ắc-quy; 2. Công tắc máy; 3. Máy khởi động)
Notes: 5

## Slide 6
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
Hệ thống cung cấp điện (charging system)
Hình 1.2: Hệ thống nạp
(1. Máy phát, 2. ắc – quy, 3. Đèn báo sạc, 4. Công tắc máy)
Notes: 6

## Slide 7
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
Hệ thống đánh lửa
Hình 1.3: Hệ thống đánh lửa
(1. Công tắc máy, 2. ắc quy, 3. Biến áp đánh lửa,
4. Bugi, 5. ECU, 6,7. Các cảm biến)
Notes: 7

## Slide 8
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
Hệ thống chiếu ánh sáng và tín hiệu
Hình 1.3: Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu
  Đèn chiếu sáng.
  Các đèn tín hiệu, còi.
  Các công tắc và các rơ - le.
Notes: 8

## Slide 9
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
Hệ thống đo đạc và kiểm tra
Hình 1.3: Hệ thống đo đạc và kiểm tra
Gồm có:
  Đồng hồ tốc độ động cơ.
  Đồng hồ đo tốc độ xe,
  Đồng hồ đo nhiên liệu và nhiệt độ nước.
Notes: 9

## Slide 10
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
Hệ thống điều khiển động cơ
Gồm có:
  Hệ thống điều khiển xăng, lửa, góc phối cam, ga tự động.
  Trên các động cơ diesel ngày nay thường sử dụng hệ thống điều khiển nhiên liệu bằng điện tử (EDC – electronic diesel control hoặc common rail injection)
Notes: 10

## Slide 11
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
Hệ thống điều khiển ôtô
Gồm có:
  Hệ thống điều khiển phanh chống hãm ABS (antilock brake system).
  Hộp số tự động.
  Tay lái.
  Gối hơi (SRS).
  Lực kéo (traction control)
Notes: 11

## Slide 12
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
Hệ thống gạt nước, phun nước (wiper and washer system).
Hình 1.7: Hệ thống gạt và phun nước
Notes: 12

## Slide 13
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
Hệ thống nâng hạ cửa kính
Hình 1.8: Hệ thống nâng hạ cửa kính
Notes: 13

## Slide 14
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
Hệ thống điều khiển kính chiếu hậu (mirror control).
Hệ thống âm thanh
Hệ thống định vị (navigation system)
Notes: 14

## Slide 15
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
1.1.2 Tổng quát về các phụ tải điện trên ôtô
- Được mắc song song và có thể được chia làm 3 loại:
Phụ tải làm việc liên tục
Bơm nhiên liệu (50¸70W)
Hệ thống đánh lửa (20W
Kim phun (70 ¸ 100W) …
Phụ tải làm việc không liên tục
Đèn pha (60W)
Đèn cốt ( 55W),
Đèn kích thước (10W)
Radio car (10¸15W)
Các đèn báo trên táp-lô ( 2W)…
Phụ tải làm việc trong khoảng thời gian ngắn
Đèn báo rẽ (4 x 21W + 2 x 2W)
Đèn thắng (2 x 21W)
Mô-tơ điều khiển kính (150W)
Quạt làm mát động cơ (200W).....
Notes: 15

## Slide 16
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
1.1.3 Các thiết bị bảo vệ và điều khiển trung gian trên ôtô
Cầu chì
Cầu chì 5 – 30A
Cầu chì 40 –120A
Bộ ngắt mạch
(CB–circuit breaker)
Công tắc đóng mở
Thường đóng (normally closed)
Thường mở (normally open)
phối hợp (changeover switch)
Rơ – le
Thường đóng (normally closed)
Thường mở (normally open)
Rơ-le kép (changeover relay).
Notes: 16

## Slide 17
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
1.2 Các ký hiệu điện thường gặp trong ngành ôtô
Còi
Nguồn điện
Tụ điện
Gạt tàn thuốc
CB
Mát
Đèn đầu 1 dây tóc
Đèn đầu 2 dây tóc
Còi
Notes: 17

## Slide 18
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
1.2 Các ký hiệu điện thường gặp trong ngành ôtô
Còi
Đi-ốt thường
Biến áp đánh lửa
Đi-ốt zen-nơ
Đi-ốt quang
Bộ chia điện (loại IIA)
Cầu chì
Đèn
Đi-ốt phát quang
Đồng hồ đo trên
Táp-lô(dạng tương
tự)
Đồng hồ đo trên
táp-lô (dạng số)
Notes: 18

## Slide 19
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
1.2 Các ký hiệu điện thường gặp trong ngành ôtô
Còi
Rơ-le thường đóng
Rơ-le thường mở
Rơ-le 5 chân
Điện trở
Mô tơ
loa
Công tắc thường mở
Công tắc thường đóng
Công tắc dạng cam
Công tắc lưỡi gà
Notes: 19

## Slide 20
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
1.2 Các ký hiệu điện thường gặp trong ngành ôtô
Còi
Cầu phân áp
Biến trở
Cảm biến nhiệt độ
Hai dây không nối
Hai dây nối
Cuộn dây (solenoid)
Công tắc 2 trạng thái
Công tắc máy
loại 7 dây
Transistor (loại NPN
và PNP)
Notes: 20

## Slide 21
CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
1.2 Các ký hiệu điện thường gặp trong ngành ôtô
Còi
Công tắc điều khiển đèn chính
Công tắc máy loại 3 dây
Notes: 21

## Slide 22
CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG 2
2.1 Khái niệm cơ bản về mạch điện
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.3 Mối quan hệ giữa các thành phần
cơ bản của mạch điện
2.2 Các thành phần cơ bản của mạch điện
2.4 Các cách đấu mạch điện cơ bản
2.5 Phơng pháp dùng đồng hồ VOM
2.6 Độ sụt áp – phương pháp đo kiểm độ sụt áp
Notes: 22

## Slide 23
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
MỤC TIÊU
Giúp Sinh viên hiểu được các thành phần cơ bản trong 1 mạch điện một chiều.
Nắm được các cách đo kiểm về điện trong ngành ôtô
Notes: 23

## Slide 24
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.1. Khái niệm cơ bản về mạch điện
Là một hệ thống gồm các thiết bị điện, điện tử ghép lại.
Trong đó xảy ra các quá trình truyền đạt, biến đổi năng lượng hay tín hiệu điện từ đo bởi các đại lượng dòng điện, điện áp.
Notes: 24

## Slide 25
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.2 Các thành phần cơ bản của mạch điện
2.2.1 Điện áp
Điện áp là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích lũy năng lượng của dòng điện.
Ta có: UAB = j A - j B
Qui ước:
Chiều điện áp là chiều từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp.
Đơn vị điện áp là vôn (V). Ký hiệu: U, u(t).
j A: điện thế tại điểm A;
j B: điện thế tại điểm B
UAB: hiệu điện thế giữa A và B
Notes: 25

## Slide 26
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.2 Các thành phần cơ bản của mạch điện
2.2.2 Dòng điện
Dòng điện là dòng các điện tích chuyển dời có hướng dưới tác dụng của điện trường.
Cường độ dòng điện I là đại lượng đặc trưng cho độ lớn của dòng điện.
I =
Qui ước:
Chiều dòng điện hướng từ cực dương về cực âm của nguồn
Đơn vị của dòng điện là ampe (A).
Notes: 26

## Slide 27
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.2 Các thành phần cơ bản của mạch điện
2.2.3 Điện trở
Đặc trưng cho hiện tượng tiêu tán năng lượng
Ký hiệu:
Đơn vị của điện trở là ohm ().
Notes: 27

## Slide 28
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.2 Các thành phần cơ bản của mạch điện
2.2.4 Công suất
Công suất P là đại lượng đặc trưng cho khả năng thu và phát năng lượng điện trường của dòng điện
P = U.I
Đối với mạch điện xoay chiều
P = U.I.
Ký hiệu:
Đơn vị công suất là watt (W)
U : là điện áp hiệu dụng .
I : là dòng điện hiệu dụng.
là hệ số công suất.
Notes: 28

## Slide 29
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.3 Mối quan hệ giữa các thành phần cơ bản của mạch điện
2.3.1 Giữa điện áp và dòng điện
Notes: 29

## Slide 30
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.3 Mối quan hệ giữa các thành phần cơ bản của mạch điện
2.3.2 Giữa dòng điện và điện trở
Notes: 30

## Slide 31
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.3 Mối quan hệ giữa các thành phần cơ bản của mạch điện
2.3.3 Giữa điện áp, dòng điện và điện trở
Định luật Ôm: U= I.R
Notes: 31

## Slide 32
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.3 Mối quan hệ giữa các thành phần cơ bản của mạch điện
2.3.3 Giữa điện áp, dòng điện và điện trở
U
R
I
Định luật Ôm: U= I.R hay I =
U I
U I
Notes: 32

## Slide 33
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.4 Các cách đấu mạch điện cơ bản
2.4.1 Mạch điện đấu nối tiếp
R0 = R1 + R2 + R3
I0 = I1 =I2 = I3
U0 = U1 + U2 + U3
Notes: 33

## Slide 34
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.4 Các cách đấu mạch điện cơ bản
2.4.1 Mạch điện đấu nối tiếp
R1
R2
U
I
UR1 = I*R1 = U*R1/ R1+ R2
UR2 = I*R2 = U*R2/ R1+ R2
I = U / RTĐ = U / R1 + R2
U =UR1 + UR2 = U*R1/ R1+ R2 + U*R2/ R1+ R2
Notes: 34

## Slide 35
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.4 Các cách đấu mạch điện cơ bản
2.4.1 Mạch điện đấu nối tiếp
R1= 100Ω
R2= 100Ω
U=200V
I
Rtđ = 200Ω
I = 1A
UR1 =200*100/100+100 = 100V
UR2 =200*100/100+100 = 100V
UR2 =U – UR1 = 200-100 = 100V
Notes: 35

## Slide 36
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.4 Các cách đấu mạch điện cơ bản
2.4.2 Mạch điện đấu song song
R0 = 1/(1/R1 + 1/R2 + 1/R3)
I0 = I1 + I2 + I3
U0 = U1 = U2 = U3
Notes: 36

## Slide 37
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.4 Các cách đấu mạch điện cơ bản
2.4.2 Mạch điện đấu song song
R1=R2=R3= 100Ω
U = 100V
I1=I2=I3 = 100/100= 1A
I=I1+I2+I3 = 1+1+1 = 3A
RTD= 1/(1/100)+(1/100)+(1/100)
RTD= 1/(3/100)= 33.3 Ω
Notes: 37

## Slide 38
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.5 Đồng hồ đo VOM
Notes: 38

## Slide 39
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.5 Đồng hồ đo VOM
2.5.1 Đo điện trở
Mục đích
Đo điện trở của 1 biến trở
Thông mạch
Đoản mạch
Hở mạch
Notes: 39

## Slide 40
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.5 Đồng hồ đo VOM
2.5.1 Đo dòng điện
Mục đích
Notes: 40

## Slide 41
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
Đo mức tiêu thụ cường độ của các thiết bị làm việc với dòng điện 1 chiều
2.5 Đồng hồ đo VOM
2.5.1 Đo dòng điện
Mục đích
Notes: 41

## Slide 42
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.5 Đồng hồ đo VOM
2.5.2 Đo điện áp
Mục đích
Đo điện áp 1 chiều và xoay chiều
Thiết bị điện
Các mạch tranzito
Notes: 42

## Slide 43
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.6 Độ sụp áp
2.6.1 Đo kiểm độ sụt áp khi mạch hở
Tìm kiếm hư hỏng
Notes: 43

## Slide 44
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.6 Độ sụp áp
2.6.1 Đo kiểm độ sụt áp khi mạch hở
Tìm kiếm hư hỏng
Notes: 44

## Slide 45
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.6 Độ sụp áp
2.6.2 Đo kiểm độ sụt áp khi ngắn mạch
Cầu chì bị đứt
Tìm kiếm hư hỏng
Notes: 45

## Slide 46
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.6 Độ sụp áp
2.6.3 Đo kiểm độ sụt áp khi tổng trở của toàn mạch tăng
Bóng đèn sáng mờ
Tìm kiếm hư hỏng
Notes: 46

## Slide 47
CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG 6
3.1 Giới thiệu về chất bán dẫn
CHƯƠNG 3: ĐI-ỐT (DIODE)
3.2 Đặc điểm, ký hiệu diode
Notes: 47

## Slide 48
MỤC TIÊU
Sinh viên đọc được các thông số ghi trên Đi - ốt, cách chọn sử dụng Đi - ốt.
Trình bày được cấu tạo của các loại Đi - ốt, phân loại được các loại Đi - ốt, công dụng của từng loại Đi - ốt thông dụng.
Hiểu, phân tích được các mạch điện ứng dụng Đi - ốt trên ôtô.
CHƯƠNG 3: ĐI-ỐT (DIODE)
Notes: 48

## Slide 49
CHƯƠNG 3: ĐI-ỐT (DIODE)
3.1 Giới thiệu về chất bán dẫn
Theo tính chất dẫn điện, người ta chia vật liệu thành 3 nhóm:
- Vật liêu cách điện (có điện trở suất lớn) điển hình là chất điện môi.
- Vật liệu dẫn điện (có điện trở suất nhỏ) điển hình là kim lọai.
- Vật liệu bán dẫn điện (có điện trở suất trung bình) điển hình là các nguyên tố thuộc nhóm 4 bảng tuần hòan MenDeleep như Silicium (Si) và Gecmanium (Ge) có điện trở suất là:
Si = 1014 Ω mm 2/m ; Ge = 8,9.1012 Ω mm 2/m
Notes: 49

## Slide 50
CHƯƠNG 3: ĐI-ỐT (DIODE)
3.1 Giới thiệu về chất bán dẫn
Chất bán dẫn tinh khiết
Chất bán dẫn tinh khiết là một đơn chất, không pha trộn tạp chất
Điện trở rất lớn, dẫn điện kém
Hình 3.1: Cấu tạo nguyên tử của chất Silicium, Germanium
Hình 3.2: Chất bán dẫn tinh khiết
Notes: 50

## Slide 51
CHƯƠNG 3: ĐI-ỐT (DIODE)
3.1 Giới thiệu về chất bán dẫn
Chất bán dẫn loại N (Negative - âm)
Hình 3.3: Chất bán dẫn loại N
Chất bán dẫn có e- tự do được gọi là chất bán dẫn lọai N (loại âm).
Dòng điện trong chất bán dẫn tạp chất loại N gồm e- (là loại hạt đa số) và lỗ trống (là loại hạt thiểu số)
Notes: 51

## Slide 52
CHƯƠNG 3: ĐI-ỐT (DIODE)
6.1 Giới thiệu về chất bán dẫn
Chất bán dẫn loại P (Possitive - dương)
Hình 3.4: Chất bán dẫn loại P
Chất bán dẫn có lỗ trống được gọi là chất bán dẫn lọai P
Dòng điện trong chất bán dẫn tạp chất loại P có số lỗ trống quyết định
Notes: 52

## Slide 53
CHƯƠNG 3: ĐI-ỐT (DIODE)
3.1 Giới thiệu về chất bán dẫn
Chất bán dẫn tạp chất suy biến
Khi pha tạp chất lọai N (cho e-) hay lọai P (nhận e-) với nồng độ cao (1017 nguyên tử / cm 3 ), người ta thu được các tạp chất suy biến tương ứng lọai N hay lọai P.
Được sử dụng chế các lọai linh kiện có các tính chất điện - quang đặc biệt như: Tunen Diode, Led, Laser ..
Notes: 53

## Slide 54
CHƯƠNG 3: ĐI-ỐT (DIODE)
3.2 Đặc điểm, ký hiệu diode
3.2.1 Đặc điểm
Hình 3.5: Cấu tạo diode
Lỗ trống
Electron
Hàng rào tiếp xúc
Lớp N bị mất e- trở thành ion dương, lớp P nhận thêm e- trở thành ion âm. Hiện tượng này kết thúc khi hai lớp ion trái dấu này đạt đến giá trị đủ lớn làm ngăn cản sự chuyển động của các e- từ N tràn sang P
N
P
Sự chênh lệch điện tích ở hai bên mối nối sẽ tạo thành một điện áp tiếp xúc (Vtx), hướng từ N P.
Notes: 54

## Slide 55
CHƯƠNG 3: ĐI-ỐT (DIODE)
3.2 Đặc điểm, ký hiệu diode
3.2.2 Ký hiệu
Hình 3.6: Bề ngoài diode
Hình 3.7: Ký hiệu diode
A K
(+) (-)
Notes: 55

## Slide 56
CHƯƠNG 3: ĐI-ỐT (DIODE)
3.3 Nguyên lý hoạt động
3.3.1 Phân cực thuận
Hình 3.8: Phân cực thuận diode
Khi chúng ta cấp điện dương vào cực anốt (P) âm vào cực Katốt (N) thì đi-ốt cho dẫn qua.
(+)
(+)
(-)
(-)
P
N
Notes: 56

## Slide 57
CHƯƠNG 3: ĐI-ỐT (DIODE)
6.3 Nguyên lý hoạt động
3.3.2 Phân cực nghịch
Hình 3.9: Phân cực ngược diode
Khi chúng ta cấp điện dương vào cực Katốt (N), cực âm vào cực anốt (P) dương thì đi-ốt không cho dẫn qua.
Notes: 57

## Slide 58
CHƯƠNG 3: ĐI-ỐT (DIODE)
3.4 Giới thiệu các loại diode thông dụng
3.4.1 Diode Zener
Hình 3.10: Hình dáng bên ngoài và ký hiệu diode Zener
Trạng thái phân cực thuận : khi phân cực thuận giống đi-ốt thường
Trạng thái phân cực ngược: điện áp ngược vào đạt đến 1 giá trị nào đó thi đi-ốt zen-nơ cho dòng điện đi qua (giá trị đó gọi là giá trị ổn áp).
Notes: 58

## Slide 59
CHƯƠNG 3: ĐI-ỐT (DIODE)
3.4 Giới thiệu các loại diode thông dụng
3.4.1 Diode Zener
Hình 3.11: Đường đặc tính của Diode Zener
Điện áp ở mức cần ổn áp định là Vz đó là đọan AB
Điện áp ổn định được ghi trên thân diode zener như:3V; 3,9V; 4V3; 5V; 5,2V; 5,5V; 5,6V; 6,2V; 6,8V; 7V; 7,5V; 9V2 …
Notes: 59

## Slide 60
CHƯƠNG 3: ĐI-ỐT (DIODE)
3.4 Giới thiệu các loại diode thông dụng
3.4.1 Diode Zener
Ứng dụng phổ biến của đi-ốt zen-nơ là ổn áp.
Người ta sử dụng đi-ốt zen-nơ thay cho cầu phân áp là vì:
Đối với cầu phân áp điện áp chiết ra sẽ phụ thuộc vào điện áp của nguồn.
Đối với đi-ốt zen-nơ thì có thể ổn áp bất chấp nguồn thay đổi.
Ứng dụng
Notes: 60

## Slide 61
CHƯƠNG 3: ĐI-ỐT (DIODE)
3.4 Giới thiệu các loại diode thông dụng
3.4.3 Diode phát quang
Led đỏ có Vled = 1,4V ¸ 1,8V
Led vàng có Vled = 2 V ¸ 2,5V
Led xanh lá có Vled = 2V ¸ 2,8V
Dòng điện qua led: Iled = 1 ¸ 20 mA (thông thường chọn Iled = 10 mA)
Hình 3.12: Hình dáng bề ngoài đi-ốt phát quang (Led).
Notes: 61

## Slide 62
CHƯƠNG 3: ĐI-ỐT (DIODE)
3.5 Khảo sát và phân tích các mạch điện sử dụng diode
Hình 3.13: Mạch tiết chế ổ áp trên ô tô
Mạch chỉnh lưu sử dụng Đi - ốt thường
Notes: 62

## Slide 63
CHƯƠNG 3: ĐI-ỐT (DIODE)
3.5 Khảo sát và phân tích các mạch điện sử dụng diode
catot của điot chỉnh lưu.
catot của điot chỉnh lưu.
catot của điot chỉnh lưu.
      3.5.1. Mạch chỉnh lưu bán kỳ:
U1
U2
IL
U2
t
UL
t
IL
t
      - Bán kỳ dương Diode D dẫn
      - Bán kỳ âm Diode D không dẫn
RL
UL
Notes: 63

## Slide 64
CHƯƠNG 3: ĐI-ỐT (DIODE)
3.5 Khảo sát và phân tích các mạch điện sử dụng diode
catot của điot chỉnh lưu.
catot của điot chỉnh lưu.
catot của điot chỉnh lưu.
      3.5.1. Mạch chỉnh lưu bán kỳ:
U1
U2
U2
t
UL
t
IL
t
      - Bán kỳ dương Diode D dẫn
      - Bán kỳ âm Diode D không dẫn
RL
IL=0
UL=0
Notes: 64

## Slide 65
CHƯƠNG 3: ĐI-ỐT (DIODE)
3.5 Khảo sát và phân tích các mạch điện sử dụng diode
catot của điot chỉnh lưu.
catot của điot chỉnh lưu.
catot của điot chỉnh lưu.
      3.5.2. Mạch toàn kỳ có điểm giữa:
      - Tại A có bán kỳ dương Diode D1 dẫn, D2 không dẫn
      - Tại B có bán kỳ dương Diode D1 không dẫn, D2 dẫn
U~
B
D2
IL RL UL
D1
A
UA
t
UB
t
IL
D1
t
D2
D1
D2
UL
t
Notes: 65

## Slide 66
CHƯƠNG 3: ĐI-ỐT (DIODE)
3.5 Khảo sát và phân tích các mạch điện sử dụng diode
catot của điot chỉnh lưu.
catot của điot chỉnh lưu.
catot của điot chỉnh lưu.
      3.5.3. Mạch chỉnh lưu cầu:
      - Tại A có bán kỳ dương Diode D1, D3 dẫn, D2, D4 không dẫn
      - Tại B có bán kỳ dương Diode D1, D3 không dẫn, D2, D4 dẫn
U~
D1
B
IL
D4
D2
D4
D3
A
RL
UL
UA
t
UB
t
IL
D1, D3
t
UL
t
D1, D3
D2, D4
D2, D4
Notes: 66

## Slide 67
CHƯƠNG 3: ĐI-ỐT (DIODE)
3.5 Khảo sát và phân tích các mạch điện sử dụng diode
Hình 3.14: Mạch ổn áp sử dụng diode Zener
Mạch ổn áp sử dụng diode Zener
Notes: 67

## Slide 68
CHƯƠNG 3: ĐI-ỐT (DIODE)
3.5 Khảo sát và phân tích các mạch điện sử dụng diode
Hình 3.14: Mạch ổn áp sử dụng diode Zener
Mạch ổn áp sử dụng diode Zener
Notes: 68

## Slide 69
CHƯƠNG 3: ĐI-ỐT (DIODE)
3.5 Khảo sát và phân tích các mạch điện sử dụng diode
Hình 3.15: Mạch hệ thống đánh lửa trên ô tô
Mạch Hệ thống đánh lửa trên ô tô
Notes: 69

## Slide 70
CHƯƠNG 3: ĐI-ỐT (DIODE)
6.5 Khảo sát và phân tích các mạch điện sử dụng diode
Hình 3.16: Mạch tạo nháy trên ô tô
Mạch đèn chớp tắt hệ thống tín hiệu trên ô tô
Notes: 70

## Slide 71
CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG 7
4.1. Cấu tạo, ký hiệu
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI (TRANSISTOR BJT)
4.3. Các trạng thái làm việc
4.2. Nguyên lý hoạt động
4.4. Phân tích các mạch điện ứng dụng
transistor hai mối nối tiêu biểu trên ô tô
Notes: 71

## Slide 72
MỤC TIÊU
Sinh viên đọc được các thông số ghi trên Transistor hai mối nối, cách chọn sử dụng Transistor hai mối nối.
Trình bày được cấu tạo, phân loại, công dụng của các loại Transistor hai mối nối.
Hiểu, phân tích được các mạch điện ứng dụng Transistor hai mối nối trên ôtô.
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI (TRANSISTOR BJT)
Notes: 72

## Slide 73
4.1 Cấu tạo, ký hiệu
4.1.1 Cấu tạo
Hình 4.1: Cấu tạo và ký hiệu Transistor
Lớp bán dẫn thứ nhất có nồng độ tạp chất lớn nhất, điện cực tương ứng là cực phát E (Emitter).
Lớp bán dẫn thứ hai (lớp giữa ) có nồng độ tạp chất nhỏ nhất, điện cực tương ứng là cực nền B (Base).
Lớp bán dẫn còn lại có nồng độ tạp chất trung bình và điện cực tương ứng là cực thu C (collecter).
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI (TRANSISTOR BJT)
Notes: 73

## Slide 74
4.1 Cấu tạo, ký hiệu
4.1.2. Ký hiệu
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI (TRANSISTOR BJT)
Hình 4.2: Ký hiệu Transistor
Notes: 74

## Slide 75
4.1 Cấu tạo, ký hiệu
4.1.2. Ký hiệu
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI (TRANSISTOR BJT)
Hình 4.3: Hình ảnh Transistor
Notes: 75

## Slide 76
4.2 Nguyên lý hoạt động Transistor PNP
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI (TRANSISTOR BJT)
Hình 4.4: Nguyên lý hoạt động Transistor PNP
- Cực E mắc nguồn + Vcc (hoặc mass), Cực C nối mass (-Vcc)
- VE > VB > VC
- IE = IC + IB
Notes: 76

## Slide 77
4.2 Nguyên lý hoạt động Transistor NPN
Hình 4.4: Nguyên lý hoạt động Transistor PNP
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI (TRANSISTOR BJT)
- Cực C mắc nguồn + Vcc; Cực E nối mass
- VC > VB > VE
- IE = IC + IB
Notes: 77

## Slide 78
4.2 Nguyên lý hoạt động
Hình 4.5: Nguyên lý hoạt động Transistor NPN
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI (TRANSISTOR BJT)
- Khi chưa có dòng kích dương vào cực B transistor, transistor trạng thái ngắt. Cực C và cực E của Transistor không nối với nhau. Tải Rc không cho dòng diện chạy qua
- Khi có dòng kích dương vào cực B transistor, transistor trạng thái dẫn. Cực C và cực E của Transistor nối với nhau. Tải Rc cho dòng diện chạy qua.
Notes: 78

## Slide 79
4.2 Nguyên lý hoạt động
Hình 4.5: Nguyên lý hoạt động Transistor NPN
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI (TRANSISTOR BJT)
- Dòng kích dẫn của transistor: (+) nguồn Vbb Rb cực B transistor cực E của transistor âm nguồn điện
- Dòng qua tải (dòng này lớn hơn dòng kích dẫn): (+) nguồn Vcc Rc cực C transistor cực E của transistor âm nguồn điện
Notes: 79

## Slide 80
4.2 Nguyên lý hoạt động
Hình 4.6: Nguyên lý hoạt động Transistor PNP
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI (TRANSISTOR BJT)
- Khi chưa có dòng kích âm vào cực B transistor, transistor trạng thái ngắt. Cực C và cực E của Transistor không nối với nhau. Tải Rc không cho dòng diện chạy qua
- Khi có dòng kích âm vào cực B transistor, transistor trạng thái dẫn. Cực C và cực E của Transistor nối với nhau. Tải Rc cho dòng diện chạy qua.
Notes: 80

## Slide 81
4.2 Nguyên lý hoạt động
Hình 4.5: Nguyên lý hoạt động Transistor NPN
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI (TRANSISTOR BJT)
- Dòng kích dẫn của transistor: (+) nguồn Vbb cực E transistor cực B của transistor âm nguồn điện
- Dòng qua tải (dòng này lớn hơn dòng kích dẫn): (+) nguồn Vcc cực E transistor cực C của transistor Rc âm nguồn điện
Notes: 81

## Slide 82
4.2 Nguyên lý hoạt động
Hình 4.2: Nguyên lý hoạt động Transistor NPN
Hình 4.3: Nguyên lý hoạt động Transistor PNP
Transistor NPN kích dương để hoạt động, transistor PNP kích âm để hoạt động.
Tải luôn luôn mắc trên cực C của transistor.
Dòng điện qua tải là dòng đi theo chiều mũi tên ký hiệu trên transistor.
Dòng điện kích dẫn cũng là dòng đi theo chiều mũi tên ký hiệu trên transistor.
Lưu ý
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI (TRANSISTOR BJT)
Notes: 82

## Slide 83
4.3 Các trạng thái làm việc
Trạng thái ngắt
Trạng thái khuếch đại
Trạng thái bão hòa
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI (TRANSISTOR BJT)
Notes: 83

## Slide 84
CHƯƠNG 3: ĐI-ỐT (DIODE)
Hình 3.14: Mạch ổn áp sử dụng diode Zener
Mạch ổn áp sử dụng diode Zener
4.4 Phân tích các mạch điện ứng dụng Transistor hai mối nối tiêu biểu trên ôtô
Điện áp nguồn thấp: VD1 ngắt, VT1 ngắt, VT2 dẫn
Notes: 84

## Slide 85
CHƯƠNG 3: ĐI-ỐT (DIODE)
Hình 3.14: Mạch ổn áp sử dụng diode Zener
4.4 Phân tích các mạch điện ứng dụng Transistor hai mối nối tiêu biểu trên ôtô
Dòng điện qua cuộn Wkt như sau
Notes: 85

## Slide 86
CHƯƠNG 3: ĐI-ỐT (DIODE)
Hình 3.14: Mạch ổn áp sử dụng diode Zener
4.4 Phân tích các mạch điện ứng dụng Transistor hai mối nối tiêu biểu trên ôtô
* Điện áp nguồn cao: VD1 dẫn, VT1 dẫn, VT2 ngắt
VB VT2 = VE VT2
Dẫn
Ngắt
Notes: 86

## Slide 87
4.4 Phân tích các mạch điện ứng dụng Transistor hai mối nối tiêu biểu trên ôtô
4.4.1 Hệ thống đánh lửa trên ô tô
Hình 4.4: Sơ đồ hệ thống đánh lửa sử dụng transistor.
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI (TRANSISTOR BJT)
Dẫn
Notes: 87

## Slide 88
4.4 Phân tích các mạch điện ứng dụng Transistor hai mối nối tiêu biểu trên ôtô
4.4.1 Hệ thống đánh lửa trên ô tô
Hình 4.4: Sơ đồ hệ thống đánh lửa sử dụng transistor.
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI (TRANSISTOR BJT)
Dẫn
Dẫn
Notes: 88

## Slide 89
4.4 Phân tích các mạch điện ứng dụng Transistor hai mối nối tiêu biểu trên ôtô
4.4.1 Hệ thống đánh lửa trên ô tô
Hình 4.4: Sơ đồ hệ thống đánh lửa sử dụng transistor.
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI (TRANSISTOR BJT)
Dẫn
Dẫn
Notes: 89

## Slide 90
4.4 Phân tích các mạch điện ứng dụng Transistor hai mối nối tiêu biểu trên ôtô
4.4.1 Hệ thống chiết áp
Hình 4.4: Sơ đồ hệ thống đánh lửa sử dụng transistor.
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI (TRANSISTOR BJT)
Ngắt
Ngắt
Notes: 90

## Slide 91
4.4 Phân tích các mạch điện ứng dụng Transistor hai mối nối tiêu biểu trên ôtô
4.4.1 Hệ thống chiết áp
Hình 4.4: Sơ đồ hệ thống đánh lửa sử dụng transistor.
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI (TRANSISTOR BJT)
Nhiệm vụ linh kiện:
R1, R2: Tạo thành cầu phân áp, phân cực cho T1 hoạt động
R3, R4: Tạo thành cầu phân áp, phân cực cho T2 hoạt động
Tụ C: Bảo vệ T2, giúp T2 chuyển trạng thái nhanh chóng
Notes: 91

## Slide 92
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI ( TRANSISTOR BJT)
4.4 Phân tích các mạch điện ứng dụng Transistor hai mối nối tiêu biểu trên ôtô
4.4.2 Mạch chiết áp
Hình 4.4: Sơ đồ tiết chế ổn áp trong hệ thống nạp trên ô tô
Ung thấp
Ngắt
Ngắt
Dẫn
Notes: 92

## Slide 93
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI ( TRANSISTOR BJT)
4.4 Phân tích các mạch điện ứng dụng Transistor hai mối nối tiêu biểu trên ôtô
4.4.2 Mạch chiết áp
Hình 4.4: Sơ đồ tiết chế ổn áp trong hệ thống nạp trên ô tô
Ung thấp
Ngắt
Ngắt
Dẫn
Notes: 93

## Slide 94
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI ( TRANSISTOR BJT)
4.4 Phân tích các mạch điện ứng dụng Transistor hai mối nối tiêu biểu trên ôtô
4.4.2 Mạch chiết áp
Hình 4.4: Sơ đồ tiết chế ổn áp trong hệ thống nạp trên ô tô
Ung Cao
Dẫn
Dẫn nghịch
Ngắt
Notes: 94

## Slide 95
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI ( TRANSISTOR BJT)
4.4 Phân tích các mạch điện ứng dụng Transistor hai mối nối tiêu biểu trên ôtô
4.4.2 Mạch chiết áp
Hình 4.4: Sơ đồ tết chế ổn áp trong hệ thống nạp trên ô tô
Nhiệm vụ linh kiện:
R1, R2: Cầu phân áp
R3: Gây ra điện áp rơi, làm điện áp tại cực B, E của T1 khác nhau, tránh dòng rò.
R4: Bảo vệ T1, nếu không có R4 thì đường cấp điện vào cực C, E T1 sẽ không có điện trở
Notes: 95

## Slide 96
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI ( TRANSISTOR BJT)
4.4 Phân tích các mạch điện ứng dụng Transistor hai mối nối tiêu biểu trên ôtô
4.4.2 Mạch chiết áp
Điện áp nguồn thấp: D1 ngắt, T1 ngắt, T2 dẫn, đèn sáng
Dẫn
Notes: 96

## Slide 97
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI ( TRANSISTOR BJT)
4.4 Phân tích các mạch điện ứng dụng Transistor hai mối nối tiêu biểu trên ôtô
4.4.2 Mạch chiết áp
Có dòng điện qua đèn, đèn sáng
Dẫn
Notes: 97

## Slide 98
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI ( TRANSISTOR BJT)
4.4 Phân tích các mạch điện ứng dụng Transistor hai mối nối tiêu biểu trên ôtô
4.4.2 Mạch chiết áp
Điện áp nguồn cao: D1 dẫn, T1 dẫn, T2 ngắt, đèn tắt
Dẫn
Dẫn
VB T2 = VE T2
Ngắt
VBET2 = 0V
Notes: 98

## Slide 99
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI ( TRANSISTOR BJT)
4.4 Phân tích các mạch điện ứng dụng Transistor hai mối nối tiêu biểu trên ôtô
4.4.2 Mạch chiết áp
Notes: 99

## Slide 100
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI ( TRANSISTOR BJT)
4.4 Phân tích các mạch điện ứng dụng Transistor hai mối nối tiêu biểu trên ôtô
4.4.2 Mạch đánh lửa
Công tắc máy đóng, khóa K đóng, T1 dẫn, T2 dẫn
Dẫn
Notes: 100

## Slide 101
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI ( TRANSISTOR BJT)
4.4 Phân tích các mạch điện ứng dụng Transistor hai mối nối tiêu biểu trên ôtô
4.4.2 Mạch đánh lửa
Công tắc máy đóng, khóa K đóng, T1 dẫn, T2 dẫn
Dẫn
Dẫn
Notes: 101

## Slide 102
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI ( TRANSISTOR BJT)
4.4 Phân tích các mạch điện ứng dụng Transistor hai mối nối tiêu biểu trên ôtô
4.4.2 Mạch đánh lửa
Công tắc máy đóng, khóa K đóng, T1 dẫn, T2 dẫn, T3 ngắt, không có dòng điện qua cuộn sơ cấp
Dẫn
Dẫn
Ngắt
VBT3 = VET3 = 0V
Notes: 102

## Slide 103
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI ( TRANSISTOR BJT)
4.4 Phân tích các mạch điện ứng dụng Transistor hai mối nối tiêu biểu trên ôtô
4.4.2 Mạch đánh lửa
Công tắc máy đóng, khóa K mở, T1 ngắt, T2 ngắt, T3 dẫn
Ngắt
Ngắt
Dẫn
Notes: 103

## Slide 104
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI ( TRANSISTOR BJT)
4.4 Phân tích các mạch điện ứng dụng Transistor hai mối nối tiêu biểu trên ôtô
4.4.2 Mạch đánh lửa
Công tắc máy đóng, khóa K mở, T1 ngắt, T2 ngắt, T3 dẫn, cuộn dây sơ cấp có dòng diện chạy qua
Ngắt
Ngắt
Dẫn
Notes: 104

## Slide 105
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI ( TRANSISTOR BJT)
4.4 Phân tích các mạch điện ứng dụng Transistor hai mối nối tiêu biểu trên ôtô
4.4.2 Mạch đánh lửa
Công tắc máy đóng, khóa K đóng, T1 dẫn, T2 ngắt, T3 ngắt, T4 ngắt, cuộn dây sơ cấp không có dòng diện chạy qua
Dẫn
Ngắt
Ngắt
Ngắt
Notes: 105

## Slide 106
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI ( TRANSISTOR BJT)
4.4 Phân tích các mạch điện ứng dụng Transistor hai mối nối tiêu biểu trên ôtô
4.4.2 Mạch đánh lửa
Công tắc máy đóng, khóa K mở, T1 ngắt, T2 dẫn
Ngắt
Dẫn
Notes: 106

## Slide 107
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI ( TRANSISTOR BJT)
4.4 Phân tích các mạch điện ứng dụng Transistor hai mối nối tiêu biểu trên ôtô
4.4.2 Mạch đánh lửa
Công tắc máy đóng, khóa K mở, T1 ngắt, T2 dẫn, T3 dẫn
Ngắt
Dẫn
Dẫn
Notes: 107

## Slide 108
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI ( TRANSISTOR BJT)
4.4 Phân tích các mạch điện ứng dụng Transistor hai mối nối tiêu biểu trên ôtô
4.4.2 Mạch đánh lửa
Công tắc máy đóng, khóa K mở, T1 ngắt, T2 dẫn, T3 dẫn, T4 dẫn
Ngắt
Dẫn
Dẫn
Dẫn
Notes: 108

## Slide 109
CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI ( TRANSISTOR BJT)
4.4 Phân tích các mạch điện ứng dụng Transistor hai mối nối tiêu biểu trên ôtô
4.4.2 Mạch đánh lửa
Công tắc máy đóng, khóa K mở, T1 ngắt, T2 dẫn, T3 dẫn, T4 dẫn, có dòng qua cuộn dây sơ cấp
Ngắt
Dẫn
Dẫn
Dẫn
Notes: 109

## Slide 110
CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG 4
4.1 Khái quát chung
CHƯƠNG 6: SƠ ĐỒ ĐIỆN TRÊN Ô TÔ
4.2 Các mục và ký hiệu trên sơ đồ điện
trên ô tô
Notes: 110

## Slide 111
MỤC TIÊU
Sinh viên đọc và hiểu được sơ đồ mạch điện trên ô tô.
Biết tìm ra vị trí của các bộ phận được lắp đặt trong xe và cách nối chúng như thế nào.
CHƯƠNG 6: SƠ ĐỒ ĐIỆN TRÊN Ô TÔ
Notes: 111

## Slide 112
4.1 Khái quát chung về sơ đồ điện trên ôtô
Để hiểu được sơ đồ mạch hệ thống và có thể phát hiện sự cố, chúng ta phải biết vị trí của các bộ phận được lắp đặt trong xe và cách nối chúng như thế nào.
Sơ đồ EWD được soạn cho mỗi kiểu xe.
Bản vẽ thực hiện mọi điều này được gọi là sơ đồ EWD (Electrical Wiring Diagram – Sơ đồ đấu dây điện)
CHƯƠNG 6: SƠ ĐỒ ĐIỆN TRÊN Ô TÔ
Notes: 112

## Slide 113
4.2 Các mục và ký hiệu trên sơ đồ điện trên ôtô
4.2.1 Các bộ phận
Hình 4.1: Cách thể hiện các bộ phận trong EWD.
CHƯƠNG 6: SƠ ĐỒ ĐIỆN TRÊN Ô TÔ
Notes: 113

## Slide 114
4.2 Các mục và ký hiệu trên sơ đồ điện trên ôtô
4.2.2 Giắc nối và chân cắm
Hình 4.2: Cách đọc các bộ phận trong EWD.
C8 thể hiện mã giắc nối và chữ “Combination – công tắc tổ hợp” chỉ rõ tên của bộ phận này.
Các số 9,10, 11 là ký hiệu vị trí chân của giắc nối.
CHƯƠNG 6: SƠ ĐỒ ĐIỆN TRÊN Ô TÔ
Notes: 114

## Slide 115
4.2 Các mục và ký hiệu trên sơ đồ điện trên ôtô
4.2.2 Giắc nối và chân cắm
Cách đọc số chân của giắc nối
Hình 4.4: Cách đọc vị trí chân trong giắc nối.
Hình 4.3: Cấu tạo bên trong giắc nối.
CHƯƠNG 6: SƠ ĐỒ ĐIỆN TRÊN Ô TÔ
Notes: 115

## Slide 116
4.2 Các mục và ký hiệu trên sơ đồ điện trên ôtô
4.2.2 Giắc nối và chân cắm
lưu ý :
vì đôi khi chúng ta cần kiểm tra theo hướng ở sau giắc nên phải đọc ngược lại.
Hình 4.5: Lưu ý khi đo kiểm các giắc nối.
CHƯƠNG 6: SƠ ĐỒ ĐIỆN TRÊN Ô TÔ
Notes: 116

## Slide 117
4.2 Các mục và ký hiệu trên sơ đồ điện trên ôtô
4.2.3 Giắc đấu dây
Hình 4.6: Cấu tạo giắc đấu dây
Các giắc đấu dây bó nhiều dây vào 1 dây dẫn. “J2” thể hiện mã của giắc đấu dây và “Junction connector – Giắc đấu dây” cho thấy rằng bộ phận này là giắc đấu dây.
CHƯƠNG 6: SƠ ĐỒ ĐIỆN TRÊN Ô TÔ
Notes: 117

## Slide 118
4.2 Các mục và ký hiệu trên sơ đồ điện trên ôtô
4.2.4 Hộp đầu nối và hộp rơ-le
Hình 4.7: Hộp đầu nối
Hình 4.8: Hộp rơ-le
CHƯƠNG 6: SƠ ĐỒ ĐIỆN TRÊN Ô TÔ
Notes: 118

## Slide 119
4.2 Các mục và ký hiệu trên sơ đồ điện trên ôtô
4.2.4 Hộp đầu nối và hộp rơ-le
Số hiệu hộp đầu nối và mã giắc nối
Hình 4.9: Số hiệu hộp đầu nối và mã giắc nối
CHƯƠNG 6: SƠ ĐỒ ĐIỆN TRÊN Ô TÔ
Notes: 119

## Slide 120
4.2 Các mục và ký hiệu trên sơ đồ điện trên ôtô
4.2.4 Hộp đầu nối và hộp rơ-le
Số hiệu của giắc nối
Hình 4.9: Số chân của giắc nối
CHƯƠNG 6: SƠ ĐỒ ĐIỆN TRÊN Ô TÔ
Notes: 120

## Slide 121
4.2 Các mục và ký hiệu trên sơ đồ điện trên ôtô
4.2.4 Hộp đầu nối và hộp rơ-le
Số chân cắm
Hình 4.10: Số chân của rơ-le
CHƯƠNG 6: SƠ ĐỒ ĐIỆN TRÊN Ô TÔ
Notes: 121

## Slide 122
4.2 Các mục và ký hiệu trên sơ đồ điện trên ôtô
4.2.5 Giắc nối nối dây dẫn và dây dẫn
Hình 4.11: Ký hiệu giắc nối dây dẫn
CHƯƠNG 6: SƠ ĐỒ ĐIỆN TRÊN Ô TÔ
Notes: 122

## Slide 123
4.2 Các mục và ký hiệu trên sơ đồ điện trên ôtô
4.2.5 Giắc nối nối dây dẫn và dây dẫn
Hình 4.12: Ký hiệu chân cắm của giắc nối dây dẫn
CHƯƠNG 6: SƠ ĐỒ ĐIỆN TRÊN Ô TÔ
Notes: 123

## Slide 124
4.2 Các mục và ký hiệu trên sơ đồ điện trên ôtô
4.2.6 Các điểm chia và điểm nối mát
Hình 4.13: Ký hiệu chân cắm của giắc nối dây dẫn
Ký hiệu hình lục giác trong vùng in đậm thể hiện điểm chia, và ký hiệu hình tam giác thể hiện điểm nối mát.
CHƯƠNG 6: SƠ ĐỒ ĐIỆN TRÊN Ô TÔ
Notes: 124

## Slide 125
4.2 Các mục và ký hiệu trên sơ đồ điện trên ôtô
4.2.8 Màu của dây
Hình 4.14: Quy ước màu dây trên EWD
CHƯƠNG 6: SƠ ĐỒ ĐIỆN TRÊN Ô TÔ
Notes: 125

## Slide 126
4.2 Các mục và ký hiệu trên sơ đồ điện trên ôtô
4.2.9 Áp dụng
Tìm chân 11 của giắc BB1
Hình 4.15: Tìm vị trí BB1
CHƯƠNG 6: SƠ ĐỒ ĐIỆN TRÊN Ô TÔ
Notes: 126

## Slide 127
4.2 Các mục và ký hiệu trên sơ đồ điện trên ôtô
4.2.9 Áp dụng
Tìm chân 11 của giắc BB1
B1:
Hình 4.16: Tra thông tin BB1
CHƯƠNG 6: SƠ ĐỒ ĐIỆN TRÊN Ô TÔ
Notes: 127

## Slide 128
4.2 Các mục và ký hiệu trên sơ đồ điện trên ôtô
4.2.9 Áp dụng
Tìm chân 11 của giắc BB1
B2:
Hình 4.17: Tra thông tin BB1
CHƯƠNG 6: SƠ ĐỒ ĐIỆN TRÊN Ô TÔ
Notes: 128

## Slide 129
4.2 Các mục và ký hiệu trên sơ đồ điện trên ôtô
4.2.9 Áp dụng
Tìm chân 11 của giắc BB1
B3:
Hình 4.18: Tra sơ đồ chân cắm BB1
CHƯƠNG 6: SƠ ĐỒ ĐIỆN TRÊN Ô TÔ
Notes: 129

## Slide 130
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ HỌC VIÊN !