## Slide 1
2. KHẢ NĂNG VÀ CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ
TẠO LỚP BẢO VỆ
Phủ lên bảo vệ phủ lên những bề mặt không cần gia công (có 3 cách).
- Cắt và bóc: Lớp bảo vệ được phủ lên bề mặt chi tiết bằng cách đắp, sơn hay phun sương với chiều dày khoảng 0,025 – 0,125 mm, sử dụng cho những chi tiết lớn, số lượng sản phẩm ít với độ chính xác không cao, có sai số thường lớn hơn  0,125 mm.
C1

## Slide 2
2. KHẢ NĂNG VÀ CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ
TẠO LỚP BẢO VỆ
Phủ lên bảo vệ phủ lên những bề mặt không cần gia công (có 3 cách).
C2
- Kháng quang : Phương pháp kháng quang sử dụng các kỹ thuật chụp ảnh để thực hiện lớp bảo vệ. Các vật liệu của lớp bảo vệ này có chứa những hóa chất cảm quang
sử dụng để sản xuất những chi tiết nhỏ với số lượng lớn và dung sai khắc khe, có thể nhỏ hơn  0,0125 mm.

## Slide 3
2. KHẢ NĂNG VÀ CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ
TẠO LỚP BẢO VỆ
Phủ lên bảo vệ phủ lên những bề mặt không cần gia công (có 3 cách).
C3
- Kháng khung lưới: Lớp bảo vệ được sơn lên trên bề mặt chi tiết gia công qua một tấm lưới làm bằng lụa hoặc thép không rỉ. Gắn với tấm lưới này là một khuôn tô (stencil) nhằm tránh cho những vùng cần khắc hóa khỏi bị sơn, ứng dụng trung gian giữa hai phương pháp tạo lớp bảo vệ trên về mặt độ chính xác, kích thước chi tiết và sản lượng, đạt được của phương pháp này vào khoảng  0,075 mm.