## Slide 1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
MÔN: AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP
Bài 4. YẾU TỐ TÁC HẠI TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

## Slide 2
Mục tiêu:
Các yếu tố có hại nghề nghiệp trong các môi trường cơ khí đặc trưng
Các biện pháp phòng chống tác hại nghề nghiệp

## Slide 3
VỊ TRÍ NƠI SẢN XUẤT
VI KHÍ HẬU
Nhiệt độ
Ẩm độ
Bức xạ nhiệt
Vận tốc truyền động không khí
Môi trường xung quanh nơi sản xuất

## Slide 4
BỨC XẠ NHIỆT
Là những sóng điện từ bao gồm: tia hồng ngoại, tia sáng thường và tia tử ngoại
500°C → Tia hồng ngoại
1800 ÷ 2000°C → Tia sáng thường và tia tử ngoại
2000 ÷ >3000°C → Tia tử ngoại càng nhiều

## Slide 5
NHIỆT ĐỘ
Là yếu tố quan trọng trong sản xuất, phụ thuộc vào QTSX
?
1.1. NHIỆT ĐỘ

## Slide 6
Tia hồng ngoại
Bước sóng:
λ ≥ 0,75μm
Nguồn phát:
Mọi vật
video2

## Slide 7
Tia tử ngoại
Bước sóng:
λ < 0,4μm
Nguồn phát:

## Slide 8
ĐỘ ẨM
Là lượng hơi nước có trong không khí

## Slide 9
VẬN TỐC CHUYỂN ĐỘNG CỦA KHÔNG KHÍ
Theo Sacbazan giới hạn trên vận tốc chuyển động không khí không được vượt quá 0,3m/s, trên 1,5m/s gây kích thích bất lợi cơ thể

## Slide 10
1.2. ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHÍ HẬU
ẢNH HƯỞNG
VI KHÍ HẬU
VI KHÍ HẬU NÓNG
VI KHÍ HẬU LẠNH
BỨC XẠ NHIỆT

## Slide 11
VI KHÍ HẬU NÓNG
Biến đổi sinh lý (cảm nhận sức nóng): da chán
31,5-32,50C cảm giác nóng
32,5-33,50C cảm giác rất nóng
33,5°C cảm giác cực nóng
Chuyển hóa nước:
Trong 1 ca làm việc: 5÷7 lít → mất khoáng chất
BỆNH: làm mất cảm giác thèm ăn và mất ngon, chức năng thần kinh bị ảnh hưởng làm giảm sự chú ý, sự phản xạ → tai nạn

## Slide 12
VI KHÍ HẬU LẠNH
Làm cơ thể mất nhiều nhiệt, nhịp tim, nhịp thở giảm và tiêu thụ oxy tăng

## Slide 13
BỨC XẠ NHIỆT
Tia tử ngoại: có tác dụng sinh lý gây huỷ diệt tế bào da (bỏng, ung thư da), làm da rám nắng, làm hại mắt, ...
Tia hồng ngoại: say nắng, gây các bệnh giảm thị lực, đục nhãn mắt…

## Slide 14
1.3. PHÒNG CHỐNG VI KHÍ HẬU XẤU
VI KHÍ HẬU TIÊU CHUẨN TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

## Slide 15
KHÍ HẬU NÓNG
PHÒNG CHỐNG KHÍ HẬU NÓNG
TỔ CHỨC LĐ HỢP LÝ
Lập
thời gian biểu
Nghỉ ngơi
QUY HOẠCH NHÀ XƯỞNG VÀ THIẾT BỊ
Bố trí
thiết bị nhiệt
Sắp xếp
nhà xưởng
THÔNG GIÓ

## Slide 16
KHÍ HẬU NÓNG
PHÒNG CHỐNG KHÍ HẬU NÓNG
LÀM NGUỘI
Phun
nước làm mát
Màn chắn cách nhiệt
THIẾT BỊ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ
Biện pháp tăng cường cách nhiệt cho các thiết bị toả nhiệt
Tự động hóa và cơ khí hoá
PHÒNG HỘ CÁ NHÂN
CHẾ ĐỘ UỐNG

## Slide 17
Quần áo bảo hộ khi làm ở nhiệt độ cao

## Slide 18
KHÍ HẬU LẠNH
PHÒNG CHỐNG KHÍ HẬU LẠNH
QUẦN ÁO ẤM
PHÒNG HỘ CÁ NHÂN
CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG
Đảm bảo đủ năng lượng

## Slide 19
II. RUNG ĐỘNG VÀ TIẾNG ỒN
TRONG SẢN XUẤT
RUNG ĐỘNG VÀ TIẾNG ỒN
Ảnh hưởng đến sinh lý người
Phòng chống

## Slide 20
2.1. ẢNH HƯỞNG
RUNG ĐỘNG VÀ TIẾNG ỒN
Tiếng ồn trước hết tác động đến hệ thần kinh trung ương, sau đó lên hệ thống tim mạch và nhiều cơ quan khác, cuối cùng đến cơ quan thính giác

## Slide 21
TIẾNG ỒN
TIẾNG ỒN
Cơ quan thính giác
Các cơ quan khác
Nặng tai
Điếc
Hệ thống thần kinh
Hệ thống tim mạch
Ảnh hưởng
Ảnh hưởng

## Slide 22
TIẾNG ỒN
Tiếng ồn va chạm | dB | Tiếng ồn cơ khí | dB
Xưởng rèn | 98 | Máy tiện | 93- 96
Xưởng gò | 113- 114 | Máy khoan | 114
Xưởng đúc | 112 | Máy bào | 97
Xưởng tán | 117 | Máy đánh bóng | 108
Xưởng nồi hơi | 99 |  | 

## Slide 23
TIẾNG ỒN
Thời gian tác động (Số giờ trong ngày) | Mức ồn (dB)
8 | 90
6 | 92
4 | 95
3 | 97
2 | 100
1,5 | 102
1 | 105 - 109
0,5 | 110

## Slide 24
ĐỘ RUNG
Cũng như tiếng ồn, rung động có ảnh hưởng tới hệ thống tim mạch
Một số nghiên cứu ảnh hưởng của rung động tới con người cho thấy rung động gây rối loạn chức năng tuyến giáp trạng, tuyến sinh dục nam, nữ. Rung động gây viêm khớp, vôi hoá các khớp ...

## Slide 25
2.2. PHÒNG CHỐNG
RUNG ĐỘNG VÀ TIẾNG ỒN
Biện pháp quy hoạch xây dựng nhà máy chống ồn và rung
Trồng nhiều cây xanh ở khu nhà ở và nhà máy
a. BIỆN PHÁP CHUNG
Bố trí Nhà máy cách xa
Khu nhà ở

## Slide 26
2.2. PHÒNG CHỐNG
RUNG ĐỘNG VÀ TIẾNG ỒN
Các biện pháp
Hiện đại hoá thiết bị
b. GIẢM TIẾNG ỒN VÀ RUNG TẠI NƠI XUẤT HIỆN
Tự động hóa toàn bộ quy trình công nghệ và áp dụng hệ thống điều khiển từ xa
Quy hoạch thời gian làm việc của các xưởng ồn
Thiết bị bảo hộ tai

## Slide 27
III. BỤI TRONG SẢN XUẤT
BỤI
Ảnh hưởng
Phòng chống
Đặc điểm

## Slide 28
3.1. Đặc điểm bụi trong sản xuất
Phát sinh bụi

## Slide 29
BỤI
Là tập hợp nhiều hạt có kích thước lớn nhỏ khác nhau tồn tại lâu trong không khí dưới dạng bụi bay, bụi lắng và các hệ khí

## Slide 30
BỤI
Theo nguồn gốc
Theo kích thước
BỤI – Đặc điểm
Phân loại
Theo tác hại
Bụi hữu cơ
Bụi nhân tạo
Bụi vô cơ
10 – 50 μm
< 10μm
0,001 – 0,1μm
> 50μm
Bụi gây nhiễm độc
Bụi gây dị ứng, viêm mũi, viêm họng
Bụi gây ung thư
Bụi gây xơ phổi

## Slide 31
3.2. Ảnh hưởng của bụi
Tác hại của BỤI
Bệnh phổi nhiễm bụi
Bệnh silic
Bệnh đường
hô hấp
Bệnh ngoài da
Chấn thương mắt
Bệnh ở đường tiêu hoá
Khai thác, chế biến, vận chuyển quặng, đá, kim loại, than..
Thợ khoan đá, thợ mỏ, thợ làm gốm sứ
viêm mũi, họng, phế quản,..
Bệnh mụn nhọt, lở loét như bụi vôi, thiếc, thuốc trừ sâu
Bụi kim loại vào dạ dày gây tổn thương niêm mạc, rối loại tiêu hoá.
viêm mi mắt, mộng thịt,mù mắt

## Slide 32
3.3. Phòng chống bụi trong sản xuất
BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG
Biện pháp chung
Thay đổi phương pháp công nghệ
Đề phòng bụi cháy nổ
Vệ sinh cá nhân
Cơ khí hoá và tự động hoá
Bao kín thiết bị
Thay thế các vật liệu ít bụi, ít độc
Thông gió hút bụi
Theo dõi nồng độ bụi ở giới hạn nổ
Đồ bảo hộ
Ăn uống tránh nơi làm việc
Khám bệnh định kỳ

## Slide 33
IV. CHIẾU SÁNG TRONG SẢN XUẤT
CHIẾU SÁNG
Ảnh hưởng
Phòng chống
Đặc điểm

## Slide 34
4.1. Đặc điểm chiếu sáng
Anh sáng thấy được là những bức xạ phôton có bước sóng trong khoảng từ 380nm đến 760 nm ứng với các dải màu tim, lam, lục, vàng, da cam, hồng, đỏ…
Các dạng chiếu sáng
Chiếu sáng tự nhiên
Chiếu sáng nhân tạo

## Slide 35
CHIẾU SÁNG TỰ NHIÊN

## Slide 36
CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO

## Slide 37
4.2. Ảnh hưởng của chiếu sáng trong sản xuất
Gây mệt mỏi, đau đầu, thị lực giảm dần (cận thị) → giảm năng suất, tai nạn
Làm tăng nhiệt độ → ảnh hưởng sức khỏe NLĐ
Ảnh hưởng tới mắt
Ảnh hưởng tới da

## Slide 38
4.3. Biện pháp phòng chống
Bố trí nhà xưởng → nhận ánh sáng thiên nhiên
Bố trí và lựa chọn thiết bị chiếu sáng hợp lý

## Slide 39
V. THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP
Mục đích thông gió
Tuỳ theo dạng yếu tố độc hại cần khắc phục: Thông gió chống nóng và Thông gió khử bụi và hơi độc
Thông gió
chống nóng
Vi khí hậu xấu
Khắc phục
Thông gió khử bụi và hơi độc
Bụi và hơi độc
Khắc phục

## Slide 40
Phương pháp làm sạch khí thải
Phương pháp lắng bụi

## Slide 41
Phương pháp làm sạch khí thải
Phương pháp ngưng tụ
Phương pháp đốt cháy nhờ chất xúc tác
Phương pháp hấp thụ

## Slide 42
V. THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP
Biện pháp thông gió
Thông gió
Tự nhiên

## Slide 43
V. THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP
Biện pháp thông gió
Thông gió
Nhân tạo