## Slide 1
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG LYÙ TÖÏ TROÏNG
KHOA CN ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ

HOÏC PHAÀN :
ÑIEÄN TÖÛ CÔ BAÛN

## Slide 2
Baøi 5 : DIODE

## Slide 3
I . CẤU TẠO VÀ KÝ HIỆU CỦA DIODE :
Là linh kiện bán dẫn cấu tạo bởi bán dẫn loại P
(mang nhiều lỗ trống có điện tích dương) ghép với
bán dẫn loại N ( mang nhiều electron điện tích âm)
tạo nên 2 cực đó là Anod và Cathod, giữa 2 tiếp giáp
tạo nên mối nối P-N

## Slide 4: Kí hiệu DIODE

## Slide 5
II . NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA DIODE :
1) Phaân cöïc ngöôïc diode:
Cöïc aâm cuûa nguoàn vaøo chaân P cuûa diode
Cöïc döông cuûa nguoàn vaøo chaân N cuûa diode.
Trong tröôøng hôïp naøy DIODE khoâng daãn, chæ coù doøng ñieän ræ raát nhoû

## Slide 6
2) Phaân cöïc thuaän diode:
Cöïc döông cuûa nguoàn vaøo chaân P
Cöïc aâm cuûa nguoàn vaøo chaân N
Trong tröôøng hôïp naøy DIODE daãn ñieän khi ñieän aùp phaân cöïc ñuû lôùn = V

## Slide 7
III . ÑẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DIODE :
Ngöôøi ta ño doøng ñieän ID qua diode vaø ñieän aùp VD treân hai chaân P vaø N cuûa diode.
Ñaàu tieân phaân cöïc thuaän diode roài taêng ñieän aùp VDC töø 0V leân vaø khi treân diode ñaït trò soá ñieän aùp laø VD = V thì môùi baét ñaàu coù doøng ñieän qua diode.

## Slide 8
Ñieän aùp V goïi laø ñieän aùp theàm hay ñieän aùp ngöôõng vaø coù trò soá tuøy thuoäc chaát baùn daãn.
Thöïc nghieäm cho bieát:
V = 0,5V  0,6V; VDmax= 0,7V  0,8V(chaát Si)
V =0,2V  0,3V;VDmax= 0,4V  0,5V(chaát Ge)

## Slide 9
Khi phaân cöïc ngöôïc roài taêng ñieän aùp VDC töø 0V leân theo trò soá aâm chæ coù doøng ñieän ræ IS coù trò soá raát nhoû ñi qua diode.
Neáu taêng cao möùc ñieän aùp nghòch, ñeán moät trò soá khaù cao, doøng ñieän qua diod taêng leân raát lôùn seõ laøm hö diode.

## Slide 10: IV . ĐO KIỂM TRA DIODE :
*Đưa đồng hồ về thang đo điện trở Ω, đặt hai que đo vào 2 đầu Diode thực hiện 2 phép đo thuận và nghịch
+ Đo chiều thuận que đen vào Anode, que đỏ vào cathode, đồng hồ cho giá trị nội trở thấp, ta đảo chiều que đo đồng hồ cho giá trị nội trở cao là Diode còn tốt

## Slide 11
+ Nếu đo cả hai chiều đồng hồ cho giá trị = 0Ω như vậy là Diode bị đánh thủng.
+ Nếu đo thuận chiều đồng hồ cho giá trị nội trở cao là Diode bị đứt.

## Slide 12
V - ÖÙNG DUÏNG CHỈNH LƯU CUÛA DIODE
1- Mạch chỉnh lưu bán kỳ:
Sơ đồ mạch
- giản đồ thời gian:

## Slide 13
Dòng điện qua tải IL và điện áp trên tải VL chỉ còn lại có nửa chu kỳ dương,
do đó mạch điện được gọi là mạch chỉnh lưu điện bán kỳ (nửa chu kỳ).

## Slide 14: Xét bán kỳ dương của nguồn điện vào
D1
D2
D3
D4
Rt
Led
D1
D3
D1
D3
D1
D3
D2
D4
D2
D4
D2
D4
2 - Mạch chỉnh lưu toàn kỳ duøng 4 diode:
Sơ đồ mạch điện - giản đồ thời gian:
A
B
Doøng ñieän ñi töø A – D1- Rt- Led- D3-B

## Slide 15: Xét bán kỳ âm của nguồn điện vào
D1
D2
D3
D4
Rt
Led
D1
D3
D1
D3
D1
D3
D2
D4
D2
D4
D2
D4
2 - Mạch chỉnh lưu toàn kỳ duøng 4 diode:
a – Sơ đồ mạch điện - giản đồ thời gian:
A
B
Doøng ñieän ñi töø B – D2- Rt- Led- D4-A

## Slide 16
Như vậy:
Dòng điện qua tải It và điện áp trên tải Vt là dòng điện 1 chiều, mạch nắn cả 2 bán kỳ do đó mạch điện được gọi là mạch chỉnh lưu điện toàn kỳ.

## Slide 17
Khảo sát mạch điện thực tế:
- Đo điện áp ngõ vào biến áp 220 v
- Đo điện áp ngõ ra biến áp 12 v
- Đo điện áp sau khi chỉnh lưu
Nhận xét Điện áp sau chỉnh lưu?

## Slide 18
II – DỤNG CỤ - THIẾT BỊ - VẬT TƯ THỰC TẬP :
Kềm cắt , kềm vạn năng, nhíp , mỏ hàn , cây hút chì.
Đồng hồ đo VOM , nguồn điện AC, máy tính , máy chiếu , mô hình , vật thật.
Diode 1N 4007 , điện trở 1K , Led , dây điện.

## Slide 19
D1
D2
D3
D4
Rt
Led
III – THỰC HÀNH RÁP MẠCH :
1 - Mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng 4 diode:
a - Sơ đồ nguyeân lyù mạch điện:

## Slide 20
2. Các bước tiến hành:
Bước 1: Chuẩn bị
- Tổ chức nơi làm việc thuận lợi, hợp lý, sắp xếp dụng cụ đồ nghề như mỏ hàn, kềm, nhíp ...để bên tay thuận, đồng hồ đo VOM để bên tay nghịch, các linh kiện đựng trong hộp nhiều ngăn để trước mặt.
- Làm vệ sinh mỏ hàn, các chân linh kiện, vị trí hàn.

## Slide 21
Bước 2: Đo kiểm
- Dùng VOM kiểm tra mỏ hàn, nếu mỏ hàn tốt ta cấp điện cho mỏ hàn.
- Trong khi chờ mỏ hàn nóng ta tiến hành đo kiểm các linh kiện bằng VOM.

## Slide 22
Bước 3: Ráp mạch
- Tiến hành ráp linh kiện vào mạch và hàn theo thứ tự: điện trở, dây điện, diode, Led.
Khi ráp linh kiện nào thì hàn và cắt chân dư của linh kiện đó.
- Lưu ý mỏ hàn nóng và điện áp nguồn 220V AC

## Slide 23
Bước 4: Thử mạch
- Khi ráp mạch xong, ta phải kiểm tra lại mạch như: cực tính linh kiện, đường mạch, mối hàn.
- Đo kiểm nguồn điện cần cung cấp cho mạch phải tốt, sau đó cấp điện cho mạch để mạch hoạt động tốt.
+ Những sai hỏng thường gặp:
- Hàn chưa dính dây, chân linh kiện.
- Ráp sai cực tính diode.
- Đứt đường mạch.
- Hàn bị chạm mạch.