## Slide 1
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG LYÙ TÖÏ TROÏNG
KHOA CN ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ

HOÏC PHAÀN :
ÑIEÄN TÖÛ CÔ BAÛN

## Slide 2
Baøi 5 : DIODE

## Slide 3
I . CẤU TẠO VÀ KÝ HIỆU CỦA DIODE :
Là linh kiện bán dẫn cấu tạo bởi bán dẫn loại P
(mang nhiều lỗ trống có điện tích dương) ghép với
bán dẫn loại N ( mang nhiều electron điện tích âm)
tạo nên 2 cực đó là Anode và Cathode, giữa 2 tiếp giáp
tạo nên mối nối P-N

## Slide 4: Kí hiệu DIODE

## Slide 5
II . NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA DIODE :
1) Phaân cöïc ngöôïc diode:
Cöïc aâm cuûa nguoàn vaøo chaân P cuûa diode
Cöïc döông cuûa nguoàn vaøo chaân N cuûa diode.
Trong tröôøng hôïp naøy DIODE khoâng daãn, chæ coù doøng ñieän ræ raát nhoû

## Slide 6
2) Phaân cöïc thuaän diode:
Cöïc döông cuûa nguoàn vaøo chaân P
Cöïc aâm cuûa nguoàn vaøo chaân N
Trong tröôøng hôïp naøy DIODE daãn ñieän khi ñieän aùp phaân cöïc ñuû lôùn

## Slide 7
III . ÑẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DIODE :
Ngöôøi ta ño doøng ñieän ID qua diode vaø ñieän aùp VD treân hai chaân P vaø N cuûa diode.
Ñaàu tieân phaân cöïc thuaän diod roài taêng ñieän aùp VDC töø 0V leân vaø khi treân diode ñaït trò soá ñieän aùp laø VD = V thì môùi baét ñaàu coù doøng ñieän qua diode.

## Slide 8
Ñieän aùp V goïi laø ñieän aùp theàm hay ñieän aùp ngöôõng vaø coù trò soá tuøy thuoäc chaát baùn daãn.
Thöïc nghieäm cho bieát:
V = 0,5V  0,6V; VDmax= 0,7V  0,8V(chaát Si)
V =0,2V  0,3V;VDmax= 0,4V  0,5V(chaát Ge)

## Slide 9
Khi phaân cöïc ngöôïc roài taêng ñieän aùp VDC töø 0V leân theo trò soá aâm chæ coù doøng ñieän ræ IS coù trò soá raát nhoû ñi qua diode.
Neáu taêng cao möùc ñieän aùp nghòch, ñeán moät trò soá khaù cao, doøng ñieän qua diode taêng leân raát lôùn seõ laøm hö diode.

## Slide 10: IV . ĐO KIỂM TRA DIODE :
*Đưa đồng hồ về thang đo điện trở, chỉnh về mức thang đo X1Ω,
đặt hai que đo vào 2 đầu Diode nếu
+ Đo chiều thuận que đen vào Anode, que đỏ vào Cathode nếu kim lên thì ta đảo chiều đo nếu kim không nên là Diode còn tốt

## Slide 11
+ Nếu đo cả hai chiều kim lên = 0Ω như vậy là Diode bị chập.
+ Nếu đo thuận chiều mà kim không lên là Diode bị đứt.

## Slide 12
V - ÖÙNG DUÏNG CHỈNH LƯU CUÛA DIODE
1- Mạch chỉnh lưu bán kỳ:
a- Sơ đồ mạch
- giản đồ thời gian:

## Slide 13
b. Nguyên lý làm việc:
T1: Biến áp nguồn giảm điện áp 220V AC xuống trị số thích hợp V2
-Khi tại A có nửa chu kỳ dương (+) thì diode D phân cực thuận nên dẫn điện, dòng điện ID (ID = IL) qua RL cũng biến thiên hình sin, là nửa chu kỳ dương và cho ra điện áp trên tải cũng là nửa chu ky dương gần bằng tại A.

## Slide 14
Khi điểm A có nửa chu kỳ âm (-) thì diode D phân cực ngược nên không dẫn điện, lúc đó không có dòng qua diode nên ID = IL = 0.
Như vậy: Dòng điện qua tải IL và điện áp trên tải VL chỉ còn lại có nửa chu kỳ dương, do đó mạch điện được gọi là mạch chỉnh lưu điện bán kỳ (nửa chu kỳ).

## Slide 15
c. Khảo sát mạch điện thực tế:
- Đo điện áp ngõ vào biến áp 220 v
- Đo điện áp ngõ ra biến áp 12 v
- Đo điện áp sau khi chỉnh lưu
Nhận xét Điện áp sau chỉnh lưu , có điện áp một chiều ngõ ra là 1/2 điện áp xoay chiều đặt vào mạch chỉnh lưu.

## Slide 16: Xét bán kỳ dương của nguồn điện vào
D1
D2
D3
D4
Rt
Led
D1
D3
D1
D3
D1
D3
D2
D4
D2
D4
D2
D4
2 - Mạch chỉnh lưu toàn kỳ duøng 4 diode:
a – Sơ đồ mạch điện - giản đồ thời gian:
A
B
Vac
Vdc
t
t

## Slide 17
Mạch điện gồm:Biến áp nguồn, 4diode, Rt+Led
Khi tại A có nửa chu kỳ dương thì diode D1, D3 phân cực thuân nên dẫn điện và cho ra dòng điện trên tải It = Ia tăng theo nửa chu kỳ dương và điện áp đặt trên tải là Vt.
Lúc đó tại B có điện áp âm hơn A, diode D2, D4 được phân cực ngược nên ngưng dẫn.
b. Nguyên lý làm việc:

## Slide 18: Xét bán kỳ âm của nguồn điện vào
D1
D2
D3
D4
Rt
Led
D1
D3
D1
D3
D1
D3
D2
D4
D2
D4
D2
D4
2 - Mạch chỉnh lưu toàn kỳ duøng 4 diode:
a – Sơ đồ mạch điện - giản đồ thời gian:
A
B
Vac
Vdc
t
t

## Slide 19
Khi A có nửa chu kỳ âm, diode D1, D3 phân cực ngược nên ngưng dẫn.
- Tại B có nửa chu kỳ dương, diode D2, D4 phân cực thuận nên dẫn điện, cho ra dòng điện trên tải It = Ib tăng theo bán dương và điện áp trên tải là Vt.
Như vậy: Dòng điện qua tải It và điện áp trên tải Vt là điện 1 chiều, mạch nắn cả 2 bán kỳ do đó mạch điện được gọi là mạch chỉnh lưu điện toàn kỳ.

## Slide 20
c. Khảo sát mạch điện thực tế:
- Đo điện áp ngõ vào biến áp 220 v
- Đo điện áp ngõ ra biến áp 12 v
Đo điện áp sau khi chỉnh lưu
Nhận xét Điện áp sau chỉnh lưu , có điện áp lớn gần bằng V xoay chiều đặt vào mạch chỉnh lưu.

## Slide 21
D1
D2
D3
D4
Rt
Led
D1
D3
D1
D3
D1
D3
D2
D4
D2
D4
D2
D4
VI – RÁP MẠCH CHỈNH LƯU TOÀN KỲ DÙNG 4 DIODE :
1 - Sơ đồ mạch điện - giản đồ thời gian:
A
Vac
Vdc
B
t
t

## Slide 22
2. Các bước tiến hành:
Bước 1: Chuẩn bị
- Tổ chức nơi làm việc thuận lợi, hợp lý
như mỏ hàn, kềm, nhíp ...để bên tay thuận, đồng hồ VOM để bên tay nghịch, các linh kiện đựng trong hộp để trước mặt.
- Làm vệ sinh mỏ hàn, các chân linh kiện, vị trí hàn.

## Slide 23
2. Các bước tiến hành:
Bước 2: Đo kiểm
- Dùng VOM kiểm tra mỏ hàn, nếu mỏ hàn tốt ta cấp điện cho mỏ hàn.
- Trong khi chờ mỏ hàn nóng ta tiến hành đo kiểm các linh kiện bằng VOM.

## Slide 24
2. Các bước tiến hành:
Bước 3: Ráp mạch
- Ráp linh kiện vào mạch và hàn theo thứ tự: điện trở, diode, Led. Khi ráp linh kiện nào thì hàn và cắt chân dư của linh kiện đó. Yêu cầu hàn đúng kỹ thuật để mối hàn chắc chắn, bóng, gọn đẹp .

## Slide 25
2. Các bước tiến hành:
Bước 4: Thử mạch
- Khi ráp mạch xong, ta phải kiểm tra lại mạch như: cực tính linh kiện, đường mạch, mối hàn.
- Đo kiểm nguồn điện cần cung cấp cho mạch phải tốt, sau đó cấp điện cho mạch để mạch hoạt động tốt.

## Slide 26
+ Những sai hỏng thường gặp:
- Hàn chưa dính dây, chân linh kiện.
- Ráp sai cực tính diode.
- Đứt đường mạch.
- Hàn bị chạm mạch.