## Slide 1
Kiểm tra
Bài 1: Cho mạch chỉnh lưu bán kỳ nguồn một pha không điều khiển tải R có biểu thức điện áp nguồn là u(t) = 311sin(314t)V, tải R = 15Ω. Xác định
a/ Trị trung bình dòng qua tải
b/ Trị hiệu dụng dòng qua tải
c/ Công suất tiêu thụ bởi tải
d/ Hệ số công suất của mạch

## Slide 2
Bài 2: Cho mạch chỉnh lưu không điều khiển 3 pha hình tia có trị hiệu dụng điện áp pha là 220V, f=50Hz, R=10Ω, E=180V, L có giá trị đủ lớn để dòng điện qua tải liên tục và bằng phẳng. Mạch ở trạng thái xác lập. Xác định:
a) Trị trung bình điện áp trên tải
b) Trị trung bình dòng điện qua tải
c) Điện áp ngược lớn nhất mà diode phải chịu
d) Dòng trung bình qua mỗi diode
e) Trị hiệu dụng dòng điện nguồn
f) Công suất tiêu thụ trên tải
g) Hệ số công suất của bộ chỉnh lưu

## Slide 3
Bài 3: Cho bộ chỉnh lưu bán kỳ một pha có điều khiển tải R. Nguồn 120Vrms , f = 50Hz. Điện trở tải 100Ω và góc kích là 450. Xác định điện áp trung bình qua tải, công suất tiêu thụ bởi tải và hệ số công suất.
Bài 4: Cho bộ chỉnh lưu bán kỳ một pha có điều khiển tải R. Nguồn 240Vrms , f = 50Hz. Điện trở tải 30Ω. Xác định góc kích biết dòng trung bình qua tải là 2,5A. Xác định công suất tiêu thụ bởi tải và hệ số công suất.