## Slide 1: II .Phương pháp dòng điện vòng
Ẩn số của phương trình là dòng điện dòng mang ý nghĩa toán học vì nếu biết được chúng ta có thể dễ dàng tính được các dòng điện nhánh
Bước 1: Xác định số nhánh m, số nút n và số vòng độc lập, tùy ý vẽ chiều dòng điện mạch vòng thông thường nếu chọn các dòng điện mạch vòng và chiều E giống nhau, thuận tiện cho lập hệ phương trình
Bước 2: Viết phương trình Kirchhoff 2 cho mỗi mạch vòng theo các dòng điện mạch vòng đã chọn.
Bước 3: Giải hệ phương trình vừa thiết lập ta có dòng điện mạch vòng
Bước 4: Tính dòng điện các nhánh theo dòng điện mạch vòng

## Slide 2: II .Phương pháp dòng điện vòng
Dòng điện mỗi nhánh bằng tổng đại số dòng điện mạch vòngchạy qua nhánh ấy.

## Slide 3: II .Phương pháp dòng điện vòng
Ví dụ: Áp dụng phương pháp dòng điện vòng giải mạch điện tìm dòng điện các nhánh I1, I2, I3 biết: R1= 3 , R2 = 5 , R3 = 7 , E1= 12 V, E3= 24 V

## Slide 4: II .Phương pháp dòng điện vòng
Bước 1: Số nhánh m=3, n=2, số vòng độc lập m-n +1=2, vẽ chiều dòng điện Ia, Ib như hình vẽ
Bước 2: Viết phương trình Kirchhoff 2 cho các mạch vòng đã vẽ:
(3+5) Ia - 5Ib= 12
-5Ia +(5+7) Ib = 24
R1= 3 , R2 = 5 , R3 = 7 , E1= 12 V, E3= 24 V
Vòng :
Vòng :

## Slide 5: II .Phương pháp dòng điện vòng
Bước 3: Giải hệ phương trình vừa thiết lập ta có dòng điện mạch vòng
Bước 4: Tính dòng điện nhánh
R1= 3 , R2 = 5 , R3 = 7 , E1= 12 V, E3= 24 V
8Ia - 5Ib = 12
-5Ia +12Ib =24
vậy: Ia = 3, 71 (A)
Ib = 3, 54 (A)