## Slide 1
GIẢI THÍCH CHƯƠNG TRÌNH CON DELAY:
MỖI LỆNH CẦN 1 HOẶC 2 CHU KỲ MÁY ĐỂ THỰC HIỆN – CHO 1 CHU KỲ MÁY LÀ 1µS.
MUỐN DELAY 1MS = 1000µS – CHO VI ĐIỀU KHIỂN THỰC HIỆN 1000 LỆNH NÀO ĐÓ - MỖI LỆNH 1 CHU KỲ.
VÍ DỤ LỆNH NOP
NOP ;1
NOP ;2
…
NOP ;1000

## Slide 2: CÁCH VIẾT DÙNG VÒNG LẶP: DELAY204µS: MOV 70H,#100 ;2T DJNZ 70H,$ ;2T × 100 RET ;2T
DELAY500µS: MOV 70H,#248 ;2T
DJNZ 70H,$ ;2T × 248
RET ;2T
DELAY 0.1S = 100 MS = 100,000 µS = 500µS × 200
DELAY100MS: MOV 71H,#200 ;2T
DEL: CALL 500 µS ;(2T + 500T)×200
DJNZ 71H,DEL ;2T×200
RET ;2T
TTG = (2T+2T) + (2T+500T)×200 + 2T×200 = 100, 804 µS - SAI SỐ 804 µS

## Slide 3: ĐIỀU CHỈNH: DELAY100MS: MOV 71H,#198 ;2T DEL: CALL 500 µS ;(2T + 500T)×198 DJNZ 71H,DEL ;2T×198 RET ;2T TTG = (2T+2T) + (2T+500T)×198 + 2T×198 = 99, 796 µS - SAI SỐ THIẾU 204S THIẾU THÌ THÊM
DELAY100MS: MOV 71H,#198 ;2T
DEL: CALL 500 µS ;(2T + 500T)×198
DJNZ 71H,DEL ;2T×198
MOV 72H,#101 ;2T
DJNZ 72H,$ ;2T×101= 244T
RET ;2T

## Slide 4: VIẾT LẠI CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ DỄ ĐIỀU CHỈNH: DELAY100MS: MOV 71H,#X ;2T DEL: MOV 70H,#Y ;2T × X DJNZ 70H,$ ;2T×Y × X DJNZ 71H,DEL ;2T × X RET ;2T
TTG = (2T+2T) + (2T+2T + 2T×Y) ×X = 100,000 µS - SAI SỐ
CHỌN X=250 THÌ (2T+2T + 2T×Y)= (100,000 – 4)/250 = 399,98
CHỌN KẾT QUẢ LÀ 399 THÌ (2T+2T + 2T×Y)= 399
THIẾU (99996-99750) THIẾU 246
TÍNH Y: Y= (399 – 4)/2 = 197,5 CHỌN 197 THIẾU THÊM 1T
TỔNG THỜI GIAN THIẾU LÀ 247 µS

## Slide 5: DELAY100MS: MOV 71H,#250 ;2T DEL: MOV 70H,#197 ;2T × X DJNZ 70H,$ ;2T×Y × X DJNZ 71H,DEL ;2T × X MOV 72H,#122 ;2T DJNZ 72H,$ ;2T×122= 244T NOP ;1T RET ;2T
DELAY500µS: MOV 70H,#245 ;2T
DJNZ 70H,$ ;2T × 248
RET ;2T

## Slide 6: TẠI SAO CHƯƠNG TRÌNH CON HIENTHI LẠI CHÈN TRONG CHƯƠNG TRÌNH DELAY? DO CHƯƠNG TRÌNH HIỂN THỊ DÙNG PHƯƠNG PHÁP QUÉT, NÊN PHẢI QUÉT LED LIÊN TỤC, NẾU NGỪNG QUÉT THÌ LED SẼ TẮT, HOẶC NẾU 1 CHƯƠNG TRÌNH NÀO ĐÓ THỰC HIỆN CHIẾM NHIỀU THỜI GIAN THÌ CŨNG LÀM LED TẮT. TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRÊN THÌ CHƯƠNG TRÌNH CON DELAY SẼ CHIẾM NHIỀU THỜI GIAN THỰC HIỆN, NÊN PHẢI CHÈN HIỂN THỊ VÀO CHƯƠNG TRÌNH CON DELAY.

## Slide 7: Giải thích và xác định giá trị thanh ghi A
MOV A,# 72H
MOV R1,#A4H
ANL A,R1
SWAP A
END
MOV A,#59H
MOV R1,#0A2H
ANL A,R1
SETB C
RRC A
SWAP A
END

## Slide 8: Giải thích và xác định giá trị thanh ghi A
MOV A,#59H
MOV R1,#0A2H
ANL A,R1
SETB C
RRC A
SWAP A
END

## Slide 9: Giải thích và xác định giá trị thanh ghi A
MOV A, #0ABH
MOV 20H, #03H
ADD A, #58H
CJNE A, 20H, DUNG
MOV A, #00H
DUNG:MOV 20H, #0ABH
Kết quả của thanh ghi A và 20H là:

## Slide 10: Bài tập cải thiện
Đ 1: Cho đoạn mã Assembler sau:
MOV R0, #7EH MOV 7EH, #55H MOV 7FH, #4FH INC R0
MOV A, 7EH ANL A, @R0 MOV R0, A ANL A, 7EH
Kết quả của thanh ghi A là:
Đ2:Cho đoạn mã Assembler sau:
MOV 4BH, #56H MOV R0, #4AH MOV A, #14H INC A
MOV @R0, A INC R0
MOV A,@R0
Kết quả thanh ghi R0:

## Slide 11: Bài tập cải thiện
Đ1:Cho đoạn mã Assembler sau:
MOV 4BH, #56H MOV R0, #4AH MOV A, #14H INC A
MOV A,@R0
Kết quả thanh ghi R0:
Đ 2:Cho đoạn chương trình sau:
MOV A,# 82H
MOV R1,#C5H
ANL A,R1
SWAP A
END
Giải thích đoạn chương trình trên và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A