## Slide 1
HUẤN LUYỆN AN TOÀN CHO NGƯỜI
SỬA CHỮA VÀ THAY THẾ MÁY BIẾN ÁP
BÁO CÁO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
PHẠM HỮU LỘC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

## Slide 2
Khi lắp mới hoặc thay thế máy biến áp; bảo trì, sửa chữa máy biến áp, thì phải thực hiện đúng các yêu cầu về công tác an toàn lao động
Công tác thi công này có nhiều rủi ro, xác xuất xảy ra tai nạn lao động cao, nguy hiểm tới tính mạng con người
1. GIỚI THIỆU

## Slide 3
2. Quy trình thực hiện
Cắt điện, kiểm tra máy biến áp
Vệ sinh các tiếp điểm
Kiểm tra thứ tự pha từ máy biến áp đến MCCB
Đấu nối máy biến áp
Kiểm tra sơ đồ đấu dây và đo cách điện
Đóng điện MBA và đo kiểm tra các thông số cơ bản

## Slide 4
3. BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN CHUNG
Sào thao tác
Bút thử điện
Tiếp địa hạ thế
Biển báo an toàn
Mỏ lếch
Cờ-lê các loại
Kềm bấm cos thủy lực
Bộ lục giác

## Slide 5
Dây đai an toàn
Rào chắn an toàn
Thang di động
Biển báo
công trường
5km/h
3. BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN CHUNG

## Slide 6
3. BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN CHUNG

## Slide 7
3. BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN CHUNG

## Slide 8
Nguyên nhân: Không đảm bảo khoảng cách an toàn đối với phần còn điện cao áp (ngàm trên FCO, đầu cáp ngầm).
Biện pháp: Quan sát, giữ khoảng cách an toàn theo quy định, lưu ý đầu cáp ngầm, ngàm trên FCO (R: 01 mét đối với cấp điện áp 22 kV); không tiến vào khu vực còn điện cao áp khi làm việc trong trạm biến áp.
4.1. Phóng điện cao áp
4. Các yếu tố nguy hiểm và biện pháp phòng tránh

## Slide 9
Nguyên nhân
Chưa cô lập nguồn điện đến nơi làm việc (chưa cắt điện)
Nguồn điện rò từ các dây điện xung quanh bong tróc chạm vào kết cấu kim loại.
Biện pháp
Cô lập nguồn điện đến nơi làm việc.
Quan sát kỹ hiện trường, thử điện vị trí tiến hành công tác để đảm bảo đã cắt điện; treo biển báo.
4.2. Giật điện hạ áp
4. Các yếu tố nguy hiểm và biện pháp phòng tránh

## Slide 10
Nguyên nhân: Điện phát ngược từ máy phát khách hang đến trạm biến áp.
Biện pháp
Cô lập MCCB/cầu dao hạ thế.
Thử điện, tiếp địa hạ thế, treo biển báo.
4.3. Giật điện do máy phát khách hàng
4. Các yếu tố nguy hiểm và biện pháp phòng tránh

## Slide 11
Nguyên nhân
Do không tuân thủ sử dụng dây an toàn, có 2 dây quàng
Quàng dây vào vị trí không chắc chắn
Đứng, bám vào vị trí không chắc chắn.
Biện pháp
Sử dụng thang, dây an toàn 2 dây quàng hoặc sử dụng xe gàu hỗ trợ.
Quàng dây vào vị trí chắc chắn.
Kiểm tra, quan sát độ chịu lực của vật, nơi đứng, bám tay, quàng dây an toàn.
4.4. Ngã cao khi làm việc
4. Các yếu tố nguy hiểm và biện pháp phòng tránh

## Slide 12
Nguyên nhân: Không có người cảnh giới, không có biển cảnh báo công trường.
Biện pháp: Cử người cảnh giới tại khu vực đường giao thông; cử người giám sát khu vực làm việc; Phải lập rào chắn, biển báo công trường.
4.5. Va chạm giao thông
4. Các yếu tố nguy hiểm và biện pháp phòng tránh

## Slide 13
Nguyên nhân: Thời gian cắt điện thi công thường từ 10h đến 14h để ít gây ảnh hưởng đến khách hàng
Biện pháp:
Trang bị quần áo bảo hộ, mũ bảo hộ đúng chuẩn khi làm việc.
Chuẩn bị sức khỏe tốt trước khi thi công
Giám sát kiểm tra trước và trong thời gian làm việc, yêu cầu ngưng công tác khi có dấu hiệu bất thường
Sắp xếp thời gian thi công phù hợp
5.1. Môi trường làm việc nắng nóng, nhiều bức xạ mặt trời gây đau đầu, chóng mặt, giảm thị lực, bỏng nắng… dẫn đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
5. Các yếu tố có hại và biện pháp phòng tránh

## Slide 14
Nguyên nhân: Trời mưa gây ẩm ướt và nguy cơ giông sét cao
Biện pháp:
Kiểm tra rò rỉ điện trước khi thi công.
Ngưng thi công khi trời mưa to, giông sét.
5. 2. Môi trường làm việc ẩm ướt khi trời mưa dẫn đến rò điện và ảnh hưởng sức khỏe
5. Các yếu tố có hại và biện pháp phòng tránh

## Slide 15
Nguyên nhân: Không phát hiện rắn, côn trùng, ong, trong thùng hộp CB và lỗ cột điện
Biện pháp: Quan sát, nhận diện mối nguy tại vị trí, khu vực làm việc để phát hiện, xử lý kịp thời (dùng thuốc xịt côn trùng, sào khua khoắng…)
5.3. Động vật, côn trùng tấn công
5. Các yếu tố có hại và biện pháp phòng tránh

## Slide 16
Nguyên nhân: Khu vực thi công gần điện cao thế
Biện pháp:
Giữ khoảng cách an toàn với điện cao thế
Kiểm tra tiếp địa các thanh xà bằng kim loại
Đo cường độ dòng điện nơi thi công và quy định thời gian làm việc tối đa đảm bảo sức khỏe
5.4. Điện áp cao, dòng điện lớn sẽ sinh ra hiện tượng cảm ứng điện từ ảnh hưởng sức khỏe
5. Các yếu tố có hại và biện pháp phòng tránh

## Slide 17
Nguyên nhân:
Khu vực thi công cao, hẹp.
Cường độ làm việc cao vì yêu cầu thời gian
Biện pháp:
Sử dụng các công cụ hổ trợ như xe nâng, ròng rọc
Chuẩn bị sức khỏe tốt trước khi thi công
Giám sát kiểm tra trước và trong thời gian làm việc, yêu cầu ngưng công tác khi có dấu hiệu bất thường
Sắp xếp thời gian thi công phù hợp
5.5. Tư thế làm việc khó khăn, gò bó dễ gây tai nạn lao động và tổn thương cho cơ, xương khớp
5. Các yếu tố có hại và biện pháp phòng tránh

## Slide 18
6. Ứng phó tình huống khẩn cấp
Khi làm việc phải chuẩn bị đầy đủ các phương án để đảm bảo ATLĐ. Tuy nhiên cần có dụng cụ y tế cần thiết khi xảy ra sự cố khẩn cấp ngoài ý muốn.

## Slide 19
Nếu nạn nhân chỉ bị hôn mê trong giây lát, tim còn đập, thở yếu thì phải để nạn nhân ra chỗ thoáng khí, yên tĩnh chăm sóc cho hồi tỉnh. Sau đó, đưa đến cơ quan y tế gần nhất để theo dõi chăm sóc.
Nếu nạn nhân vẫn còn thở nhẹ, tim đập yếu thì đặt nạn nhân nơi thoáng khí, yên tĩnh (trời rét phải đặt ở nơi kín gió), nới rộng quần, áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong mồm, đặt nạn nhân về tư thế nằm nghiêng, ma sát toàn thân cho nóng lên và mời y, bác sỹ đến để chăm sóc.
Nếu tim nạn nhân ngừng đập, toàn thân co giật giống như chết thì tiến hành làm hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt ngay, phải làm liên tục, kiên trì cho đến khi có ý kiến của y, bác sỹ quyết định mới thôi.
Ngay sau khi nạn nhân được tách khỏi mạng điện, tùy vào tình trạng của nạn nhân để xử lý cho thích hợp:
6.1. Sơ cứu khi có tai nạn điện giật
6. Ứng phó tình huống khẩn cấp

## Slide 20
6.2. Các bước tiến hành hô hấp nhân tạo
6. Ứng phó tình huống khẩn cấp

## Slide 21
6.3. Sơ cứu khi có tai nạn chảy máu
6. Ứng phó tình huống khẩn cấp

## Slide 22
6.4. Sơ cứu khi có tai nạn gãy xương
6. Ứng phó tình huống khẩn cấp

## Slide 23
XIN CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ