## Slide 1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
HỌC PHẦN

## Slide 2
Bài giảng Lập trình hướng đối tượng
Khoa Điện – Điện tử, Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
  Sách, giáo trình chính
[1]. Arduino cookbook, Michael Margolis, O’Reilly 2011
[2]. John Boxall, Arduino Workshop, 2013
  Tài liệu tham khảo

## Slide 3
Mạch vi điều khiển Arduino
Cài đặt Arduino IDE (Intergrated Development Environment)
Giao diện lập trình cho Arduino
Tạo và lưu chương trình
Nạp và chạy chương trình
Chương trình đầu tiên
  Chương 1: TỔNG QUAN

## Slide 4
  Chương 1: TỔNG QUAN
Mạch vi điều khiển Arduino
Arduino là một board mạch vi điều khiển do một nhóm giáo sư và sinh viên Ý thiết kế và đưa ra đầu tiên vào năm 2005.
Mạch Arduino được sử dụng để nhận tín hiệu và điều khiển nhiều đối tượng khác nhau.
Hiện phần cứng của Arduino có rất nhiều phiên bản, Tuy nhiên phiên bản thường được sử dụng nhiều nhất là Arduino UNO và Arduino Mega.

## Slide 5
Các loại board Arduino
  Chương 1: TỔNG QUAN

## Slide 6
Arduino UNO R3
  Chương 1: TỔNG QUAN

## Slide 7
Thông số kỹ thuật của Arduino UNO R3
  Chương 1: TỔNG QUAN
Chip điều khiển chính: ATmega328
Chip nạp và giao tiếp UART: ATmega16U2
Nguồn nuôi mạch: 5V DC từ cổng USB
hoặc nguồn ngoài cắm từ giắc tròn DC
Số chân Digital: 14 (hỗ trợ 6 chân PWM)
Số chân Analog: 6
Dòng ra tối đa trên GPIO: 40mA
Dòng ra tối đa trên chân cấp nguồn 3.3VDC: 150 mA
Dung lượng bộ nhớ Flash: 32 KB, 0.5 KB used by bootloader.
SRAM: 2 KB
EEPROM: 1 KB
Tốc độ thạch anh: 16 MHz

## Slide 8
Arduino UNO R3
  Chương 1: TỔNG QUAN

## Slide 9
Arduino UNO R3
  Chương 1: TỔNG QUAN

## Slide 10
2. Cài đặt Arduino IDE:
Tải phần mềm Arduino IDE tại địa chỉ
https://www.arduino.cc/en/Main/Software/
  Chương 1: TỔNG QUAN

## Slide 11
  Chương 1: TỔNG QUAN
3. Giao diện lập trình cho Arduino:
Kiểm tra chương trình
Nạp chương trình
Vùng lập trình
Vùng thông báo thông tin

## Slide 12
  Chương 1: TỔNG QUAN
4. Tạo và lưu chương trình:
Tạo chương trình mới: File > New

## Slide 13
Sau khi viết code, để lưu chương trình ta làm theo hình sau
Chọn đường dẫn cần lưu và thực hiện lưu chương trình
  Chương 1: TỔNG QUAN
4. Tạo và lưu chương trình:

## Slide 14
  Chương 1: TỔNG QUAN
5. Nạp và chạy chương trình :
Chọn loại board cần nạp code

## Slide 15
  Chương 1: TỔNG QUAN
5. Nạp và chạy chương trình :
Load một chương trình mẫu để nạp thử vào board Arduino

## Slide 16
  Chương 1: TỔNG QUAN
5. Nạp và chạy chương trình :
Tiến hành kết nối board vào máy tính. Sau đó chọn đúng cổng COM kết nối

## Slide 17
  Chương 1: TỔNG QUAN
5. Nạp và chạy chương trình :
Nạp và chạy chương trình

## Slide 18
  Chương 1: TỔNG QUAN
6. Chương trình đầu tiên:
#define LED_PIN 13 // LED nối với chân 13 của Arduino UNO
void setup() { // Hàm setup chạy một lần duy nhất
khi khởi động chương trình
pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // Cấu hình chân 13 là ngõ ra digital
}
void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Bật LED sáng lên
delay(1000); // Chờ 1s (1000ms)
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Tắt LED
delay(1000); // Chờ 1s (1000ms)
}

## Slide 19
  Chương 1: TỔNG QUAN
LED chớp tắt

## Slide 20
  Chương 1: TỔNG QUAN
LED chớp tắt

## Slide 21
  BÀI TẬP CHƯƠNG 1
Viết chương trình điều khiển dãy LED đơn sang tắt theo yêu cầu:
1. Sáng đuổi từ trái qua phải
2. Sáng đuổi từ phải qua phải
3. Sáng dần từ trái qua phải
4. Sáng dần từ phải qua phải
5. Sáng dồn từ trái qua phải
6. Sáng dồn từ phải qua phải
7. Chớp tắt xen kẽ
8. Chớp tắt xen kẽ từng cặp LED

## Slide 22
  BÀI TẬP CHƯƠNG 1