## Slide 1: KIỂM TRA BÀI CŨ
Các loại mẫu.
1.Thế nào là mẫu kiểm thông số?
2. Thế nào là mẫu tiền sản xuất?
3. Trong giai đoạn phát triển đơn hàng, mẫu nào quan trọng nhất, tại sao?
4. Trong giai đoạn sx ĐH, mẫu nào quan trọng nhất, tại sao?

## Slide 2: GV: PHẠM T T THÚY
TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
KHOA MAY - THỜI TRANG
Chương 2: TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN QLĐH (tiết 9,10)
Môn: QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

## Slide 3: MỤC TIÊU
Kiến thức: Trình bày được quy trình chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho sản xuất.
Kỹ năng: Có kỹ năng chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho đơn hàng may.
Thái độ: Tích cực, nghiêm túc, ham học hỏi.

## Slide 4: NỘI DUNG
Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho sản xuất
Theo dõi NPL trong quá trình sản xuất
8
9

## Slide 5: 8. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho sản xuất
Tài liệu kỹ thuật cho may mẫu
Sản phẩm mẫu rất quan trọng trong sản xuất, sản phẩm mẫu phải đạt được theo yêu cầu của khách hàng, khi đó nhà sản xuất sẽ nhận được đơn hàng. Vì vậy, tài liệu may mẫu bao gồm các thông tin bên dưới và cần được dịch rõ ràng những nội dung quan trọng
8.1. Tài liệu kỹ thuật khách hàng (đã học ở buổi trước)
8.2. Tài liệu hệ thống nội bộ

## Slide 6: 8. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho sản xuất
Tài liệu kỹ thuật cho may mẫu
- Hình vẽ mô tả các chi tiết quan trọng và phức tạp trên sản phẩm
- Bảng thống kê các chi tiết của sản phẩm
- Bảng thông số kích thước: mô tả các vị trí đo trên sản phẩm, thông số của toàn bộ các size của mã hàng, dung sai của các vị trí đo
8.2. Tài liệu hệ thống nội bộ

## Slide 7: 8. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho sản xuất
Tài liệu kỹ thuật cho may mẫu
- Yêu cầu kỹ thuật may: mô tả quy cách và thiết bị may tại các vị trí cơ bản trên sản phẩm
- Yêu cầu kỹ thuật chung của sản phẩm
- Quy cách may
- Yêu cầu thùa, đính
- Yêu cầu về nhãn mác trên sản phẩm
8.2. Tài liệu hệ thống nội bộ

## Slide 8: 8. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho sản xuất
Tài liệu kỹ thuật cho sản xuất
Bộ tài liệu kỹ thuật cho sản xuất là toàn bộ những thông tin chi tiết cần thiết cho quá trình sản xuất một mã hàng. Đây là căn cứ quan trọng nhất để các bộ phận làm theo, đảm bảo cho hàng sản xuất đại trà, đồng nhất mọi tiêu chuẩn chất lượng.
8.2. Tài liệu hệ thống nội bộ

## Slide 9: 8. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho sản xuất
Tài liệu kỹ thuật cho sản xuất
Bộ tài liệu kỹ thuật cho sản xuất bao gồm các nội dung sau:
Bảng số lượng đơn hàng
Tài liệu kỹ thuật mã hàng (do KH gửi)
Bảng duyệt mẫu tiền sản xuất (PP)
Bảng tác nghiệp màu
8.2. Tài liệu hệ thống nội bộ

## Slide 10: 8. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho sản xuất
Tài liệu kỹ thuật cho sản xuất
Bài tập:
Từ sản phẩm mẫu áo đồng phục thực hành trường CĐ Lý Tự Trọng, em hãy lập bảng quy trình may sản phẩm, gồm STT, Tên bước công việc, Dụng cụ, ghi chú:
8.2. Tài liệu hệ thống nội bộ

## Slide 11: 9. Theo dõi tiến độ sản xuất đơn hàng
Các lưu ý cần thiết khi lập, kiểm tra, theo dõi bảng cân đối NPL:
Liệt kê đầy đủ chủng loại NPL, chi tiết đặc điểm, kích thước, màu sắc, quy cách riêng của từng loại sử dụng cho mã hàng.
Bố trí rõ ràng thành 3 nhóm theo thứ tự: Nhóm vải chính – phối – lót – keo – dựng; nhóm phụ liệu may; nhóm phụ liệu đóng gói.
9.1 Cân đối NPL

## Slide 12: 9. Theo dõi tiến độ sản xuất đơn hàng
Các lưu ý cần thiết khi lập, kiểm tra, theo dõi bảng cân đối NPL:
Tách riêng NPL có phân chia chi tiết số lượng theo từng size (dây kéo, nhãn size, nhãn UPC, thẻ bài giá,…).
Phân biệt đơn vị sử dụng: met, yards, pcs, sets,…
Định mức từng loại NPL cần thiết để hoàn thành sản phẩm
9.1 Cân đối NPL

## Slide 13: 9. Theo dõi tiến độ sản xuất đơn hàng
Các lưu ý cần thiết khi lập, kiểm tra, theo dõi bảng cân đối NPL:
Định mức từng loại NPL cần thiết để hoàn thành sản phẩm
Chú ý phần trăm hao hụt định mức cho phép: đối với vải mức trung bình 2% - 3%; đối với phụ liệu mức trung bình 1% - 2%, riêng những phụ liệu đặc biệt phần trăm hao hụt có thể rất ít 0.5% - 1%.
9.1 Cân đối NPL

## Slide 14: 9. Theo dõi tiến độ sản xuất đơn hàng
Các lưu ý cần thiết khi lập, kiểm tra, theo dõi bảng cân đối NPL:
Ngày phát NPL, ngày thực nhận NPL.
Số lượng thực nhận NPL: đủ hay thiếu so với nhu cầu đơn hàng.
Cập nhật riêng số liệu từng đợt nhận khác nhau.
Chú ý công thức khi sử dụng.
Nếu đơn hàng có nhiều PO, nên phân riêng từng bảng cân đối NPL.
9.1 Cân đối NPL

## Slide 15: 9. Theo dõi tiến độ sản xuất đơn hàng
9.2.1 Kiểm soát thông tin NPL
Thông tin NPL nhận về từ nhà máy: sẽ được thông báo từ KH, từ bộ phận thu mua, từ bộ phận xuất nhập khẩu, từ đối tác đặt gia công, từ nhà cung cấp,…
Thông tin NPL trễ giao hàng: do nhiều nguyên nhân như sản xuất NPL chậm tiến độ, chất lượng NPL không đạt,…
9.2 Kiểm soát NPL

## Slide 16: 9. Theo dõi tiến độ sản xuất đơn hàng
9.2.1 Kiểm soát thông tin NPL
Thông tin NPL không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không đủ số lượng: sẽ nhận kết quả báo cáo trực tiếp từ bộ phận kho.
Với những thông tin này, cần báo lại ngay cho bộ phận có liên quan để có kế hoạch sắp xếp, bố trí nhận hàng, xem xét điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất cho phù hợp.
9.2 Kiểm soát NPL

## Slide 17: 9. Theo dõi tiến độ sản xuất đơn hàng
9.2.2 Kiểm soát kế hoạch nhận NPL so với kế hoạch sản xuất nhà máy:
  Sản xuất luôn là ưu tiên hàng đầu, mọi sự chậm trễ ở khâu chuẩn bị NPL đều gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, nên đòi hỏi nhân viên QLĐH phải bám sát giữa kế hoạch sản xuất của nhà máy với kế hoạch giao nhận NPL để có hành động kịp thời, đáp ứng nhu cầu cho sản xuất.
9.2 Kiểm soát NPL

## Slide 18: 9. Theo dõi tiến độ sản xuất đơn hàng
9.2.3 Kiểm soát số lượng nhận NPL
  Số lượng cần cập nhật chính thức vào bảng cân đối để theo dõi NPL chính là số lượng thực nhận sau khi bộ phận kho kiểm đếm.
9.2 Kiểm soát NPL

## Slide 19: 9. Theo dõi tiến độ sản xuất đơn hàng
9.2.4 Kiểm soát chất lượng nhận NPL
  Bất kỳ vấn đề nào liên quan đến NPL cho hàng đại trà không đúng tiêu chuẩn chất lượng như mẫu đã được duyệt thì phải email thông báo ngay về tình trạng lỗi, số lượng hay phần trăm bị hư, kèm theo hình chụp và gửi mẫu thật làm bằng chứng báo lên NCC, KH để chờ xác nhận chính thức cho phép sử dụng hay cấp bù.
9.2 Kiểm soát NPL

## Slide 20: 9. Theo dõi tiến độ sản xuất đơn hàng
9.2.5 Kiểm soát định mức sử dụng thực tế
Định mức sử dụng thực tế được quyết định chủ yếu bởi yếu tố con người, tùy thuộc vào mỗi công ty, thể hiện thông qua:
Quy trình công nghệ
Tay nghề công nhân
Trình độ đội ngũ kỹ thuật, chuyền trưởng
Cách thức tổ chức, quản lý
9.2 Kiểm soát NPL

## Slide 21: 9. Theo dõi tiến độ sản xuất đơn hàng
9.2.5 Kiểm soát định mức sử dụng thực tế
Với cách quản lý tốt thì định mức sử dụng thực tế ≤ định mức cho phép, ngược lại ≥ định mức cho phép, thường xảy ra với các trường hợp:
Đơn hàng có quá nhiều màu, màu sáng.
Đơn hàng sử dụng quá nhiều loại vải phối.
Đơn hàng có dây viền xéo (đặc biệt không cho phép dùng mối nối).
9.2 Kiểm soát NPL

## Slide 22: 9. Theo dõi tiến độ sản xuất đơn hàng
9.2.5 Kiểm soát định mức sử dụng thực tế
Với cách quản lý tốt thì định mức sử dụng thực tế ≤ định mức cho phép, ngược lại ≥ định mức cho phép, thường xảy ra với các trường hợp:
Đơn hàng có in, thêu.
Đơn hàng có số lượng quá ít.
Đơn hàng có nhiều PO.
Đơn hàng có nhiều size (size 3 đến 15), nhiều nhóm size (petti, missy, woman).
9.2 Kiểm soát NPL

## Slide 23: 9. Theo dõi tiến độ sản xuất đơn hàng
9.2.5 Kiểm soát định mức sử dụng thực tế
Với cách quản lý tốt thì định mức sử dụng thực tế ≤ định mức cho phép, ngược lại ≥ định mức cho phép, thường xảy ra với các trường hợp:
Đơn hàng chia nhiều chuyền may (hơn 3 chuyền).
Đơn hàng gửi ra ngoài gia công.
Diện tích các chi tiết dài, lớn (áo đầm, quần tây).
9.2 Kiểm soát NPL

## Slide 24: 10. Theo dõi chất lượng sản phẩm
Công tác theo dõi tiến độ sản xuất được bắt đầu từ cuộc họp triển khai sản xuất đơn hàng, bám sát tiến độ thực hiện các công đoạn sản xuất và giải quyết mọi sự cố phát sinh đến khi đơn hàng được sản xuất xong.

## Slide 25: 10. Theo dõi chất lượng sản phẩm
KHSX của nhà máy thiết lập biểu thời gian cụ thể cho kế hoạch thực hiện tất cả các đơn hàng. Sự thống nhất thời gian sản xuất giữa bộ phận KHSX và QLĐH là nguồn dữ liệu cần thiết giúp QLĐH rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị cho đơn hàng đã sẵn sàng hay chưa, trước khi triển khai đơn hàng, cũng là cơ sở để theo dõi tiến độ sản xuất.
10.1 Kiểm tra và thống nhất kế hoạch sản xuất, theo dõi kế hoạch sản xuất (KHSX) của nhà máy – Production Plan:

## Slide 26: 10. Theo dõi chất lượng sản phẩm
Là yêu cầu bắt buộc trước khi tiến hành sản xuất bất kì đơn hàng nào và được thực hiện chỉ sau khi khâu chuẩn bị đã hoàn tất về mọi thứ.
10.2 Họp triển khai sản xuất đơn hàng

## Slide 27: 10. Theo dõi chất lượng sản phẩm
Tiến độ sản xuất ĐH là biểu hiện bằng số liệu cụ thể theo từng ngày tình trạng thực hiện đơn hàng ở các công đoạn sản xuất thông qua:
Số lượng cắt bán thành phẩm.
Tiến độ thực hiện in/thêu (nếu có).
Số lượng bán thành phẩm vào chuyền (input).
Số lượng thành phẩm ra chuyền (output).
10.3 Theo dõi tiến độ sản xuất đơn hàng:

## Slide 28: 10. Theo dõi chất lượng sản phẩm
Tiến độ sản xuất ĐH là biểu hiện bằng số liệu cụ thể theo từng ngày tình trạng thực hiện đơn hàng ở các công đoạn sản xuất thông qua:
Tiến độ các công đoạn phụ trợ: khuy nút, khâu móc, kết móc,…
Tiến độ wash sản phẩm (nếu có).
Số lượng thành phẩm ủi.
Số lượng hàng được kiểm chất lượng.
Số lượng đóng gói.
10.3 Theo dõi tiến độ sản xuất đơn hàng:

## Slide 29: TỔNG KẾT BÀI
Tóm tắt nội dung cần thiết cho công tác chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho sản xuất.
Tầm quan trọng của cân đối và kiểm soát NPL.

## Slide 30: GIAO BÀI
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Lập một bộ tài liệu kỹ thuật cho may mẫu theo đơn hàng cho sẵn.