## Slide 1: KIỂM TRA BÀI CŨ
Tính giá cho sp may.
1.%hao hụt cho đặt hàng vải là ?
2. %hao hụt cho đặt phụ liệu?
3. Tại sao phải có %hao hụt cho đặt NPL
4. Nhận xét

## Slide 2: GV: PHẠM T T THÚY
TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
KHOA MAY THỜI TRANG
Chương 2: TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN QLĐH (tiết 7,8)
Môn: QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

## Slide 3: MỤC TIÊU
Kiến thức: Trình bày được các thông tin tính giá sản phẩm may, quy trình theo dõi và phát triển mẫu.
Kỹ năng: Có kỹ năng tính giá nguyên liệu.
Thái độ: Tích cực, nghiêm túc, ham học hỏi.

## Slide 4: NỘI DUNG
Tính giá sản phẩm
Theo dõi và phát triển mẫu
5
6

## Slide 5: 5. Tính giá sản phẩm
Chi phí đặt mua tất cả NPL – Chỉ
Phương pháp tính định mức phụ liệu : chỉ may
Phương pháp tính tiêu hao thực tế
* Tính cho một sản phẩm:
- Lấy một ống chỉ đã biết trước số mét
- May một sản phẩm hoàn tất
- Đo lại số chỉ dư để tính được số mét tiêu hao cho một sản phẩm
Bài tập

## Slide 6: 5. Tính giá sản phẩm
* Tính cho cả mã hàng: may một sản phẩm nhỏ nhất và một sản phẩm lớn nhất
- M1 là số mét chỉ tiêu hao cho cỡ nhỏ nhất
- Mn là số mét chỉ tiêu hao cho cỡ lớn nhất
- d là số mét chỉ tiêu hao chênh lệch giữa hai cỡ vóc liên tiếp nhau
- n là số lượng cỡ (size) sản xuất
5.1 Tổng quan về giá

## Slide 7: 5. Tính giá sản phẩm
Mn – M1
d =
n – 1
Từ đó để biết số mét chỉ tiêu hao cho một cỡ vóc bất kỳ trong một mã hàng, ta chỉ cần lấy số định mức chỉ cho cỡ nhỏ nhất cộng thêm số nguyên lần d đã tính
5.1 Tổng quan về giá

## Slide 8: 5. Tính giá sản phẩm
Ví dụ 1: Thông báo sản xuất của mã hàng AD 380
Biết lượng chỉ tiêu hao cho một sản phẩm size S là 150 mét và cho một sản phẩm size XL là 200 mét.
Hãy tính lượng chỉ tiêu hao cho cả đơn hàng?
Hãy tính định mức chỉ trung bình của đơn hàng?
Hãy tính lượng chỉ cung cấp của đơn hàng với dự phòng là 5%?
Bài tập
 | S | M | L | XL
Navy | 50 | 100 | 150 | 50

## Slide 9: 5. Tính giá sản phẩm
Ví dụ 1: Giải
1/ Lượng chỉ tiêu hao cho cả đơn hàng
B1: MXL – Ms 200 - 150
d = = = 16.67 m
n – 1 4 – 1
B2:
Ms = 150 m
MM = 150 + 16.66 = 166.66 m
ML = 150 + 2 x 16.66 = 183.32 m
MXL= 200 m
Bài tập

## Slide 10: 5. Tính giá sản phẩm
Ví dụ 1: Giải
B3:
Ms/ĐH = 150 x 50 = 7500 m
MM/ĐH =166.66 x 100 = 16666 m
ML/ĐH = 183.32 x 150 = 27498 m
MXL/ĐH =200 x 50 = 10000 m
M = 61664 m
Bài tập

## Slide 11: 5. Tính giá sản phẩm
2/ Định mức chỉ trung bình của đơn hàng
M = 61664 / 350 = 176.18 m
3/ Lượng chỉ cung cấp của đơn hàng với dự phòng là 5%
N = 61664 + 61664 x 5% = 64 747.2 m
Bài tập

## Slide 12: 5. Tính giá sản phẩm
Ví dụ 2: Thông báo sản xuất của mã hàng AD 380
Biết lượng chỉ tiêu hao cho một sản phẩm size XS là 100 mét và cho một sản phẩm size XL là 300 mét.
Hãy tính lượng chỉ tiêu hao cho cả đơn hàng?
Hãy tính định mức chỉ trung bình của đơn hàng?
Hãy tính lượng chỉ cung cấp của đơn hàng với dự phòng là 5%?
Bài tập
 | XS | S | M | L | XL
Red | 30 | 150 | 150 | 120 | 50

## Slide 13: 5. Tính giá sản phẩm
Hệ qui đổi:
5.3 Tính chi phí đặt mua vải/NPL dạng tấm
Yêu cầu qui đổi | Cách tính | Ví dụ | 
m → yd | 1m = 1,0936 yds | Giá vải | US $ 2,8/m= US $ 2,559/yd
yd → m | 1yd = 0,9144 m | Giá vải | US $ 4,5/yd= US $ 4,92/m
yd → inch | 1yd = 36” | Khổ vải | 58”= 1+22/36 = 1,61 yd
inch → m | 1”= 2,54/100m=0,0254m | Khổ vải | 58”= 1,47 m

## Slide 14: 5. Tính giá sản phẩm
Ví dụ 3: Cho bảng thông số sau
Bài tập
STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ (cm)
1 | Dài áo đo từ góc cổ vai | 64
2 | Ngang ngực | 54
3 | Ngang lai | 55
4 | Ngang vai | 48
5 | Rộng nách | 25
6 | Dài tay | 20
7 | Ngang cửa tay | 18
8 | Dài trụ | 13
9 | Rộng nẹp trụ | 3.5
10 | Cao lai | 2.5
11 | Cao bo lai tay | 2

## Slide 15: 5. Tính giá sản phẩm
Ví dụ 3: Cho bảng thông số sau
Sản phẩm mẫu:
Bài tập

## Slide 16: 5. Tính giá sản phẩm
Ví dụ 3: Cho bảng thông số sau
Hãy ước tính định mức vải cho sản phẩm trên với khổ vải cắt là 58”.
Hãy tính chi phí vải cho mã hàng trên với số lượng đơn hàng là 5000 sản phẩm, đơn giá vải là $4.5/yard, phần trăm hao hụt khi tính sản phẩm là 2%.
Bài tập

## Slide 17: 5. Tính giá sản phẩm
Ví dụ 3: Cho bảng thông số sau
ĐÁP ÁN:
Thân trước: (67.5 x 57)/147.32 = 26.12 cm
Thân sau: (67.5 x 57)/147.32 = 26.12 cm
Tay áo: (26 x 20)/ 147.32 = 3.53 cm
Nẹp trụ: (9 x 17)/ 147.32 = 1.04 cm
Vậy:
Định mức vải/sản phẩm: 26.12 + 26.12 + (3.53 x 4) + (1.04 x 2) =68.44cm= 0.6844m=0.748yds
Bài tập

## Slide 18: 5. Tính giá sản phẩm
Ví dụ 3: Cho bảng thông số sau
ĐÁP ÁN:
Tổng số lượng vải cho cả đơn hàng: 0.748 x 5000 = 3740yds
Chi phí vải cần cho một sản phẩm:
4.5 x 0.748 = $3.366
Chi phí vải cần cho cả đơn hàng:
3.366 x 3740 x 1.02 = $12 840.62
Bài tập

## Slide 19: 5. Tính giá sản phẩm
Ví dụ 4: Cho bảng
thông số theo
áo mẫu sau:
Bài tập

## Slide 20: 5. Tính giá sản phẩm
Ví dụ 4: Cho bảng thông số sau
Bài tập
STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ (cm)
1 | Dài áo đo từ góc cổ vai | 82
2 | Ngang ngực | 58
3 | Ngang lai | 60
4 | Ngang vai | 54
5 | Rộng nách | 30
6 | Dài tay | 23
7 | Ngang cửa tay | 20
8 | Dài trụ | 15
9 | Rộng nẹp trụ | 4
10 | Cao lai | 2.5
11 | Cao bo lai tay | 2

## Slide 21: 5. Tính giá sản phẩm
Ví dụ 4: Cho bảng thông số sau
Hãy ước tính định mức vải cho sản phẩm trên với khổ vải cắt là 57”.
Hãy tính chi phí vải cho mã hàng trên với số lượng đơn hàng là 4000 sản phẩm, đơn giá vải là $4.5/yard, phần trăm hao hụt khi tính sản phẩm là 2%.
Bài tập

## Slide 22: 5. Tính giá sản phẩm
Ví dụ 4: Cho bảng thông số sau
ĐÁP ÁN:
Thân trước: (85.5 x 62)/144.78 = 36.61 cm
Thân sau: (85.5 x 62)/144.78 = 36.61 cm
Tay áo: (31 x 25)/ 144.78 = 5.35 cm
Nẹp trụ: (10 x 19)/ 144.78 = 1.31 cm
Vậy:
Định mức vải/sản phẩm: 36.61 + 36.61 + (5.35 x 4) + (1.31 x 2) =97.24cm= 0.9724m=1.0634yds
Bài tập

## Slide 23: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
6.2 Quy trình theo dõi và phát triển mẫu
Giai đoạn phát triển đơn hàng ( Mẫu phát triển)
Mẫu gốc
Mẫu tiền sản xuất
Giai đoạn sản xuất đơn hàng (Mẫu sản xuất)
Mẫu thử nghiệm
Mẫu proto, mẫu proto lần 2
Mẫu kiểm thông số
Mẫu quảng cáo
Mẫu kiểm size
Mẫu lưu trữ
Mẫu trên chuyền
Mẫu ánh màu
Mẫu wash

## Slide 24: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
6.3 Gửi mẫu cho khách hàng trong từng giai đoạn phát triển mẫu
6.3.1 Kiểm tra mẫu trước khi gửi:
Kiểm tra về NPL có đúng theo BOM của khách hàng.
Quy cách may và tiêu chuẩn chất lượng đúng như TLKT, mẫu gốc.
Đúng size và thông số kích thước của sản phẩm nằm trong dung sai cho phép.

## Slide 25: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
6.3 Gửi mẫu cho khách hàng trong từng giai đoạn phát triển mẫu
Lựa chọn dịch vụ gửi hàng uy tín, đúng hạn với chi phí phải chăng.
Mẫu gửi cho khách hàng cần phải gắn thẻ bài kèm theo với các thông tin như bên dưới

## Slide 26: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
6.3 Gửi mẫu cho khách hàng trong từng giai đoạn phát triển mẫu
Date (Ngày tháng năm):
Style # (Mã hàng):
Description (Mô tả):
Sample type (Loại mẫu)
Fabric name/Composition (Loại vải/ thành phần cấu tạo):
Color (Màu):
Size/Quatity (Cỡ vóc/ số lượng):
Factory (Nhà máy):
Remark (Lưu ý):

## Slide 27: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
6.3 Gửi mẫu cho khách hàng trong từng giai đoạn phát triển mẫu
CÂU HỎI: Nếu mẫu may sử dụng vải, phụ liệu KHÔNG ĐÚNG như đơn đặt hàng?

## Slide 28: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
6.3 Gửi mẫu cho khách hàng trong từng giai đoạn phát triển mẫu
Nếu mẫu may sử dụng vải, phụ liệu cần thay thế cần ghi chú cho khách hàng biết.
Gửi kèm theo mẫu gốc để khách hàng duyệt mẫu (nếu yêu cầu), bảng thông số do QC kiểm tra.
Lưu giữ hình chụp cách kiểm mẫu của QC (cách đo, mặc lên mannequin).

## Slide 29: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
6.3 Gửi mẫu cho khách hàng trong từng giai đoạn phát triển mẫu
Trên kiện hàng mẫu gửi đi và bill phải ghi rõ ràng địa chỉ nơi đến, người nhận hàng, số điện thoại.
Thông tin đến khách hàng về mẫu đã gửi bằng thư điện tử (email) và số tracking trên bill gửi hàng.

## Slide 30: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
6.4 Khách hàng duyệt mẫu
Khách hàng nhận mẫu và kiểm tra lại, sau đó gửi nhận xét lại cho nhân viên QLĐH.
Mẫu đạt chất lượng theo yêu cầu
Nếu mẫu không đạt chất lượng, khách hàng chỉ gửi comment không cần gửi trả lại mẫu vì khi may bất kỳ mẫu nào, nhà máy phải có một mẫu lưu để kiểm tra, đối chiếu, so sánh với góp ý của khách hàng

## Slide 31: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
6.4 Khách hàng duyệt mẫu
Bản góp ý sản phẩm mẫu gồm các thông tin sau:
Nhận xét về thông số kích thước của sản phẩm mẫu
Nhận xét về yêu cầu kỹ thuật may của sản phẩm mẫu
Kết luận chung
Hình chụp những vị trí không đạt yêu cầu trên mẫu

## Slide 32: TỔNG KẾT BÀI
Tính chi phí mua NPL .
Quy trình theo dõi và phát triển mẫu.

## Slide 33: GIAO BÀI
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Sưu tầm một đơn hàng may có biên bản comment mẫu của khách hàng.