## Slide 1: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ MAY-THỜI TRANG
Môn: CÔNG NGHỆ MAY CƠ BẢN
GV: Bùi Thị Ngọc Sương

## Slide 2
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi:
Nêu các dạng sai hỏng thường gặp khi may
bâu Danton, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa.

## Slide 3: Câu trả lời:
Góc lá bâu không nhọn → Phải đặt chỉ ở đầu bâu, gọt góc, bẻ góc khi lộn lá bâu.
Hai đầu ve, hai đầu lá bâu không bằng nhau → Tra bâu phải khớp dấu, phải kiểm tra hai đầu bâu, hai đầu ve phải đối xứng và bằng nhau trước khi bấm 4 lớp vải.
Đường mí chân cổ sụp mí → Khi mí chân cổ gấp mép vải vừa lấp đường may vòng cổ sau.

## Slide 4
THỰC TẬP MAY BÂU SƠ MI

## Slide 5
Điều kiện cho trước:
Vật liệu:
2m vải khổ 1.2m
Thực hiện:
May TP 5 bâu sơ mi
Dụng cụ:
Thiết bị:
Chỉ may
Phấn may
Keo sơ mi
Kéo cắt vải
Kim may tay
Thước
Thuyền suốt
Máy may
Bàn ủi

## Slide 6
1.Mô tả phẳng:

## Slide 7
2.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm:
Lá bâu x 2
Chân bâu x2
Thân áo đã ráp vai con x 1pcs
Lá bâu x 2pcs
LÁ BÂU ÉP KEO
CHÂN BÂU X2
CHÂN BÂU ÉP KEO

## Slide 8: 3.QUI TRÌNH
1. May lộn lá bâu
2. Gọt,lộn,ủi lá bâu
3. Diễu lá bâu
4. May lược định hình
chân lá bâu
5. Ủi+may bọc chân bâu
6. May cặp ba lá
7. Gọt góc chân bâu, lộn
8. Sang dấu đường tra bâu
9. Tra bâu vô thân
10. May mí chân cổ
Mặt phải
Mặt trái

## Slide 9: 3.QUI TRÌNH
1. May lộn lá bâu
2. Gọt,lộn,ủi lá bâu
3. Diễu lá bâu
4. May lược định hình
chân lá bâu
5. Ủi+may bọc chân bâu
6. May cặp ba lá
7. Gọt góc chân bâu, lộn
YÊU CẦU KỸ THUẬT
8. Sang dấu đường tra bâu
9. Tra bâu vô thân
10. May mí chân cổ
1mm
0.8cm
0.1cm

## Slide 10: 4.NGUYÊN NHÂN SAI HỎNG, BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
STT | HIỆN TƯỢNG | NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
1. | Góc lá bâu không nhọn | - Không đặt chỉ ở dầu bâu - Không gọt góc, bẻ góc khi lộn | - Phải đặt cọng chỉ ở đầu bâu - Phải gọt góc, bẻ góc khi lộn
2. | 2 đầu lá bâu, chân bâu không bằng nhau | - May cặp 3 lá bị lệch dấu. - Không kiểm tra sự đối xứng giữa 2 đầu lá bâu, chân bâu | - Kiểm tra 3 dấu kỹ thuật trùng khớp khi may cặp 3 lá - Kiểm tra sự đối xứng giữa 2 đầu lá bâu, chân bâu
3. | Đường mí chân cổ sụp mí | Khi mí chân cổ không gấp mép vải vừa lấp đường may vòng cổ | Khi mí chân cổ gấp mép vải vừa lấp đường may vòng cổ