## Slide 1: HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG ĐỒNG THỜI CỦA CÁC YẾU TỐ CÔNG NGHỆ MAY ĐẾN ĐỘ BỀN ĐƯỜNG MAY MŨI THOI TRÊN VẢI DỆT KIM ĐAN NGANG MỘT MẶT PHẢI

## Slide 2: HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
TÍNH CHẤT CỦA VẢI DỆT KIM:
Tính tuột vòng
Tính cuộn quăng mép
Tính đàn hồi co giản

## Slide 3: HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
CÁC DẠNG ĐƯỜNG MAY CƠ BẢN
1. Mũi may móc xích đơn
2. Mũi may móc xích kép
3. Mũi may vắt sổ
4. Mũi may chần diễu
5. Mũi may thắt nút

## Slide 4: HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
ĐẶT VẤN ĐỀ
Với các tính chất sử dụng đặc trưng như độ đàn hồi, xốp, thoáng khí, vải dệt kim thường được ứng dụng để sản xuất hàng may mặc
Do đặc điểm cấu tạo và tính chất, vải dệt kim đan ngang một mặt phải được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là các sản phẩm may mặc như áo T-Shirt, Polo-Shirt, Hi-neck, quần áo thể thao,…
Khi thực hiện đường may mũi thoi trên vải dệt kim nói chung và vải đan ngang một mặt phải nói riêng, sự không tương thích về độ co giãn giữa vải và đường may là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng đứt chỉ, phá hủy đường may trong quá trình sử dụng sản phẩm làm giảm độ bền sử dụng của đường may và sản phẩm.
Kinh nghiệm sản xuất công nghiệp cho thấy, khi may vải dệt kim, một trong những hiện tượng phổ biến gây lỗi ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm may là việc lựa chọn các thông số công nghệ may và đặc biệt là việc lựa chọn chủng loại và chi số của chỉ may, kích thước kim và hình dạng đầu mũi kim chưa phù hợp với độ dày, cấu trúc và tính chất cơ lý của vải may.
Trong phạm vi công trình nghiên cứu được trình bày trong bài báo này, nhóm tác giả tập trung nghiên cứu ảnh hưởng đồng thời của hai yếu tố công nghệ may quan trọng nhất đến độ bền đường may trên vải dệt kim

## Slide 5: HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
2. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Thông số kỹ thuật | Giá trị
Khổ rộng | 171,9 cm
Thành phần vải | 100% cotton
Kiểu dệt | Single Jersey
Khối lượng | 126,4 g/m2
Độ dày | 0,6 mm
Mật độ hàng vòng | 225 vòng/10cm
Mật độ cột vòng | 163 vòng/10cm
Độ nhỏ sợi | 42,2 Ne

## Slide 6: HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
2. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Chi số chỉ | 60/3 | 50/3 | 40/3 | 30/3 | 20/3
Chi số kim | 10 | 12 | 14 | 16 | 18
Đường may kết cấu |  |  | Đường may trang trí |  | 

## Slide 7: HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
2. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Thiết bị thí nghiệm:
+ Sử dụng máy may một kim mũi thoi của hãng Juki ký hiệu DDL-8700-7 chuyên dụng may thực hiện các đường may trên vải dệt kim đan ngang một mặt phải.
+ Sử dụng máy nén thủng của hãng James Heal sản xuất tại Anh tại Phòng thí nghiệm cơ lý của Phân Viện Dệt May thành phố Hồ Chí Minh để đo độ bền đường may.
Điều kiện may: Thực hiện đường may mũi thoi thẳng, kết cấu 2 lớp vải trên máy may 1 kim mũi thoi. Với tốc độ may: 3000 vòng/phút.

## Slide 8: HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
2.2. Phương pháp nghiên cứu:
Sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm nhiều yếu tố trên cơ sở phương pháp qui hoạch trực giao cấp 2. Ma trận thí nghiệm N = 2k+n0+2K (k=2) với 10 phương án thí nghiệm, mức = ±1.41 [4].
- Sử dụng phần mềm Design Expert 6.0 là phần mềm hiện đại có khả năng xử lý số liệu thực nghiệm của các thuật toán khác nhau, trong đó có thuật toán qui hoạch trực giao và tối ưu hóa một hoặc đa mục tiêu để xử lý và phân tích số liệu thực nghiệm.
- Độ bền đường may mũi thoi trên vải dệt kim được xác định theo tiêu chuẩn ISO 13938-2 [5]. Điều kiện môi trường thử nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 1748-1991(ISO 139-1973) [6].

## Slide 9: HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
2.3. Kết quả nghiên cứu và bàn luận
Phương trình hồi qui 2 biến tổng quát:
Y= a0 +a1X1 +a2X2 +a11X12 +a22X22 +a12X1X2 (1)
Với:
Y là độ bền đường may (N).
X1 là mật độ mũi may; X2 là cặp chi số kim-chỉ;
ao là giá trị trung bình của độ bền đường may.
a1 a1 a12 tương ứng là các hệ số ảnh hưởng độc lập và đồng thời của hai yếu tố công nghệ may tới độ bền đường may Y.

## Slide 10: HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
Các yếu tố | Giá trị các yếu tố |  |  |  |  | Khoảng biến thiên (Xj)
 | -1.41 | -1 | 0 | +1 | +1.41 | 
Mật độ mũi may X1 (mũi/cm) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 0.5
Cặp yếu tố X2 : Chi số chỉ - Chi số kim (Nm) | 60/3 10 | 50/3 12 | 40/3 14 | 30/3 16 | 20/3 18 | 10/3 2

## Slide 11: HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
N | x1 | x2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | 
1 | - | - | 3.5 | 50/3 | 399,0 | 447,2 | 369,4 | 342,2 | 375,2 | 386,6
2 | + | - | 4.5 | 50/3 | 331,8 | 358,1 | 275,6 | 339,1 | 297,3 | 320,4
3 | - | + | 3.5 | 30/3 | 410,9 | 467,3 | 426,7 | 469,8 | 308,0 | 416,5
4 | + | + | 4.5 | 30/3 | 467,9 | 410,6 | 477,7 | 515,9 | 462,8 | 467,0
5 | -1.41 | 0 | 3 | 40/3 | 366,6 | 491,1 | 381,9 | 349,5 | 490,8 | 416,0
6 | +1.41 | 0 | 5 | 40/3 | 632,8 | 659,6 | 547,6 | 593,3 | 633,3 | 613,3
7 | 0 | -1.41 | 4 | 60/3 | 313,8 | 361,7 | 332,4 | 234,7 | 351,6 | 318,9
8 | 0 | +1.41 | 4 | 20/3 | 559,5 | 493,6 | 612,3 | 627,0 | 506,4 | 559,8
9 | 0 | 0 | 4 | 40/3 | 431,0 | 454,8 | 378,8 | 461,5 | 445,1 | 434,2
10 | 0 | 0 | 4 | 40/3 | 476,5 | 511,9 | 511,7 | 547,0 | 511,3 | 511,7

## Slide 12: HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
TT | Biến mã hóa x1 |  | Biến mã hóa x2 |  | Y (N)
 | Giá trị tính | Giá trị thực tế | Giá trị tính | Giá trị thực tế | 
1 | 0.43 | 0 | -0.08 | 0 | 444.7
2 | 0.22 | 0 | -0.02 | 0 | 439.9
3 | -0,56 | -1 | -0.77 | -1 | 373.4
4 | 0.92 | +1 | 0.24 | 0 | 501.4
5 | 0.34 | 0 | 0.90 | +1 | 500.2
6 | 0.25 | 0 | 0.22 | 0 | 457.2
7 | 0.96 | +1 | -0.33 | 0 | 451.5
8 | -0.77 | -1 | 0.32 | 0 | 431.7
9 | -0.88 | -1 | -0.81 | -1 | 377.5
10 | -0.11 | 0 | -1.16 | -1.41 | 335.7

## Slide 13: HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
Để tìm phương án công nghệ may tối ưu, chúng tôi chia thành hai nhóm:
a) Nhóm đường may kết cấu: cho các biến mã hóa của cặp chi số kim – chỉ nhỏ hơn 0. Trong các phương án chọn kim và chỉ có chi số nhỏ, theo tiêu chí độ bền đường may lớn nhất, chọn phương án số 3, 9 và 10.
- Phương án 3 và 9 - Giá trị tối ưu của các biến:
Biến mã hóa: x1= -1, x2 = -1.
Biến thực: X1= 3.5 mũi/cm; X2 = 50/3 – 12.
Y = 377.5 (N).
- Phương án 10 - Giá trị tối ưu của các biến:
Biến mã hóa: x1= 0, x2 = -1.41.
Biến thực: X1= 4 mũi/cm; X2 = 60/3 – 10.
Y = 335.7 (N).

## Slide 14: HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
b) Nhóm đường may trang trí: cho các biến mã hóa của cặp chi số kim – chỉ từ 0 đến 1. Trong các phương án chọn kim và chỉ có chi số lớn, theo tiêu chí độ bền đương may lớn nhất, chọn phương án số 4 và 5.
- Phương án 4 - Giá trị tối ưu của các biến:
Biến mã hóa: x1= +1, x2 = 0.
Biến thực: X1= 4.5 mũi/cm; X2 = 40/3 – 14.
Y = 501.4 (N).
- Phương án 5 - Giá trị tối ưu của các biến:
Biến mã hóa: x1= 0, x2 = +1.
Biến thực: X1= 4 mũi/cm; X2 = 30/3 – 16.
Y = 500.2 (N).

## Slide 15: HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
3. KẾT LUẬN
- Các yếu tố công nghệ may có ảnh hưởng rõ rệt đến độ bền đường may trên vải dệt kim đan ngang một mặt phải gồm: Mật độ mũi may (X1) và cặp chi số kim-chỉ may (X2).
- Ảnh hưởng đồng thời của 2 yếu tố công nghệ may tới độ bền đường may trên vải dệt kim Single Jerseys may áo T-Shirt tại công ty Đại Hồng Thái thành phố Hồ Chí Minh tuân theo qui luật hàm số hai biến bậc hai:
+ Đường may theo hướng hàng vòng:
Y= 432.87+32.95X1 +64.73X2 +29.25X1X2 +21X12 -17X22. R2= 0.95.
+ Đường may theo hướng cột vòng:
Y= 523.62+ 33.71X1 +43.33X2+17.25X1X2 -36.25X12 -74.25X22. R2= 0.98.
- Kết quả nghiên cứu tối ưu hóa sử dụng vải dệt kim Single Jerseys may áo T-Shirt tại tại công ty Đại Hồng Thái thành phố Hồ Chí Minh sao cho độ bền đường may tốt nhất thu được bộ giá trị thực của các yếu tố công nghệ may như trên

## Slide 16: HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Lê Hữu Chiến (2003); Cấu trúc vải dệt kim; Nhà xuất bản Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội.
[2]. Nguyễn Văn Lân (2004), Vật liệu dệt, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh.
[3]. Schmetz Needles (1990), Technical Advice for Sewing Textiles.
[4]. Phan Thanh Thảo (2013); Bài giảng Toán ứng dụng trong kỹ thuật dệt may; Trường ĐHBK Hà Nội.
[5]. ISO 13939-2 (1999); Độ bền đường may.
[6]. TCVN 1748-1991 (1991); Vật liệu dệt, Môi trường chuẩn để điều hòa và thử.