## Slide 1: KIỂM TRA BÀI CŨ
Tiêu chuẩn ISO,SA .
1.Kể tên công ty may
2. Tại sao c ty phải đạt
3. Giá trị của giấy CN
4. Nhận xét

## Slide 2: GV: PHẠM T T THÚY
TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
KHOA MAY - THỜI TRANG
Chương 2: TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN QLĐH (tiết 5,6)
Môn: QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

## Slide 3: MỤC TIÊU
Kiến thức: Trình bày được các thông tin tính giá sản phẩm may, khái niệm các loại mẫu.
Kỹ năng: Có kỹ năng tính giá nguyên liệu.
Thái độ: Tích cực, nghiêm túc, ham học hỏi.

## Slide 4: NỘI DUNG
Tính giá sản phẩm
Theo dõi và phát triển mẫu
5
6

## Slide 5: 5. Tính giá sản phẩm
Chi phí đặt mua tất cả NPL
Chi phí phát triển mẫu
Chi phí test NPL
Chi phí may hoàn tất, in, thêu, wash, vệ sinh công nghiệp, đóng gói hoàn chỉnh…
Chi phí vận chuyển
Chi phí cho việc khai báo thủ tục hải quan
Chi phí giao dịch ngân hàng
5.1 Tổng quan về giá

## Slide 6: 5. Tính giá sản phẩm
Chi phí quản lý điều hành
Chi phí khấu hao máy móc nhà xưởng
Chi phí bảo hiểm
Phương thức thanh toán
Chi phí ẩn: biến động tiền tệ, hạn ngạch, giao hàng bị trì hoãn, tăng chi phí vận chuyển, chi phí tồn kho…
5.1 Tổng quan về giá

## Slide 7: 5. Tính giá sản phẩm
Do đó tùy theo tính chất đơn hàng, chiến lược kinh doanh mà mỗi công ty sẽ có phương thức tính giá và phân chia % các chi phí trong đơn giá riêng sao cho hợp lý để duy trì hoạt động và tối ưu hóa lợi nhuận
5.1 Tổng quan về giá

## Slide 8: 5. Tính giá sản phẩm
Đơn giá sản phẩm = Chi phí vải + Chi phí phụ liệu + Giá gia công + chi phí điều hành quản lý + chi phí xuất khẩu + lợi nhuận
5.2 Quy trình tính đơn giá cho một sản phẩm

## Slide 9: 5. Tính giá sản phẩm
Quy trình thực hiện báo giá:
Yêu cầu khách hàng đưa hạn mức giá cho sản phẩm
Làm việc với khách hàng về các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng NPL, tiêu chuẩn test sản phẩm…
Yêu cầu bộ phận kỹ thuật báo định mức tạm tính cho NPL
5.2 Quy trình tính đơn giá cho một sản phẩm

## Slide 10: 5. Tính giá sản phẩm
Quy trình thực hiện báo giá:
Lập bảng BOM (Bill of Material)
Khảo sát lấy báo giá từng loại NPL, xem xét điều kiện giao hàng, thanh toán …lập bảng tính giá thành FOB
Gửi báo giá và theo dõi phản hồi của KH
5.2 Quy trình tính đơn giá cho một sản phẩm

## Slide 11: 5. Tính giá sản phẩm
Yếu tố ảnh hưởng đến chi phí vải
Tính chất đơn đặt hàng: theo mùa hay lặp lại
Tiêu chuẩn vải của đơn hàng
Thời điểm đặt hàng
NCC có sẵn vải tồn kho tương ứng hay không
Định mức vải trung bình
Số lượng đơn đặt hàng
Quan hệ giữa KH với NCC
Sự biến động của thị trường xơ, sợi
5.3 Tính chi phí đặt mua vải/NPL dạng tấm

## Slide 12: 5. Tính giá sản phẩm
Cách tính chi phí vải
Chi phí vải /sp = (Giá vải x ĐM vải TB) x (1+ % hao hụt)
Số lượng vải cần = Số lượng đơn hàng x ĐM vải trung bình x (1+ % hao hụt)
Chi phí vải /ĐH = Số lượng đơn hàng x chi phí vải /sp
5.3 Tính chi phí đặt mua vải/NPL dạng tấm

## Slide 13: 5. Tính giá sản phẩm
Trong đó:
Tỉ lệ % hao hụt khi tính chi phí vải cho sản phẩm thay đổi theo cách tính riêng của từng doanh nghiệp, được bộ phận QLĐH thêm vào giá xem như giải pháp an toàn cho những phát sinh sau này khi tính giá.
Định mức vải trung bình: định mức vải sẽ do bộ phận kỹ thuật tính toán dựa trên rập gốc khách hàng (thường là size chuẩn) hoặc tham khảo dữ liệu từ các đơn hàng tương tự trước đó.
5.3 Tính chi phí đặt mua vải/NPL dạng tấm

## Slide 14: 5. Tính giá sản phẩm
Tỉ lệ % hao hụt khi tính số lượng vải cho cả đơn hàng khoảng 3-5% tùy thuộc vào số lượng đơn hàng, loại vải và nhằm dự phòng cho các phát sinh liên quan đến độ co rút vải, vải bị lỗi, vải hẹp khổ, do những thay đổi do điều chỉnh rập, quy trình may trong quá trình phát triển mẫu, do chênh lệch tỉ lệ giữa các size, hao hụt ở bộ phận cắt, công đoạn may.
5.3 Tính chi phí đặt mua vải/NPL dạng tấm

## Slide 15: 5. Tính giá sản phẩm
Với vải dệt kim: giá vải thường được tính bằng
US $/kg
Với vải dệt thoi: giá vải thường được tính bằng
US $/met, US $/yds.
Do đó, hết sức quan trọng là cần phải qui đổi giá về đúng hệ đơn vị của định mức đưa ra.
5.3 Tính chi phí đặt mua vải/NPL dạng tấm

## Slide 16: 5. Tính giá sản phẩm
Hệ qui đổi:
5.3 Tính chi phí đặt mua vải/NPL dạng tấm
Yêu cầu qui đổi | Cách tính | Ví dụ | 
m → yd | 1m = 1,0936 yds | Giá vải | US $ 2,8/m= US $ 2,559/yd
yd → m | 1yd = 0,9144 m | Giá vải | US $ 4,5/yd= US $ 4,92/m
yd → inch | 1yd = 36” | Khổ vải | 58”= 1+22/36 = 1,61 yd
inch → m | 1”= 2,54/100m=0,0254m | Khổ vải | 58”= 1,47 m

## Slide 17: 5. Tính giá sản phẩm
Ví dụ 1: Cho khổ vải 58”, hãy tính:
Tính khổ vải trên ra đơn vị mét?
Tính khổ vải trên ra đơn vị yard?
5.3 Tính chi phí đặt mua vải/NPL dạng tấm

## Slide 18: 5. Tính giá sản phẩm
Ví dụ 1: Cho khổ vải 60”, hãy tính:
Tính khổ vải trên ra đơn vị mét?
Tính khổ vải trên ra đơn vị yard?
ĐÁP ÁN:
60” = 1,52 m
60” = 1,67 yards
5.3 Tính chi phí đặt mua vải/NPL dạng tấm

## Slide 19: 5. Tính giá sản phẩm
Ví dụ 2:
Tính chi phí vải/ sản phẩm của mã hàng S#13-0827, số lượng đơn hàng 5000pcs, với yêu cầu vải như sau:
5.3 Tính chi phí đặt mua vải/NPL dạng tấm
FABRIC DESCRIPTION |  | WIDTH | Weight (GSM) | Color | FIBER CONTENT
SELF | SOLID CREPE | 57/58” | 220 | Lime | 100%Polyester

## Slide 20: 5. Tính giá sản phẩm
Ví dụ 2:
Cho biết:
Định mức S#13-0827 do phòng kỹ thuật cung cấp là 1,09 yds/pc (với khổ vải cắt là 57”).
% hao hụt cho phép theo quy ước của doanh nghiệp khi tính giá sản phẩm là 2%.
% hao hụt cho đặt hàng vải là 5%
5.3 Tính chi phí đặt mua vải/NPL dạng tấm

## Slide 21: 5. Tính giá sản phẩm
Ví dụ 2:
Cách tính:
Ước tính tổng số vải cần cho cả đơn hàng :
1,09 x 5000 x 1,05 = 5722,5 yds = 5230,4 m
Tiến hành khảo sát và thương lượng với một NCC ở Đài Loan, có được báo giá:
Tên vải: SOLID CREPE, 100% PE, 220 gsm
Giá CIF: US $ 2,5/m
5.3 Tính chi phí đặt mua vải/NPL dạng tấm

## Slide 22: 5. Tính giá sản phẩm
Ví dụ 2:
Giao tại cảng: HCM Việt Nam
Đơn hàng tối thiểu: 1000 m
Suy ra: Tổng số vải cần cho cả đơn hàng là 5230,4 m thỏa mãn điều kiện đơn hàng min nên không phát sinh phụ phí.
Định mức vải theo đơn vị m = 1,09 x 0,914
Chi phí vải cần cho một sản phẩm:
2,5 x 1,09 x 0,914 x 1,02 = 2,54$
5.3 Tính chi phí đặt mua vải/NPL dạng tấm

## Slide 23: 5. Tính giá sản phẩm
Chi phí cho các loại phụ liệu
Chi phí cho quá trình may hoàn tất sản phẩm (cost of manufacturer) – Giá CM
Chi phí gia công khác (nếu có)
Chi phí vận chuyển, xuất khẩu
Chi phí điều hành, quản lý (overhead cost)
Lợi nhuận
5.4 Cách tính các chi phí khác

## Slide 24: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
6.1.1. Nội dung:
- Đáp ứng đầy đủ các loại mẫu sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng với đúng chất lượng và thời gian
- Chịu trách nhiệm chuẩn bị toàn bộ vải, phụ liệu cần để may mẫu
- Dịch tất cả các tài liệu, góp ý của khách hàng, quy cách gắn nhãn…liên quan đến mẫu
- Lấy thông tin định mức từ phòng rập để làm báo giá
6.1 Nội dung, yêu cầu, ý nghĩa của công tác theo dõi và phát triển mẫu

## Slide 25: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
- Lên kế hoạch theo dõi và đôn đốc để thực hiện mẫu
- Gửi yêu cầu đến phòng mẫu, bộ phận sản xuất của nhà máy để thực hiện đầu đủ các loại mẫu cần thiết
- Trực tiếp gửi mẫu và thông tin đến khách hàng
- Truyền đạt mọi góp ý quan trọng ảnh hưởng đến hàng sản xuất đại trà cho các bộ phận liên quan
- Lưu giữ cẩn thận các loại mẫu.
6.1 Nội dung, yêu cầu, ý nghĩa của công tác theo dõi và phát triển mẫu

## Slide 26: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
6.1.2. Yêu cầu đối với nhân viên làm QLĐH về theo dõi và phát triển mẫu
Có kiến thức và sự am hiểu nhất định về:
- Các tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu trúc sản phẩm may, quy cách may sản phẩm
- Chủng loại, quy cách chất lượng các loại phụ liệu cần thiết cấu thành sản phẩm.
- Công tác thử nghiệm và kiểm định chất lượng mẫu may, vải, phụ liệu may
6.1 Nội dung, yêu cầu, ý nghĩa của công tác theo dõi và phát triển mẫu

## Slide 27: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
6.1.3. Ý nghĩa
Đối với khách hàng
- Thông qua chất lượng mẫu khách hàng đánh giá được năng lực, trình độ tay nghề của nhà máy, quyết định số lượng đơn hàng sẽ gửi
- Là cơ sở để xem xét sự phù hợp về chất liệu và thiết kế sản phẩm, về thông số, giá thành sản phẩm.
6.1 Nội dung, yêu cầu, ý nghĩa của công tác theo dõi và phát triển mẫu

## Slide 28: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
Đối với nhà máy:
- Thuyết phục khách hàng lựa chọn nhà máy để sản xuất đơn hàng
- Dựa vào mẫu để có quy trình may sản phẩm, xác định được định mức thời gian hoàn thành sản phẩm, mức độ khó dễ của sản phẩm, ….
- Tính toán năng xuất và giá gia công trước khi kí hợp đồng
- Tính toán định mức sử dụng nguyên phụ liệu
6.1 Nội dung, yêu cầu, ý nghĩa của công tác theo dõi và phát triển mẫu

## Slide 29: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
6. 2.1. Giới thiệu các giai đoạn phát triển mẫu
Tùy theo hình thức sản xuất đơn hàng mà khách hàng có yêu cầu quá trình phát triển mẫu cụ thể khác nhau. Tuy nhiên chúng ta có thể chia quá trình này thành 2 giai đoạn chính:
6.2 Quy trình theo dõi và phát triển mẫu

## Slide 30: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
6.2 Quy trình theo dõi và phát triển mẫu
Giai đoạn phát triển đơn hàng ( Mẫu phát triển)
Mẫu gốc
Mẫu tiền sản xuất
Giai đoạn sản xuất đơn hàng (Mẫu sản xuất)
Mẫu thử nghiệm
Mẫu proto, mẫu proto lần 2
Mẫu kiểm thông số
Mẫu quảng cáo
Mẫu kiểm size
Mẫu lưu trữ
Mẫu trên chuyền
Mẫu ánh màu
Mẫu wash

## Slide 31: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
6.2.2 Khái niệm về các loại mẫu
Mẫu là sản phẩm đại diện cho mặt hàng cần sản xuất. Chất lượng mẫu và thời gian giao mẫu sẽ thể hiện năng lực và cung cách làm việc của nhà máy. Vì vậy bất cứ khách hàng nào trước khi đưa đơn đặt hàng cho nhà máy đều yêu cầu làm mẫu. Tùy theo mỗi công ty mà có yêu cầu phát triển mẫu khác nhau
6.2 Quy trình theo dõi và phát triển mẫu

## Slide 32: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
Dưới đây là một số mẫu thường được sử dụng trong ngành may:
a. Mẫu gốc ( Original sample):
Là mẫu khách hàng đưa đến để đặt doanh nghiệp sản xuất, là căn cứ để so sánh và phát triển các mẫu sau này.
6.2 Quy trình theo dõi và phát triển mẫu

## Slide 33: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
b. Mẫu proto (mẫu công ty chào cho khách hàng)
Là mẫu ban đầu được thực hiện dựa trên thiết kế kiểu dáng sản phẩm, tài liệu kỹ thuật khách hàng gửi. Mẫu này chủ yếu để xem xét sự hài hòa, cân xứng trong cấu trúc sản phẩm. Vải may mẫu chỉ cần có tính chất, thành phần tương tự và thông số mẫu không khắt khe, chính xác như tài liệu.
6.2 Quy trình theo dõi và phát triển mẫu

## Slide 34: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
b. Mẫu proto (mẫu công ty chào cho khách hàng)
Thông thường mẫu này may size cơ bản theo tài liệu kỹ thuật của khách hàng có thể sử dụng nguyên phụ liệu thay thế. Do đó khi gửi cho khách hàng sẽ có nhiều điều chỉnh tiếp theo về kiểu dáng cũng như về chất liệu. Ngoài ra, khách hàng kiểm tra độ vừa vặn của mẫu để tìm ra những điểm bất hợp lý, nhằm chỉnh sửa bảng thông số cho phù hợp với vóc dáng người mặc.
6.2 Quy trình theo dõi và phát triển mẫu

## Slide 35: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
b. Mẫu proto (mẫu công ty chào cho khách hàng)
Khách hàng thường yêu cầu nhiều doanh nghiệp cùng thực hiện mẫu proto sau khi đã cung cấp các thông tin cần thiết về: tài liệu kỹ thuật, bảng màu, mẫu phát triển ( nếu có), rập giấy ( nếu có), các chi tiết in thêu hoặc wash (nếu có)….để họ có thể dễ dàng so sánh và lựa chọn doanh nghiệp gia công
6.2 Quy trình theo dõi và phát triển mẫu

## Slide 36: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
b. Mẫu proto (mẫu công ty chào cho khách hàng)
Mỗi nhà máy thường phải làm ít nhất 4 mẫu proto và gửi cho khách hàng phê duyệt. Thời gian phê duyệt thường từ 7 – 10 ngày. Nếu mẫu proto không đạt nhà máy sẽ phải làm mẫu proto lần 2
6.2 Quy trình theo dõi và phát triển mẫu

## Slide 37: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
c. Mẫu proto lần 2 (Second proto sample)
Khi khách hàng đề nghị may mẫu proto lần 2, họ sẽ gửi bộ TLKT mới trong đó cập nhật những thay đổi, chỉnh sửa. Lúc này nhân viên QLĐH cần lên kế hoạch may mẫu lại và các công việc được lặp lại như giai đoạn may mẫu proto. Nếu mẫu may vẫn chưa đạt yêu cầu khách hàng sẽ yêu cầu may mẫu lần 3.
6.2 Quy trình theo dõi và phát triển mẫu

## Slide 38: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
d. Mẫu kiểm thông số ( fit sample)
Là mẫu quan trọng nhất trong quá trình phát triển mẫu, được thực hiện sau khi đã duyệt mẫu proto. Mẫu kiểm thông số đòi hỏi phải đúng thông số như yêu cầu được mặc thử trên người mẫu thật hoặc trên form mannequin chuẩn. Do đó nếu thông số không đảm bảo thì cần điều chỉnh rập cho thích hợp.
6.2 Quy trình theo dõi và phát triển mẫu

## Slide 39: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
d. Mẫu kiểm thông số ( fit sample)
Với sản phẩm có wash, mẫu kiểm thông số sẽ không yêu cầu wash giống như mẫu gốc nhưng cần phải đúng về thông số và quy cách may như TLKT
6.2 Quy trình theo dõi và phát triển mẫu

## Slide 40: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
e. Mẫu trưng bày ( show room sample)
Là mẫu để khách hàng chào hàng đến các đại lý và hệ thống cửa hàng hoặc trưng bày trong các phòng trưng bày nhằm thu hút thị yếu người tiêu dùng qua các kênh bán lẻ. Từ đó tính toán sản lượng đơn hàng một cách hợp lý. Yêu cầu của mẫu trong giai đoạn này là may trên size chuẩn với vải, phụ liệu và kiểu dáng đúng như đơn hàng đại trà.
6.2 Quy trình theo dõi và phát triển mẫu

## Slide 41: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
f. Mẫu kiểm size ( Size set sample)
Là mẫu may tất cả các size hoặc size nhỏ nhất – size giữa – size lớn nhất để kiểm tra thông số từng size và bước nhảy giữa các size có hợp lý hay không để gửi cho khách hàng.
6.2 Quy trình theo dõi và phát triển mẫu

## Slide 42: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
g. Mẫu tiền sản xuất ( PP sample/ Approval sample)
Là mẫu may sử dụng đúng NPL để gửi cho khách hàng duyệt lại toàn diện trước khi bắt đầu cắt đơn hàng đại trà. Nếu khách hàng chưa duyệt mẫu tiền sản xuất, dù đã nhận đơn hàng nhà máy cũng không được triển khai sản xuất.
Khi thực hiện mẫu tiền sản xuất điều kiện tiên quyết là đúng – đạt – đẹp để được khách hàng chấp nhận và tránh được mọi trì hoãn cho kế hoạch lên chuyền.
6.2 Quy trình theo dõi và phát triển mẫu

## Slide 43: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
h. Mẫu thử nghiệm( Test sample)
Thường là mẫu để kiểm tra tính chất hóa lý của sản phẩm: thử độ bền kéo, độ xé rách, độ bền màu, độ bền giặt…Sản phẩm phải đạt độ bền theo tiêu chuẩn của khách hàng đưa ra. Việc thử nghiệm có thể thực hiện tại phòng thí nghiệm của công ty hoặc gửi cho khách hàng tự triển khai.
6.2 Quy trình theo dõi và phát triển mẫu

## Slide 44: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
i. Mẫu wash (wash sample)
Là loại mẫu dành cho sản phẩm có chất liệu Demin, Khaki hoặc những sản phẩm đòi hỏi có giặt. Mẫu wash cần được làm cùng chất liệu với mẫu gốc và được gửi cho khách hàng phê duyệt chất lượng wash, kiểu wash, thông số wash, độ co giãn sau wash. Mẫu này được thực hiện đồng thời với mẫu tiền sản xuất và mẫu kiểm size
6.2 Quy trình theo dõi và phát triển mẫu

## Slide 45: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
j. Mẫu ánh màu ( Shadeband sample)
Là mẫu kiểm tra ánh màu cho sản phẩm, được chọn từ lô hàng đang sản xuất gửi cho khách hàng để họ đánh giá về chất lượng, màu sắc của vải sau wash đối với hàng đại trà, tránh hiện tượng sản phẩm mẫu và sản phẩm đại trà có ánh màu khác nhau
6.2 Quy trình theo dõi và phát triển mẫu

## Slide 46: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
k. Mẫu trên chuyền (TOP sample)
Là mẫu chọn ra từ hàng thành phẩm trên chuyền may và gửi cho khách hàng xem xét. Thông qua mẫu TOP khách hàng sẽ đánh giá lô hàng đang sản xuất có đúng với mẫu tiền sản xuất đã duyệt hay không. Đồng thời cũng là mẫu dùng để duyệt cho xuất hàng khi khách hàng kiểm tra cuối cùng.
6.2 Quy trình theo dõi và phát triển mẫu

## Slide 47: 6. Theo dõi và phát triển mẫu
l. Mẫu lưu trữ ( keeping sample, shipment sample, reference sample)
Là mẫu được lấy từ xưởng hoàn thành và gửi cho khách hàng sau khi đã đóng gói hoàn chỉnh. Mẫu này cũng được lưu lại công ty để tham khảo cho mùa sau và đối chứng khi xảy ra vấn đề.
6.2 Quy trình theo dõi và phát triển mẫu

## Slide 48: TỔNG KẾT BÀI
Tính chi chí mua NPL .
Khái niệm về các loại mẫu .

## Slide 49: GIAO BÀI
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Sưu tầm một đơn hàng may có bảng giá nguyên phụ liệu?