## Slide 1
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
Đề tài: NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ ÊM DỊU CỦA XE BUS DAEWOO BC212MA SỬ DỤNG TRONG TP.HỒ CHÍ MINH
  Giảng viên thực hiện: HỒ VĂN HÓA
  Thành phố Hồ Chí Minh tháng 1 năm 2016

## Slide 2
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Ngày nay với hệ thống giao thông dày đặc, địa hình phức tạp, thì vấn đề đặt ra là làm thế nào để nâng cao độ êm dịu và thoải mái cho người ngồi trên xe khi xe chuyển động.
Để giải quyết vấn đề trên nên Tôi chọn đề tài : “ Nghiên cứu mức độ êm dịu của xe bus DAEWOO BC 212 MA sử dụng trong TP. Hồ Chí Minh”.

## Slide 3
Mục đích của luận văn là vận dụng lý thuyết dao dộng ôtô để khảo sát tính toán đối với xe bus DAEWOO BC 212 MA từ đó đánh giá độ êm dịu của xe này.
Đồng thời phân tích ảnh hưởng của hệ thống treo đến độ êm dịu để đề xuất tính toán đưa ra hệ thống treo tối ưu nhằm nâng cao độ êm dịu của xe.
MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

## Slide 4
Từ những thông số ban đầu của xe bus DAEWOO BC 212 MA ta xây dựng hệ phương trình vi phân.
Dùng phần mềm Matlab giải hệ phương trình trên tìm ra các thông số, và so sánh với các tiêu chuẩn.
Từ đó đánh giá độ êm dịu của xe và đưa ra giải pháp cải tiến độ êm dịu.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

## Slide 5
Chương 1 : Mở đầu
Chương 2 : Tổng quan về xe bus
Chương 3 : Các chỉ tiêu đánh giá độ êm dịu xe
Chương 4 : Các thông số kết cấu và mô hình dao động của ôtô
Chương 5 : Cơ sở lý thuyết dao động
Chương 6 : Giải hệ phương trình dao động
Chương 7 : Đánh giá kết luận và hướng phát triển đề tài
NỘI DUNG

## Slide 6
GIỚI THIỆU
CÁC THÔNG SỐ XE BUS DAEWOO BC212MA
GIỚI THIỆU LOẠI HỆ THỐNG TREO SỬ DỤNG TRÊN XE BUS DAEWOO BC 212 MA
CHƯƠNG 2 : TỔNG QUAN VỀ XE BUS DAEWOO BC212MA

## Slide 7
3.1. ẢNH HƯỞNG CỦA DAO ĐỘNG ĐẾN NGƯỜI
3.2. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ÊM DỊU
Chỉ tiêu về tần số dao động
Chỉ tiêu về gia tốc và vận tốc dao động
Tiêu chuẩn quốc tế về dao động ôtô
CHƯƠNG 3: CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ ĐỘ ÊM DỊU CHUYỂN ĐỘNG XE

## Slide 8
Tiêu chuẩn về dao động của Việt Nam :
Bảng sự phản ứng của cơ thể đối với những mức rung động khác nhau ( TCVN 6964 )

## Slide 9
4.1. KẾT CẤU HỆ DAO ĐỘNG ÔTÔ
4.2. KHÁI NIỆM THÔNG SỐ TƯƠNG ĐƯƠNG
4.3. MÔ HÌNH DAO ĐỘNG CỦA XE
Mô hình dao động trong mặt phẳng dọc
Mô hình dao động trong mặt phẳng ngang
CHƯƠNG 4: CÁC THÔNG SỐ KẾT CẤU VÀ MÔ HÌNH DAO ĐỘNG ÔTÔ

## Slide 10
Mô hình dao động trong mặt phẳng dọc

## Slide 11
Mô hình dao động trong mặt phẳng ngang

## Slide 12
CHƯƠNG 5 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT DAO ĐỘNG
5.1. DAO ĐỘNG Ô TÔ TRONG MẶT PHẲNG DỌC
Hàm kích động từ mặt đường
Phương trình vi phân tổng quát của hệ dao động trong mặt phẳng dọc
Dao động tự do q(t) = 0
Dao động cưỡng bức q(t)  0

## Slide 13
5.2. DAO ĐỘNG Ô TÔ TRONG MẶT PHẲNG NGANG
Hàm kích động từ mặt đường
Phương trình vi phân tổng quát của hệ dao động trong mặt phẳng ngang
Dao động tự do q(t) = 0
Dao động cưỡng bức q(t)  0

## Slide 14
CHƯƠNG 6 : GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG
6.1. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG MATLAB :
    Hệ dao động ôtô trong mặt phẳng dọc :
Kết quả mô phỏng bằng các thông số thực tế trong mặt phẳng dọc
Kết quả bằng số :
zeta1 =
0.2000
omegad1 =
1.0087 0 0 0
0 1.1267 0 0
0 0 6.8456 0
0 0 0 10.3949
S =
1.0476 = aw

## Slide 15
Kết quả mô phỏng bằng các thông số tối ưu trong mặt phẳng dọc
Kết quả bằng số :
zeta1 =
0.4492
omegad1 =
0.6494 0 0 0
0 0.7881 0 0
0 0 5.8399 0
0 0 0 9.1798
S =
1.0133 = aw

## Slide 16
Đồ thị chuyển vị của các thông số thực tế
trong mặt phẳng dọc
Đồ thị chuyển vị của các thông số tối ưu
trong mặt phẳng dọc

## Slide 17
Đồ thị vận tốc của các thông số thực tế
trong mặt phẳng dọc
Đồ thị vận tốc của các thông số tối ưu
trong mặt phẳng dọc

## Slide 18
Đồ thị gia tốc của các thông số thực tế
trong mặt phẳng dọc
Đồ thị gia tốc của các thông số tối ưu
trong mặt phẳng dọc

## Slide 19
    Hệ dao động ôtô trong mặt phẳng ngang :
Kết quả mô phỏng bằng các thông số thực tế trong mặt phẳng ngang
Kết quả bằng số :
zeta1 =
0.2828
omegad1 =
1.4081 0 0 0
0 1.9653 0 0
0 0 10.8509 0
0 0 0 10.9168
S =
1.0585 = aw

## Slide 20
Kết quả mô phỏng bằng các thông số tối ưu trong mặt phẳng ngang
Kết quả bằng số :
zeta1 =
0.5491
omegad1 =
0.9745 0 0 0
0 1.4268 0 0
0 0 9.1530 0
0 0 0 9.1749
S =
0.9889 = aw

## Slide 21
Đồ thị chuyển vị của các thông số thực tế
trong mặt phẳng ngang
Đồ thị chuyển vị của các thông số tối ưu
trong mặt phẳng ngang

## Slide 22
Đồ thị vận tốc của các thông số thực tế
trong mặt phẳng ngang
Đồ thị vận tốc của các thông số tối ưu
trong mặt phẳng ngang

## Slide 23
Đồ thị gia tốc của các thông số thực tế
trong mặt phẳng ngang
Đồ thị gia tốc của các thông số tối ưu
trong mặt phẳng ngang

## Slide 24
6.2. ĐÁNH GIÁ ĐỘ ÊM DỊU CỦA XE :
Trong mặt phẳng dọc:
Xe có tần số riêng f(w) = 1,0087Hz và trọng số gia tốc aw = 1,0476 m/s2
Thực tế: f(w) = 1,0087 Hz > Tối ưu : f(w) = 0,6494 Hz
Thực tế : aw = 1,0476 m/s2 > Tối ưu: aw = 1,0133 m/s2
Ta có : f(w) = 1,0087 Hz < f = 1,5 Hz
aw = 1,0476 m/s2 > aw = 0,63 m/s2

## Slide 25
Trong mặt phẳng ngang:
xe có tần số riêng f(w) = 1,4081Hz và trọng số gia tốc aw = 1,0585 m/s2
Thực tế:f(w) = 1,4081 Hz > Tối ưu : f(w) = 0,9745 Hz
Thực tế : aw = 1,0585 m/s2 > Tối ưu: aw = 0,9889 m/s2
Ta có : f(w) = 1,4081 Hz < f = 1,5 Hz
aw = 1,0585 m/s2 > aw = 0,63 m/s2

## Slide 26
Theo TCVN 6964 về gia tốc aw< 0,63 m/s2 thì gia tốc của xe trên không đạt yêu cầu về êm dịu đối với trọng số gia tốc.
Theo vùng chỉ dẫn sức khỏe của TCVN 6964 với trọng số gia tốc mặt phẳng dọc aw = 1,0476 m/s2 và mặt phẳng ngang aw = 1,0585 m/s2 thì người ngồi trên xe sẽ không thoải mái và không đảm bảo sức khỏe cho người ngồi trên xe.

## Slide 27
Kết luận :
Như vậy theo chỉ tiêu của TCVN 6964 thì xe trên không đạt yêu cầu về độ êm dịu trên cả hai mặt phẳng dọc và mặt phẳng ngang.
Đồng thời theo vùng chỉ dẫn sức khỏe của TCVN 6964 thì không đảm bảo về sức khỏe.
Ở đây, tác giả đề xuất thay đổi độ cứng nhíp C2, hệ số giảm chấn K2 và có thể dùng loại giảm chấn điều chỉnh ba chế độ.

## Slide 29
Độ cứng nhíp thực tế :
C2t = 144475 N/m và C2s = 174867 N/m
Độ cứng nhíp tối ưu
C2t = 58829 N/m và C2s = 103410 N/m
Ta thấy độ cứng nhíp thực tế lớn hơn độ cứng nhíp tối ưu, độ cứng C2 càng nhỏ, càng nâng cao độ êm dịu và bớt được cường độ va đập giữa bánh xe và mặt đường.
Như vậy, để tăng độ êm dịu thì xe phải giảm độ cứng nhíp trên cả 2 cầu.

## Slide 30
Hệ số cản giảm chấn thực tế :
K2t= 12042 (Nsec/m) và K2s= 14814 (Nsec/m)
Hệ số cản giảm chấn tối ưu :
K2t= 20874 (Nsec/m) và K2s= 22117 (Nsec/m)
Ta thấy hệ số cản giảm chấn thực tế nhỏ hơn hệ số cản giảm chấn tối ưu, K2 càng nhỏ, càng mất tính ổn định của xe.
Như vậy, để tăng độ êm dịu thì ta tăng K2 nhưng không phải tăng tùy ý mà ta chỉ tăng đến K2 tối ưu.

## Slide 31
Sau khi kiểm tra lại độ võng tĩnh theo giá trị C2 tối ưu và tính toán K2 tối ưu thỏa mãn theo gia tốc thẳng đứng và tải trọng động thì được các thông số tối ưu là :
C2t = 58829 N/m và C2s = 103410 N/m
K2t= 20874 (Nsec/m) và K2s= 22117 (Nsec/m)
Các thông số này thỏa mãn độ êm dịu vì
C2t = 58829 N/m > K2t= 20874 (Nsec/m) và
C2s = 103410 N/m > K2s= 22117 (Nsec/m)
Khi mà giá trị C2 > K2 thì dao động được dập tắt từ từ tạo sự êm dịu cho người ngồi trên xe.

## Slide 32
CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ !